## Slide 1: Alati i metode za upravljanje kvalitetom

## Slide 2: Definisanje metoda i alata za upravljanje kvalitetom
Alati i metode su praktične tehnike, vještine, sredstva ili mehanizmi koje je moguće primijeniti za rješavanje specifičnih zadataka i problema vezanih za QMS.
Uglavnom se koriste za unapređenje procesa (kreiranje, upravljanje, analiza podataka za rešavanje problema)
Specifičnost namjene alata i metoda za poboljšanje kvaliteta
  za stvaranje ideja (Brainstorming)
  za analizu procesa (Dijagram toka)
  za analizu uzroka (Isikava dijagram=dijagram uzrok-posljedica)
  za planiranje (QFD)
  za ocjenu (Benchmarking)
  za prikupljanje i analizu podataka (metode SPC)
Metode = šema, redosljed, postupak za obavljanje neke djelatnosti (u ovom slucaju za sistemsko i sistematičnu obradu podataka)
često podrazumijevaju primjenu više alata
Preduslovi uspješne primjene metoda i alata za upravljanje kvalitetom:
  Potpuna opredijeljenost i podrška od strane menadžmenta
  Efikasna i pripremljena edukacija
  Istinska potreba za korišćenjem nekog alata ili metode
  Definisani ciljevi upotrebe
  Okolina spremna na saradnju

## Slide 3: Sistematizacija alata za upravljanje kvalitetom
Kontrolne liste (cheklists)- obrasci za prikupljanje ili provjeru podataka u formi tabela ili liste pitanja.
Dijagram uzrok/posljedica- Ishikawa diagram- služi za detaljnu analizu odnosa između stanja sisema i uticajnih faktora (uzročnika) na to stanje
Kontrolne karte –grafici u kojima se prikazuje ponašanje procesa u vremenu i služe za ocenjivanje da li se proces odvija na zadovoljavajući način
Pareto (ABC) dijagrami,
Histogrami
Dijagram rasipanja
Dijagram toka procesa - vizuelno prikazivanje odvijanja procesnih koraka, sa definisanim nosiocima aktivnosti, izlaznim dokumentima i mjestima preispitivanja i odluka
Notes: Izvor: Sa gradjevinskog fakulteta Beograd o upravljanju kvalitetom
http://www.grf.rs/mm/files/learnmat/63-Obezbedjenje%20kvaliteta.pdf
Kontrolne liste (cheklsits) su formulari za prikupljanje ili proveru podataka. Jedan od najjednostavnijih alata kvaliteta koji imaju dvostruku namenu: učiniti jednostavnim sakupljanje podataka i automatski urediti podatke u formu pogodnu za dalju upotrebu. Mogu se javljati u različitim oblicima a najčešće su u obliku tabela ili liste pitanja
<number>

## Slide 4: Kontrolne liste (cheklists)
Kontrolne liste (cheklsits) = obrasci za za prikupljanje podataka.
Postupak:
  Utvrđivanje cilja prikupljanja podataka
  Identifikovanje potrebnih podataka
  Određivanje načina, perioda i mjesta prikupljanja
  Izrada obrasca
  Provjera obrasca prikupljanjem i zapisivanjem nekih podataka
  Preispitivanje i revidiranje obrasca ako je potrebno
Notes: Izvor: Sa gradjevinskog fakulteta Beograd o upravljanju kvalitetom
http://www.grf.rs/mm/files/learnmat/63-Obezbedjenje%20kvaliteta.pdf
Kontrolne liste (cheklsits) su formulari za prikupljanje ili proveru podataka. Jedan od najjednostavnijih alata kvaliteta koji imaju dvostruku namenu: učiniti jednostavnim sakupljanje podataka i automatski urediti podatke u formu pogodnu za dalju upotrebu. Mogu se javljati u različitim oblicima a najčešće su u obliku tabela ili liste pitanja
<number>

## Slide 5: Dijagram uzrok- posljedica (Ishikawa dijagram, dijagram riblja kost)
Principi izrade:
  Selekcija: definisanje stanja sistema (posljedica)
  Razvrstavanje: gruupisanje i rangiranje uzroka (uticajnih faktora na stanje sistema)
  Povezivanje: logičko povezivanje uzroka (uticajnih faktora) i posljedica (stanja sistema)
Primjena: sistemstko istraživanje i identifikaciju glavnih uzroka određenog problema
Osnovni koraci primjene:
  Definisanje (određivanje) problema (ovo može biti i cilj, ili željeno stanje sistema)
  Identifikovanje (određivanje) glavnih uzroka (kategorija=familija uzroka)
  Određivanje poduzroka, najdalje do trećeg nivoa
Postupak primjene:
  Jasno definisati posljedice, odnosno problem, odnosno željeno sstanje sistema)- upisuje se na desnoj strani i od njega se vuče ulijevo horizontalna linija („kičma” dijagrama)
  Identifikovati i razvrstati moguće uzroke po kategorijama (ljudi, okruženje, oprema, metode...)- predvidjeti od 3 do 8 kategorija uzroka
  Nacrtati "riblju kost" koristeći odgovarajuće kategorije (familije) uzroka, npr. ljudi, okruženje, oprema, metode..., spajajući ih sa kičmom dijagrama
  Razmotriti podfamilije uzroka (koristeći na primjer metodu Brainstorming) i zabilježiti ih na dijagramu
  Postupak širenja - grananja - povećavati nivo detaljnosti za svaki od uzroka na osnovnoj strukturi, spajajući ih horizontalnim linijama sa glavnom sstrelicom grupe uzroka (ne ići više od 3 nivoa)
  Analiza dijagrama - analiza svih uzroka, utvrđivanje nivoa njihovog uticaja (dodjeljivanjem težinskih koeficijenata najprijena glavne grane, a zatim na niže nivoe i preračun relativnih težina koje odgovaraju pojedinačnim faktorima)) i predlaganje korektivnih mjera i redosljeda primjene za njihovo otklanjanje
Notes: Izvor: Sa gradjevinskog fakulteta Beograd o upravljanju kvalitetom
http://www.grf.rs/mm/files/learnmat/63-Obezbedjenje%20kvaliteta.pdf
Dijagram uzroka i posledica (cause and effect diagram) je razvio tokijski profesor Kaoru Išikava pedesetih godina i primenjuje se za utvrđivanje veze između karakteristike entiteta i faktora koji na nju utiču. Koriste se kada na rezultat nekog procesa utiče više faktora između kojih se mogu uspostaviti uzročno-posledične veze. Po svom izgledu podseća na riblju kost pa se često u literaturi može naći pod tim imenom. Problem, ili neka karakteristika kvaliteta koja se želi analizirati, je predstavljen "glavom" a potencijalni uzroci i poduzroci problema predstavljeni su "kostima". Dijagram slikovito prikazuje međusobne odnose između potencijalnih uzroka nekog problema, ili između komponenti neke karakteristike kvaliteta. Sličan alat dijagramu riblje kosti je stablo grešaka.
Iyvor:Milenko Heleta, Dragan Cvetkovic, Osnove inženjerstva i savremene metode u inženjerstvu, Univerzitet Singidunum, Beograd 2009,
http://crnarupa.singidunum.ac.rs/Elektronska%20biblioteka/I%20godina%202009%20-%2010/FIM/In%C5%BEenjerski%20menad%C5%BEment/Osnove%20in%C5%BEenjerstva%20-%20Prof.%20dr%20Milenko%20Heleta/Osnove%20inzenjerstva%20-%20UDZBENIK.pdf
Varijante i sinonimi naziva:
Dijagram uzrok-posledica, dijagram riblja kost, pošto izgledom podseća na skelet ribe.
Svrha alata:
Sistematično istraživanje svih mogućih uzroka koji su mogle dovesti do određenih posledica (efekata problema ili grešaka).
Opis alata:
Dijagram uzrok-posledica ili riblja kost jedan je od mnogih alata za menadžment i kvalitet koj je kreirao poznati japanski ekspert Kaoru Ishikawa. Kao i kod svake druge briljantne ideje, osnova riblje kosti je krajnje jednostavna i praktična. Dijagram uzrokposledica se koristi kao timski brainstorming alat za provokaciju i iznošenje što više ideja mogućih uzroka koje mogu dovesti do posledica koje se istražuju. Nakon nekoliko iteracija analiza, dijagram identifikuje, u grafičkom obliku, primere svih mogućih uzroka pojedinih grešaka. Svi mogući uzroci se slažu na različite nivoe detaljizacije i spajaju se u grane. Nivo detalja raste kako se granjanje nastavlja, tako što je vanjska grana uvek uzrok za unutrašnju granu. To znači da su vanjske grane indikatori korena uzroka problema.
Osnovne karakteristike alata su:
• Jasan vizuelni prikaz mogućih uzroka pojave koja je predmet posmatranja i posledice njihovog dejstva.
• Obezbeđuje se mogućnost analize međusobnog odnosa pojedinih uticaja - uzroka,njihovog značaja za posmatranu posledicu i mesta u ukupnoj strukturi mogućih uzroka - jedan uzrok se može javiti na više mesta u dijagramu (u više različitih grupa uzoraka)
• Veze uzroka i posledice - međusobne veze uzroka su, u opštem slučaju, kvalitativnog i hipotetičkog karaktera i služe kao podloga za efikasnije rešavanje problema nekom drugom, odgovarajućom metodom.
Redosled aktivnosti kod primene alata:
1. Definisanje problema - jasno definisati posledice problema ili greške.
2. Izbor osnovne strukture - nacrtati "riblju kost" koristeći odgovarajuće familije uzroka, npr. ljudi, oprema, metode...
3. Razrada dijagrama - razmotriti podfamilije uzroka (koristeći metodu Brainstorming) i zabeležiti ih na dijagramu.
4. Postupak širenja - grananja - povećavati nivo detaljnosti za svaki od uzroka na osnovnoj strukturi.
5. Analiza dijagrama - analiza svih uzroka, utvrđivanje nivoa njihovog uticaja i predlaganje korektivnih mera i redosleda primene za njihovo otklanjanje.
<number>

## Slide 6: Primjer dijagrama sa 5 grupa uzroka
Notes: Dijagram UZROCI - POSLEDICA se u literaturi naziva i ISHIKAWA dijagram (po autoru dijagrama) ili dijagram RIBLJA KOST (po asocijaciji na izgled dijagrama). Dijagram predstavlja metodu za detaljnu analizu odnosa između određenog stanja posmatranog sistema (posledice) i uticajnih veličina koje uzrokuju pojavu datog stanja (uzroka). Metoda je detaljno opisana u knjizi "Metode i tehnike unapređenja procesa rada" /Vulanović, V., 2003./.
Kada je cilj sprovođenja ove metode racionalizacija procesa rada, pod posledicom treba podrazumevati neki problem ili lošu pojavu koja se uočila. Osnovni cilj metode je u tom slučaju da se identifikuju svi mogući uzroci pojave problema i da se ti uzroci na pregledan način struktuiraju, kako bi se dobile podloge za sprovođenje racionalizacije. Metoda se obično sprovodi kroz četiri koraka opisana u nastavku.
Korak 1: Definisanje problema
U najvećem broju slučajeva dijagram UZROCI - POSLEDICA se koristi za slučaj da se za posledicu definiše određeni problem - loš kvalitet dela, sklopa ili proizvoda, pojava kvara, dugo vreme trajanja ciklusa proizvodnje, nizak koeficijent obrtanja kapitala ... i niz drugih sličnih problema. U tom slučaju je cilj sprovođenja metode utvrđivanje uzroka pojave problema. Moguća je, takođe, situacija da se za posledicu definiše i određeni (željeni, projektovani) efekat. U datom slučaju se traži identifikacija uslova koji vode ostvarivanju datog efekta kao posledice.
Korak 2: Identifikacija uzroka
Postupak identifikacije uzroka koji dovode do napred definisanog problema sastoji se u:
• Oblikovanju pregleda svih mogućih uzroka problema koji se analizira. Očigledno je da dati pregled može biti rezultat rada pojedinca, grupe ili stručnog tima, ali se i u ovoj fazi preporučuju rezultati prethodno održane Brainstormng sednice. Pri datom je od značaja da pregled uzroka bude kompletan, odnosno da se unapred ne isključi ni jedan uzrok koji u kasnijoj analizi može rezultirati osnovnom uzročno-posledičnom vezom.
• Klasifikaciji uzroka prema karakteru, načinu dejstva i sličnim obeležjima. U datoj fazi se skup svih uzroka razvrstava na osnovne grupe i svaki pojedinačni uzrok locira u određenu grupu, pri čemu broj grupa nije ograničen, ali postoje preporuke koje se pre svega odnose na preglednost dijagrama i efikasnost metode uopšte. Primer utvrđivanja broja grupa, u slučaju razmatranja problema lošeg kvaliteta proizvoda kao posledice, je sistem 4M, gde se svi uzroci iz pregleda uzroka lociraju u jednu od grupa: učesnici (Manpower), materijali (Materials), postupci rada (Methods) i sredstva rada (Machines).
Korak 3: Razrada dijagrama
Dijagram se crta tako što se posledica (predstavljena pravougaonikom) postavlja u desnom delu crteža, a sa leve strane se postavljaju linije dejstva uzroka u obliku "riblje kosti", tj. postavljanjem osnovne linije i bočnih linija, kako je prikazano na slici 7.16.
Korak 4: Analiza
Kada se unošenjem u dijagram iscrpe svi identifikovani uzroci i proveri logičnost svake od grana, pristupa se analizi mogućih uzroka pojave problema. Obično se vrši identifikacija najverovatnijih uzroka (3 - 5 uzroka) i zatim njihova detaljnija analiza. Dijagram UZROCI - POSLEDICA posmatran zasebno nije dovoljan za rešavanje problema - on samo upućuje na njegove osnovne uzroke i uzročno - posledične veze. Dati postupak, pored usmeravanja na osnovne uzroke problema, omogućava, u određenim slučajevima, iznalaženje linije kritičnih uzroka, što je svakako jedan od značajnih rezultata predmetne metode, Iz datih razloga je potrebno prikupljanje podataka radi provere najznačajnijih (najverovatnijih) uzroka i rešavanje problema nekom drugom, odgovarajućom metodom (Pareto ili ABC dijagram i sl.).

## Slide 7: PRIMJER DIJAGRAMA ZA ANALIZU PRETJERANE POTROŠNJE GORIVA

## Slide 8: Primjer primjene isikava dijagrama za upravljanje kvalitetom u „projektuj i izgradi“ projektima
Notes: IZVOR
Scientific Research and Essays Vol. 6(25), pp. 5442-5456, 30 October, 2011
Available online at http://www.academicjournals.org/SRE
ISSN 1992-2248 ©2011 Academic Journals
Full Length Research Paper
CTM4 model using Ishikawa diagram for quality management in design-and-build projects
Hamzah Abdul-Rahman1, Chen Wang2,3* and Calvin Jackson3
http://www.academicjournals.org/sre/pdf/pdf2011/30Oct/Abdul-Rahman%20et%20al.pdf

## Slide 9: Kontrolne karte
Kontrolne karte: grafici u kojima se prikazuje ponašanje procesa u vremenu i služe za ocenjivanje da li se proces odvija na zadovoljavajući način
Razvio je Shewhart 1920. godine da bi razlikovao slučajne od sistemskih varijacija*:
  Uobičajeni (slučajni) uzroci varijacija: metode, materijali, mašine, ljudi i sredina ili osvetljenje u fabrici, klasa potrebnog sirovog materijala, obučenost radnika...
  Posebni ili specifični (sistemske varijacije) uzroci varijacija: radnik slučajno napravi grešku na kontrolnoj tabli, radnik se razboli na poslu i nastavi da radi, mašina se rašteluje, nepažljivi dobavljač isporuči seriju materijala lošeg kvaliteta..
Primjena -svakodnevno praćenje parametara procesa i za signalizaciju kada proces pređe utvrđene granice – detektovanje sistema koji su van kontrole
Slučajevi korišćenja:
  Dijagnoza: ocenjivanje stabilnosti procesa.
  Kontrola: odrediti kada je proces potrebno korigovati (podesiti) ili kada ga je, u postojećem obliku, potrebno napustiti.
  Potvrda: potvrditi da li je, nakon izvršenih zahvata - korekcija, došlo do poboljšanja procesa.
Postupak:
  Određivanje središnje linije (na osnovu aritmetičkih sredina uzoraka (svaki uzorak obuhvata po nekoliko jedinica)
  Izračunavanje kontrolnih granica (na osnovu zakona vjerovatnoće)
  Crtanje kontrolne karte (na osnovu prikupljenih statističkih podataka tokom vremena)
  Analiza kontrolne karte
Notes: Izvor:Milenko Heleta, Dragan Cvetkovic, Osnove inženjerstva i savremene metode u inženjerstvu, Univerzitet Singidunum, Beograd 2009,
http://crnarupa.singidunum.ac.rs/Elektronska%20biblioteka/I%20godina%202009%20-%2010/FIM/In%C5%BEenjerski%20menad%C5%BEment/Osnove%20in%C5%BEenjerstva%20-%20Prof.%20dr%20Milenko%20Heleta/Osnove%20inzenjerstva%20-%20UDZBENIK.pdf
Svaka kontrolna karta je grafički predstavljena kao dijagram. Na horizontalnoj osi nanesen je redosled merenja parametara procesa po vremenu, a na vertikalnoj osi daje se skala jedinice mere čije variranje se proučava. Postoji više vrsta kontrolnih karata.
Svaku kontrolnu kartu karakteriše centralna tendencija i kontrolne granice. Kada se variranje procesa odvija u okviru kontrolnih granica - što se potvrđuje položajem tačke unutar tih granica za svaki pojedinčni uzorak koji se proverava - onda se za proces kaže da je stabilan ili da je pod kontrolom. U suprotnom, proces nije stabilan, pa i kad vrednost za samo jednu među desetinama uzoraka pada izvan kontrolnih granica. Primer grafičkog dijagrama jedne kontrolne karte, koji pokazuje broj proizvedenih proizvoda tokom svakog dana u smeni, data je na slici 10.4.5-1
*Izvor: https://ef.unibl.org/literatura/973845Vjezbe_-_Kontrolne_karte_-_1_dio.ppt
Neke osnovne mogućnosti ovog alata su sljedeće:
Upravljanje kvalitetom procesa rada na bazi prostorne i vremenske slike stanja, promjena i tendencija kvaliteta sadržanih na kontrolnoj karti, u cilju sprečavanja proizvodnje neusklađenih proizvoda;
Kontrola kvaliteta proizvoda u pojedinim fazama proizvodnje, fazi pripreme i fazi završetka;
Stabiliziacija procesa na osnovu otkrivanja nedopuštenih faktora i njihovog isključivanja iz toka procesa;
Analiza tačnosti i stabilnosti procesa rada;
Usavršavanje tehnoloških procesa rada sa stanovišta kvaliteta;
Analiza sistema grešaka obrade u toku odvijanja tehnoloških procesa;
Primjena u svim fazama nekog procesa (ulazna, procesna, izlazna kontrola i kontrola u eksploataciji) i svim tipovima proizvodnje (maloserijskoj, srednjeserijskoj i masovnoj proizvodnji, izuzev pojedinačne).
Izvor: Sa gradjevinskog fakulteta Beograd o upravljanju kvalitetom
http://www.grf.rs/mm/files/learnmat/63-Obezbedjenje%20kvaliteta.pdf
Kontrolne karte (control charts) su osnovni alat koji se koristi za statističko upravljanje procesom. Kontrolne karte su grafici u kojima se prikazuje ponašanje procesa u vremenu i služe za ocenjivanje da li se proces odvija na zadovoljavajući način. Grafici su ograničeni sa statistički izračunatim kontrolnim granicama između kojih se odvija proces. Granice služe da najave pojavu problema, odnosno sistematskih smetnji. Najviše korišćene kontrolne karte su bazirane na 3sigma kontrolnim granicama. Tipovi kontrolnih karata određeni su tipom karakteristika koje se ispituju, odnosno prirodom podataka koje predstavljaju. Osnovna podela je na kontrolne karte za kontinulnepromenljive i kontrolne karte za atributivne karakteristike. Glavne oblasti primene kontrolnih karata su: kontrolisanje (inspekcija) procesa, podešavanje procesa, analiza procesa i upravljanje procesom*. O primeni kontrolnih karti postoji obimna literatura a razvijeni su i softverski paketi.

## Slide 10: Kontrolne karte
Izvor: https://ef.unibl.org/literatura/973845Vjezbe_-_Kontrolne_karte_-_1_dio.ppt
Zona neizbjezne disperzije

## Slide 11: Kontrolne karte
Opis tehnike:
  na osnovu istorijskih podataka i statistike su određene kontrolne granice (granice rasipanja, najčešće na osnovu +-3σ) i centralna tendencija:
    donja kontrolna granica DKG (lower control limit LCL)
    gornja kontrolna granica GKG (upper control limit UCL)
    centralna tendencija (aritmetička sredina)
    Kontrolne granice su statističke granice i nisu povezane s granicama specifikacije (zahtjeva). Unutar kontrolnih granica se ocekuju (uobicajene) slucajne varijacije
  uzima se više manjih uzoraka tokom vremena
  na osnovu uzorka sračunava se jedan ili više statističkih parametara
  na osnovu praćenja procesa crta se dijagram:
    na horizontalnoj osi nanesen je redosljed mjerenja parametara procesa po vremenu
    na vertikalnoj osi daje se skala jedinice mjere parametara čije variranje se proučava.
  kada se variranje procesa odvija u okviru kontrolnih granica - što se potvrđuje položajem tačke unutar tih granica za svaki pojedinčni uzorak koji se provjerava - onda se za proces kaže da je stabilan ili da je pod kontrolom
Podjela prema sadržaju:
  Kontrolne karte za mjerne (numeričke) karakteristike (svojstva) kvaliteta- matematićka podloga ovih karata je normalna (Gausova) raspodjela
  Kontrolne karte za atributna svojstva- matematićka podloga ovih karata je binomna I Puasonova raspodjela

## Slide 12: Kontrolne karte za numeričke karakteristike kvaliteta
̅X-R kontrolne karte:
  prate aritmetičku sredinu ̅X kao mjeru centriranosti procesa
  Prate i R raspon u uzorcima, kao mjeru rasipanja procesa
  uzorak veličine n<25, uobicajeno 2 do 10 jedinica u uzorku
  broj serija uzoraka tokom vremena k≥20 (broj posmatranja)
  primjena najčešće za serijsku i velikoserijsku komadnu proizvodnju
̅X-s kontrolne karte:
  prate aritmetičku sredinu ̅X kao mjeru centriranosti procesa
  Prate i σ standardno odstupanje kao mjeru rasipanja procesa
  uzorak mo\e biti promjenljive velicine n≠const
  broj serija uzoraka tokom vremena k≥15
  U procesima koji su zaokruženog tipa i koji se odvijaju u ciklusima (kada se proces ne može pratiti dok je ciklus u toku)
X kontrolne karte:
  U određenim vremenskim intervalima mjeri se karakteristika proizvoda
  Na osnovu aritmetičke sredine svih mjerenja crta se centralna linija
  Donja i gornja granica se sracunavaju kao +-3σ
  Bilježe se sve izmjerene vrijednosti po redosledu nastajanja
Izvor: http://cent.mas.bg.ac.rs/nastava/statut99/ukp/predavanja/predavanja07.pdf
Notes: Izvor :KONTROLA KVALITETE
Prof.dr.sc.Vedran Mudronja
http://www.fsb.unizg.hr/atlantis/upload/newsboard/01_01_2012__9063_Kontrola_kvalitete.pdf
Kontrolne karte za mjerljive karakteristike
x − R karta
􀂾 Daje uvid u kretanje procesa na osnovu statističke teorije i vjerojatnosti, a njom se registriraju dva važna pokazatelja procesa:
-kretanje aritmetičkih sredina uzoraka i
-kretanje raspona uzoraka Ri
􀂾 Prvi podatak daje uvid u centriranost procesa, dok drugi, Ri govori o njegovom rasipanju
􀂾 Primjena joj dolazi kod izražaja kod serijske i velikoserijske komadne proizvodnje gdje se kontrola svodi na mjerenje malih uzoraka (n=2 do 10 komada), te su troškovi kontrole znatno smanjeni.
􀂾 Na osnovu krivulje normalne razdiobe moguće je sagledati kako se dolazi do kontrolnih granica i na čemu se temelji osjetljivost ove karte.
x − s karta
􀂾 Isto kao x − R i tako i x − s karta prati dvije karakteristike procesa:
-njegovu centriranost preko kretanja aritmetičkih sredina uzoraka
-njegovo rasipanje preko kretanja standardnih odstupanja
􀂾 Budući da se računaju standardna odstupanja uzoraka, uzorci trebaju biti veći nego kod x − R karte. Tako se preporuča da veličina uzorka bude veća od 25.
􀂾 Stoga se ove karte primjenjuju u procesima koji su zaokruženog tipa i odvijaju se u zatvorenim ciklusima određene dužine trajanja kada se proces ne može pratiti dok je ciklus u toku, nego se na kraju ciklusa mogu uzeti veći uzorci i koristeći x − s karte donositi zaključke o procesu.

## Slide 13: ̅X-R kontrolne karte
Potrebni podaci *
Kontrolne granice za ovu kartu moguće je postaviti na tri načina (Nije potrebno pamtiti formule):**
  Praćenjem nepoznatog procesa u cilju ustanovljavanja njegovih prirodnih mogućnosti u pogledu centriranosti i rasipanja
  Na osnovu poznatih prošlih podataka o procesu
  Na osnovu unaprijed zadanih tolerancija
Notes: *Izvor: https://cyberleninka.ru/article/n/kontrolne-karte-kao-sredstvo-statisti-ke-kontrole-kvaliteta.pdf
** Izvor: http://cent.mas.bg.ac.rs/nastava/statut99/ukp/predavanja/predavanja07.pdf
Tablica 1. Izvor: https://www.fsb.unizg.hr/atlantis/upload/newsboard/15_06_2010__10631_PREDAVANJA_OOK2009.pdf

## Slide 14: Primjer ̅X-R kontrolne karte
Notes: *Izvor: https://cyberleninka.ru/article/n/kontrolne-karte-kao-sredstvo-statisti-ke-kontrole-kvaliteta.pdf
** Izvor: http://cent.mas.bg.ac.rs/nastava/statut99/ukp/predavanja/predavanja07.pdf
Tablica 1. Izvor: https://www.fsb.unizg.hr/atlantis/upload/newsboard/15_06_2010__10631_PREDAVANJA_OOK2009.pdf

## Slide 15: ̅X-σ kontrolne karte
Potrebni podaci *
Kontrolne granice za ovu kartu moguće je postaviti na tri načina (Nije potrebno pamtiti formule):**
  Praćenjem nepoznatog procesa u cilju ustanovljavanja njegovih prirodnih mogućnosti u pogledu centriranosti i rasipanja
  Na osnovu poznatih prošlih podataka o procesu
  Na osnovu unaprijed zadanih tolerancija
Notes: *Izvor: https://cyberleninka.ru/article/n/kontrolne-karte-kao-sredstvo-statisti-ke-kontrole-kvaliteta.pdf
** Izvor: http://cent.mas.bg.ac.rs/nastava/statut99/ukp/predavanja/predavanja07.pdf
Tablica 2. Izvor: https://www.fsb.unizg.hr/atlantis/upload/newsboard/15_06_2010__10631_PREDAVANJA_OOK2009.pdf

## Slide 16: Primjer ̅X-σ kontrolne karte
Notes: *Izvor: https://cyberleninka.ru/article/n/kontrolne-karte-kao-sredstvo-statisti-ke-kontrole-kvaliteta.pdf
** Izvor: http://cent.mas.bg.ac.rs/nastava/statut99/ukp/predavanja/predavanja07.pdf
Tablica 1. Izvor: https://www.fsb.unizg.hr/atlantis/upload/newsboard/15_06_2010__10631_PREDAVANJA_OOK2009.pdf

## Slide 17: Kontrolne karte za praćenje atributivnih karakteristika
bazirane su na brojanju:
  neispravnih djelova u uzorku (ukupan broj defektnih djelova np - kontrolna karta ili procenat defektnih djelova p - kontrolna karta) i
  nedostataka - defekata u uzorku (ukupan broj defekata u - kontrolna karta ili procenat defekata po primjerku c - kontrolna karta)
Notes: Izvor :KONTROLA KVALITETE
Prof.dr.sc.Vedran Mudronja
http://www.fsb.unizg.hr/atlantis/upload/newsboard/01_01_2012__9063_Kontrola_kvalitete.pdf
Kontrolne karte za mjerljive karakteristike
x − R karta
􀂾 Daje uvid u kretanje procesa na osnovu statističke teorije i vjerojatnosti, a njom se registriraju dva važna pokazatelja procesa:
-kretanje aritmetičkih sredina uzoraka i
-kretanje raspona uzoraka Ri
􀂾 Prvi podatak daje uvid u centriranost procesa, dok drugi, Ri govori o njegovom rasipanju
􀂾 Primjena joj dolazi kod izražaja kod serijske i velikoserijske komadne proizvodnje gdje se kontrola svodi na mjerenje malih uzoraka (n=2 do 10 komada), te su troškovi kontrole znatno smanjeni.
􀂾 Na osnovu krivulje normalne razdiobe moguće je sagledati kako se dolazi do kontrolnih granica i na čemu se temelji osjetljivost ove karte.
x − s karta
􀂾 Isto kao x − R i tako i x − s karta prati dvije karakteristike procesa:
-njegovu centriranost preko kretanja aritmetičkih sredina uzoraka
-njegovo rasipanje preko kretanja standardnih odstupanja
􀂾 Budući da se računaju standardna odstupanja uzoraka, uzorci trebaju biti veći nego kod x − R karte. Tako se preporuča da veličina uzorka bude veća od 25.
􀂾 Stoga se ove karte primjenjuju u procesima koji su zaokruženog tipa i odvijaju se u zatvorenim ciklusima određene dužine trajanja kada se proces ne može pratiti dok je ciklus u toku, nego se na kraju ciklusa mogu uzeti veći uzorci i koristeći x − s karte donositi zaključke o procesu.

## Slide 18: Analiza kontrolnih karata
Notes: Izvor: Krivokapic, 2011
<number>

## Slide 19: Pareto dijagram (ABC analiza)
Pareto dijagram- grafička metoda za rangiranje činilaca- Ime proističe iz jasnog isticanja zona A, B i C
Pareto dijagram sa vertikalnim stupcima koji prikazuje kategorije u opadajućem redoslijedu po frekvenciji ili veličini s lijeva na desno.
  Pareto dijagram (ABC dijagram) - Najčešće korišćeni statistički alat za analizu problema. On grafički sumira podatke u cilju fokusiranja pažnje na glavne razloge pojave određenog rezultata i utvrđivanje odnosa zmeđu uzroka i posledice (histogram po opadajućem redosledu)
  Pareto dijagram sa kumulativnom krivom - kumulativna distribuciona linija ("cum" linija) je dodatna dimenzija Pareto analize. "Cum" linija pokazuje kumulativnu distribuciju događaja u procentima (ukupan procenat događaja je 100%).
Primjena:
  Rangiranje pojava i stepena značajnosti
  Utvrđivanje kritičnih faktora prema ponderima kritičnosti
  Rangiranje mogućih poboljšanja
Može se koristiti pravilo 70-30 ili 80-20
Postupak izrade:
  Odabir činilaca koji će se analizirati
  Odabir jedinice mjerenje za analizu (br. pojavljivanja, troškovi i sl.)
  Poređati kategorije s lijeva na desno po opadajućem redosljedu (najprije nanijeti kategoriju (činilac sa najvećom frekvencijom, pa onda manii itd)
  Konstruisati liniju kumulativne učestalosti
Notes: Pareto princip se zasniva na nejednakoj raspodeli stvari u univerzumu. Ovaj princip tvrdi da 80% od celine vodi poreklo od značajne manjine, dok samo 20% vodi poreklo od trivijalne većine
Ovo pravilo je postavio italijanski ekonomista Vilfredo Pareto u kasnom devetnaestom veku. Ustanovio je da je distribucija dobara u društvu neravnopravna: većinu novca je držao mali broj ljudi. Ovo pravilo je primenljivo i u drugim oblastima biznisa i, konačno, i u kontroli (i upravljanju) kvaliteta.
.(http://www.masfak.ni.ac.rs/images/upload/Upis/MAS_prirpemna_n/uvod_u_m_-_pripremna/5._Alati_kvaliteta-Pareto_metoda.pdf)
Izvor: Sa gradjevinskog fakulteta Beograd o upravljanju kvalitetom
http://www.grf.rs/mm/files/learnmat/63-Obezbedjenje%20kvaliteta.pdf
Pareto dijagram (pareto diagram) je alat kvaliteta koji služi za određivanje prioriteta prilikom rešavanja problema i veoma je lak za primenu. Upotrebljava se kada je uzrok nekog problema višestruk pa je potrebno odrediti gde će primenjena poboljšanja imati najveći efekat. Nakon evidentiranja broja pojavljivanja izvesnih pojava (uzroka problema) formira se histogram. Sređivanjem histograma u obliku opadajućeg niza može se uočiti na koji aspekt nekog problema treba prvo obratiti pažnju. Pareto pravilo ukazuje da se rešenjem 30% najvažnijih problema može postići 70% planiranog poboljšanja. Procenjivanjem efekata mogućih grešaka i odredjivanjem redosleda važnosti prilikom njihovog eliminisanja, mogu se optimalno koristiti resursi i sa manjim ulaganjem postići dobri rezultati. Pareto analiza se koristi u svim oblastima sistema kvaliteta gde je moguće identifikovati greške i troškove koji nastaju usled tih grešaka. Pravilo "70-30", ili "80-20" je univerzalno pravilo koje nije novo za građevinarstvo. Pravilo se može primeniti prilikom procene troškova preko troškovno značajnih pozicija

## Slide 20: Pareto dijagrami
Izdvajaju se 3 oblasti:*
  Područje A – grupa veoma uticajnih svojstava i karakteristika (obuhvata 70-80% kumulativnog iznosa)
  Područje B – grupa uticajnih svojstava i karakteristika (obuhvata 90-95% kumulativnog iznosa)
  Područje C – grupa manje uticajnih svojstava i karakteristika (obuhvata preostali dio kumulativnog iznosa, a to je 5-10% kumulativnog iznosa)
Notes: * Izvor: https://ef.unibl.org/literatura/463876Vjezbe_-_Pareto_(ABC)_analiza.ppt

## Slide 21: Bar dijagrami i histogrami
Bar dijagram -predstavlja sumarno podatke na jednostavan i razumljiv način u obliku grafičkih kolona.
Histogram - Predstavlja vertikalni bar grafik koji prikazuje distribuciju podataka u obliku frekvencija pojavljivanja za specifične vrijednosti podataka
Postupak izrade histograma
  Prikupljanje podataka i informacija (varijabilni i atributivni)
  Slaganje podataka u tablicu i njihovo brojanje
  Proračun raspona (R) za cijeli uzorak
  Proračun broja razreda (k), i širine razreda (H),
  Izrada tablice frekvencija
  Izračun aritmetičke sredine
  Crtanje samog histograma
Notes: Izvor: Sa gradjevinskog fakulteta Beograd o upravljanju kvalitetom
http://www.grf.rs/mm/files/learnmat/63-Obezbedjenje%20kvaliteta.pdf
Histogram (histogram) je alat koji pomaže da se brzo uoči tip raspodele za uzorke koji sadrže veliki broj podataka. Izradi histograma prethodi: izručanavanje
raspona populacije, određivanje intervala klasa, izrada tabela učestalosti, određivanje granica klasa, sračunavanje središta klasa i određivanje učestalosti prebrojavanjem uzorka. Na osnovu ovih podataka crta se histogram. Na osnovu izgleda histograma donose se zaključci o statističkoj prirodi populaciji. Histogrami su dobro poznati iz matematičke statistike i imaju primenu u raznim oblastima planiranja u građevinarstvu (dinamički planovi angažovanja radne snage i finansijskih sredstava … ).

## Slide 22: Dijagram rasipanja
Dijagram rasipanja – grafički metod za proučavanje odnosa između dva povezana skupa podataka
Crtanjem dijagrama rasipanja dobijamo informacije o postojanju veza kao i o njihovom smjeru, obliku i jačini među zavisnim varijablama
U oblasti kvaliteta provjerava se postojanje relacije između:
  Karakteristike kvaliteta i faktora koji utiču na nju
  Dvije povezane karakteristike kvaliteta i/ili
  Dva faktora koja utiču na istu karakteristiku kvaliteta
Konstruiše na osnovu prikupljenog skupa parova podataka
  Na apscisi se nanose vrijednosti nezavisno promjenljive x
  Na ordinati se nanose vrijednosti zavisno promjenljive Y
  Na osnovu oblaka prikazanih tačaka vizuelno se može uočiti oblik aproksimativne linije
Korelaciona analiza služi za utvrđivanje jačine veze posmatranih promjenljivih preko proračuna Pirsonovog koeficijenta (može imati vrijednost od -1 do +1)
Regresiona analiza – za pronalaženje matematičkog oblika povezanosti između jedne zavisne i jedne ili više nezavisnih promjenljivih
Notes: Dijagram rasipanja (scatter diagram) je jednostavan alat koji služi za utvrđivanje stepena korelacije između dve promenljive. Dijagram rasipanja je preuzet iz oblasti matematičke statistike. Korelacija može biti pozitivna i negativna. Koristi se prilikom analize korelacije između: karakteristike entiteta i faktora koji utiču na nju, dve karakteristike kvaliteta ili dva faktora koji utiču na istu karakteristiku. Uz dijagram rasipanja računa se koeficijent korelacije i koristi regresiona analiza.

## Slide 23: DIJAGRAM TOKA
Svrha - Vizuelizacija procesa na grafički način, koja omogućuje identifikaciju slabosti i konflikata u procesu.
Podrazumijeva logično raščlanjivanje problema ili aktivnosti na pojedinačne korake gdje su vidljivi početak, tok i kraj procesa.
Postupak primjene:
  Definisanje procesa koji želimo prikazati, odrediti granice procesa tj. gdje on počinje i završava.
  Raščlanjivanje procesa na aktivnosti. Za svaku aktivnost identifikovati ulaze, izlaze, djelatnosti, načine međusobnog povezivanja i utvrditi odgovornosti.
  Utvrditi oznake za proste aktivnosti, aktivnosti preispitivanja i aktivnosti verifikacije i odobravanja
  Definisati nosioce svake aktivnosti
  Odrediti redoslijed aktivnosti
  Povezati aktivnosti sa nosiocima aktivnosti
  Povezati različite elemente dijagrama
Notes: Izvor: Sa gradjevinskog fakulteta Beograd o upravljanju kvalitetom
http://www.grf.rs/mm/files/learnmat/63-Obezbedjenje%20kvaliteta.pdf
Dijagram toka (flow chart) je osnovni alat kojim se analizira proces pre nego što se primeni neka od složenijih tehnika kvaliteta. Dijagram toka je grafički prikaz čitavog toka procesa simbolima, pri čemu je važno da se obuhvate sve aktivnosti i njihove ulazne i izlazne veličine. Analizom dijagrama toka mogu se uočiti nepravilnosti u odvijanju procesa i mesta potencijalnih problema. Može se uočiti analogija sa kartom tehnološkog procesa koja predstavlja polaznu tačku u analizi tehnologije građevinskih radova.

## Slide 24: Osnovni simboli za izradu dijagrama toka
Simbol | Značenje simbola
 | Pojedinačni koraci (zadaci, aktivnosti)
 | Preispitivanje
 | Odluka (da-ne, može- ne može)
 | Početak i kraj procesa
 | Dokumentacija
 | Strelica pokazuje smjer ili tijek procesa

## Slide 25: Primjer dijagrama toka

## Slide 26: Metode poboljšavanja kvaliteta
Metod – ustaljen način obavljanja nekog posla
Najznačajnije metode za poboljšavanje kvaliteta:
  SPC metoda
  FMEA metoda
  Benčmarking
  QFD metoda
  6 Sigma (Six Sigma)

## Slide 27: Statistička kontrola procesa (SPC)
Statistička kontrola procesa (SPC) –koristi se za mjerenje promjenljivih u procesu i za utvrđivanje mogućnosti procesa da ostvaruje rezultate (proizvode) određenih performansi.
SPC metode kontrole su skup metoda i tehnika:
  Prikupljanja podataka (putem kontrolnih lista- obrazaca za prikupljanje podataka)
  Organizovanja i prezentacije podataka (putem bar dijagrama i histograma)
  Analize i tumačenja podataka (korišćenjem kontrolnih karata, testiranjem hipoteza, korelacionom i regresionom analizom...)
SPC stvara preduslove za:
  Prelazak sa inspekcije na prevenciju kvaliteta
  Sistematsko unapređenje nivoa kvaliteta proizvoda
  Planiranje proizvodnje sa nultom greskom
Notes: Izvor: Sa gradjevinskog fakulteta Beograd o upravljanju kvalitetom
http://www.grf.rs/mm/files/learnmat/63-Obezbedjenje%20kvaliteta.pdf
Statističko upravljanje procesom (Statistical Process Control) se razvilo na osnovu kontrolnih karata i studija sposobnosti procesa. Kada se rezultati procesa nalazi u okviru kontrolnih granica kontrolnih karti kaže se da je proces "pod kontrolom". Međutim, i proces koji je "pod kontrolom" može proizvesti loše proizvode. Pravo poboljšanje procesa se ogleda u ponovljivosti procesa i usaglašenosi procesa sa zahtevima kupaca. Ova osobina procesa se naziva sposobnost procesa ili preciznije: performansa procesa u toku izvesnog vremena za koji je proces pod kontrolom†. Studije sposobnost su zasnovane na kvantitativnim pokazateljima performansi procesa, tzv. indeksima sposobnosti procesa. Pomoću studija sposobnosti se objektivno meri stepen u kome proces zadovoljava zahteve kupaca. Poboljšanje procesa se ogleda u povećanju sposobnosti procesa, a statističko upravljanje procesom ima za cilj postizanje maksimalne sposobnosti procesa koji je "pod kontrolom".
Izolovanom primenom statističke kontrole procesa se ne mogu eliminisati problemi, ali se mogu: pribaviti objektivne informacije o performansama procesa, obezbediti informacije za donošenje odluka o poboljšanju procesa kroz smanjenje varijacija i postići stabilnost procesa.

## Slide 28: FMEA (Failure Mode and Effect Analyzis)- Analiza pojave i uticaja otkaza (analiza rizika)
FMEA je tehnika koja daje odgovor na pitanje: Šta može da otkaže; Kako otkazuje; koliko često će da otkazuje; Koji su efekti otkaza; Koje su posledice otkazivanja po pouzdanost / sigurnosti?
Primjena za:
  Projektovanje sistema
  Izradu programa unapređenja kvaliteta
  Planiranje sistema održavanja
Koristi od FMEA:
  Preventivno planiranje
  Identifikovanje zahtjeva za izmjenama
  Smanjenjenje troškova
  Povećanje efikasnosti
  Smanjenje cijene troškova naknadnog održavanja
  Umanjivanje ukupnih aktivnosti koje ne doprinose dodavanju vrijednosti procesu
Notes: Izvor: http://www.mcb.rs/blog/fmea-failure-mode-effect-analysis-aleksandar-teofilovic/
FMEA je razvila NASA sredinom šezdesetih godina prošlog veka za Apollo program
FMEA metoda se koristi za identifikovanje potencijalnih nedostataka procesa i naknadnog postavljanja tih nedostataka na listu prioriteta na osnovu:
ozbiljnosti (severity),
verovatnoće pojavljivanja (occurance), i
verovatnoće detektovanja (detection) tih nedostataka.
Čitava ideja FMEA je da se istaknu slabosti kroz postavljanje liste prioriteta nedostataka u samom procesu, što se čini računanjem RPN broja. RPN broj je generisan broj zasnovan na FMEA formuli, što ukazuje na otkaze u sistemu koji zahtevaju hitnu pažnju.
U širem smislu FMEA metoda obuhvata sledeće korake:
  Proučiti proces
  Definisati moguće načine otkaza (Failure Mode) unutar procesa
  Definisati moguće efekte svakog otkaza (Potential Failure Effects)
  Odrediti ozbiljnost (Severity) svakog efekta otkaza
  Odrediti verovatnoću pojavljivanja (Occurance) svakog efekta otkaza
  Odrediti verovatnoću detektovanja (Detection) svakog efekta otkaza
  Izračunati “Broj prioriteta rizika” tzv. RPN – Risk Priority Number
  Sortirati rizike prema RPN
  Definisati aktivnosti za umanjenje kritičnih otkaza
  Izračunati nove RPN sa umanjenim ili uklonjenim kritičnim otkazima.
FMEA je tehnika koja daje odgovor na pitanje: Šta može da otkaže; Kako otkazuje; koliko često će da otkazujue; Koji su efekti otkaza; Koje su posle otkazivanja po pouzdanost / sigurnosti?

## Slide 29: FMEA (Failure Mode and Effect Analyzis)- Analiza pojave i uticaja otkaza (analiza rizika)
Koraci primjene za slučaj razvoja novog projekta:
  Analiza projekta: utvrđivanje mogućih grešaka, identifikacija posljedica eventualnih grešaka, identifikovanje uzroka grešaka, analiza sistema kontrole sa aspekta mogućnosti blagovremenog sprečavanja pojave grešaka, utvrđivanje vjerovatnoće nastanka greške za svaki uzrok
  Ocjena postojećeg stanja:kroz proračun (bodovnu ocjenu od 1-9) koeficijenata rizika i koeficijent prioriteta rizika (KPR=R1*R2*R3):
    R1 -Faktor rizika pojave greške- vjerovatnoće nastanka neusaglašenosti
    R2- Faktor rizika posljedice greške – značajnost ili težina greške
    R3- Faktor rizika neotkrivanja greške – mogućnost otkrivanja neusaglašenosti
    KPR- Koeficijent prioriteta rizika – stepen rizičnosti projektnog rješenja
  Kontrola FMEA sa aspekta tačnosti i sa aspekta ocjene projekta (KPR mora biti manje od kritičnih vrijednosti koje su određene u rasponu od 1-1000
  Planiranje i sprovođenje korektivnih mjera na projektu (eliminisanje mogućih uzroka greške, ublažavanje mogućih posljedica i/ili povećanje vjerovatnoće blagovremenog otkrivanja grešaka)
  Ocjena rezultata korektivnih mjera i ocjena uticaja na smanjenje koeficijenta prioriteta rizika KPR

## Slide 30
Notes: Izvor: Stojadinović Zoran: Upravljanje kvalitetom na građevinskim projektima (magistarska teza), Beograd 2000
<number>

## Slide 31: Benčmarking
benčmarking predstavlja sistematski i kontinuirani proces mjerenja i uporedjivanja poslovnih procesa jedne organizacije u odnosu na poslovne procese lidera radi dobijanja informacija koje će pomoći organizaciji da preduzme akciju za poboljšanje svojih performansi. (Američki centar za produktivnost i kvalitet -APQC),
Benchmarking predstavlja kontinuiranu aktivnost poređenja procesa, proizvoda ili usluga sa sličnom aktivnošću poznatu kao najbolju u tom polju, sa svrhom uspostavljanja ambicioznih ali realnih ciljeva unapređenja i akcija
Benčmarking predstavlja kontinuirani proces poredjenja proizvoda, usluga i procesa u odnosu na najjače konkurente.
Osnovni tipovi benčmarkinga:
  Interni – porede se delovi u okviru jednog preduzeća
  Konkurentski-(kompetitivni, eksterni) – preduzeće se poredi sa konkurentima u funkciji dobijanja slike o poslovanju drugih (direktni konkurenti ili ekvivalentne organizacije koje rade u drugim zemljama i opslužuju druga tržišta
  Funkcionalni – preduzeće poredi neku od svojih funkcija sa funkcijama nekonkurentskog preduzeća
  Generički – poređenje na nivou različitih industrija

## Slide 32: Benčmarking - postupak
U značajnoj mjeri podudara sa PDCA ciklusom:
  Planiranje se sastoji od koraka: odrediti što se prikazuje referentnim vrijednostima, definisati ključne pokazatelje djelatnosti, definisati partnera za benchmarking, utvrditi metodu prikupljanja podataka . Najznačajnija pitanja na koja treba odgovoriti u ovoj fazi su: koji se proizvodi porede, koji procesi se porede, koje funkcije se porede, kakav će biti način prikupljanja i obrade informacija, kako odabrati druge organizacije za poređenje..)
  Izvođenje; podrazumijeva organizovanje benčmarkinga – terensko prikupljanje podataka, posjetu drugim organizacijama...
  Analiza obuhvata sistematizaciju saznanja i njjihovu primjenu u obliku određenih uputstava koja će se primenjivati, kao i njihovo mjerenje i usaglašavanaje., odnosno obuhvata prepoznavanje slabih tačaka u radu i predviđanje budućeg djelovanja; saopštavanje rezultata, odobrenje postavljanje funkcionalnih ciljeva i sprovođenje planova. Glavno pitanje na koje treba dati odgovor u ovoj fazi je: šta smo naučili?
  Akcija sprovođenje i nadgledanje poboljšanja, mjerienje rezultate prema željama i potrebama i provjeriti referentne vrijednosti.

## Slide 33: Razvijanje funkcije kvaliteta (QFD) – “Kuće kvaliteta”
razvijena u Kobeu (Japan) 70-tih godina, u brodogradilištu Mitsubishi, ali je ubrzo našla primjenu i u drugim granama industrije. Toyota je koristi još od 1973. godine, a kasnije je prihvata i Honda (1979.), Ford (1983.), Volvo i Saab (1987.).
Širu primjenu u razvijenim zemljama zapadne Evrope i USA metoda dostiže 1991. godine.
Svrha
  razvoj ili redizajn proizvoda zasnovan na zahtjevima kupaca
  obezbjeđuje procesno fokusiranje na kupce i njihove zahtjeve u svim fazama
    pretvaranje zahtjeva kupaca u karakteristike proizvoda (prva kuća kvaliteta)
    pretvaranje karakteristika proizvoda /usluge u karakteristike komponenti (druga kuća kvaliteta)
    pretvaranje karakteristika komponenti u tehnologiju izrade -karakteristike procesa (treća kuća kvaliteta)
    pretvaranje procesa u radna uputstva (četvrta kuća kvaliteta)
  Promoviše višefunkcionalni timski rad i konkurentni inženjering u kompaniji. Skraćenje vremena razvoja proizvoda.
Opis - sistem planiranja kroz proces razvoja proizvoda, od inicijalnog planiranja proizvoda, kroz detaljan plan razvoja proizvoda, proces planiranja i finalno planiranje proizvodnje. Sastoji se od listi na kojima se definiše “šta” i druge liste na kojoj se definiše “kako”
Ograničenja primjene
  Veliki broj zahtjeva
  Različite grupe kupaca
Notes: Izvor: Sa gradjevinskog fakulteta Beograd o upravljanju kvalitetom
http://www.grf.rs/mm/files/learnmat/63-Obezbedjenje%20kvaliteta.pdf
QFD (Quality Function Deployment) se definiše kao: "sistem za prevođenje zahteva kupaca u odgovarajuće zahteve preduzeća na svim nivoima koji uključuju razvoj, projekovanje, proizvodnju, distribuciju, instalaciju, marketing, prodaju i uslugu“ . Primenom QFD metode se zahtevi kupaca pretvaraju u konkretne karakteristike proizvoda, karekteristike delova proizvoda i karakteristika procesa. QFD je u najširem smislu instrument planiranja. QFD treba razumeti kao stil rada, koji se od tradicionalnog pristupa razlikuje u tri najvažnije karakteristike:
Prvo, zahtevi kupaca se pribavljaju i prikazuju putem niza grafikona koji svojim izgledom podsećaju na crtež kuće, po čemu su dobili ime "kuće kvaliteta". Čitava dokumentacija rada se vodi u okviru kuća kvaliteta. Izgled kuća kvaliteta se dopunjuju tokom rada u skladu sa nivoom informacija o procesu sa kojim se raspolaže. Prva kuća kvaliteta sadrži osnovne zahteve kupaca. Druga kuća kvaliteta sadrži podatke o karakteristikama delova proizvoda. U trećoj kući kvaliteta za karakteristike delova proizvoda treba definisati merodavne karakteristike procesa. U okviru četvrte kuće kvaliteta se razvijaju radna uputstva i procedure.
Drugo, koncept isporučilac-korisnik lanaca se primenjuje u potpunosti. Svaka aktivnost u okviru procesa ima svog isporučioca i korisnika sve do poslednje aktivnosti čiji je korisnik kupac.
Treće, zbog upotrebe multidisciplinarnih timova, organizaciona ograničenja u pogledu funkcionalnih jedinica i vertikalnih linija komunikacije se prevazilaze.
Koristi od primene QFD metode su: poboljšan kvalitet, povećano zadovoljstvo kupaca, povećana produktivnost, smanjenje vremena i troškova za razvoj i planiranje, poboljšana komunikacija i dokumentacija

## Slide 34
Zahtjevi kupca
Inžinjerske
karakteristike
Inžinjerske karakterostike
Karakteristike
dijelova
Karakteristike dijelova
Ključne procesne
operacije
Ključne procesne operacije
Zahtjevi
proizvodnje
I
II
III
IV
Kuća kvaliteta
Razvoj dijelova
Planiranje procesa
Planiranje proizvodnje
Transfer kupčevih zahtjeva u proizvodnju kroz QFD
Zairi, 1999, str. 334
Notes: Mi proučavamo samo kuću kvaliteta sa aspekta metoda upravljanja kvaliteta
<number>

## Slide 35: “Kuća kvaliteta”
marketing informacije i ocjena korisnika-kupca postojeceg proizvoda u odnosu na one na trzistu
Tehnicko uporedjenje sa proizvodima konkurentskih firmi
Kuće kvaliteta predstavljaju matrice koje se formiraju tako da u svakoj fazi imaju isti osnovni izgled. Na ulazu u "kuću kvaliteta", u lijevoj koloni, uvijek je pitanje: "ŠTA se zahtijeva?", a na izlazu iz "kuće kvaliteta" uvek je odgovor: "KAKO ispuniti zahtjeve?"
Notes: primjeri primjene QFD u gradjevinarstvu se mogu naci na sljedecim adresama
http://construction.berkeley.edu/~tommelein/IGLC-7/PDF/Gargione.pdf
http://fi.uaemex.mx/david.delgado/files/1_QFDInConstructionCME.pdf
http://construction.berkeley.edu/~tommelein/IGLC-7/PDF/Gargione.pdf

## Slide 36: Izgled “kuće kvaliteta”
1. ZAHTJEVI KUPACA
4. MEĐUODNOSI
2. MATRICA PLANIRANJA
3. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
5. KORELACIONA MATRICA (KROV)
6. CILJNE VRIJEDNOSTI
Notes: <number>

## Slide 37: Postupak izrade QFD analize
Formiranje multifunkcionalnog tima stručnjaka koji učestvuju u razvoju proizvoda kroz različite procese (marketing, razvoj, projektovanje, nabavka, izvođenje/proizvodnja, obezbeđenje kvaliteta itd.).
Faza 1 Utvrđivanje značajnih karakteristika proizvoda
  Orijentacija tima prema procesu i ciljevima. Upoznavanje članova tima sa podacima potreba i kupca (glas kupca) koji predstavljaju lijevu (1) i desnu stranu (6) redova kuće kvaliteta
    Utvrđivanje zahtjeva kupaca
    Rangiranje utvrđenih zahtjeva prema važnosti
  Kreiranje karakteristika proizvoda sa mjerljivim performansama koje se unose na kolone (2) na vrhu matrice – timski rad (Utvrđivanje dizajnerskih i tehničkih rješenja)
  Povezivanje performansi proizvoda sa potrebama kupca (glasa kupca sa glasom kompanije). Međusobne veze se ocjenjuju: 4 - jake veze, 3 - srednje veze, 2 - slabe veze, i 1 - nema veza.
  Utvrđivanje međusobnih odnosa (3) između različitih performansi proizvoda u kući kvaliteta (krov kvaliteta), na osnovu prethodno utvrđenih veza. Ocjene veza: 4 - jako pozitivni, 3 - pozitivni, 2 - negativni, i 1 - jako negativni.
  Prioritizacija rešenja (Rangiranje najvažnijih dizajnerskih i tehničkih rješenja) - završna faza u QFD procesu uključuje izradu matričnih kalkulacija, identifikaciju najviših prioriteta, razvoj specifičnih karakteristika, rešenja, procesa i programa za njihovo unapređenje -
Faza 2 Utvrđivanje kritičnih djelova proizvoda
Faza 3. Utvrđivanje kritičnih parametara procesa
Faza 4. Utvrđivanje postupaka
Notes: VISE O FAZAMA 2, 3 I 4 U LITERATURI
Izvor: OSNOVE PROIZVODNIH I USLUŽNIH TEHNOLOGIJA, Dr NIKOLA RADAKOVIĆ, vanr. prof., Dr ILIJA ĆOSIĆ, red. prof
Univerzitet u Novom Sadu FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA Odsek: Industrijsko inženjerstvo i menadžment

## Slide 38: Faza 1 Utvrđivanje značajnih karakteristika proizvoda
Notes: Izvor: OSNOVE PROIZVODNIH I USLUŽNIH TEHNOLOGIJA, Dr NIKOLA RADAKOVIĆ, vanr. prof., Dr ILIJA ĆOSIĆ, red. prof
Univerzitet u Novom Sadu FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA Odsek: Industrijsko inženjerstvo i menadžment
Ukupan posao u Fazi I podeljen je u 12 koraka, tako da se svaki korak svodi na popunjavanje po jednog polja u "kući kvaliteta". Na slici 5.10 je takođe prikazano koje polje se popunjava u kom koraku (pojedina polja su označena krugom i brojem u sredini kruga, od 1 do 12).
Korak 1: U redove na levoj strani polja 1 se unose zahtevi kupaca (ŠTA kupci zahtevaju), grupisani po tematskim oblastima, a zatim se u kolonu “Značaj” unose vrednosti za prioritete navedene od strane kupaca, od 1- 10.
Korak 2: U desni deo tabele sa nazivom “Upoređenje sa konkurencijom” unose se podaci u vezi sa situacijom u pogledu konkurencije, sa aspekta kupca; kupcima se postavlja pitanje, kako vide naš proizvod u poređenju sa proizvodima važnih konkurenata, u pogledu ispunjavanja njihovih važnih zahteva; skala vrednovanja ima gradaciju od 1-5.
Korak 3: U dodatne dve kolone (A i B) unose se dodatne napomene koje potiču iz sopstvene kuće ili iz spoljnih izvora, kao što su podaci o garanciji, pritužbama, posebne aktivnosti konkurenata itd.; ove informacije omogućavaju da se shvate ponekad nejasna vrednovanja dobijena od kupaca.
Korak 4: Ovde QFD tim opisuje karakteristike proizvoda koje imaju uticaja na zadovoljenje svakog od zahteva kupaca, unetih u polju 1 u koraku 1; ne traga se za detaljnim rešenjima, već za karakteristikama koje kvalitativno opisuju zahteve kupaca; ovde se “glasovi kupaca” prevode u tehnički jezik proizvođača (KAKO zadovoljiti zahteve kupaca).
Korak 5: Za svaku KAKO karakteristiku unose se “Ciljne tehničke vrednosti”, odnosno vrednosti pojedinih utvrđenih karakteristika da bi se zadovoljili zahtevi kupaca, pri čemu se uzima u obzir stanje kod konkurenata.
Korak 6: Ovde se utvrđuje stepen korelacije između svakog ŠTA i svakog KAKO, što se svodi na odgovor na pitanje: “U kojoj meri karakteristika KAKO podržava pojedini zahtev ŠTA kupca”; vrednovanje ima tri stepena: jaka korelacija - 9, srednja - 3 i slaba - 1.
Korak 7: Određuje se ukupni značaj pojedinih karakteistika, tako što se vednost značaja koji kupci pridaju određenom ŠTA množi sa stepenom korelacije svakog KAKO; suma rezultata iz svake KAKO vrste unosi se u kolonu “Značaj vrednosti kolone”, najpre sa apsolutnim vrednostima, a zatim se izračunavaju relativne vrednosti (u %).
Korak 8: Na osnovu unetih ciljnih vrednosti (korak 5), ispituje se u kom smeru semora menjati neka, na danas proizvedenom proizvodu već postojeća karakteristika.
Korak 9: U matrici krova kuće vrši se ispitivanje međusobne korelacije veličina KAKO, uz uzimanje u obzir ciljnih vrednosti (korak 5) i smera promene (korak 8) pojedinih karakteristika.
Korak 10: Ovde se vrši stručno upoređenje sopstvenog proizvoda, u pogledu karakteristika, sa proizvodima vodećih konkurenata; skala vrednovanja je od 1-5.
Korak 11: Unose se vrednosti za stepen složenosti (od 1-10), koji u stvaripredstavlja stepen mogućnosti realizacije poboljšanja konstrukcije ka ciljnoj vrednosti.
Korak 12: Ovde se, eventualno, dodaju neke važne informacije, koje se nisu mogle obuhvatiti kroz prethodna polja u okviru “kuće kvaliteta”.
Sprovođenjem ovih dvanaest koraka, prostori kuće su u potpunosti ispunjeni, svo bogatstvo znanja i ideja radne grupe prikazano je na razumljiv i pregledan način u okviru "kuće kvaliteta". Zajednički rad na projektu omogućava opsežan transfer znanja između različitih područja preduzeća, što pri uobičajenom načinu rada ne bi bilo moguće. Ovaj način rada ne poboljšava samo međusobno razumevanje, već kroz stalno popravljanje radne klime oživljava konstruktivnu saradnju. Na kraju rada u okviru faze I, tim se bavi izborom važnih i kritičnih karakteristika proizvoda, koji imaju odlučujući značaj za realizovanje poboljšanja ili razvijanje novog proizvoda. Kriterijumi za izbor su:
- visok značaj zahteva kupaca/korisnika,
- visoke šanse u poređenju sa konkurencijom,
- 1-3 karakteristike sa izraženo visokim ukupnim značajem (A-kriterijumi),
- A-kriterijumi imaju visoku korelaciju sa najvažnijim zahtevima kupaca,
- A-kriterijumi imaju pozitivnu korelaciju u odnosu na druge kriterijume u krovu kuće,
- A-kriterijumi imaju takav stepen složenosti realizacije da ih je moguće realizovati,
- A-kriterijumi omogućavaju prevazilaženje dosadašnjih problema,
- potrebne investicije su rentabilne.

## Slide 39: Primjer primjene QFD analize u projektovanju računarske sale na univerzitetu Utvrđivanje zahtjeva korisnika, njihovo rangiranje i identifikacija karakteristika proizvoda

## Slide 40: Primjer primjene QFD analize u projektovanju dječijih jaslica Utvrđivanje zahtjeva korisnika, njihovo rangiranje i identifikacija karakteristika proizvoda
Notes: izvor
DAVID JOAQUIN DELGADO-HERNANDEZ, KATHERINE ELIZABETH BAMPTON and ELAINE ASPINWALL, Quality function deployment in construction
Construction Management and Economics (June 2007) 25, 597–609, http://fi.uaemex.mx/david.delgado/files/1_QFDInConstructionCME.pdf

## Slide 41: Primjer primjene QFD analize u projektovanju dječijih jaslica Matrica međuodnosa

## Slide 42: Primjer primjene QFD analize u projektovanju dječijih jaslica Tehnička matrica

## Slide 43: Primjer primjene QFD analize u projektovanju dječijih jaslica Krov kuće kvaliteta

## Slide 44: Koncept šest sigma (Six sigma, 6σ)
Šest sigma je unapređenje poslovanja zasnovano na pronalaženju i eliminisanju grešaka i uzroka pojave grešaka ili defekata u procesima, usredsređivanjem pažnje na izlazne parametre, kritično važne za korisnika.
Šest sigma je strategijski prilaz za sve procese, proizvode i kompanije.
Six Sigma koncept je razvijen kod Moorole sredinom 1980-tih godina za analizu njihovih procesa proizvodnje i eliminaciju defekata.
Glavna područja na koja se usredsređuje šest sigma su:
  poboljšanje zadovoljstva korisnika;
  smanjenje ciklusa vremena ;
  manjenje grešaka proizvoda.
Statistički gledano "Šest sigma" predstavlja iznos varijacije prikazane u procesu koji je povezan sa zahtevima korisnika ili njihovim specifikacijama . Kada proces deluje na nivou "Šest sigma", varijacija je tako mala da rezultira tačnošću od 99,9997 % ili pojavom samo 3,4 greške na milion mogućnosti
"Šest sigma" metodologija je fokusirana na jedan cilj: osigurati da su proizvodi i usluge blizu savršenstva. Da bi se to postiglo koriste se stroge statističke tehnike i metodologije, bazirane na merljivim podacima, kojima je cilj kontrola kvalita.
Za poboljšanje organizacijskog nivoa "Šest sigma" procesa potrebno je smanjiti količinu varijacija koje se pojavljuju. Postojanje manjeg broja varijacija donosi sledeće prednosti:
  bolja predvidivost procesa,
  eliminacije grešaka na najmanjem mogućem nivou,
  smanjenje vremena proizvodnje,
  smanjenje troškova proizvodnje,
  poboljšanje produktivnosti,

## Slide 45: Metodologija primjene šest sigma
Svi glavni problemi u okviru šest sigme rešavaju se pomoću metodologije DMAIC (Define - definisanje ili određivanje, Measure - merenje, Analyze - analiziranje, Improve - poboljšanje ili unapređenje i Controle - kontrola ili upravljanje). Ovom metodom mogu se naučiti tehnike: kako prikupiti podatke, koliko ih koristiti i koliko ih često prebrojiti i kako biti fleksibilan.
Notes: Izvor
http://www.tfzr.rs/Content/files/0/SIX%20SIGMA%20koncept%20za%20sajt.pdf
<number>