## Slide 1: ZAKON O PLANIRANJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA dio 1
Objavljen u "Sl. listu CG", 64/17 , 44/18, 63/18, 11/19 , 82/20
napomena: Neznatne izmjene iz 2020. godine naznačene su zutom bojom
Notes: <number>

## Slide 2: SADRŽAJ
I. OSNOVNE ODREDBE
II. PLANIRANJE PROSTORA
  1. OBUHVAT
  2. PRAĆENJE STANJA U PROSTORU (MONITORING)
  3. IZRADA I DONOŠENJE PLANSKIH DOKUMENATA
  4. SPROVOĐENJE PLANA GENERALNE REGULACIJE CRNE GORE
III. UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
IV. IZGRADNJA OBJEKATA
  1. ZAJEDNIČKE ODREDBE
  2. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
  3. GRAĐENJE OBJEKTA I STRUČNI NADZOR
  4. UPOTREBA OBJEKTA
  5. OGRANIČENJE U POGLEDU PRIMJENE ZAKONA
V. UKLANJANJE OBJEKATA
VI. PRIVREMENI I POMOĆNI OBJEKTI
  1. PRIVREMENI OBJEKTI
  2. POMOĆNI OBJEKTI
VII. OBAVLJANJE DJELATNOSTI
VIII. LICENCE
IX. INŽENJERSKA KOMORA CRNE GORE
X. LEGALIZACIJA BESPRAVNIH OBJEKATA
XI. SLOŽENI INŽENJERSKI OBJEKTI
XII. NADZOR
XIII. KAZNENE ODREDBE
XIV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Notes: <number>

## Slide 3: Najznačajnije novine Zakona iz 2017, u odnosu na prethodni
regulisanje više međusobno bliskih oblasti jednim umjesto sa više posebnih zakona (planiranje prostora, izgradnja objekata, legalizacija=regularizacija neformalnih objekata),
smanjeni broj planske dokumentacije,
smanjeni obim poslova lokalne samouprave,
uvođenje novih administrativnih pozicija u ministarstvu i lokalnoj samoupravi
uvođenje revizije planske dokumentacije
ukidanje građevinske i upotrebne dozvole (osim za inženjerske objekte)
mogućnost dobijanja građevinske dozvole na nivou idejnog projekta samo za inženjerske objekte,
definisanje naknada i rente za građevinsko zemljiste
ukidanje posebnih licenci za izradu planske dokumentacije,
objedinjavanje licenci za izradu tehnicke dokumentacije i licenci za izvođenje radova,
stroziji kriterijumi za revidente i nadzorne organe.....
Notes: <number>

## Slide 4: OPŠTE ODREDBE
Predmet zakona- sistem planiranja prostora, način i uslovi izgradnje objekata, legalizacija bespravnih objekata i druga pitanja od značaja za planiranje prostora i izgradnju objekata
Ciljevi planiranje i izgradnje
  ravnomjeran i regionalno uravnotežen prostorni razvoj
  racionalno i efikasno korišćenje i očuvanje prostornih potencijala i resursa i zaštita prirodnih dobara;
  razvijanje regionalnih prostornih osobenosti i očuvanje identiteta i prepoznatljivosti predjela;
  međusobno usklađen razmještaj različitih ljudskih djelatnosti i aktivnosti u prostoru, uz zaštitu integralnih vrijednosti prostora;
  zaštita i unapređenje kulturnih dobara i zaštićene okoline uz očuvanje integriteta i autentičnosti kulturnih vrijednosti, stvaranje uslova za održivo korišćenje kulturnih dobara i visokovrijednog izgrađenog prostora sa uvažavanjem i razvijanjem specifičnih karakteristika, integriteta i vrijednosti prirodnih i urbanih predjela i ambijenta
Notes: <number>

## Slide 5: OPŠTE ODREDBE
Ciljevi planiranje i izgradnje (nastavak)
  uređenje građevinskog zemljišta i kvalitetan i human razvoj gradskih i ruralnih naselja, kao i bezbjedni i zdravi životni i radni uslovi;
  podsticanje investicionog ambijenta usmjerenog na razvoj i povećanje kvaliteta prostora uz istovremeni privredni razvoj;
  primjena najbolje prakse u razvoju urbanih cjelina i unapređenje kvaliteta u oblasti urbanističkog planiranja i arhitektonskog projektovanja, kao i unapređenje kvaliteta objekata;
  zaštita od zemljotresa, klizišta i drugih elementarnih nepogoda;
  stabilnost i trajnost objekata;
  zaštita od tehničko-tehnoloških i drugih nesreća;
  racionalno korišćenje prirodnih bogatstava, energije i povećanje stepena energetske efikasnosti, i
  stvaranje uslova za pristup, kretanje i boravak lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom
Notes: <number>

## Slide 6: NAČELA PLANIRANJA I IZGRADNJE
integralni (sveobuhvatni) pristup planiranju;
prostorna održivosti razvoja i kvaliteta planiranja i izgradnje;
usklađenost planskih dokumenata sa potvrđenim međunarodnim ugovorima, deklaracijama i konvencijama;
horizontalna integracija načela planiranja u drugim dokumentima, strategijama, propisima koji utiču na prostor
vertikalna integracija i saradnja učesnika u izradi drugih dokumenata (po drugim propisima);
sprječavanje ili ublažavanje uticaja klimatskih promjena;
ostvarivanje i zaštita javnog i pojedinačnog interesa;
smanjenje seizmičkog rizika;
učešća javnosti
zabrana diskriminacije u skladu sa posebnim propisima
elektronska komunikacija ima prioritet, ali se na zahtjev stranke moze obaviti (izdati upravni akt, prijaviti gradjenje i sl... u pisanoj formi)
Notes: <number>

## Slide 7: ZNAČENJE POJEDINIH IZRAZA
prostor -sastav fizičkih struktura iznad i ispod zemljine površine, do kojih dosežu neposredni uticaji ljudske djelatnosti
gradilište je prostor na kojem se gradi, uklanja objekat ili mijenja stanje u prostoru, kao i prostor potreban za primjenu tehnologije građenja
indeks izgrađenosti - količnik građevinske bruto površine objekata i površine parcele (lokacije, bloka, zone) izražene u istim mjernim jedinicama
indeks zauzetosti - količnik izgrađene površine na određenoj parceli (lokaciji, bloku, zoni) i ukupne površine parcele izražene u istim mjernim jedinicama
regulaciona linija - linija koja dijeli javnu površinu od površina namijenjenih za druge namjene
građevinska linija - linija na, iznad i ispod površine zemlje i vode definisana grafički i numerički do koje je dozvoljeno graditi objekat
zaštitne zone - površine zemljišta, vodne površine ili vazdušni prostor koji su definisani planskim dokumentom i namijenjeni za zaštitu života i zdravlja ljudi, zaštitu životne sredine, bezbjednost i funkciju građevina, površina ili prostora, u skladu sa posebnim propisima
Notes: <number>

## Slide 8: ZNAČENJE POJEDINIH IZRAZA
pripremni radovi -radovi na pripremi gradilišta odnosno radovi koji su vezani za ograđivanje gradilišta; radovi na uklanjanju postojećih objekata i dr; građenje i postavljanje objekata i instalacija privremenog karaktera za potrebe izvođenja radova; građenje, odnosno postavljanje objekta za potrebe prezentacije budućeg objekta; obezbjeđenje prostora za dopremu i smještaj građevinskog materijala i drugi radovi kojima se obezbjeđuje sigurnost susjednih objekata i obezbjeđenje nesmetanog odvijanja saobraćaja i korišćenje okolnog prostora
objekat -prostorna, funkcionalna, konstruktivna, arhitektonska, estetska, tehničko-tehnološka ili biotehnička cjelina sa ili bez instalacija, postrojenja i opreme koja se u njega ugrađuje (zgrade, inženjerski objekti, javne zelene površine, groblja i dr.);
održavanje objekta - tehničko osmatranje objekta u eksploataciji i obezbjeđenje adekvatne upotrebe objekta tokom njegove eksploatacije, kao i tekuće održavanje zgrada, objekata putne i željezničke infrastrukture, elektroenergetskih, vodovodnih, kanalizacionih, telekomunikacionih i ostalih inženjerskih objekata;
zgrada - stalni objekat koji ima krov i spoljne zidove, izgrađena kao samostalna upotrebna cjelina koja pruža zaštitu od vremenskih i drugih spoljnih uticaja, a namijenjena je za stanovanje, obavljanje djelatnosti ili za smještaj i čuvanje životinja, robe i opreme za proizvodne i uslužne aktivnosti itd
Notes: <number>

## Slide 9: ZNAČENJE POJEDINIH IZRAZA
inženjerski objekti su: inženjerske konstrukcije, postrojenja, dimnjaci, auto-putevi, brze saobraćajnice, putevi, ulice, mostovi, vijadukti, tuneli, podzemni i nadzemni prolazi, željezničke i tramvajske pruge, manevarske površine i platforme, antenski stubovi, luke, pristaništa, marine, brane i akumulacije ispunjene jalovinom ili pepelom za koje je propisano tehničko osmatranje, plovni kanali i ostali hidrotehnički objekti, nasipi, dalekovodi, naftovodi, gasovodi, toplovodi, paravodi, vodovodi, objekti za zahvatanje i tretman vode za piće i druge potrebe, elektrane, termoelektrane, postrojenja za skladištenje i pretakanje tečnog prirodnog gasa, postrojenja za skladištenje i pretakanje tečnog naftnog gasa, postrojenja za skladištenje i pretakanje nafte i derivate nafte, stanice za snabdijevanje motornih vozila naftnim derivatima i gasom, objekti u kojima se proizvode i skladište opasne materije i slični objekti i postrojenja koja bi svojim radom mogla ugroziti životnu sredinu, objekti za proizvodnju toplote za daljinsko grijanje, trafostanice i razvodna postrojenja, kablovske podzemne instalacije, kanalizaciona mreža, objekti za prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda, složene industrijske građevine, građevine i postrojenja za hemijsku i tešku industriju, deponije, postrojenja za dobijanje energije iz otpada, postrojenja za anaerobnu digestiju otpada, sportski tereni i drugi objekti za sport i rekreaciju i drugi objekti koji nijesu zgrade
Notes: <number>
Posebno izdvojene procedure u vezi sa inženjerskim objektima! Ranije su bile posebno definisane procedure za porodične stambene zgrade i objekte od opšteg interesa; ovim Zakonom je to ukinuto.

## Slide 10: PLANIRANJE PROSTORA
obuhvata:
  praćenje stanja u prostoru
  izradu i donošenje planskih dokumenata
  sprovođenje planskih dokumenata
Planski dokument:
  definiše organizaciju, korišćenje i namjenu prostora (i područja mora) i uslove realizacije planskih rješenja
    građevinsko područje (izgrađeni djelovi naseljenih mjesta i površine predviđene za razvoj naselja)
    ostale površine (van građevinskog područja) namijenjene za razvoj poljoprivrede i šumarstva, eksploatacije mineralnih sirovina, energetike i drugih djelatnosti
  ima karakter javnog dokumenta (ministarstvo vodi registar planskih dokumenata) Ministarstvo, na zahtjev zainteresovanog lica, izdaje izvod iz planskog dokumenta iz Registra, uz naknadu.
  moraju međusobno biti usklađeni
  Donošenjem planskog dokumenta utvrđuje se javni interes za eksproprijaciju nepokretnosti, radi izgradnje planiranih objekata
Notes: <number>
Uređenje prostora i izgradnja objekta mora biti usklađena sa posebnim propisima iz oblasti :
zaštite životne sredine,
zaštite kulturne i prirodne baštine,
racionalnog korišćenja energije i energetske efikasnosti,
kulturno-istorijskog razvoja, stvorenog i prirodnog nasljeđa,
zaštite tla, vazduha, šuma, voda, zdravlja, kao i zaštite energetskih, rudarskih i industrijskih objekata,
sprječavanja i zaštite od prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća;
infrastrukturnih objekata i mreža,
sportskih, turističkih i objekata posebne namjene i njihove infrastrukture.

## Slide 11: PRAĆENJE STANJA U PROSTORU (MONITORING) -nadležni:Ministarstvo
Praćenje stanja
  formiranje i vođenje dokumentacione osnove i informacionog sistema o prostoru
  izrada i usvajanje izvještaja o uređenju prostora
  izrada i donošenje programa uređenja prostora
  formiranje i vođenje informacionog sistema o prostoru
Dokumentaciona osnova i informacioni sistem o prostoru
  skup podataka i dokumenata o prostoru u tekstualnom, grafičkom, numeričkom i tabelarnom prikazu
  treba da se formira u roku od tri godine od objavljivanja Uredbe o njenom sadržaju
  vodi je Ministarstvo
  sadržaj propisuje Vlada
Izvještaj o stanju uređenja prostora
  javan dokument sa obavezom objavljivanja u Službenom listu CG i na internet stranici (Ministarstva)
  period izrade: jednom godišnje
  radi ga Ministarstvo i podnosi Vladi na usvajanje
Notes: <number>
Sadržaj izvještaja o stanju uređenja prostora:
analizu sprovođenja planskih dokumenata;
ocjenu sprovedenih mjera i njihov uticaj na upravljanje prostorom;
uticaj sektorskih politika na oblast planiranja;
aktivnosti u vršenju prenijetih i povjerenih poslova;
aktivnosti drugih pravnih lica na poslovima vezanim za planiranje;
praćenje stanja građevinskog područja;
podatke o uređenosti građevinskog zemljišta;
podatke o prijavama za građenje odnosno postavljanje objekta;
podatke o izdatim građevinskim dozvolama za složene inženjerske objekte;
izgrađenim odnosno postavljenim objektima;
kao i druge elemente od važnosti za prostor za koji se Izvještaj izrađuje

## Slide 12: IZRADA I DONOŠENJE PLANSKIH DOKUMENATA Vrste i sadržaj planskih dokumenata
razmjere izrade utvrđene zakonom
    donosi ih Skupština CG
bitno izmijenjen koncept u odnosu na prethodna zakonska rješenja (postoje samo dva planska dokumenta)
  Prostorni plan Crne Gore
  Plan generalne regulacije Crne Gore
sadržaj:
  tekstualni
    sadrži smjernice za sprovođenje planskog dokumenta
  grafički dio
    kartografski prikazi i grafički prilozi na kojima se prikazuju postojeće stanje i planirani zahvati u prostoru
Poslove na izradi i donošenju planskog dokumenta vrši Ministarstvo
obavezna revizija planskog dokumenta
Notes: <number>
Poslove na izradi i donošenju planskog dokumenta vrši Ministarstvo. Poslovima SE smatraju, naročito: priprema odluke o izradi planskog dokumenta i programskog zadatka; obezbjeđenje baznih studija, podloga i ostale dokumentacije potrebne za izradu planskog dokumenta; pribavljanje smjernica i uslova u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita prirode; organizacija izrade planskog dokumenta; priprema koncepta planskog dokumenta; sprovođenje postupka prethodnog učešća javnosti; izrada planskog dokumenta; sprovođenje javne rasprave; priprema odluke o donošenju planskog dokumenta; drugi poslovi u vezi izrade i donošenja planskog dokumenta.

## Slide 13: Prostorni plan Crne Gore
strateški dokument
opšta osnova organizacije i uređenja prostora Crne Gore
određuju se državni ciljevi i mjere prostornog razvoja, u skladu sa ukupnim ekonomskim, socijalnim, ekološkim i kulturno-istorijskim razvojem Crne Gore
period važenja 20 godina
Notes: <number>
Prostorni plan Crne Gore
Prostorni plan Crne Gore je strateški dokument i opšta osnova organizacije i uređenja prostora Crne Gore kojim se određuju državni ciljevi i mjere prostornog razvoja, u skladu sa ukupnim ekonomskim, socijalnim, ekološkim i kulturno-istorijskim razvojem Crne Gore.
Prostornim planom Crne Gore određuju se, naročito: politika korišćenja prostora i razvoj funkcija i djelatnosti u Crnoj Gori; položaj i pravci prostornog razvoja Crne Gore u odnosu na okruženje; programske projekcije dugoročnog razvoja i prostornog uređenja; osnove dugoročne politike planiranja; koncept organizacije uređenja i korišćenja prostora sa mrežom naselja; koncept planiranja područja mora; infrastrukturni sistemi i način njihovog povezivanja sa infrastrukturnim sistemima u okruženju.
Prostorni plan Crne Gore sadrži, naročito: smjernice za izradu plana generalne regulacije Crne Gore; smjernice za zaštitu životne sredine; smjernice za zaštitu, upravljanje i planiranje predjela; smjernice za zaštitu kulturne baštine; osnove zaštite od interesa za odbranu zemlje i zaštitu i spašavanje; smjernice za sprječavanje i zaštitu od elementarnih nepogoda i tehničko-tehnoloških i drugih nesreća; smjernice za smanjenje seizmičkog rizika; smjernice za prilagođavanje plana generalne regulacije Crne Gore na klimatske promjene; smjernice za povećanje energetske efikasnosti i korišćenje obnovljivih izvora energije; smjernice za koncesiona područja i ostale smjernice za sprovođenje plana.

## Slide 14: Plan generalne regulacija Crne Gore
detaljnije se određuju ciljevi i mjere prostornog i urbanističkog razvoja Crne Gore,
donosi se za sjeverni, središnji i primorski region, kao i područje nacionalnih parkova i područje pod zaštitom Organizacije za obrazovanje, nauku i kulturu Ujedinjenih nacija (UNESCO)
Za centar jedinice lokalne samouprave, plan generalne regulacije Crne Gore obavezno sadrži detaljno urbanističko rješenje
obavezno sadrži osnovu uređenja seoskih područja
obuhvata i teritorijalno more i isključivu ekonomsku zonu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje more
Smjernice za sprovođenje plana generalne regulacije Crne Gore sadrže pravila uređenja i pravila građenja.
sadrži urbanističko-tehničke uslove
period važenja 10 godina
treba da se donese u roku od 60 mjeseci od dana stupanja na snagu zakona (dakle do oktobra 2022. godine)
Donošenjem plana generalne regulacije Crne Gore prestaju da važe svi državni i lokalni planski dokumenti, osim Prostornog plana Crne Gore
Notes: <number>
PLAN GENERALNE REGULACIJE
Planom generalne regulacije Crne Gore određuje se, naročito: namjena površina; uslovi uređivanja, izgradnje i korišćenja prostora; koridori i kapaciteti za infrastrukturu; granice građevinskih područja naselja; granice izdvojenih građevinskih područja van naselja; granice izdvojenih djelova građevinskog područja naselja; granice obuhvata za koje se razrađuju detaljna urbanistička rješenja; granice zona urbane sanacije; prostor predviđen za razradu urbanističkim projektima; granice područja pod zaštitom do II kategorije po kategorizaciji Međunarodne unije za očuvanje prirode (IUCN), međunarodno zaštićenih područja i područja ekološke mreže.
Plan generalne regulacije Crne Gore sadrži, naročito: pravila uređenja i pravila građenja po zonama; pravila parcelacije; smjernice urbane sanacije; smjernice za izradu urbanističkih projekata; smjernice za pejzažnu arhitekturu; smjernice za zaštitu kulturne baštine; smjernice za unapređenje i zaštitu prirode i životne sredine; smjernice za prevenciju i zaštitu od elementarnih nepogoda i tehničko-tehnoloških i drugih nesreća; smjernice za prilagođavanje na klimatske promjene; smjernice za smanjenje seizmičkog rizika; smjernice za povećanje energetske efikasnosti i korišćenje obnovljivih izvora energije; smjernice za koncesiona područja; ekonomsko-tržišnu projekciju, i ostale smjernice za sprovođenje plana.

## Slide 15: IZRADA I DONOŠENJE PLANSKOG DOKUMENTA procedura
Ministarstvo-priprema , a Vlada donosi odluku o izradi planskog dokumenta (sa programskim zadatkom) i objavljuje u Sluzbenom listu CG i na sajtu ministarstva
Stručni tim radi koncept planskog dokumenta
Koncept se razmatra kroz prethodno učešće javnosti (najmanje traje 30 dana) Ministarstvo organizuje upoznavanje zainteresovane javnosti sa ciljevima i svrhom izrade planskog dokumenta, mogućim planskim rješenjima i efektima planiranja- obavještenje na internet stranici i u jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje i distribuira na teritoriji Crne Gore
Ministarstvo pravi i objavljuje izvještaj o prethodnom učešću javnosti (mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti, kao i izvještaj o mišljenjima i predlozima jedinice lokalne samouprave i organa za tehničke uslove) - na internet stranici ministarstva
Stručni tim izrađuje nacrt planskog dokumenta
Ministarstvo dostavlja nacrt:
  na mišljenje jedinici lokalne samouprave,
  na saglasnost organu državne uprave nadležnom za zaštitu životne sredine, organima uprave nadležnim za saobraćaj i zaštitu kulturnih dobara, pravnim licima nadležnim za uslove priključenja na infrastrukturu
Savjet za reviziju obavlja reviziju planskog dokumenta (rok 60 dana)-provjera usklađenosti sa odlukom o izradi; provjera međusobne usklađenosti u planova; provjera usklađenosti planskog rješenja sa pravilima struke; provjera usklađenosti sa propisanim standardima i normativima; provjera opravdanosti planskog rješenja i provjera usklađenosti sa zakonom. Izvještaj (pozitivan ili negativan) se objavljuje na sajtu ministarstva
Notes: <number>
Odluka o izradi planskog dokumenta i njeno objavljivanje
nacrt odluke priprema Ministarstvo, a donosi je Vlada CG
sastavni dio je i programski zadatak (u izradi programskog zadatka za plan generalne regulacije djelimično učestvuju i jedinice lokalne samouprave kroz davanje predloga smjernica za izradu programskog zadatka)
sastavni dio je i odluka o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu
javno objavljivanje u Službenom listu CG i objava na sajtu ministartsva
pravo zabrane građenja na prostoru ili njegovom dijelu u roku koji je definisan odlukom.
Zabrana građenja iz stava ne odnosi se na objekte na kojima postoje stečena prava (recimo podnesena prijava građenja) kao i na objekte iz člana 109a ovog zakona (odobrena rekonstrukcija objekta do privođenja namjeni).

## Slide 16: IZRADA I DONOŠENJE PLANSKOG DOKUMENTA procedura
Vlada utvrđuje nacrt planskog dokumenta (nakon prikupljenih mišljenja i revizije) i program javne reasprave
Ministarstvo pravi izvještaj o javnoj raspravi
Savjet daje mišljenje na izvještaj o javoj raspravi, a onda se na sajtu ministarstva objavljuje i izvještaj sa mišljenjem Savjeta za reviziju
ponovna javna rasprava- u slučaju da se nakon sprovedene javne rasprave planski dokument bitno razlikuje od nacrta planskog dokumenta koji je razmatran na javnoj raspravi
Ministarstvo priprema predlog planskog dokumenta ( na osnovu izvještaja o javnoj raspravi)
Organ za tehničke uslove daje saglasnost na rešenja iz plana u odnosu na propisane tehničke uslove
Vlada utvrđuje predlog planskog dokumenta za usvajanje na Skupštini
Skupština CG donosi odluku o usvajanju planskog dokumenta- objavljuje se u Sluzbenom listu CG
po istoj proceduri se donose izmjene i dopune planskog dokumenta (samo javna rasprava krace 15 dana umjesto 30)
Notes: <number>

## Slide 17: IZRADA I DONOŠENJE PLANSKOG DOKUMENTA učesnici
Ministarstvo nadležno za poslove planiranja -nosilac poslova
Rukovodilac izrade planskog dokumenta
      odgovoran je za usklađenost planskog dokumenta sa zakonom
      imenuje ga Vlada na predlog ministra nadležnog za poslove planiranja
      uslovi:
    Za rukovodioca izrade prostornog plana Crne Gore; diplomirani prostorni planer koji posjeduje najmanje kvalifikaciju VII 1 podnivoa okvira kvalifikacija sa najmanje 15 godina radnog iskustva na poslovima prostornog planiranja.
    Za rukovodioca izrade plana generalne regulacije Crne Gore: diplomirani inženjer arhitekture ili diplomirani prostorni planer koji posjeduje najmanje kvalifikaciju VII 1 podnivoa sa najmanje 15 godina radnog iskustva na poslovima prostornog odnosno urbanističkog planiranja
  stručni tim za izradu planskog dokumenta- ovaj tim određuje rukovodilac izrade uz saglasnost Ministarstva
    lice koje posjeduje najmanje kvalifikaciju VII1 podnivoa okvira kvalifikacija sa najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima prostornog odnosno urbanističkog planiranja.
    obavezno se određuje najmanje jedan predstavnik jedinice lokalne samouprave za čiju se teritoriju izrađuje planski dokument, koga imenuje izvršni organ jedinice lokalne samouprave.
Notes: <number>

## Slide 18: IZRADA I DONOŠENJE PLANSKOG DOKUMENTA učesnici
  Savjet za reviziju
    imenuje ga Vlada
    Uslovi
    lice koje posjeduje najmanje kvalifikaciju VII 1 podnivoa okvira kvalifikacija i koje ima najmanje 15 godina radnog iskustva na poslovima prostornog odnosno urbanističkog planiranja.
    obavezno se imenuje i predstavnik jedinice lokalne samouprave za čiju teritoriju se vrši revizija planskog dokumenta
    ne može se imenovati lice zaposleno u Ministarstvu, kao ni lice koje vrši inspekcijski nadzor nad primjenom zakona
  Organ za tehničke uslove je organ državne uprave, organ uprave, organ lokalne uprave i pravno lice nadležno za: zaštitu životne sredine, saobraćaj, turizam, ekonomiju, energetiku, vodovod i kanalizaciju, vode, regionalno vodosnabdijevanje, elektroinstalacije, zaštitu kulturnih dobara, elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, zaštitu i zdravlje na radu, katastar, zaštitu i spašavanje, upravljanje državnom imovinom i dr. koji u postupku izrade planskog dokumenta i tehničke dokumentacije dostavlja neophodne tehničke uslove, podloge, mišljenja, saglasnosti i druge dokaze potrebne za planiranje i izgradnju
Notes: <number>

## Slide 19: SPROVOĐENJE PLANA GENERALNE REGULACIJE CRNE GORE
Plan generalne regulacije sprovodi se izradom:
  urbanističkih projekata
    sadrže urbanističko rješenje kojim se definiše prostorni raspored objekata, dimenzije objekata, uređenje terena i osnovna infrastruktura, u skladu sa smjernicama definisanim planom generalne regulacije Crne Gore, kao i vizuelizacija objekata, odnosno naselja
  elaborata parcelacije
    Radi usklađivanja katastarskih parcela sa pravilima parcelacije definisanim planom generalne regulacije Crne Gore
Notes: <number>

## Slide 20: SPROVOĐENJE PLANA GENERALNE REGULACIJE CRNE GORE Urbanistički projekat
izrađuje ga privredno društvo koje ispunjava određene uslove (posjeduje licencu)
donosi ga skupština lokalne samouprave
donosi se za prostor predviđen planom generalne regulacije i to:
  prostor na kome predstoji značajnija i složenija izgradnja
  koji predstavlja posebno karakterističnu cjelinu,
  prostor devastiran bespravnom gradnjom,
  obavezno za naselja i djelove naselja koji predstavljaju nepokretna kulturna dobra od međunarodnog i nacionalnog značaja.
sadrži urbanističko rješenje kojim se definiše prostorni raspored objekata, dimenzije objekata, uređenje terena i osnovna infrastruktura, u skladu sa smjernicama definisanim planom generalne regulacije Crne Gore, kao i vizuelizacija objekata, odnosno naselja.
inicijativu za izradu urbanističkog projekta može podnijeti zainteresovani korisnik prostora, koji onda snosi troškove izrade
objavljuje se u Službenom listu Crne Gore
Urbanistički projekat donijeće se u roku od 18 mjeseci od dana donošenja plana generalne regulacije Crne Gore
Notes: <number>
Ako se urbanistički projekat ne donese u roku od 18 mjeseci od dana donošenja plana generalne regulacije Crne Gore, urbanistički projekat može donijeti Vlada, na predlog Ministarstva.

## Slide 21: URBANISTIČKI PROJEKAT procedura, uslovi i učesnici
Izrada projektnog zadatka
  radi ga glavni gradski arhitekta
  na osnovu smjernica iz plana generalne regulacije Crne Gore,
  mišljjenje na projektni zadatak daju glavni državni arhiteka i organ uprave nadležan za zaštitu kulturnih dobara (10 dana)
Izrada urbanističkog projekta od strane privrednog društva
Dostavljanje na saglasnost glavnom državnom arhitekti i organu uprave nadležnom za zaštitu kulturnih dobara (15 dana)
Revizija urbanističkog projekta
  provjera usklađenosti sa projektnim zadatkom i planom generalne regulacije Crne Gore.
  Reviziju vrši (15 dana) komisija za reviziju urbanističkog projekta koju imenuje izvršni organ jedinice lokalne samouprave.
  Komisija sačinjava izvještaj koji potpisuju u svi članovi Komisije
  Izvještaj o reviziji dostavlja se izvršnom organu jedinice lokalne samouprave
  izvještaj se objavljuje na internet stranici lokalne samouprave.
Notes: <number>

## Slide 22: ELABORAT PARCELACIJE
Elaboratom parcelacije određuju se urbanističke parcele.
  izrađuje se samo za jedinicu građevinskog zemljišta na nivou bloka (blok je složena jedinica građevinskog zemljišta koja se sastoji od jedne ili više urbanističkih parcela, odnosno jedne ili više katastarskih parcela ili djelova katastarskih parcela, a granica bloka se, po pravilu, poklapa sa regulacionim linijama i granicama urbanističkih parcela)
  sadrži grafički i tabelarni prikaz urbanističkih parcela, sa podacima i površinama katastarskih parcela ili njihovih djelova koji ulaze u sastav urbanističke parcele.
  izradu elaborata parcelacije po službenoj dužnosti obezbjeđuje Katastar
  izrađuje ga privredno društvo koje ima licencu
  ne može se mijenjati do izmjene plana generalne regulacije Crne Gore
Prava vlasnika katastarske parcele u vezi elaborata parcelacije
  obavezan je da trpi promjene granica katastarske parcele prema elaboratu parcelacije.
  može, u roku od šest mjeseci od dana donošenja plana generalne regulacije Crne Gore, da obezbijedi (i plati) izradu elaborata parcelacije i dostavi ga Katastru uz zahtjev da se sprovede elaborat parcelacije koji je obezbijedio
Notes: <number>

## Slide 23: URBANISTIČKA PARCELA i njeno kompletiranje
Urbanistička parcela je jedinstveni dio prostora (sastavljen od jednog poligona) čija je površina i oblik u skladu s pravilima parcelacije određenim planskim dokumentom
  obuhvata jednu ili više katastarskih parcela ili njihovih djelova
  zadovoljava uslove izgradnje propisane planskim dokumentom (u pogledu min. površine i sl.)
  mora imati obezbijeđen kolski pristup sa gradske saobraćajnice ili javnog puta (izuzetno samo pješački, ako nema mogućnosti u starim gradskim jezgrima
Kompletiranje urbanističke parcele- ako urbanistička parcela obuhvata više katastarskih parcela različitih vlasnika
  vlasnik kome pripada najveći dio urbanističke parcele, može da ponudi otkup zemljišta vlasnicima kojima pripadaju ostali djelovi urbanističke parcele, radi kompletiranja urbanističke parcele, u roku od 15 dana od dana sprovođenja elaborata parcelacije.
  Ako vlasnik kome pripada najveći dio urbanističke parcele u predviđenom roku ne ponudi otkup preostalog dijela urbanističke parcele vlasnicima kojima pripadaju ostali djelovi urbanističke parcele, otkup preostalog dijela urbanističke parcele može ponuditi i bilo koji vlasnik dijela urbanističke parcele.
  Procjenu vrijednosti zemljišta na zahtjev vlasnika koji je ponudio otkup preostalog dijela urbanističke parcele vlasnicima kojima pripadaju ostali djelovi urbanističke parcele, vrši Katastar odnosno ovlašćeni procjenitelj.
  Ako se vlasnici ne sporazumiju o načinu kompletiranja urbanističke parcele primjenjivaće se zakon kojim se uređuje eksproprijacija.
Notes: <number>

## Slide 24: LOKACIJA ZA GRAĐENJE
prostor koji se privodi namjeni, u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima i smjernicama utvrđenim planskim dokumentom
  može biti jedna ili više katastarskih parcela, jedna ili više urbanističkih parcela, dio jedne ili djelovi više urbanističkih parcela određenih elaboratom parcelacije
  mora da zadovoljava pravila parcelacije definisana planskim dokumentom.
Uslovi izgradnje na lokaciji određuju se shodno urbanističko-tehničkim uslovima i smjernicama utvrđenim planskim dokumentom i površini lokacije.
Lokacija je privedena namjeni kada je objekat izgrađen u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima i smjernicama utvrđenim planskim dokumentom.
Notes: <number>

## Slide 25: URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI
neophodni su za izradu tehničke dokumentacije
zainteresovano lice podnosi zahtjev za izdavanje
  moraju se navesti podaci o katastarskoj parceli
  izuzetno (za linijske strukture dalekovode, puteve, željeznice i sl.) dovoljno je navesti podatke o situaciji trase
izdaje ih Ministarstvo (plan generalne regulacije Crne Gore sadrži urbanističko-tehničke uslove)-POSEBNOM UREDBOM OVI SU POSLOVI POVJERENI JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE DO 31.12.2019. GODINE
  izdaju se na obrascu koji propisuje Ministarstvo.
  Uslove koje prema posebnim propisima izdaje organ za tehničke uslove, a koji su neophodni za izradu tehničke dokumentacije, kao i list nepokretnosti i kopiju katastarskog plana, pribavlja Ministarstvo.
  dostavlja ih nadležnom inspekcijskom organu u roku od tri dana od dana izdavanja.
  objavljuje na internet stranici u roku od jednog dana od dana izdavanja
  plaća se naknada za izdavanje (osim za list nepokretnosti i kopiju katastarskog plana) (50€ za zgrade i 100€ za inzenjerske objekte)
Investitor odnosno projektant može Ministarstvu podnijeti zahtjev za izmjenu odnosno dopunu tehničkih uslova sa predlogom drugačijeg rješenja u pogledu priključaka (mora se na predlog obezijediti saglasnot organa za tehničke uslove)
Notes: <number>
Sadržina urbanističko-tehničkih uslova
Član 55
Urbanističko-tehnički uslovi sadrže, naročito:
1) situacioni plan sa granicama parcele odnosno lokacije i odnosima prema susjednim parcelama, odnosno koridor planiranog objekta;
2) namjenu parcele odnosno lokacije;
3) pravila parcelacije;
4) građevinsku i regulacionu liniju;
5) preporuke za smanjenje uticaja i zaštitu od zemljotresa, kao i druge uslove za zaštitu od elementarnih nepogoda i tehničko-tehnoloških i drugih nesreća;
6) uslove i mjere za zaštitu životne sredine;
7) uslove za pejzažno oblikovanje;
8) uslove i mjere zaštite nepokretnih kulturnih dobara i njihove zaštićene okoline;
9) uslove za lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom;
10) uslove za postavljanje i gradnju pomoćnih objekata;
11) uslove za objekte koji mogu uticati na bezbjednost vazdušnog saobraćaja;
12) mogućnost faznog građenja objekta;
13) uslove za priključenje na infrastrukturu;
14) uslove za objekte koji mogu uticati na promjene u vodnom režimu;
15) potrebu izrade geodetskih, geoloških (geotehničkih, inženjersko-geoloških, hidrogeoloških, geomehaničkih i seizmičkih) podloga, kao i vršenja geotehničkih istražnih radova i drugih ispitivanja;
16) potrebu izrade urbanističkog projekta.
Urbanističko-tehnički uslovi za zgrade, osim uslova iz stava 1 ovog člana sadrže i:
1) maksimalnu spratnost odnosno maksimalnu visinsku kotu;
2) maksimalno dozvoljeni kapacitet (bruto građevinska površina, indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti);
3) smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja u skladu sa državnim smjernicama razvoja arhitekture
4) parametre za parkiranje odnosno garažiranje vozila;
5) uslove za unapređenje energetske efikasnosti.
Urbanističko-tehnički uslovi za trg, skver, šetalište i gradski park osim uslova iz stava 1 ovog člana, sadrže i smjernice za oblikovanje i materijalizaciju prostora u skladu sa državnim smjernicama razvoja arhitekture

## Slide 26: UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
Građevinsko zemljište - zemljište na kome su izgrađeni objekti i zemljište koje je namijenjeno za redovnu upotrebu objekta, kao i zemljište koje je u skladu sa planskim dokumentom namijenjeno za građenje i korišćenje objekata
  u pogledu izgrađenosti može biti:
    izgrađeno - zemljište na kojem su izgrađeni objekti u skladu sa planskim dokumentom.
    neizgrađeno - zemljište na kojem nijesu izgrađeni objekti odnosno izgrađeni objekti nijesu u skladu sa planskim dokumentom
  u pogledu uređenosti može biti
    uređeno - zemljište koje je komunalno opremljeno na način što je obezbijeđen pristupni put, javna rasvjeta, atmosferska kanalizacija i priključak na vodovodnu i fekalnu infrastrukturu (nema priključka na el. energiju!)
    neuređeno - zemljište koje nije komunalno opremljeno kao uređeno
Uređivanje građevinskog zemljišta
  obezbjeđuje jedinica lokalne samouprave
  finansira se iz naknada za uređenje građevinskog zemljišta, gradske rente itd.)
  u skladu sa planom komunalnog opremanja (donosi ga jedinica lokalne samouprave u roku od tri mjeseca od dana donošenja plana generalne regulacije Crne Gore)
  obuhvata
    pripremu građevinskog zemljišta za komunalno opremanje
    komunalno opremanje - građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Notes: <number>

## Slide 27: UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
Priprema građevinskog zemljišta za komunalno opremanje
  rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, izradu tehničke i druge dokumentacije;
  preduzimanje mjera zaštite kulturnog dobra i zaštite spomenika prirode koji bi mogli biti ugroženi radovima na pripremi zemljišta;
  rušenje postojećih objekata i uređaja i uklanjanje materijala, premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija, kao i preduzimanje mjera za zaštitu postojeće infrastrukture koja bi mogla biti ugrožena radovima na pripremi zemljišta
Notes: <number>

## Slide 28: UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
Komunalno opremanje građevinskog zemljišta - građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (može izvršiti i zainteresovani korisnik prostora, a onda međusobne odnose reguliše ugovorom sa jedinicom lokalne samouprave):
  pristupnih puteva i ulica u naselju, javne rasvjete, objekata i uređaja za javno vodosnabdjevanje i upravljanje komunalnim otpadnim i atmosferskim vodama, do priključka na parcelu uključujući i priključak;
  zajedničko komunalno opremanje
    nadvožnjaka, podvožnjaka, mostova, pješačkih prolaza, pločnika, trgova, skverova i javnih parkirališta u naselju;
    javnih zelenih površina u naselju, blokovskog zelenila na javnim površinama, terena za rekreaciju, dječijih igrališta, parkova, pješačkih staza i travnjaka, biciklističkih staza;
    objekata za odlaganje i obradu komunalnog i građevinskog neopasnog otpada;
    skloništa za zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja;
    javnih toaleta;
    drugih komunalnih objekata i instalacija utvrđenih zakonom i propisom jedinice lokalne samouprave kojim se uređuju komunalne djelatnosti, a obuhvataju komunalne djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje, i
    priključaka komunalnih instalacija čija funkcija može biti od značaja u uslovima nastanka vanredne situacije ili elementarnih nepogoda
Notes: <number>

## Slide 29: NAKNADA ZA UREĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
Naknada za uređenje se plaća za neuređeno građevinsko zemljište
  uslove, visinu naknade, način, rokove i postupak plaćanja naknade za uređenje propisuje nadležni organ lokalne samouprave, shodno ekonomsko-tržišnoj projekciji iz plana generalne regulacije Crne Gore, učešću zainteresovanog korisnika prostora u komunalnom opremanju, stepena komunalne opremljenosti i dr., uz prethodnu saglasnost Vlade
  naknadu za uređenje građevinskog zemljišta utvrđuje nadležni organ lokalne uprave rješenjem
  plaća je vlasnik neuređenog građevinskog zemljišta, koje je planskim dokumentom predviđeno za građenje.
  plaća se u jednakim mjesečnim ratama za period važenja plana generalne regulacije Crne Gore, osim ako se vlasnik i jedinica lokalne samouprave ne dogovore drugačije
Notes: <number>
  Investitor koji je platio naknadu za komunalno opremanje građevinskog zemljišta u skladu sa ranijim zakonom, ne plaća naknadu za uređenje u skladu sa ovim zakonom.
  Vlasnik lokacije koja nije privedena namjeni (nije izgrađen objekat planiran vazecim planskim dokumentom), a koja se nalazi u obuhvatu uređenog građevinskog zemljišta, plaća naknadu za komunalno opremanje građevinskog zemljišta u skladu sa ranijim Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14). Ova obaveza plaćanja naknade važi do isteka roka od tri godine od donošenja plana generalne regulacije Crne Gore.

## Slide 30: NAKNADA ZA UREĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA i odnos sa naknadom za komunalno opremanje građevinskog zemljišta (prema starom zakonu)
Prema ranijem Zakonu je investitor plaćao naknadu za komunalno opremanje građevinskog zemljišta (koja se koristila za pripremu i komunalno opremanje građevinskog zemljišta na prostoru na kojem se objekat gradi)
Za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore, investitor plaća naknadu odnosno oslobađa se plaćanja naknade u skladu sa ranijim Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14).
Naknadu za komunalno opremanje utvrđuje nadležni organ lokalne uprave rješenjem (žalba se može izjaviti Ministarstvu)
Za oslobađanje od plaćanja naknade za komunalno opremanje revident daje izjavu o ispunjenosti uslova za oslobađanje od plaćanja naknade, koju prilaže u sklopu dokumentacije za prijavu građenja.
Za primarne ugostiteljske objekte oslobađanje od plaćanja naknade vrši se na osnovu provjere ispunjenosti uslova zahtjevane kategorizacije koju vrši revident u postupku revizije tehničke dokumentacije.
Investitori koji su platili naknadu za komunalno opremanje sada ne plaćaju naknadu za uređenje građevinskog zemljišta
Ako lokacija koja se nalazi u uređenom građevinskom zemljištu (zemljište koje je komunalno opremljeno na način što je obezbijeđen pristupni put, javna rasvjeta, atmosferska kanalizacija i priključak na vodovodnu i fekalnu infrastrukturu) nije privedena namjeni, vlasnik lokacije plaća naknadu za komunalno opremanje građevinskog zemljišta po starom zakonu, od usvajanja vaueceg zakona do 3 godine nakon donošenja plana generalne regulacije CG.
Notes: <number>
  Investitor koji je platio naknadu za komunalno opremanje građevinskog zemljišta u skladu sa ranijim zakonom, ne plaća naknadu za uređenje u skladu sa ovim zakonom.
  Vlasnik lokacije koja nije privedena namjeni (nije izgrađen objekat planiran vazecim planskim dokumentom), a koja se nalazi u obuhvatu uređenog građevinskog zemljišta, plaća naknadu za komunalno opremanje građevinskog zemljišta u skladu sa ranijim Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14). Ova obaveza plaćanja naknade važi do isteka roka od tri godine od donošenja plana generalne regulacije Crne Gore.

## Slide 31: GRADSKA RENTA
Gradska renta – plaća se za uređeno građevinsko zemljište
  plaća je vlasnik uređenog građevinskog zemljišta koje je planskim dokumentom namijenjeno za građenje zgrade (dakle, bez obzira da li je ili nije izgrađena planom predviđena zgrada)
      zgrada - stalni objekat koji ima krov i spoljne zidove, izgrađena kao samostalna upotrebna cjelina koja pruža zaštitu od vremenskih i drugih spoljnih uticaja, a namijenjena je za stanovanje, obavljanje djelatnosti ili za smještaj i čuvanje životinja, robe i opreme za proizvodne i uslužne aktivnosti itd
  Uslove, način, rokove i postupak plaćanja gradske rente propisuje jedinica lokalne samouprave, u zavisnosti od stepena izgrađenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture zajedničkog komunalnog opremanja, uz prethodnu saglasnost Vlade
  utvrđuje je organ lokalne uprave rješenjem
  utvrđuje se na godišnjem nivou, a plaća se u jednakim mjesečnim ratama.
  Finansijska sredstava stečena po osnovu gradske rente koriste se za zajedničko komunalno opremanje uređenog građevinskog zemljišta.
Notes: <number>
zgrada je stalni objekat koji ima krov i spoljne zidove, izgrađena kao samostalna upotrebna cjelina koja pruža zaštitu od vremenskih i drugih spoljnih uticaja, a namijenjena je za stanovanje, obavljanje djelatnosti ili za smještaj i čuvanje životinja, robe i opreme za proizvodne i uslužne aktivnosti itd, i