## Slide 1: klizna skala

## Slide 2: Načini obračuna razlike u cijeni
Podjela ugovora o građenju prema (klauzuli o) promjenljivosti ugovorene cijene:
  Fiksna cijena (Zakon o obligacionim odnosima i u ovom slucaju predviđa mogućnost izmjene cijene pod određenim uslovima….vidite predavanja iz Građevinske regulative)
  Promjenljiva cijena
    vezivanje za stabilnu valutu - "devizna klauzula„
    vezivanje za zlato - "zlatna klauzula„
    klizna skala - (član 406) Zakon o obligacionim odnosima: „U ugovorima u kojima se jedna strana obavezuje da izradi i isporuči određene predmete dozvoljeno je ugovoriti da će cijena zavisiti od cijena materijala i od rada, kao i drugih elemenata koji utiču na visinu troškova proizvodnje, u određeno vrijeme na određenom tržištu.“
Razlika u cijeni treba da pokrije inflatorno obezvređivanje cijene iz ponude i da se na taj način približi realnoj cijeni (prodajnoj, tržišnoj) u momentu završetka objekta
Uvažava trajanje izvođenja radova i tržišne promjene
Obračun razlike u visini cijene vrši se tako što se na vrijednost ukupnih radova izvedenih na objektu u obračunskom periodu primenjuje koeficijent povećanja usled dejstva klizne skale
Notes: https://www.grf.bg.ac.rs/p/learning/tema_13___prezentacija_1481824062954.pdf

## Slide 3: KLIZNA SKALA
Investicioni projekti – dugotrajni, moguće velike promjene tržišnih uslova (što izaziva promjenu resursa - radne snage, materijala i mehanizacije)
dozvoljeno je ugovoriti da će cijena zavisiti od cijena materijala i od rada, kao i drugih elemenata koji utiču na visinu troškova proizvodnje, u određeno vrijeme na određenom tržištu
Potrebno je periodično usaglašavanje ugovorene cijene sa inflatornim promjenama u toku izgradnje (revizija=razlika u cijeni je nadoknada za inflaciju)
  Kada je razlika u cijeni veća od inflacije, na njoj izvodač radova zaraduje
  Kada razlika u cijeni ne može da "pokrije" inflaciju, izvođač se obraća naručiocu sa zahtevom za preugovaranje radova
Ugovorom se definiše način obračuna razlike u cijeni - klizna skala Razlika u cijeni predstavlja odnos između aktuelne i bazne cijene (Ac/Bc)
Bazni datum je datum formiranja ugovorene cijene u odnosu na koji se obračunava cjelokupna klizna skala – cijene koje su vazile na taj datum su reperi (osnova) za poređenje. To je datum zaključenja ugovora ili datum kalkulacije u ponudi (ovaj datum treba biti definisan tenderskom dokumentacijom)
Notes: https://www.grf.bg.ac.rs/p/learning/tema_13___prezentacija_1481824062954.pdf

## Slide 4: ELEMENTI ZA OBRAČUN KLIZNE SKALE
U slučaju da je ugovorena klizna skala, formula za obračunavanje ima sljedeći opšti oblik (definiše se ugovorom, a u slučaju FIDIC uslova, pomenuti koeficijenti se definišu u posebnim uslovima ugovora u „ tabeli podataka o korekciji“ ):
Pn= a+ b x Ln/Lo+c x En/Eo+d x Mn/Mo+…
Mora da važi a+b+c+d+….=100%
  "Pn" koeficijent kojim se množi procenjena vrijednost ugovora za rad izveden u periodu "n", odnosno u periodu od mjesec dana, ako nije drugačije navedeno u ugovoru
  "a" je fiksni koeficijent koji predstavlja dio plaćanja po ugovoru koji se ne može korigovati,
  "b", "c", "d", ... su koeficijenti koji predstavljaju procenjeno učešće svakog elementa troškova koji se odnosi na izvođenje radova,
  L, E, M… ugovoreni elementi koji utiču na visinu troškova proizvodnje (Radna snaga, Energija, Materijal….) u ugovoru moraju jasno biti navedeni koji od ovih elemenata će se uzeti u obzir
  "Ln", "En", "Mn", ... su važeći indeksi cijena ili referentne cijene elemenata za period "n", (prema FIDIC uslovima, ovo su indeksi ili cijene na datum koji pada 49 dana prije poslednjeg dana perioda na koji se predmetna situacija odnosi);
  "Lo", "Eo", "Mo". ... su osnovni (bazni) indeksi cijena ili referentne cijene elemenata, (prema FIDIC uslovima, ovo su indeksi ili cijene na Osnovni datum.

## Slide 5: ELEMENTI ZA OBRAČUN KLIZNE SKALE
Moraju se ugovoriti elementi - L,M,E…..
Moraju se ugovoriti koeficijenti – a,b,c,d …
Mora se ugovoriti bazni datum
Mora se ugovoriti izvor podataka koji će se koristiti za utvrđivanje važećih indeksa cijena ili referentnih cijena elemenata za period "n„- uobicajeno su to zvanicni statisticki podaci
Ako su valute plaćanja različite od valuta u kojima su iskazani indeksi (odnosno referentne cijene), onda se indeksi konvertuju u valutu plaćanja po prodajnom kursu domaće banke
Ako izvođač ne izvede radove na vrijeme, ipak ima pravo na primjenu klizne skale do određenog datuma (koji pada ranije u odnosu na ugovoreni rok završetka)
Ako je ugovorena klizna skala onda se ne primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima koje se odnose na pravo izmjene cijena kod ugovora o građenju (705 do 708)

## Slide 6: PRIMJER
Obracunati razliku u cijeni za izvedene radove do 05/2019, ako je ugovoreno:
Pn= a+ b x Ln/Lo+c x Mn/Mo
Ugovoreno (na osnovu cijene koju je sracunao ponudjac- ponude iz 01/2019 ):
  a=5% - nepromjenljivi dio troškova
  b=40% - trošak radne snage
  c=55% - troškovi materijala
Izvori za indekse i cijene - ugovoreni (Monstat)
  Za radnu snagu (L)- indeks potrošačkih cijena CPI . http://monstat.org/cg/page.php?id=319&pageid=26
    Za 01/2019 Lo=99,7
    Za 05/2019 Ln= 100,2
  Za materijal (M)- ELEMENTI I MATERIJALI ZA UGRAĐIVANJE U GRAĐEVINARSTVU-https://www.monstat.org/cg/page.php?id=27&pageid=27
    Za 01/2019 Mo=101,4
    Za 05/2019 Mn=101,3
  Pn= 0,05+ 0,40 x 100,2/99,7+0,55 x 101.3/101,4=1,00146