## Slide 1: PODZAKONSKA AKTA NA OSNOVU ZAKONA O PLANIRANJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA
dio 2
Notes: <number>

## Slide 2: Sadržaj ovog dijela
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA I SADRŽINI GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA I GRAĐEVINSKE KNJIGE (Sl. list CG 68/18)
PRAVILNIK O SADRŽAJU ELABORATA O PRIPREMNIM RADOVIMA (Sl. list CG 80/08)*
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU IZDAVANJA, MIROVANJA LICENCE I NAČINU VOĐENJA REGISTARA LICENCI (Sl.list CG 79/17)
PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE, ODNOSNO GRAĐENJA OBJEKATA (Sl.list CG 100/20)
PRAVILNIK O OBLIKU I IZGLEDU TABLE ZA GRAĐENJE OBJEKTA (Sl. list CG 70/17)
*Slično ovom pravilniku urađeni su i pravilnici o sadržaju elaborata o pripremnim radovima za složene inženjerske objekte

## Slide 3
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA I SADRŽINI GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA I GRAĐEVINSKE KNJIGE (Sl. list CG 68/18)

## Slide 4: PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA I SADRŽINI GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA I GRAĐEVINSKE KNJIGE
obavezna dokumentacija na gradilištu,
vode se za objekat koji se gradi na osnovu prijave građenja, odnosno za složeni inženjerski objekat koji se gradi na osnovu građevinske dozvole,
vodi ih glavni inženjer izvođača radova,
podatke upisuju i potpisom ovjeravaju
  glavni inženjer i ovlašćeni inženjeri
  glavni revizor i revizori koji vrše nadzor
vode se u obliku povezane i pečatom izvođača radova i stručnog nadzora ovjerene sveske sa dvostruko numerisanim stranama (original i kopija).
  originale izvođač čuva trajno,
  kopija treba da se dostavi investitoru sa konačnim izvještajem o vršenju stručnog nadzora (čuvaju se trajno)
upis podataka vrši se hemijskom olovkom
moraju biti dostupne investitoru, nadzoru, vodećem i odgovornim projektantima i organima nadležnim za poslove inspekcije,
Notes: <number>

## Slide 5: GRAĐEVINSKI DNEVNIK
dokument kojim se evidentiraju dnevne aktivnosti na građenju objekta i kojim se dokazuje usklađenost uslova i načina građenja objekta, odnosno izvođenja pojedinih radova na osnovu revidovanog glavnog projekta, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, posebnih propisa i pravila struke.
vodi se tokom građenja za objekat u cjelini, ili
  izvođač radova može da vodi i posebni građevinski dnevnik za pojedinačne faze, odnosno tehničke i/ili funkcionalne cjeline koje su sastavni dio objekta u cjelini (most, tunel, dionica puta, djelovi turističkog naselja), odnosno za izvođenje pojedinih vrsta radova na: izradi tehničkih i/ili funkcionalnih sklopova van mjesta ugradnje, ugradnji opreme, radovima izvođača pojedinih vrsta radova na građenju objekta, i/ili za radove koji zahtijevaju specifičnu organizaciju građenja (sastavni djelovi građevinskog dnevnika)
vodi se od dana izvođenja pripremnih radova na objektu do završetka svih radova i stavljanja objekta u upotrebu.
Podaci upisani u građevinski dnevnik, ne mogu se brisati, ispravljati, naknadno mijenjati, ni dopunjavati.
Izmjene i dopune podataka upisanih u građevinski dnevnik, vrše se isključivo kao novi upisi, uz obavezno navođenje datuma upisa
Notes: <number>
Građevinski dnevnik se vodi u obliku povezane i pečatom izvođača radova ovjerene sveske sa dvostruko numerisanim stranama (original i kopija).
Podaci upisani u građevinski dnevnik ne mogu se brisati, ispravljati, naknadno mijenjati ni dopunjavati.
Izmjene i dopune podataka upisanih u građevinski dnevnik vrše se isključivo kao novi upisi, uz obavezno navođenje dana upisa.
Upis podataka u građevinski dnevnik vrši se mastilom ili hemijskom olovkom.
Izvođač radovaje dužan da građevinski dnevnik čuva do isteka ugovorenog garantnog roka za izgrađeni objekat, odnosno izvedene radove.
Izvođač radova je dužan da po isteku garantnog roka preda investitoru građevinski dnevnik.
Investitor je dužan da trajno čuva građevinski dnevnik.

## Slide 6: GRAĐEVINSKI DNEVNIK Sadržaj dnevnika za građenje objekta u cjelini
podaci o izvođaču radova (naziv i sjedište, registarski broj, broj i datum izdavanja licence);
podaci o investitoru (naziv i sjedište, odnosno ime i adresu);
naziv objekta;
broj i datum prijave građenja, odnosno građevinske dozvole u skladu sa kojom se objekat gradi;
vrsta objekta koji se gradi;
podaci o ovlašćenom inženjeru koji rukovodi građenjem objekta u cjelini ( glavni inženjer) (ime i prezime i broj i datum izdavanja licence)
podaci o stručnom nadzoru (naziv i sjedište, registracioni broj, broj i datum izdavanja licence);
podaci o revizoru koji rukovodi stručnim nadzorom objekta u cjelini ( glavni revizor) (ime i prezime, broj i datum izdavanja licence);
podaci o ostalim revizorima na objektu (ime i prezime, broj i datum izdavanja licence);
datum početka odnosno datum završetka vođenja građevinskog dnevnika;
popis svih izvođača pojedinih vrsta radova na građenju objekta sa podacima (naziv i sjedište, registarski broj, broj i datum izdavanja licence) i broj i datum ugovora zaključenih sa izvođačima za pojedine vrste radova; i
popis posebnih dijelova građevinskog dnevnika.
Notes: <number>
Građevinski dnevnik se vodi u obliku povezane i pečatom izvođača radova ovjerene sveske sa dvostruko numerisanim stranama (original i kopija).
Podaci upisani u građevinski dnevnik ne mogu se brisati, ispravljati, naknadno mijenjati ni dopunjavati.
Izmjene i dopune podataka upisanih u građevinski dnevnik vrše se isključivo kao novi upisi, uz obavezno navođenje dana upisa.
Upis podataka u građevinski dnevnik vrši se mastilom ili hemijskom olovkom.
Izvođač radovaje dužan da građevinski dnevnik čuva do isteka ugovorenog garantnog roka za izgrađeni objekat, odnosno izvedene radove.
Izvođač radova je dužan da po isteku garantnog roka preda investitoru građevinski dnevnik.
Investitor je dužan da trajno čuva građevinski dnevnik.

## Slide 7: GRAĐEVINSKI DNEVNIK Sadržaj posebnih dijelova građevinskog dnevnika
podaci o izvođaču radova (naziv i sjedište, registarski broj, broj i datum izdavanja licence);
podaci o investitoru (ime/naziv i adresu/sjedište);
naziv objekta,
naziv pojedinačne faze, tehničkog i/ili funkcionalnog sklopa odnosno vrste radova;
podaci o ovlaščenom inženjeru koji rukovodi građenjem pojedinačne faze, tehničkog i/ili funkcionalnog sklopa odnosno vrste radova (ime i prezime i broj i datum izdavanja licence);
podaci o stručnom nadzoru (naziv i sjedište, registracioni broj, broj i datum izdavanja licence);
podaci o revizoru koji rukovodi stručnim nadzorom pojedinačne faze, tehničkog i/ili funkcionalnog sklopa odnosno vrste radova;
podatci o svim revizorima na pojedinačnoj fazi, tehničkom i/ili funkcionalnom sklopu odnosno vrsti radova (ime i prezime, broj i datum izdavanja licence); i
datum početka odnosno datum završetka vođenja posebnog dijela građevinskog dnevnika; i
popis svih izvođača pojedinih vrsta radova na građenju pojedinačne faze, tehničkog i/ili funkcionalnog sklopa odnosno vrste radova sa podacima (naziv i sjedište, registarski broj, broj i datum izdavanja licence) i broj i datum ugovora zaključenih sa izvođačima za pojedine vrste radova.
Notes: <number>
Građevinski dnevnik se vodi u obliku povezane i pečatom izvođača radova ovjerene sveske sa dvostruko numerisanim stranama (original i kopija).
Podaci upisani u građevinski dnevnik ne mogu se brisati, ispravljati, naknadno mijenjati ni dopunjavati.
Izmjene i dopune podataka upisanih u građevinski dnevnik vrše se isključivo kao novi upisi, uz obavezno navođenje dana upisa.
Upis podataka u građevinski dnevnik vrši se mastilom ili hemijskom olovkom.
Izvođač radovaje dužan da građevinski dnevnik čuva do isteka ugovorenog garantnog roka za izgrađeni objekat, odnosno izvedene radove.
Izvođač radova je dužan da po isteku garantnog roka preda investitoru građevinski dnevnik.
Investitor je dužan da trajno čuva građevinski dnevnik.

## Slide 8: GRAĐEVINSKI DNEVNIK Upisi od strane glavnog inženjera, odnosno ovlašćenih inženjera
podaci o klimatskim i dr. uslovima na gradilištu:
  datum, vremenske prilike, radno vrijeme, angažovana radna snaga i mehanizacija, druge bitne okolnosti i uslovi
podaci o projektima i izmjenama
  datum dostavljanja revidovanog glavnog projekta, podaci o izmjenama projekta, nedostaci ili greške u projektu,
podaci o građevinskim proizvodima:
  o isporuci i porijeklu proizvoda i opreme koja se ugrađuje sa dokazima o njihovoj upotrebljivosti, dokazi o upotrebljivosti ugrađenih građevinskih proizvoda, instalacija i opreme, izdati od strane ovlašćenog lica
podaci o radovima:
  vrsta i položaj radova koji se izvode, orijentacionai obim izvršenih radova, prethodno izvršene kontrole,način ugrađivanja, način njege i zaštite, uzorci materijala za kontrolu
ostali podaci:
  o drugim okolnostima koje su od značaja za izvođenje radova (kontrola uslova i ispravnosti izvođenja radova),
  o nepredviđenim okolnostima koje zahtijevaju izmjenu projekta, odnosno povećan obim ugovorenih radova ili izvođenje viška radova i naknadnih radova (nepredviđena svojstva tla, aktiviranje klizišta, arheološki nalazi i dr.)
  podaci o inspekcijskim pregledima gradilišta, podaci o pismenim nalozima i dokumentaciji na gradilištu, podaci o promjenama ućesnika i njihovih odnosa i sl.
prilaže se i pisana dokumentacija dostavljena od investitora, projektanta, revizora koji vrši stručni nadzor i nadležnog inspektora
Notes: <number>
Glavni inženjer svakodnevno unosi u građevinski dnevnik:
1) datum unošenja podataka;
2) vremenske prilike (temperatura, padavine i sl.);
3) radno vrijeme;
4) angažovanu radnu snagu i mehanizaciju;
5) druge okolnosti pod kojima se izvode radovi, a od značaja su za sagledavanje i kontrolu uslova i ispravnosti izvođenja radova;
6) vrstu i količinu prispjelog materijala i produkata; isključeno po novom pravilniku
7) proizvođača materijala i produkata; isključeno po novom pravilniku
8) postojanje propisanih sertifikata o kvalitetu isporučenog materijala i produkata;
9) vrstu i položaj radova koji se izvode (pozicija radova);
10) orijentacionu količinu pojedinih radova koji su izvršeni;
11) izvršenu kontrolu radova koji su prethodili radovima koji se izvode (kote dna temelja, temeljna jama, podaci o pregledu iskopa temelja, vrsti materijala, predviđenoj nosivosti kao i podaci o sastavu tla ispod kote dna temelja, podaci o ispitivanju nosivosti tla, vlažnost i stepen nabijenosti podloga, oplata, armatura i sl.);
12) način ugrađivanja odgovarajućih materijala i produkata (ručno, uz primjenu odgovarajuće mehanizacije i dr.);
13) način njege i zaštite već izvedenih radova (njegovanje betona, zaštita od padavina i dr.);
14)uzorke materijala koji su dostavljeni na kontrolu sa oznakom položaja radova na koje se odgovarajući uzorak odnosi:
15) nedostatke ili greške u tehničkoj dokumentaciji ,po kojoj se radovi izvode;
16) nepredviđene okolnosti koje zahtijevaju izmjenu postojećih tehničkih rješenja, odnosno povećan obim ugovorenih radova ili izvođenje naknadnih radova (nepredviđena svojstva tla, aktiviranje klizišta, arheološki nalazi i dr.);
17)podatke o izvršenim inspekcijskim pregledima gradilišta i osnovnim nalazima i nalozima inspekcijskih organa, sa naznakom mjera koje, po tim nalozima, treba preduzeti.
U građevinski dnevnik ulažu se i pismeni nalazi i dokumentacija koja je gradilištu dostavljena od strane investitora, projektanta i drugih lica.

## Slide 9: GRAĐEVINSKI DNEVNIK Upisi od strane glavnog revizora i revizora (lica koje vrše stručni nadzor)
o tehničkoj dokumentaciji:
  uslove i postupak izmjene projekta, dopunsku tehničku i drugu dokumentaciju koja je dostavljena izvođaču radova
o materijalima i radovima:
  ocjena usklađenosti pregledanih izvedenih radova sa zahtjevima iz revidovanog glavnog projekta, zakona i posebnih propisa
  određivanje sprovođenja kontrolnih postupaka;
  podaci o rezultatima kontrolnih postupaka sa komentarom o usklađenosti tih rezultata sa rezultatima koji se očekuju prema revidovanom glavnom projektu;
  mjere koje preduzima u kojima odobrava ili zabranjuje nastavak radova, odnosno odobrava ili određuje način otklanjanja utvrđenih nepravilnosti;
  prijem pojedinačnih faza građenja
  rok i dinamika izvođenja radova
ostali podaci, zapažanja i nalozi:
  utvrđivanje usklađenost iskolčenja sa revidovanim glavnim projektom i odobravanje početka izvođenja radova na objektu;
  obavještavanje nadležnog inspekcijskog organa o početku prijema određene faze građenja
  obavještavanje nadležnog inspekcijskog organa o građenju objekta suprotno revidovanom glavnom projektu, zakonu, posebnim propisima i pravilima struke
  komentar na primjedbe i zapažanja koja su u građevinski dnevnik upisali glavni i ovlašćeni inženjeri
  druge primjedbe i zapažanja
Notes: <number>
Nadzorni organ unosi u građevinski dnevnik podatke, zapažanja i naloge koji se odnose na:
potpunost tehničke dokumentacije i dopunska objašnjenja projektanta;
kvalitet materijala, instalacija, uređaja, postrojenja i opreme koji se ugrađuju ili postavljaju u objektu;
postojanje atesta, sertifikata i druge dokumentacije kojima se dokazuje kvalitet materijala, instalacija, uređaja, postrojenja i opreme za materijal i proizvode koji se ugrađuju
kvalitet i postupak izvođenja pojedinih radova, kao i međusobnu usaglašenost sa ostalim radovima
obavještavanje investitora o nedostacima u tehničkoj dokumentaciji, građenju objekta suprotno tehničkoj dokumentaciji, propisima, standardima i normama kvaliteta, kao i o preduzetim odgovarajućim mjerama
izvršeni pregled radova koji se prema prirodi i dinamici izgradnje objekta ne mogu provjeriti u kasnijim fazama izgradnje objekta (radovi na izvođenju temelja, oplate, armature, izolacija i dr);
uslove i postupak izmjene tehničke dokumentacije i odobravanja izvođenja viška ugovorenog, odnosno naknadnih radova
8) dopunsku tehničku i drugu dokumentaciju koja je dostavljena izvođaču radova;
9) rok i dinamiku izvođenja radova;
10) komentar na primjedbe i zapažanja koja su u građevinski dnevnik upisala ovlašćena lica;
11) uslove i preduzete mjere za zaštitu životne sredine i zaštitu susjednih objekta, instalacija, uređaja, postrojenja, opreme i dr;
12) druge primjedbe i zapažanja koja smatra korisnim za usmjeravanje daljeg procesa građenja.
Osim ovog pravilnika i Pravilnikom o sadržini i načinu vršenja stručnog nadzora definisano je šta nadzorni inženjer upisuje u dnevnik
Nadzorni inženjer tokom vršenja stručnog nadzora upisuje u građevinski dnevnik: radove nad kojim vrši stručni nadzor, uočene nedostatke pri izvođenju radova, mjere koje je preduzeo i naložio izvođaču radova da preduzme, rokove koje je nadzorni inženjer dao za njihovo otklanjanje, primjedbe u pogledu kvaliteta i dinamike građenja, i druge podatke koji su bitni za praćenje toka građenja objekta.

## Slide 10: GRAĐEVINSKA KNJIGA
dokument koji služi za obračun izvršenih radova i sadrži
  količine izvršenih radova, kontrolisane i potpisane od strane stručnog nadzor a,
  jedinične mjere,
  jedinične cijene,
  obračunske nacrte u skladu sa ugovorenim predmjerom i predračunom
vodi se tokom građenja za gradilište u cjelini, ili
  može posebno da se vodi i za pojedinačne faze, odnosno tehničke i/ili funkcionalne cjeline koje su sastavni dio objekta u cjelini (most, tunel, dionica puta, djelovi turističkog naselja i drugo), odnosno za izvođenje pojedinih vrsta radova na: izradi tehničkih i/ili funkcionalnih sklopova van mjesta ugradnje, ugradnji opreme, radovima pojedinih izvođača radova i drugo, i/ili za radove koji zahtijevaju specifičnu organizaciju građenja)
vodi se od dana početka pripremnih radova do dana završetka građenja objekta.
ispravka se vrši povlačenjem crte preko pogrešnog upisa, nakon čega se unosi ispravka sa potpisom glavnog inženjera
Notes: <number>
Građevinska knjiga vodi se za gradilište u cjelini, a ako se u okviru gradilišta grade objekti koji su prostorno izdvojeni, predstavljaju nezavisnu funkcionalnu cjelinu i zahtijevaju specifičnu organizaciju građenja, građevinska knjiga se može za takve objekte voditi izdvojeno.
Građevinska knjiga se vodi u obliku povezane i pečatom izvođača radova ovjerene sveske sa dvostruko numerisanim stranama (original i kopija).
Pravo upisivanja odgovarajućih podataka i zapažanja u građevinsku knjigu imaju glavni inženjer i predstavnik investitora. U građevinskoj knjizi ne smije biti ništa brisano već se svaka ispravka vrši povlačenjem crte preko pogrešnog i dopisivanja tačnog.
Original građevinske knjige čuva glavni inženjer, a kopiju predstavnik investitora, za sve vrijeme građenja objekta.

## Slide 11: GRAĐEVINSKA KNJIGA Sadržaj
U građevinsku knjigu unose se sljedeći podaci:
  datum unošenja podataka;
  obim radova po pozicijama;
  opis izvršenih radova sa potrebnim skicama;
  obračunske skice;
  posebne i značajne detalje u vezi izvođenja radova;
  izmjene projekta (datum i ime lica koje je naložilo izmjene); i
  o drugim okolnostima pod kojima se izvode radovi, a od značaja su za sagledavanje i kontrolu obračuna obima i uslova izvođenja radova.
Notes: <number>
Građevinska knjiga vodi se za gradilište u cjelini, a ako se u okviru gradilišta grade objekti koji su prostorno izdvojeni, predstavljaju nezavisnu funkcionalnu cjelinu i zahtijevaju specifičnu organizaciju građenja, građevinska knjiga se može za takve objekte voditi izdvojeno.
Građevinska knjiga se vodi u obliku povezane i pečatom izvođača radova ovjerene sveske sa dvostruko numerisanim stranama (original i kopija).
Pravo upisivanja odgovarajućih podataka i zapažanja u građevinsku knjigu imaju glavni inženjer i predstavnik investitora. U građevinskoj knjizi ne smije biti ništa brisano već se svaka ispravka vrši povlačenjem crte preko pogrešnog i dopisivanja tačnog.
Original građevinske knjige čuva glavni inženjer, a kopiju predstavnik investitora, za sve vrijeme građenja objekta.

## Slide 12
PRAVILNIK O SADRŽAJU ELABORATA O PRIPREMNIM RADOVIMA (Sl. list CG 80/08)

## Slide 13: PRAVILNIK O SADRŽAJU ELABORATA O PRIPREMNIM RADOVIMA
Grafički dio- šema organizacije gradilišta (1:200 do 1:1000), sadrži:
  prikaz objekta na kome se izvode radovi i situaciju zatečenih objekata unutar gradilišta
  mjesto za dizalicu, radni položaj mašina koje se postavljaju na objekat ili neposredno uz njega, sa ucrtanim manevarskim i manipulacionim prostorom
  lokacije privremenih objekata sa mjerama za siguran prilaz pri korišćenju i održavanju;
  Mjesta za materijal, skladišta, deponije, gradilišne priključke
  trase bezbjednih saobraćajnica, staza za kretanje zaposlenih i pristupnih puteva gradilištu;
  prikaz mjesta za parkiranje, opravku i održavanje vozila i mehanizacije sa radionicama, magacinima i uređajima i mjerama za sigurno korišćenje;
  prikaz skladišta tečnih goriva, tehničkih gasova i zapaljivih materijala sa mjerama za sigurno korišćenje i održavanje;
  prikaz objekata, vodova i električnih instalacija i rasvjete, sa mjerama zaštite od opasnog dejstva električne struje;
  mrežu pitke, tehničke i otpadnih voda sa objektima i uređajima za korišćenje i održavanje i mjere za sprječavanje pristupa nepoželjnih lica;
  prikaz sanitarnih objekata postavljenih na lokacijama koje obezbjeđuju siguran pristup, korišćenje i održavanje i mjere za sprječavanje zagađenja okoline;
  granice gradilišnog područja, odnosno kruga gradilišta sa znacima opasnosti i mjerama za sprječavanje pristupa nezaposlenim licima, životinjama, vozilima koje ne pripadaju gradilištu i vrstu ograde.
Notes: <number>

## Slide 14: PRAVILNIK O SADRŽAJU ELABORATA O PRIPREMNIM RADOVIMA
Tekstualni dio:
  opis i bliže određivanje mjera prikazanih u šemi organizacije gradilišta
  tehnički izvještaj sa redosledom i opisom načina i organizacije izvođenja radova;
  sadržaj i obim istraživanja terena prije početka radova, ukoliko se gradilište ili njegov dio nalaze na nekadašnjem ratnom poprištu;
  način obezbjeđenja gradilišta koje se ne može u potpunosti ograditi i postavljanje prepreka na prilazima sa znacima upozorenja i opasnosti;
  mjere zaštite nezaštićenih djelova susjednih objekata, električnih kablova pod naponom, cjevovoda pod pritiskom, prolaza i mjesta rada zaposlenih i javnih saobraćajnica koje se nalaze u manipulacionom prostoru dizalice (prostor ograničen najvišim i najnižim položajem zahvatnog sredstva kao i njegovim krajnjim položajima na oba kraja dizalične staze, ukoliko ova postoji);
  način usmjeravanja saobraćaja i pješaka na bezbjednu stranu ili postavljanje zaštitne ograde oko ugroženog prostora, odnosno podizanje zaštitne zapreke u slučaju kad se ne može izbjeći kretanje djelova sredstava za rad izvan gradilišnog prostora (manevarski prostor sredstava za rad izlazi izvan gradilišnog prostora), s tim da se zaštitne zapreke za zaštitu od padajućih djelova izrađuju na osnovu projekta koji sadrži statički proračun, crteže za izvođenje, uputstvo za montažu i demontažu i opis mjera za pravilno usmjeravanje saobraćaja, signalizacija i osvjetljenje u toku upotrebe;
  način postavljanja konstrukcija za zaštitu od obrušavanja zemljanog materijala i drugih deformacija tla ili za zaštitu od nepovoljnog dejstva površinskih i podzemnih voda kod radova u iskopima;
  mjere u slučaju rušenja objekata koji se nalaze na lokaciji za izvođenje pripremnih radova;
  mjere u slučaju prekida radova (sprečavanje prilaza gradilištu nezaposlenim licima, životinjama i saobraćajnim sredstvima)..
Notes: <number>
Na lokacijama na kojima se grade objekti koji predstavljaju zaokruženu funkcionalnu cjelinu (objekti kao što su veći turistički kompleksi, industrijski objekti, proizvodni sistemi i sl.), koje su obuhvaćene planskim dokumentom za koji je urađena strateška procjena uticaja na životnu sredinu, Elaboratom se može obuhvatiti i područje neophodno za cjelovito infrastrukturno opremanje prostora, za koje investitor ima pravo svojine, odnosno drugo pravo na građevinskom zemljištu na kome se izvode pripremni radovi.

## Slide 15
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU IZDAVANJA, MIROVANJA LICENCE I NAČINU VOĐENJA REGISTARA LICENCI (Sl.list CG 79/17)

## Slide 16: PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU IZDAVANJA, MIROVANJA LICENCE I NAČINU VOĐENJA REGISTARA LICENCI Vrste licenci
Licenca za za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekta
  za privredno društvo, pravna licima, odnosno preduzetnike
  za fizičko lice
Licenca za obavljanje djelatnosti revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora nad građenjem objekta
  za privredno društvo, pravna licima, odnosno preduzetnike
  za fizičko lice (za porodične stamb. zgrade, za ostale objekte)
Licence se izdaju u skladu sa odgovarajućom strukom i specijalističkim smjerom, shodno dokazu o visokom obrazovanju, za sljedeće djelatnosti: arhitektonsku, građevinsku; elektrotehničku; mašinsku
  Za strano fizičko lice se u postupku izdavanja licence ovlašćenog inženjera provjerava da li podnosilac zahtjeva ima dozvolu boravka u skladu sa zakonom kojim se uređuje zapošljavanje i rad stranaca
Notes: <number>
Ovaj pravilnik važi za domaća, ali i za strana lica, u skladu sa Zakonom.

## Slide 17: PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU IZDAVANJA, MIROVANJA LICENCE I NAČINU VOĐENJA REGISTARA LICENCI Postupak izdavanja licence
podnošenje zahtjeva organu uprave nadležnom za poslove planiranja prostora (obrasci zahtjeva su propisani)
podnošenje dokumentacije uz zahtjev
ocjena ispunjenosti propisanih uslova za sticanje licence
donošenje rješenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova za sticanje licence
izdavanje licence
vođenje registra licenci
Notes: <number>

## Slide 18: PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU IZDAVANJA, MIROVANJA LICENCE I NAČINU VOĐENJA REGISTARA LICENCI Neophodna dokumentacija uz zahtjev za izdavanje licenci
za ovlašćenog inženjera (fizičkom licu za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekta)
  ovjerena fotokopija lične karte, odnosno pasoš za strano lice;
  ovjerena fotokopija diplome o stručnoj spremi,
  dokaz o godinama iskustva i potrebnom radnom iskustvu:
    dokaz o najmanje 3 godine radnog iskustva na izradi tehničke dokumentacije i/ili građenju objekta (kopija radne knjižice/ugovora u skladu sa zakonom o radu)
    dokaz o najmanje tri godine radnog iskustva na izradi tehničke dokumentacije i/ili građenju objekta u svojstvu saradnika (hronološki opis i popis stručnih poslova koje je podnosilac zahtjeva obavljao kao saradnik na izradi tehničke dokumentacije i/ili građenju objekata, ovjeren od poslodavca)
  drugi dokazi prema potrebi
    da li je podnosilac zahtjeva osuđivan za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti
  Dokaz o položenom stručnom ispitu*
  Dokaz o članstvu u Komori*
  *proističe iz izmjena Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (82/20)
Notes: <number>

## Slide 19: PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU IZDAVANJA, MIROVANJA LICENCE I NAČINU VOĐENJA REGISTARA LICENCI Neophodna dokumentacija uz zahtjev za izdavanje licenci
za revizora (fizičkom licu za obavljanje djelatnosti revizije tehničke dokumentacije i stručni nadzor nad građenjem objekta)
  ovjerena fotokopija lične karte;
  ovjerena fotokopija diplome o stručnoj spremi,
  dokaz o godinama iskustva i potrebnom radnom iskustvu:
    kopija radne knjižice/ugovora u skladu sa zakonom o radu; kopija rješenja o imenovanju odgovornog projektanta, vodećeg projektanta, odgovornog vršioca revizije, vodećeg vršioca revizije, odgovornog inženjera, glavnog inženjera, nadzornog inženjera ili glavnog nadzornog inženjera na određenom projektu/objektu; potpisana izjava poslodavca
    dokaz o najmanje 7 godina radnog iskustva na izradi tehničke dokumentacije i/ili građenju objekta u svojstvu ovlašćenog inženjera odnosno radno iskustvo u svojstvu odgovornog projektanta, vodećeg projektanta, odgovornog vršioca revizije, vodećeg vršioca revizije, odgovornog inženjera, glavnog inženjera, nadzornog inženjera i glavnog nadzornog inženjera (hronološki opis i popis stručnih poslova koje je podnosilac zahtjeva obavljao u svojstvu ovlašćenog inženjera ovjeren od poslodavca
  uvjerenje o crnogorskom državljanstvu;
  licenca ovlašćenog inženjera;
  Dokaz o članstvu u Komori*
  *proističe iz izmjena Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (82/20)
Notes: <number>

## Slide 20: PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU IZDAVANJA, MIROVANJA LICENCE I NAČINU VOĐENJA REGISTARA LICENCI Neophodna dokumentacija uz zahtjev za izdavanje licenci
za projektanta i izvođača radova (privredno društvo, pravna lica, odnosno preduzetnici)
  izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata;
  dokaz da u radnom odnosu ima ovlašćenog inženjera;
  br. i datum izdavanja licence ovlašćenog inženjera;
za revidenta i stručnog nadzora (privredno društvo, pravna lica, odnosno preduzetnici)*
  izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata;
  dokaz da u radnom odnosu ima najmanje po jednog zaposlenog revizora za svaki od projekata (arhitektonski, građevinski, elektrotehnički i mašinski); i
  br. i datum izdavanja licenci zaposlenih revizora
  *nijesu unesene izmjene na osnovu izmjena Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (82/20), u vezi potrebnog broja revizora za objekte i zgrade različitih kvadratura
Notes: <number>

## Slide 21: PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU IZDAVANJA, MIROVANJA LICENCE I NAČINU VOĐENJA REGISTARA LICENCI Mirovanje licenci
mirovanje licence
  ako nastupe okolnosti zbog kojih fizičko lice nije u mogućnosti da obavlja djelatnost za određeni period.;
  na zahtjev imaoca licence određuje se mirovanje prava i obaveza iz licence
  Ministarstvo rješenjem određuje mirovanje licenci
Notes: <number>
zakonom je propisano oduzimanje licenci:
Oduzimanje licence (Ministarstvo po službenoj dužnosti, ili na zahtjev zainteresovanog lica) i obavještavanje nadležnog inspekcijskog organa, ako:
  imalac licence djelatnost vrši suprotno uslovima propisanim zakonom za obavljanje djelatnosti –oduzima se na period od 3 mjeseca do 5 godina, a trajno za revidenta, stručni nadzor i revizora
  se utvrdi da je licenca izdata na osnovu netačnih podataka;
  imalac licence prestane da ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti utvrđene ovim zakonom;
  imaocu licence bude oduzeta poslovna sposobnost;
  imalac licence prestane da postoji po sili zakona, i
  imalac licence postane trajno nesposoban za obavljanje poslova

## Slide 22: PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU IZDAVANJA, MIROVANJA LICENCE I NAČINU VOĐENJA REGISTARA LICENCI Vođenje registra licenci
Elektronski registri
  registar izdatih licenci;
  registar oduzetih licenci, i
  registar licenci u mirovanju.
Registri se vode za:
  ovlašćene inženjere
    rezidente i
    nerezidente;
  revizore;
  projektante i izvođače radova; i
  revidente i stručni nadzor.
Notes: <number>

## Slide 23
PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE, ODNOSNO GRAĐENJA OBJEKATA (Sl.list CG 100/20)

## Slide 24: PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA …
Ko ima pravo da polaže - Lice koje ispunjava uslove iz člana 123 Zakona:
  posjeduje najmanje kvalifikaciju VII1 podnivoa okvira kvalifikacija i
  najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i/ili građenja objekta,
Podnosi prijavu Komori uz dokumentaciju:
  kopiju lične karte ili pasoša;
  diplomu ili uvjerenje o završenim akademskim????? studijama;
  potvrdu o radnom iskustvu.
Komora kontroliše dokumentaciju i donosi rješenje o ispunjenosti uslova za polaganje stručnog ispita, u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva
Prije polaganja (najmanje 15 dana ranije):
  Predsjednik Komisije određuje datum, vrijeme i mjesto polaganja.
  Sekretar Komisije objavljuje spisak kandidata koji će polagati stručni ispit u određenom roku,
Ispit se polaže pred komisijom za polaganje stručnog ispita, čiji je sastav:
  Predsjednik (imenuje ga Komora)
  Dva člana (jednog menuje Komora, a jednog Ministarstvo nadležno za građevinarstvo)
  sekretara ( pravnik, imenuje ga Komora)
Stručni ispit se polaže usmeno
Ocjena:
  položio
  nije položio (može ponovo polagati stručni ispit, u narednom ispitnom roku)
U toku polaganja se vodi zapisnik
Na osnovu zapisnika Komora izdaje uvjerenje o položenom stručnom ispitu
Notes: <number>

## Slide 25: PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA …
Program stručnog ispita obuhvata:
I Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskih akata donijetih na osnovu ovog zakona:
OPŠTI:
- Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta;
- Pravilnik o načinu vršenja revizije glavnog projekta;
- Pravilnik o obliku i izgledu table za građenje objekata;
- Pravilnik o načinu vršenja stručnog nadzora nad građenjem objekata;
- Pravilnik o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika i građevinske knjige;
- Pravilnik o načinu i postupku osmatranja tla i objekta u toku građenja i upotrebe.
LEGALIZACIJA:
- Pravilnik o načinu ispitivanja, načinu izrade i sadržaju analize statičke i seizmičke stabilnosti bespravnog objekta površine do 500 m2.
ENERGETIKA:
- Pravilnik o načinu izrade i bližoj sadržini tehničke dokumentacije složenih inženjerskih objekata za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije;
- Pravilnik o načinu vršenja revizije složenih inženjerskih objekata za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije;
- Pravilnik o sadržaju elaborata pripremnih radova za građenje složenih inženjerskih objekata za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije;
- Pravilnik o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije;
- Pravilnik o načinu vršenja tehničkog pregleda složenih inženjerskih objekata za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije.
SAOBRAĆAJ:
- Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za složene inženjerske objekte;
- Pravilnik o načinu vršenja revizije složenog inženjerskog objekta;
- Pravilnik o sadržaju elaborata o pripremnim radovima za složene inženjerske objekte saobraćajne infrastrukture;
- Pravilnik o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta;
- Pravilnik o načinu vršenja tehničkog pregleda složenih inženjerskih objekata.
II Zakona o građevinskim proizvodima i podzakonskih akata donijetih na osnovu ovog zakona:
- Uredba o načinu priznavanja inostranih isprava i znakova za građevinske proizvode;
- Pravilnik o listi usaglašenih standarda za građevinske proizvode;
- Pravilnik o klasifikaciji gradjevinskih proizvoda u odnosu na njihove reakcije i otpornost na požar;
- Pravilnik o obliku i sadržaju dokumenta o tehničkoj ocjeni i načinu vođenja evidencije; izdatih dokumenata o tehničkoj ocjeni građevinskog proizvoda.
Notes: <number>

## Slide 26
PRAVILNIK O OBLIKU I IZGLEDU TABLE ZA GRAĐENJE OBJEKTAI (Sl. list CG 70/17)

## Slide 27: PRAVILNIK O OBLIKU I IZGLEDU TABLE ZA GRAĐENJE OBJEKATA
Oblik table, materijali i boja
  pravougaoni oblik
  3 veličine u zavisnosti od objekta (složeni inženjerski objekti, ostali objekti, pomoćni i privremeni)
  materijal – četvrtasti željezni profili i pocinčani lim na nosačima fundiranim u beton
  boja oranž (za složene inž. objekte) i žuta (za ostale)
Mjesto postavljanja
  vidnom i pristupačnom mjestu
  na desnoj strani od glavnog ulaza u gradilište, neposredno izvan ograde gradilišta i osvjetljava se zasebnim reflektorskim osvjetljenjem.
Notes: <number>

## Slide 28: PRAVILNIK O OBLIKU I IZGLEDU TABLE ZA GRAĐENJE OBJEKATA Sadržaj table
3D vizuelizacija objekta, odnosno prikaz trase infrastrukturnog objekta (1/3 površine table u gornjem lijevom uglu);
naziv, namjena i veličina (spratnost i BGP) objekta;
broj urbanističke parcele/lokaciju;
naziv i adresa investitora;
naziv privrednog društva koje je izradilo tehničku dokumentaciju sa podacima (adresa, telefon i e-mail);
ime i prezime ovlašćenog inženjera koji je rukovodio izradom cjelokupne tehničke dokumentacije;
naziv privrednog društva koje je revidovalo tehničku dokumentaciju sa podacima (adresa, telefon i e-mail);
ime i prezime revizora koji je rukovodio revizijom cjelokupne tehničke dokumentacije;
naziv izvođača radova sa podacima (adresa, telefon i e-mail);
ime i prezime ovlašćenog inženjera koje rukovodi građenjem objekta u cjelini;
naziv privrednog društva koje vrši stručni nadzor nad građenjem objekta u cjelini, sa podacima (adresa, telefon i e-mail);
ime i prezime revizora koji rukovodi stručnim nadzorom nad građenjem objekta u cjelini;
datum prijave radova građenja objekta nadležnom inspekcijskom organu i utvrđeni rok za završetak radova (izuzev za složene inženjerske objekte); i
broj saglasnosti glavnog državnog odnosno glavnog gradskog arhitekte na idejno rješenje.
Notes: <number>