## Slide 1: PODZAKONSKA AKTA NA OSNOVU ZAKONA O PLANIRANJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA
dio 1
Notes: <number>

## Slide 2: SADRŽAJ:
PRAVILNIK O NAČINU IZRADE I SADRŽINI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA GRAĐENJE OBJEKTA (Sl. list CG 44/18, 43/19)
PRAVILNIK O NAČINU VRŠENJA REVIZIJE GLAVNOG PROJEKTA (Sl. list CG 18/18)
PRAVILNIK O NAČINU VRŠENJA STRUČNOG NADZORA NAD GRAĐENJEM OBJEKATA (Sl. list CG 48/18 )
ovi pravilnici važe za objekte koji ne spadaju u složene inženjerske objekte

## Slide 3
PRAVILNIK O NAČINU IZRADE I SADRŽINI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA GRAĐENJE OBJEKTA (Sl. list CG 44/18, 43/19)

## Slide 4: PRAVILNIK O NAČINU IZRADE I SADRŽINI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA GRAĐENJE OBJEKTA
Definisani uslovi koje mora ispuniti tehnička dokumentacija, odnosno mora biti u skladu sa:
  Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata
  posebnim propisima
  pravilima struke i
  urbanističko-tehničkim uslovima
Definisane vrste tehničke dokumentacije i njihov sadržaj:
  Idejno rješenje
  Idejni projekat
  Glavni projekat
  Projekat izvedenog objekta
Definisani djelovi tehničke dokumentacije
  arhitektonski,
  građevinski,
  elektrotehnički i
  mašinski projekat
  ostali projekti, elaborati i podloge
Notes: <number>

## Slide 5: PRAVILNIK O NAČINU IZRADE I SADRŽINI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA GRAĐENJE OBJEKTA
Idejno rješenje sadrži prikaz planirane koncepcije objekta radi
  davanja saglasnosti državnog arhitekte za zgrade, trgove i ostale javne površine,
  sagledavanja resursnih i prostornih mogućnosti i ograničenja izgradnje objekata
  sa ciljem da se
    usvoji makrolokacija i prostorna dispozicija objekta,
    utvrde osnovne funkcionalne, tehnološke i tehničke karakteristike objekta,
    faznost građenja,
    odnos prema prostoru i životnoj sredini,
    odnosno definiše optimalni koridor za linijske objekte
Idejni projekat sadrži međusobno usklađene dijelove pojedinih projekata, kojima se:
  daju tehnička rješenja objekta,
  definiše objekat u prostoru,
  orjentaciono dokazuje ispunjenost osnovnih zahtjeva za objekat
  dokazuje usklađenost sa zakonom, propisima, pravilima struke i UTU
Notes: <number>

## Slide 6: PRAVILNIK O NAČINU IZRADE I SADRŽINI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA GRAĐENJE OBJEKTA
Glavni projekat sadrži međusobno usaglašene projekte neophodne za prijavu građenja i građenje objekta, kojima se definiše:
  položaj i kapacitet objekta;
  prostorno oblikovanje;
  izbor konstruktivnog sistema;
  dimenzionisanje konstruktivnih elemenata;
  izbor građevinskih materijala, instalacija i opreme;
  vrijednost građevinskih, zanatskih, instalaterskih i drugih radova;
  tehnička rješenja priključaka objekta na odgovarajuću saobraćajnu, instalacionu i drugu infrastrukturu;
  kao i druge proračune potrebne za prikaz svih detalja neophodnih za građenje objekta, uređenje slobodnih površina i uslove za održavanje objekta
  Za linijske infrastrukturne objekte u glavnom projektu se definiše trasa objekta sa svim potrebnim elementima
Projekat izvedenog objekta sadrži međusobno usaglašene projekte sa prikazom izmjena glavnog projekta u skladu sa Zakonom, a neophodnih za korišćenje i održavanje objekta
Notes: <number>

## Slide 7: PRAVILNIK O NAČINU IZRADE I SADRŽINI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA GRAĐENJE OBJEKTA Izrada i sadržaj tehničke dokumentacije
sadrži
  opštu dokumentaciju;
  projektni zadatak;
  tekstualnu dokumentaciju
  numeričku dokumentaciju
  grafičku dokumentaciju i
  podloge za izradu tehničke dokumentacije
izrađuje se u elektronskoj formi (bez mogućnosti promjena njenog sadržaja) – (jedan primjerak glavnog projekta izrađuje se u analognoj formi za potrebe građenja objekta, odnosno izvođenja pojedinih vrsta radova na objektu)
nazivi fajlova u skladu sa naslovom projekta
Sve se čuva u jednom folderu u kojem postoje posebni folderi:
  folder u kojem se čuvaju opšta dokumentacija i projektni zadatak
  folder u kojem se čuvaju djelovi tehničke dokumentacije u .pdf formatu (u ovom folderu su kao posebni fajlovi sačuvani arhitektonski, građevinski, elektrotehnički i mašinski projekat u .pdf formatu)
  folder u kojem se čuvaju ostali projekti, elaborati i podloge
Notes: <number>

## Slide 8: PRAVILNIK O NAČINU IZRADE I SADRŽINI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA GRAĐENJE OBJEKTA Sadržaj opšte dokumentacije
naslovna strana sa podacima o objektu, lokaciji, investitoru, projektantu, datumu izrade.. Obrazac 1;
sadržaj tehničke dokumentacije, odnosno spisak foldera ukoliko se tehnička dokumentacija sastoji iz više foldera;
sadržaj pojedinih dijelova tehničke dokumentacije, odnosno foldera koji čine tehničku dokumentaciju
ugovor između investitora i projektanta;
podaci o projektantu (naziv, sjedište, adresa, matični i registarski broj, djelatnost);izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata za projektantsku organizaciju;
licenca projektanta
rješenje o imenovanju ovlašćenog inženjera koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije u cjelini (glavni inženjer);
spisak odgovornih ovlašćenih inženjera za pojedine djelove tehničke dokumentacije - Obrazac 2;
licenca ovlašćenog inženjera koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije u cjelini (glavni inženjer) i licence odgovornih ovlašćenih inženjera za pojedine djelove tehničke dokumentacije (odgovorni inženjer);
    stavke 7,8 i 9 se ne prilažu uz idejno rješenje
Notes: <number>

## Slide 9: PRAVILNIK O NAČINU IZRADE I SADRŽINI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA GRAĐENJE OBJEKTA Sadržaj opšte dokumentacije
dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti projektanta;
urbanističko - tehnički uslovi;
izjava odgovornog inženjera da je tehnička dokumentacija izrađena u skladu sa propisima - Obrazac 3;
izjava o međusobnoj usaglašenosti svih djelova tehničke dokumentacije, potpisanu od strane glavnog inženjera- Obrazac 4
tehnički opis za objekat;
uputstvo za upravljanje sa građevinskim otpadom, odnosno opasnim otpadom koji nastaje tokom građenja, korišćenja odnosno uklanjanja objekta, u skladu sa posebnim propisom;
zbirna rekapitulacija predmjera i predračuna radova; i
podaci potrebni za statistiku dati su na obrascu 5.
    stavke 12, 13, 15, 16, 17 se ne prilažu uz idejno rješenje
Notes: <number>

## Slide 10: PRAVILNIK O NAČINU IZRADE I SADRŽINI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA GRAĐENJE OBJEKTA Sadržaj projektnog zadatka
uvod
cilj i svrha izrade tehničke dokumentacije;
predmet tehničke dokumentacije (opšti podaci o objektu, lokacija, namjena, kapacitet, faznost gradnje, zahtijevani materijali i podatke o zahtijevanom nivou instalacija i opreme dr.);
osnove za projektovanje sa podacima o zahtijevanim tehnološkim procesima;
specifični zahtjevi
potpis i ovjera investitora.
Sastavni dio projektnog zadatka su i
  urbanističko-tehnički uslovi,
  podloge za izradu tehničke dokumentacije i
  rezultati prethodnih proučavanja, ako su ti rezultati urađeni.
Notes: <number>

## Slide 11: PRAVILNIK O NAČINU IZRADE I SADRŽINI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA GRAĐENJE OBJEKTA Sadržaj tekstualne dokumentacije
tehnički opis objekta;
tehnički uslovi za izvođenje radova;
program kontrole i osiguranja kvaliteta sa uslovima za ispunjavanje osnovnih zahtjeva za objekat tokom građenja i održavanja objekta (procedure za obezbjeđenje kvaliteta, program ispitivanja);
za zgrade mora da sadrži rekapitulaciju građevinske bruto površine objekta (ukupno i po etažama), neto površine objekta (ukupno, po etažama i po posebnim djelovima objekta), bruto i neto površinu podzemnih etaža, bruto i neto površinu nadzemnih etaža, kao i zapreminu objekta, obračunatu u skladu sa propisom kojim se uređuje način obračuna površine i zapremine objekata
kada se radi idejno rješenje tekstualna dokumentacija sadrži i:
  tehnički opis projektovanog objekta sa navođenjem potrebnih komunalnih kapaciteta
  (za zgrade) posebni osvrt na materijalizaciju i obradu površina elemenata omotača (fasada i krovova), elemenata okvira stolarije/bravarije i dodatnih fasadnih elemenata (balkonskih ograda, brisoleja i elemenata dekora), kao i materijalizaciju i obradu površina u okviru uređenja terena, potpisana od strane glavnog inženjera
Notes: <number>

## Slide 12: PRAVILNIK O NAČINU IZRADE I SADRŽINI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA GRAĐENJE OBJEKTA Sadržaj tehničkog opisa
za objekat – potpisuje ga glavni inženjer
  opšti podaci o vrsti i namjeni objekta
  opis lokacije objekta sa navođenjem katastarskih parcela
  opis funkcionalnog rješenja;
  tehničko-tehnološke karakteristike objekta;
  opis svih građevinskih i građevinsko-zanatskih radova
  spisak primjenjenih propisa, preporuka i važećih standarda prema kojima je objekat projektovan i prema kojima će se izvoditi radovi
za pojedine djelove tehničke dokumentacije - potpisuje ga odgovorni (ovlašćeni) inženjer
  osnovni podaci o objektu- date na obrascu 1
  opis dijela tehničke dokumentacije sa opisom svih radova koji su predmet dijela tehničke dokumentacije
  opis ispunjenja uslova propisanih urbanističko-tehničkim uslovima i osnovnih zahtjeva za objekat
  tehnički uslovi za izvođenje radova
  karakteristike i svojstva materijala, instalacija i opreme i
  spisak primjenjenih propisa, preporuka i standarda rema kojima je objekat projektovan i prema kojima će se izvoditi radovi
Notes: <number>

## Slide 13: PRAVILNIK O NAČINU IZRADE I SADRŽINI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA GRAĐENJE OBJEKTA Sadržaj programa kontrole i osiguranja kvaliteta
u odgovarajućim dijelovima tehničke dokumentacije sadrži:
  svojstva bitnih karakteristika koje moraju imati građevnski i drugi proizvodi koji se ugrađuju u objekat;
  potrebna ispitivanja i postupke dokazivanja upotrebljivosti građevinskih i drugih proizvoda za one proizvode koji su proizvedeni na gradilištu za potrebe tog objekta u koji će biti ugrađeni;
  potrebna ispitivanja i postupke dokazivanja tehničke i/ili funkcionalne ispravnosti dijela objekta;
  zahtjeve koji moraju biti ispunjeni tokom izvođenja objekta, a koji mogu uticati na postizanje projektovanih tehničkih i/ili funkcionalnih svojstava tog dijela objekta, kao i na ispunjavanje osnovnih zahtjeva za objekat u cjelini;
  postupke ispitivanja izvedenih dijelova objekta koji se sprovode prije i tokom upotrebe objekta;
  detaljan opis probnog rada kojim se moraju prikazati potrebna ispitivanja ispunjavanja zahtjeva za objekat, predviđene rezultate ispitivanja i predviđeno vrijeme trajanja probnog rada, ako za taj objekat postoji potreba probnog rada;
  zahtjeve učestalosti periodičnih pregleda tokom upotrebe, a u svrhu održavanja dijela objekta, pregled i opis potrebnih kontrolnih postupaka ispitivanja i zahtijevanih rezultata kojima će se dokazati usaglašenost sa projektom predviđenim svojstvima; i
  popis propisa i standarda čiju primjenu program kontrole i osiguranja kvalitete određuje.
Notes: <number>

## Slide 14: PRAVILNIK O NAČINU IZRADE I SADRŽINI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA GRAĐENJE OBJEKTA Sadržaj numeričke dokumentacije
Numerička dokumentacija sadrži:
  odgovarajuće proračune;
  specifikaciju materijala i opreme i
  predmjer i predračun radova.
  šemu opterećenja, analizu opterećenja i sl. (zavisno od vrste objekta)
  kada se radi idejno rješenje zgrade, numerička dokumentacija sadrži prikaz površina objekta sa namjenama i broj funkcionalnih jedinica
Notes: <number>

## Slide 15: PRAVILNIK O NAČINU IZRADE I SADRŽINI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA GRAĐENJE OBJEKTA Sadržaj grafičke dokumentacije
geodetska podloga;
elaborat parcelacije po planskom dokumentu ovjeren od strane organa uprave nadležnog za poslove katastra - za objekte infrastrukture prilaže se grafički prikaz buduće trase objekta na ažurnim katastarskim podlogama
situacioni plan;
nivelacioni plan;
osnove objekta;
karakteristični presjeci ili podužni i poprečni profili;
šeme;
izgledi objekta;
detalji za izvođenje objekta
drugo zavisno od vrste tehničke dokumentacije i objekta
  radionički crteži svih konstruktivnih elemenata, veza, montažnih i radioničkih nastavaka čeličnih konstrukcija;
  koordinate elementarnih (glavnih) tačaka i nadmorske visine (kote) objekta u državnom koordinatnom sistemu i sl.
  zbirni prikaz (sinhron plan) tehničke infrastrukture (za glavni projekat)
  za rekonstrukciju objekta sadrži i priloge postojećeg stanja (situacioni plan, nivelacioni plan, osnove, karakteristične presjeke ili podužne i poprečne profile i izglede).
Svi grafički prilozi moraju biti potpisani od strane GLAVNOG INŽENJERA i odgovorni ovlašćeni projektanta i imati zaglavlje urađeno u skladu sa grafičkim prilogom - Obrazac 6
Notes: <number>

## Slide 16: PRAVILNIK O NAČINU IZRADE I SADRŽINI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA GRAĐENJE OBJEKTA Ovjera i razmjera tehničke dokumentacije
ovjera TD u elektronskoj formi; potpisana kvalifikovanim certifikatom za kvalifikovani elektronski potpis.
Ovjera odštampanog primjerka glavnog projekta (ovjerava se svaki dio tehničke dokumentacije koji čini glavni projekat)
  štambiljem na kojem je upisan broj, datum i potpis odgovornog lica projektanta i revidenta,
  grafički prilozi tehničke dokumentacije ovjeravaju pečatom projektanta i revidenta.
Pakovanje odštampanog glavnog projekta
  uvezuje se u jednu ili više numerisanih knjiga,
  numerisanih stranica,
  složenih u format A4 (21x29,7 cm),
  knjige moraju biti povezane jemstvenikom koji se pečatira, kako bi zamjena sastavnih djelova knjiga bila onemogućena.
Tehnička dokumentacija izrađena u analognoj formi mora biti identična tehničkoj dokumentaciji u elektronskoj formi na osnovu koje je izvršena prijava građenja objekta.
Razmjera tehničke dokumentacije
  primjerena da obezbijedi preglednost i detaljnost podataka datih grafičkim prilogom ili drugim grafičkim prikazom primjereno nivou razrade projekta
  u skladu sa standardom MEST EN ISO 5455.
Notes: <number>

## Slide 17
PRAVILNIK O NAČINU VRŠENJA REVIZIJE GLAVNOG PROJEKTA (Sl. list CG 18/18)

## Slide 18: PRAVILNIK O NAČINU VRŠENJA REVIZIJE GLAVNOG PROJEKTA
Prema Zakonu (čl. 81.) revizijom glavnog projekta vrši se provjera:
  usklađenosti projekta sa urbanističko-tehničkim uslovima, ovim zakonom, posebnim propisima i pravilima struke u odnosu na pitanja koja nijesu uređena ovim zakonom,
  usklađenosti projekta sa uslovima oblikovanja i materijalizacije, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja;
  ispunjenosti osnovnih zahtjeva za objekat;
  međusobne usklađenosti svih djelova tehničke dokumentacije,
  predmjera i predračuna svih radova na građenju objekta.
  ispunjenosti uslova prilagođenosti objekta licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom.
Izvještaj o reviziji može biti
  negativan- i mora biti navedeno koje su neusklađenosti
  pozitivan – mora biti data izjava o tome da je sve usklađeno sa zahtjevima koji su provjeravani
Notes: <number>

## Slide 19: PRAVILNIK O NAČINU VRŠENJA REVIZIJE GLAVNOG PROJEKTA
Prema Pravilniku se još vrši provjera
  usklađenosti glavnog projekta sa Zakonom, posebnim propisima i pravilima struke u odnosu na pitanja koja nijesu uređena Zakonom;
  kompletnosti projekta;
  namjenskih podloga za temeljenje objekta;
  da li su u glavnom projektu ispravno primijenjeni rezultati dobijeni u podlogama za temeljenje objekta;
  ispravnosti i tačnosti arhitektonskih, odnosno građevinskih rješenja, proračuna mehaničke otpornosti i stabilnosti objekta;
  razrade tehničko-tehnoloških i eksploatacionih karakteristika objekta sa opremom i instalacijama, uključujući energetske karakteristike objekta, ako je objekat zgrada;
  razrade detalja za izvođenje radova obuhvaćenih glavnim projektom, kao i tehničko-tehnološka i organizaciona rješenja za izgradnju objekta;
  razrade priključaka objekta na odgovarajuću saobraćajnu i drugu infrastrukturu i uređenje slobodnih površina;
  tehničkih rješenja za zaštitu objekta i susjednih objekata od požara i eksplozija i druga tehnička rješenja zaštite;
  razrade mjera za sprječavanje ili smanjenje negativnih uticaja objekta na životnu sredinu;
  drugih projekata i elaborata, u skladu sa namjenom objekta;
  dokaza o pravu svojine na zemljištu, odnosno drugom pravu na građenje na zemljištu ili pravu svojine na objektu, odnosno drugom pravu na građenje, ako se radi o rekonstrukciji objekta;
  da li je predviđena faznost građenja objekta i ako jeste, da li je na odgovarajući način određena (da li je obezbijeđena podjela na tehničko-tehnološke i funkcionalne cjeline).
Notes: <number>

## Slide 20: PRAVILNIK O NAČINU VRŠENJA REVIZIJE GLAVNOG PROJEKTA Sadržaj izvještaja o reviziji
Izvještaj o reviziji (u elektronskoj formi, sa elektronskim potpisom), sadrži
  naslovnu stranu sa podacima o objektu, lokaciji, investitoru, revidentu, projektantu, ... – Obrazac 2
  akt o imenovanju revidenta
  podatke o vršiocu revizije (naziv, sjedište , adresa, matični broj, djeltnost i sl.
  licencu revidenta
  akt o imenovanju revizora koji je rukovodio revizijom glavnog projekta u cjelini i revizora za svaki posebni dio glavnog projekta
  podatke o revizoru (ime i prezime, akademsko zvanje);
  licencu revizora koji je rukovodio revizijom glavnog projekta u cjelini i revizora za posebni dio glavnog projekta;
  podatke o projektantu (naziv, sjedište, adresa, matični i registarski broj, djelatnost);
  ime, prezime i akademsko zvanje ovlašćenog inženjera koji je rukovodio izradom glavnog projekta u cjelini i ovlašćenih inženjera koji su izradili dio glavnog projekta;
  naziv glavnog projekta, odnosno naziv dijela glavnog projekta;
  opis i sadržaj svih djelova glavnog projekta;
  tačne konstatacije o usklađenosti, odnosno neusklađenosti glavnog projekta u smislu člana 81 st. 2 i 3 Zakona;
  kopiju plana, list nepokretnosti i druge dokaze u skladu sa zakonom.
  Pozitivan izvještaj sadrži i izjavu, koja je data na obrascu u skladu sa posebnim propisom kojim se propisuju obrasci zahtjeva, prijava i izjava u postupku izgradnje objekata, da se na osnovu glavnog projekta može graditi objekat.
Notes: <number>

## Slide 21: PRAVILNIK O NAČINU VRŠENJA REVIZIJE GLAVNOG PROJEKTA Procedura
Revident od organa za tehničke uslove zahtijeva (obrazac 1) uz ovjeru elektronskim potpisom:
  kopiju plana i list nepokretnosti,
  saglasnosti, mišljenja i drugih dokaza u skladu sa zakonom.
Organ za tehničke uslove dužan je da u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva od revidenta odgovori i dostavi elektronski potpisane tražene dokaze (bez naknade, takse ili drugih troškova)
Ako organ za tehničke uslove u propisanom roku ne dostavi dokaze potpisane naprednim elektronskim potpisom:
  smatraće se da je saglasan sa dostavljenim revidovanim glavnim projektom (koji je dobio uz zahtjev)
  Revident u izvještaju prilaže elektronski dokaz potvrde prijema zahtjeva od strane organa nadležnog za izdavanje tehničkih uslova.
Revident provjerava sve što je predviđeno ovim Pravilnikom
Ako Revident utvrdi da je:
    neophodna provjera tačnosti numeričkih ili grafičkih rezultata (pojedinih djelova ili kompletnog glavnog projekta) ili
    da nedostaju dokazi koji su od uticaja na provjeru ispunjenosti propisanih uslova
  predložiće investitoru i glavnom inženjeru da obezbijedi dokaze o ispravnosti i tačnosti glavnog projekta, ili
  na zahtjev investitora, revident može da izvrši potrebne numeričke i grafičke kontrole glavnog projekta, odnosno da pribavi dokaze koji nedostaju.
Notes: <number>
  organ za tehničke uslove je organ državne uprave, organ lokalne uprave i pravno lice nadležno za: zaštitu životne sredine, saobraćaj, energetiku, vodovod i kanalizaciju, vode, regionalno vodosnabdijevanje, elektroinstalacije, zaštitu kulturnih dobara, elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, zaštitu i zdravlje na radu, katastar, zaštitu i spašavanje, upravljanje državnom imovinom i dr. koji u postupku izrade planskog dokumenta i tehničke dokumentacije dostavlja neophodne tehničke uslove, podloge, mišljenja, saglasnosti i druge dokaze potrebne za planiranje i izgradnju;

## Slide 22: PRAVILNIK O NAČINU VRŠENJA REVIZIJE GLAVNOG PROJEKTA Procedura
Ako je izvještaj o reviziji negativan
  Revident je dužan da navede neusklađenost tehničke dokumentacije u smislu člana 81 stav 2 i 3 Zakona planiranju prostora i izgradnji objekata
Ako je izvještaj o reviziji pozitivan
  Revident je dužan da navede konstatacije o usklađenost tehničke dokumentacije u smislu člana 81 stav 2 i 3 Zakona planiranju prostora iizgradnji objekata
  sačini pisanu izjavu da se na osnovu glavnog projekta može graditi objekat (poseban obrazac koji potpisuje ovlašćeno lice revidenta)
  elektronskim potpisom se potpisuje svaki dio glavnog projekta od strane:
    ovlašćenog lica revidenta (direktora firme) koji potpisuje svaki dio glavnog projekta
    revizora koji rukovodi revizijom u cjelini, a koji potpisuje svaki dio glavnog projekta
    revizora dijela glavnog projekta , a koji potpisuje samo taj dio koji je revidovao
Izvještaj (pozitivan ili negativan) revident je dužan da dostavi investitoru i projektantu koji je izradio glavni projekat.
Revident prikuplja od organa za tehničke uslove dokaze o uređenju odnosa u pogledu plaćanja
  posebne naknade na investicije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje regionalno vodosnabdijevanje Crnogorskog primorja,
  naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta (do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore)
Notes: <number>

## Slide 23
PRAVILNIK O NAČINU VRŠENJA STRUČNOG NADZORA NAD GRAĐENJEM OBJEKATA (Sl. list CG 48/18 )

## Slide 24: PRAVILNIK O NAČINU VRŠENJA STRUČNOG NADZORA NAD GRAĐENJEM OBJEKATA Stručni nadzor
Investitor je dužan da u toku građenja objekta obezbijedi vršenje stručnog nadzora
  počev od dana izvođenja pripremnih radova na objektu do
  završetka svih radova i stavljanja objekta u upotrebu i obuhvata sve faze građenja.
Vršenje stručnog nadzora se realizuje:
  preko fizičkih lica (revizora) odgovarajuće struke (arhitektonske, građevinske, elektro i mašinske), koja su:
    zaposlena kod stručnog nadzora i koja
    ispunjavaju uslove shodno članu 125 Zakona
  ako se na objektu izvode radovi većeg obima, stručni nadzor može za jednu vrstu radova imenovati više revizora
Obaveze stručog nadzora da:
  kontroliše ispunjenost uslova definisanih Zakonom
  zapažanja tokom stručnog nadzora upisuje u građevinski dnevnik.
  u pisanoj formi obavijesti investitora ako se radovi ne izvode prema revidovanom glavnom projektu, ovom zakonu i posebnim propisima i/ili
  naloži izvođaču radova da otkloni utvrđene nedostatke u roku koji mu odredi;
  bez odlaganja prijavi nadležnom inspekcijskom organu građenje objekta suprotno revidovanom glavnom projektu, ovom zakonu i posebnim propisima (ako izvođač radova u roku ne otkloni utvrđene nedostatke)
  sačinjava izvještaj o izvršenom stručnom nadzoru:
    po fazama građenja (i dostavlja ga nadležnom inspekcijskom organu)
    konačni izvještaj (i dostavlja ga investitoru, izvođaču radova, Ministarstvu, organu uprave nadležnom za zaštitu kulturnih dobara, u slučaju gradnje na ili u neposrednoj blizini objekta koji je zaštićeno kulturno dobro i nadležnom inspekcijskom organu)
Notes: <number>
    Iz Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
Investitor je dužan da u toku građenja objekta obezbijedi vršenje stručnog nadzora.
Nadzor iz stava 1 ovog člana vrši se počev od dana izvođenja pripremnih radova na objektu do završetka svih radova i stavljanja objekta u upotrebu i obuhvata sve faze građenja.
Nadzor iz stava 1 ovog člana obuhvata, naročito: kontrolu izvođenja radova prema revidovanom glavnom projektu, ovom zakonu i posebnim propisima; kontrolu usklađenosti radova; provjeru kvaliteta izvođenja radova; kontrolu kvaliteta materijala, instalacija i uređaja koji se ugrađuju; provjeru da li materijali, instalacije i uređaji koji se ugrađuju imaju propisanu dokumentaciju neophodnu za njihovo stavljanje u upotrebu; redovno praćenje dinamike izvođenja radova i poštovanje ugovorenih rokova; kontrolu primjene mjera koje je naložio izvođaču radova da preduzme u cilju otklanjanja nedostataka pri izvođenju radova; kontrolu radova koji se nakon zatvaranja, odnosno pokrivanja ne mogu kontrolisati; kontrolu primjene mjera za zaštitu životne sredine; definisanje faza za koje je neophodno sačiniti izvještaj; davanje tehnoloških i organizacionih upustava izvođaču radova i rješavanje drugih pitanja u vezi građenja objekta; saradnju sa projektantom radi obezbjeđenja detalja za nesmetano izvođenje radova i rješavanje drugih pitanja u vezi građenja objekta.
Na objektima finansiranim u cjelosti ili djelimično iz donacija ili kredita međunarodnih finansijskih institucija ili iz sredstava drugih država kroz projekte međudržavne saradnje i pomoći, nadzor se vrši kao i na složenim inženjerskim objektima.
Vršenje stručnog nadzora
Član 101
Zapažanja tokom stručnog nadzora, stručni nadzor upisuje u građevinski dnevnik.
Stručni nadzor dužan je da, bez odlaganja, u pisanoj formi obavijesti investitora ako se radovi ne izvode prema revidovanom glavnom projektu, ovom zakonu i posebnim propisima i/ili naloži izvođaču radova da otkloni utvrđene nedostatke u roku koji mu odredi.
Ako izvođač radova u roku iz stava 2 ovog člana ne otkloni utvrđene nedostatke, stručni nadzor je dužan da građenje objekta suprotno revidovanom glavnom projektu, ovom zakonu i posebnim propisima, bez odlaganja prijavi nadležnom inspekcijskom organu.
Izvještaj o izvršenom stručnom nadzoru
Član 102
O izvršenom stručnom nadzoru, stručni nadzor sačinjava izvještaj.
Izvještaj iz stava 1 ovog člana sačinjava se po fazama građenja objekta i kao konačan izvještaj.
Prije završetka određene faze građenja, stručni nadzor dužan je da obavijesti nadležni inspekcijski organ tri radna dana prije početka prijema radova određene faze građenja.
Nadležni inspekcijski organ može da prisustvuje prijemu pojedinačne faze građenja objekta.
Izvještaje po fazama stručni nadzor dužan je da dostavlja nadležnom inspekcijskom organu u roku od tri dana od dana prijema radova određene faze građenja.
Prije sačinjavanja konačnog izvještaja, stručni nadzor je dužan da obavijesti organ uprave nadležan za zaštitu kulturnih dobara u slučaju gradnje na ili u neposrednoj blizini objekta koji je zaštićeno kulturno dobro, koji utvrđuje da li je objekat izgrađen u skladu sa revidovanim glavnim projektom, odnosno projektom izvedenog objekta.
Konačni izvještaj o izvršenom stručnom nadzoru sa zapisnikom organa iz stava 6 ovog člana u kojem je konstatovano da je objekat građen u skladu sa revidovanim glavnim projektom, odnosno projektom izvedenog objekta, stručni nadzor dužan je da istovremeno dostavi investitoru, izvođaču radova, Ministarstvu, organu uprave nadležnom za zaštitu kulturnih dobara, u slučaju gradnje na ili u neposrednoj blizini objekta koji je zaštićeno kulturno dobro i nadležnom inspekcijskom organu.
Način vršenja stručnog nadzora, obavezne faze u toku građenja za koje se radi izvještaj i način izrade i bližu sadržinu izvještaja o stručnom nadzoru propisuje Ministarstvo.
Konačni izvještaj o izvršenom stručnom nadzoru
Član 103
Stručni nadzor dužan je da u konačnom izvještaju o izvršenom stručnom nadzoru, navede tačne konstatacije o izvedenim radovima na građenju objekta i da pisanu izjavu da je objekat građen u skladu sa revidovanim glavnim projektom odnosno izgrađen u skladu sa revidovanim projektom izvedenog stanja, zakonom i drugim propisima odnosno izjavu da je objekat podoban za upotrebu i da se može namjenski koristiti.
Izvještaj iz stava 1 ovog člana sadrži i elaborat originalnih terenskih podataka izvedenog stanja ovjeren od strane licencirane geodetske organizacije.

## Slide 25: PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU VRŠENJA STRUČNOG NADZORA Predmet nadzora (iz Zakona)
kontrola izvođenja radova prema revidovanom glavnom projektu, ovom zakonu i posebnim propisima;
kontrola usklađenosti radova;
provjera kvaliteta izvođenja radova;
kontrola kvaliteta materijala, instalacija i uređaja koji se ugrađuju;
provjera da li materijali, instalacije i uređaji koji se ugrađuju imaju propisanu dokumentaciju neophodnu za njihovo stavljanje u upotrebu;
redovno praćenje dinamike izvođenja radova i poštovanje ugovorenih rokova;
kontrola primjene mjera koje je naložio izvođaču radova da preduzme u cilju otklanjanja nedostataka pri izvođenju radova;
kontrola radova koji se nakon zatvaranja, odnosno pokrivanja ne mogu kontrolisati;
kontrola primjene mjera za zaštitu životne sredine;
definisanje faza za koje je neophodno sačiniti izvještaj;
davanje tehnoloških i organizacionih upustava izvođaču radova i rješavanje drugih pitanja u vezi građenja objekta;
saradnja sa projektantom radi obezbjeđenja detalja za nesmetano izvođenje radova i rješavanje drugih pitanja u vezi građenja objekta
Notes: <number>

## Slide 26: PRAVILNIK O NAČINU VRŠENJA STRUČNOG NADZORA NAD GRAĐENJEM OBJEKATA Procedure nadzora
Prije početka građenja objekta stručni nadzor, na osnovu revidovanog glavnog projekta
  definiše obavezne faze građenja (radovi koji se nakon završetka izvođenja ne mogu kontrolisati) za koje je neophodno sačiniti izvještaj
  priprema plan prijema radova
  dostavlja plan investitoru, nadležnom inspekcijskom organu i izvođaču radova
U toku građenja objekta:
  kontroliše da li se radovi izvode u skladu sa revidovanim glavnim projektom, Zakonom, posebnim propisima i pravilima struke
  provjerava ispunjenost osnovnih zahtjeva za objekat, odnosno zahtjeva definisanih revidovanim glavnim projektom
  provjerava građevinske proizvode u skladu sa posebnim propisom
  određuje način otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti nastalih tokom građenja objekta
  može da zabrani izvođenje radova ili rukovođenje radovima u posebnim slučajevima
  sačinjava izvještaje o izvršenom stručnom nadzoru na pojedinim fazama građenja objekta
  sačinjava konačni izvještaj o izvršenom stručnom nadzoru nad građenjem objekta ili njegovog dijela
  zapažanja tokom strulnog nadzora upisuje u građevinki dnevnik
Notes: <number>

## Slide 27: PRAVILNIK ...... Kontrola da li se radovi izvode u skladu sa revidovanim glavnim projektom, Zakonom, posebnim propisima i pravilima struke
neposredno na gradilištu, u mjeri i učestalosti koja osigurava da se u izvođenju neće odstupiti od revidovanog glavnog projekta, Zakona, posebnih propisa i pravila struke u dijelu u kojem su primjenjivi na objekat koji je predmet stručnog nadzora;
praćenjem i kontrolom izvođenja radova i na drugim mjestima na kojima se izvode radovi za potrebe građenja tog objekta;
kontrolom da li svaki od izvođača radova, sa kojima je investitor sklopio ugovor o građenju, ispunjava uslove propisane Zakonom i posebnim propisima;
kontrolom da li privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik koji je sa izvođačem radova zaključio ugovor o podizvođenju određenih radova ispunjava uslove propisane Zakonom i posebnim propisima;
kontrolom da li je iskolčavanje objekta obavilo lice registrovano u Centralnom registru privrednih subjekata za obavljanje tih poslova;
kontrolom upotrebljivosti građevinskih proizvoda u skladu sa posebnim propisom;
praćenjem dinamike izvođenja radova i poštovanje ugovorenih rokova;
sačinjavanjem izvještaja po fazama građenja; i
vršenjem drugih aktivnosti propisanih Zakonom, ovim pravilnikom i posebnim propisima u dijelu u kojem su primjenjivi na objekat koji je predmet stručnog nadzora.dodatno definisati
Notes: <number>

## Slide 28: PRAVILNIK .... Provjera, odnosno dokazivanje ispunjenosti osnovnih zahtjeva za objekat, zahtjeva definisanih revidovanim glavnim projektom kao i obaveze provjere građevinskih proizvoda u skladu sa posebnim propisom
kontroliše da li su izvršeni pripremni radovi;
provjerava da li je iskolčavanje objekta izvršeno u skladu sa revidovanim glavnim projektom;
kontroliše da li se izvode radovi na objektu u skladu sa revidovanim glavnim projektom;
ostvaruje saradnju sa projektantom radi obezbjeđenja detalja za nesmetano izvođenje radova i rješavanje drugih pitanja u vezi građenja objekta;
određuje kontrolno tijelo i način sprovođenja kontrolnih postupaka u slučaju sumnje na kvalitet izvršenih radova ili ugrađenih građevinskih proizvoda, o čemu predhodno obavještava investitora;
provjerava da li je dokazana upotrebljivost građevinskog proizvoda proizvedenog van gradilišta za potrebe tog objekta;
provjerava da li je dokazana upotrebljivost građevinskog proizvoda proizvedenog na gradilištu za potrebe tog objekta; i
odobrava odnosno zabranjuje ugradnju građevinskih proizvoda upisom u građevinski dnevnik.
Notes: <number>

## Slide 29: PRAVILNIK ... Nadzor određuje način otklanjanja utvrđenih nedostataka / nepravilnosti nastalih tokom građenja objekta
ako dokumentacijom o ispitivanjima određenih dijelova objekta radi provjere odnosno dokazivanja ispunjenosti osnovnih zahtjeva za objekat predviđenih revidovanim glavnim projektom, nije dokazana usaglašenost, odnosno kvalitet objekta, njegovih dijelova, proizvoda, opreme i/ili postrojenja:
određuje način sprovođenja postupaka kojima se može utvrditi stvarno stanje u odnosu na usaglašenost odnosno kvalitet ugrađenih dijelova objekata, građevinskih i drugih proizvoda, opreme i/ili postrojenja;
određiuje računske ili druge provjere ispunjavanja propisanih zahtjeva za objekat pri čemu se uzima u obzir stvarno stanje u odnosu na usaglašenost, odnosno kvalitet ugrađenih dijelova objekta, građevinskih i drugih proizvoda, opreme i/ili postrojenja; i/ili
određuje drugi primjereni način kojim se može utvrditi zatečeno stvarno izvedeno stanje objekta (neposrednim uvidom, uvidom u dokumentaciju objekta, uzimanjem i ispitivanjem uzoraka sklopova objekta i proračunima) u svrhu upoređivanja sa svojstvima koje mora imati objekat odnosno njegovi dijelovi..
Notes: <number>

## Slide 30: PRAVILNIK ... Zabrana izvođenja radova u svrhu otklanjanja nedostataka odnosno nepravilnosti građenja
Uslovi pod kojima se može zabraniti izvođenje radova
ako izvođač radova ne ispunjava ili prestane da ispunjava uslove propisane Zakonom i posebnim propisom.
zabranjuje se rukovođenje građenjem, odnosno rukovođenjem pojedinim vrstama radova, ako ovlašćeni inženjer ne ispunjava ili prestane da ispunjava uslove propisane Zakonom i posebnim propisom
u slučaju da iskolčavanje objekta nije izvršeno u skladu sa revidovanim glavnim projektom.
u slučaju da izvođač radova ne izvodi radove na objektu u skladu sa revidovanim glavnim projektom , nakon što se ocijeni da:
  nastavak građenja odnosno izvođenja pojedinih vrsta radova može ugroziti ili onemogućiti sprovođenje načina otklanjanja nedostataka
  je ugrožena stabilnost objekta koji se gradi, stabilnost susjednih objekata i/ili zemljišta, i/ili
  je moguće ugrožavanje života i zdravlja ljudi ili javnog interesa.
Procedura za zabranu i nastavak građenja
zabrana se upisuje u građevinski dnevnik odmah nakon utvrđivanja činjenica
nakon upisane zabrane treba da se obezbijedi objekat odnosno dio objekta na kojem se građenje obustavlja
Izvođenje radova se smije nastaviti nakon što revizor utvrdi da li su nedostaci odnosno nepravilnosti otklonjene i upiše u građevinski dnevnik prestanak zabrane
Notes: <number>

## Slide 31: PRAVILNIK ... Izvještaj stručnog nadzora o izvršenom stručnom nadzoru po fazama građenja
priprema ga glavni revizor na osnovu izvještaja za pojedine vrste radova koji su sastavni dio ovog izvještaja.
sačinjava se u elektronskom obliku
potpisuje se naprednim elektronskim potpisom
prilažu se sljedeći dokumenti:
  akt o imenovanju stručnog nadzora koji sadrži podatke o stručnom nadzoru (naziv, sjedište, adresa, matični i registarski broj, djelatnost);
  licenca stručnog nadzora;
  akt o imenovanju glavnog revizora i revizora, koji sadrži ime, prezime i akademsko zvanje revizora;
  licence svih imenovanih revizora
  dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti stručnog nadzora.
Notes: <number>

## Slide 32: PRAVILNIK ... Izvještaj stručnog nadzora o izvršenom stručnom nadzoru po fazama građenja
Sadržaj
naslovna strana (naziv stručnog nadzora; naziv objekta ili njegovog dijela; namjenu i lokaciju objekta; naziv investitora; naziv izvođača radova) - Obrazac 1;
podatke o izvođaču radova (naziv, sjedište, adresa, matični i registarski broj, djelatnost);
ime, prezime i akademsko zvanje ovlašćenog inženjera koji je rukovodio građenjem objekta u cjelini i ovlašćenih inženjera koji su rukovodili izvođenjem pojedinih vrsta radova na građenju objekta, zavisno od namjene objekta, na osnovu arhitektonskog, građevinskog, elektro odnosno mašinskog projekta;
broj prijave građenja;
opis vrste radova;
podaci o projektantu i revidentu;
izvještaji o sprovođenju kontrolnih ispitivanja i drugih kontrolnih postupaka u pogledu ocjene i provjere svojstava odnosno dokazivanja kvaliteta određenih dijelova objekta odnosno faze objekta;
zapažanja o nepravilnostima uočenim u toku građenja faze objekta, kao i o nedostacima tokom građenja i njihovom otklanjanju;
zapažanje o eventualno neizvedenim radovima koji su predviđeni revidovanim glavnim projektom, a koji nemaju uticaja na upotrebu objekta;
izjavu ovlašćenog inženjera koji rukovodi izvođenjem pojedinih vrsta radova na građenju objekta, datu na obrascu u skladu sa propisom kojim se uređuju obrasci zahtjeva, prijava, obavještenja i izjave u oblasti izgradnje objekata; i
druge podatke u vezi sa vršenjem stručnog nadzora zavisno od vrste objekta i izvedenim radovima.
Notes: <number>

## Slide 33: PRAVILNIK ... Konačni izvještaj stručnog nadzora o izvršenom stručnom nadzoru
priprema ga glavni revizor koji je bio imenovan u trenutku završetka građenja objekta na osnovu izvještaja za pojedine vrste radova koji su sastavni dio konačnog izvještaja i zapisnika o primopredaji radova i dokumentacije od prethodnih revizora.
sačinjava se u elektronskom obliku
potpisuje se naprednim elektronskim potpisom (glavni revizor, revizor i odgovorno lice u privrednom društvu koje je obavljalo poslove stručnog nadzora)
prilažu se sljedeći dokumenti:
  akt o imenovanju stručnog nadzora koji sadrži podatke o stručnom nadzoru (naziv, sjedište, adresa, matični i registarski broj, djelatnost);
  licenca stručnog nadzora;
  akt o imenovanju glavnog revizora i revizora, koji sadrži ime, prezime i akademsko zvanje revizora;
  licence svih imenovanih revizora
  dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti stručnog nadzora;
  izjava ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini, datu na obrascu u skladu sa propisom kojim se uređuju obrasci zahtjeva, prijava, obavještenja i izjave u oblasti izgradnje objekata;
  zapisnici nadležnih inspekcijskih organa, koji su u skladu sa posebnim propisima obavezni, a u kojima je konstatovano da je objekat izgrađen u skladu sa revidovanim glavnim projektom, odnosno projektom izvedenog stanja; i
  elaborat originalnih terenskih podataka izvedenog stanja ovjeren od strane registrovane geodetske organizacije.
Notes: <number>

## Slide 34: PRAVILNIK ... Konačni izvještaj stručnog nadzora o izvršenom stručnom nadzoru po fazama građenja
Sadržaj
naslovna strana (naziv stručnog nadzora; naziv objekta ili njegovog dijela; namjenu i lokaciju objekta; naziv investitora; naziv izvođača radova) - Obrazac 1;
podaci o izvođaču radova (naziv, sjedište, adresa, matični i registarski broj, djelatnost);
ime, prezime i akademsko zvanje ovlašćenog inženjera koji je rukovodio građenjem objekta u cjelini i ovlašćenih inženjera koji su rukovodili izvođenjem pojedinih radova na građenju objekta, zavisno od namjene objekta, na osnovu arhitektonskog, građevinskog, elektro odnosno mašinskog projekta;
broj prijave građenja;
kraći opis objekta (vrste radova);
podaci o projektantu i revidentu;
izvještaje o sprovođenju kontrolnih ispitivanja i drugih kontrolnih postupaka u pogledu ocjene i provjere svojstava odnosno dokazivanja kvaliteta određenih dijelova objekta odnosno objekta u cjelini;
zapažanja o nepravilnostima uočenim u toku građenja, kao i o nedostacima tokom građenja i njihovom otklanjanju kao i o njihovom uticaju na upotrebu objekta;
podaci o vođenju, objedinjavanju i čuvanju građevinskog dnevnika;
izvještaji o izmjenama revidovanog glavnog projekta nastalim tokom izvođenja radova;
Notes: <number>

## Slide 35: PRAVILNIK ... Konačni izvještaj stručnog nadzora o izvršenom stručnom nadzoru po fazama građenja
Sadržaj - nastavak
izvještaj o sprovedenom probnom radu, ako je sproveden;
izvještaj o probnom opterećenju, ako je sproveden;
zapažanje o eventualno neizvedenim radovima koji su predviđeni revidovanim glavnim projektom, a koji nemaju uticaja na upotrebu objekta;
drugi podaci u vezi sa vršenjem stručnog nadzora zavisno od vrste objekta i izvedenim radovima (uvođenje u posao, primopredaja radova i dokumentacije i sl.);
izjava o cjelovitosti i međusobnoj usklađenosti stručnog nadzora;
izjava stručnog nadzora da je objekat izveden u skladu sa revidovanim glavnim projektom, odnosno projektom izvedenog objekta, Zakonom i posebnim propisima i da je podoban za upotrebu;
obaveza investitora da, u zavisnosti od karakteristika tla i objekta, u određenom roku vrši odgovarajuća osmatranja ponašanja tla i objekta;
obaveza investitora da, u zavisnosti od vrste objekta, u određenom roku vrši odgovarajuća osmatranja uticaja objekta na životnu sredinu; i
obavezu investitora da o rezultatima osmatranja ponašanja tla i objekta i osmatranja uticaja objekta na životnu sredinu i preduzetim mjerama obavještava nadležni inspekcijski organ.
Notes: <number>