## Slide 1: ZAKON O PLANIRANJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA dio 2
Objavljen u "Sl. listu CG", 64/17 , 44/18, 63/18, 11/19 , 82/20, 86/22
napomena: Neznatne izmjene iz 2022. godine naznačene su zutom bojom
Notes: <number>

## Slide 2: IZGRADNJA OBJEKATA
Izgradnja objekata obuhvata:
  izradu tehničke dokumentacije,
  reviziju tehničke dokumentacije,
  građenje objekata,
  vršenje stručnog nadzora nad građenjem objekata
  stvaranje uslova za upotrebu objekata.
Građenje objekta = izvođenje radova (pripremni radovi, radovi na izradi građevinskih konstrukcija, građevinsko-instalaterski radovi, radovi na ugradnji građevinskih proizvoda, ugradnji postrojenja i opreme i drugi radovi) radi građenja novog objekta, rekonstrukcije objekta ili radi promjene stanja u prostoru
Notes: <number>

## Slide 3: OSNOVNI ZAHTJEVI ZA OBJEKAT u toku građenja i upotrebe
mehanička otpornost i stabilnost (da ne dodje do cijele ili dijela izgrađene konstrukcije, značajnijih nedozvoljenih deformacija, oštećenja instalacija i opreme, oštećenja nesrazmjernih uzroku)
zaštita u slučaju požara (da noseća konstrukcija izdrži u određenom vremenskom periodu, da se ograniči širenje požara i dima u objektu i na druge objekte, da se omogući korisnicima napuštanje objekta ili spašavanje i sigurnost spasilačkih timova)
zaštita higijene, zdravlje ljudi (radnika, korisnika ili susjeda) i životne sredine tokom izgradnje, upotrebe (vijeka trajanja) ili rušenja
bezbjednost i pristupačnost pri korišćenju (da se izbjegnu rizici od nezgoda, a naročito da se omogući pristupačnost korišćenje od strane lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom)
zaštita od buke (da buka bude na nivou koji ne ugrožava zdravlje korisnika ili susjeda), i da im omogućava spavanje odmor i rad)
ekonomično korišćenje energije i čuvanje toplote (energetska efikasnost objekta)
održivo korišćenje prirodnih resursa (da se mogu ponovo koristiti njegovi djelovi i materijali nakon rušenja, da se obezbijedi trajnost objekta)
Od pojedinih osnovnih zahtjeva za objekat može se, na osnovu posebnog zakona, odstupiti zbog specifične prirode objekta i djelatnosti koja će se obavljati u objektu
Notes: <number>

## Slide 4: TEHNIČKI PROPISI I ZABRANA PRIKLJUČENJA NA INFRASTRUKTURU
Tehničkim propisima u oblasti izgradnje objekata se razrađuju
  osnovni zahtjevi za objekat,
  uslovi za izradu tehničke dokumentacije,
  svojstva koja moraju imati građevinski proizvodi u odnosu na njihove bitne karakteristike,
  način izvođenja građevinskih radova i
  drugi tehnički zahtjevi u vezi sa objektom i njegovim građenjem.
Gradilište odnosno objekat na kome se izvode radovi odnosno koji je izgrađen bez podnijete prijave građenja i dokumentacije propisane ovim zakonom ili složeni građevinski objekat bez građevinske dozvole i revidovanog glavnog projekta ne može biti priključen na infrastrukturu
  Izuzetno, na infrastrukturu se mogu priključiti kulturno-istorijski objekti sa statusom nepokretnog kulturnog dobra na kojima se sprovode konzervatorske mjere u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita kulturnih dobara i objekti za koje je podnijet zahtjev za legalizaciju, u skladu sa ovim zakonom
Notes: <number>

## Slide 5: USLOVI ZA PRISTUP I KRETANJE LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI
Ove uslove treba obezbijediti:
  u objektima u javnoj upotrebi (objekti državnih organa i lokalne samouprave, zdravstva, obrazovanja, kulture, otvoreni i zatvoreni sportski i rekreativni objekti, saobraćajni terminali, pošte) vlasnik objekta
  u zajedničkim prostorijama kod stambenih i stambeno-poslovnih objekata
  kao mogućnost prilagođavanja najmanje jedne od 10 stambenih jedinica za ovakva lica, kod stambenih i stambeno-poslovni objekata
Notes: <number>

## Slide 6: TEHNIČKA DOKUMENTACIJA Izrada tehničke dokumentacije
Tehnička dokumentacija je skup pisane, numeričke i grafičke dokumentacije kojom se utvrđuje koncepcija, uslovi i način građenja objekta
Vrste tehničke dokumentacije (sve se rade na osnovu urbanističko-tehničkih uslova, zakona, posebnimh propisa i pravila struke)
  Idejno rješenje –utvrđuje generalna koncepcija za izgradnju objekta. Za izradu idejnog arhitektonskog rješenja, na osnovu kojeg se izrađuje tehnička dokumentacija, Ministarstvo obavezno raspisuje javni konkurs za objekte za potrebe državnih organa, lokalne samouprave, zdravstvenih, prosvjetnih, naučnih, kulturnih, sportskih i objekata socijalne zaštite koji su u državnoj svojini.
  Idejni projekat – za potrebe investitora određuje položaj, kapacitet, arhitektonske, tehničke, tehnološke i funkcionalne karakteristike objekta; organizacioni elementi građenja objekta; elementi održavanja objekta i procijenjena vrijednost radova
  Glavni projekat – za potrebe građenja objekta: utvrđuju se arhitektonsko-građevinske, tehnološke, tehničke i eksploatacione karakteristike objekta sa opremom i instalacijama, sa razradom svih neophodnih detalja za građenje objekta i vrijednost radova
  Projekat izvedenog objekta - je glavni projekat sa izmjenama nastalim u toku građenja objekta usljed okolnosti predviđenih zakonom (otklanjanje nedostataka u projektu, pojava nepredviđenih okolnosti: nedovoljna nosivost tla, visoki nivo podzemnih voda, promjene djelova elemenata i opreme koja je fabrički proizvedena i instalacije i sl., radi poboljšanja funkcionalnosti objekta, bolje organizacije prostora i sl.) i za potrebe održavanja objekta
Notes: <number>
Idejnim rješenjem se utvrđuje generalna koncepcija za izgradnju objekta, a naročito: uklapanje objekta u prostor; položaj objekta u okviru lokacije i prema susjednim objektima; 3D vizuelizacija objekta; uslovi i rješenja priključenja objekta na saobraćajnu, instalacionu i drugu infrastrukturu i uređenje lokacije.
Idejnim rješenjem može se odrediti i faznost (tehničko-tehnološka i funkcionalna cjelina) građenja objekta.
Idejno rješenje, u zavisnosti od vrste i namjene objekta, mogu da čine: 1) arhitektonski projekat, 2) građevinski projekat, 3) elektrotehnički projekat, i 4) mašinski projekat.
Idejnim projektom se određuju: položaj, kapacitet, arhitektonske, tehničke, tehnološke i funkcionalne karakteristike objekta; organizacioni elementi građenja objekta; elementi održavanja objekta i procijenjena vrijednost radova na građenju objekta.
Idejni projekat naročito sadrži podatke o: mikrolokaciji objekta; tehničko-tehnološkim i eksploatacionim karakteristikama objekta; orijentacionom proračunu stabilnosti i sigurnosti objekta; tehničko-tehnološkim i organizacionim elementima građenja objekta; analizi varijantnih energetskih sistema zgrada sa procjenom energetske efikasnosti zgrada; rješenju infrastrukture i orijentacionoj vrijednosti radova na građenju objekta.
Idejni projekat se izrađuje za potrebe investitora.
Idejnim projektom razrađuje se idejno rješenje.
Idejni projekat, u zavisnosti od vrste i namjene objekta, mogu da čine: 1) arhitektonski projekat, 2) građevinski projekat, 3) elektrotehnički projekat, i 4) mašinski projekat.
Glavnim projektom se utvrđuju arhitektonsko-građevinske, tehnološke, tehničke i eksploatacione karakteristike objekta sa opremom i instalacijama, sa razradom svih neophodnih detalja za građenje objekta i vrijednost radova građenja objekta. Glavnim projektom razrađuje se idejno rješenje odnosno idejni projekat.
Glavni projekat, u zavisnosti od vrste i namjene objekta, mogu da čine: 1) arhitektonski projekat, 2) građevinski projekat, 3) elektrotehnički projekat, i 4) mašinski projekat.
Za objekat u javnoj upotrebi glavni projekat obavezno sadrži i rješenja za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, odnosno za stambene i stambeno poslovne objekte, rješenja za nesmetan pristup i kretanje u zajedničkim prostorijama. Obavezni dio glavnog projekta zgrade je i 3D vizuelizacija. Ako se za građenje objekta glavnim projektom predviđa ugrađivanje djelova, elemenata i opreme, koja je fabrički proizvedena, glavni projekat ne mora da sadrži tehničku dokumentaciju na osnovu koje su proizvedeni ti djelovi, elementi i oprema.
Glavni projekat se izrađuje za potrebe građenja objekta.
Projekat izvedenog objekta je glavni projekat sa izmjenama nastalim u toku građenja objekta usljed okolnosti iz čl. 97 i 98 ovog zakona.
Projekat izvedenog objekta se radi i za potrebe održavanja objekta.

## Slide 7: DJELOVI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
Djelovi tehničke dokumentacije (za sve vrste tehničke dokumentacije) mogu da čine :
  arhitektonski projekat,
  građevinski projekat,
  elektrotehnički projekat, i
  mašinski projekat.
posebni djelovi tehničke dokumentacije za idejni i glavni projekat:
  prije idejnog odnosno glavnog projekta: projekti, elaborati ili podloge geodezije, geomehanike, tehnologije i dr.
  u toku ili nakon izrade idejnog i glavnog projekta: projekti odnosno elaborati u skladu sa ovim zakonom i posebnim propisima:
    pejzažne arhitekture,
    procjene uticaja na životnu sredinu,
    protivpožarne zaštite,
    toplotne i zvučne zaštite objekta,
    energetske efikasnosti,
    enterijera i dr.
Notes: <number>

## Slide 8: REVIZIJA GLAVNOG PROJEKTA
obavezna za sve objekte (iako je nejasno da li je obavezna za pomoćne i privremene objekte?)
investitor imenuje revidenta, snosi troškove
obuhvata provjeru :
  usklađenosti projekta sa urbanističko-tehničkim uslovima,
  usklađenosti sa ovim zakonom, posebnim propisima i pravilima struke u odnosu na pitanja koja nijesu uređna ovim zakonom, kao i projektnim zadatkom;
  ispunjenosti osnovnih zahtjeva za objekat;
  međusobne usklađenosti svih djelova tehničke dokumentacije, kao i predmjera i predračuna svih radova
  ispunjenosti uslova prilagođenosti objekta licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom,
  provjeru usklađenosti projekta sa idejnim rješenjem na koji je data saglasnost glavnog državnog arhitekte
revizija tehničke dokumentacije izrađene po propisima dugih zemalja radi se na prevodenom primjerku na crnogorski jezik i obuhvata provjeru usklađenosti sa zakonom i pravilima struke
ponovna revizija obavezna u slučajevima promjene tehničkih propisa, u periodu nakon revizije, a prije podnošenja prijave građenja
revizija je obavezna u slučaju da dođe do opravdanih izmjena glavnog projekta (usljed nedostataka projekta koje je uočio izvođač radova tokom izvođenja, ili usljed pojave nepredviđenih okolnosti (nedovoljna nosivost tla, visoki nivo podzemnih voda, promjene djelova elemenata i opreme koja je fabrički proizvedena i instalacije i sl)
Notes: <number>

## Slide 9: REVIZIJA GLAVNOG PROJEKTA postupak
Investitor imenuje revidenta
Revident pribavlja od organa za tehničke uslove kopiju plana i list nepokretnosti, saglasnosti, mišljenja i druge dokaze utvrđene zakonom.
Organ za tehničke uslove (u roku od 15 dana) odgovara i dostavi elektronski potpisane tražene dokaze (bez naknade). Drugačiji rok važi za odgovore i dokaze organa uprave nadležog za zaštitu kulturnih dobara, za područje pod zaštitom UNESCO
Revident pregleda dostavljeni projekat
O izvršenoj reviziji sačinjava se izvještaj, koji potpisuje revident, a koji može biti:
  pozitivan – mora sadržati:
    tačne konstatacije o tome da su ispunjeni svi uslovi koji su propisani za provjeru u toku revizije
    pisanu izjavu revidenta da se na osnovu glavnog projekta može graditi objekat.
  negativan
    tačne konstatacije o tome koji uslovi nijesu ispunjeni , a koji su propisani za provjeru u toku revizije
izvještaj se dostavlja investitoru i projektantu
Notes: <number>

## Slide 10: DRŽAVNE SMJERNICE RAZVOJA ARHITEKTURE
cilj:
  unapređenja kvaliteta i kulture prostornog i arhitektonskog oblikovanja i stvaranja visokovrijednog izgrađenog prostora,
  stvaranja uslova za unapređenje kvaliteta izgrađene sredine, očuvanje identiteta i prepoznatljivosti prirodnog i kulturnog predjela
  podsticanja održivog razvoja.
sadrže, naročito:
  preporuke oblikovanja i materijalizacije objekata, u odnosu na ambijentalna svojstva područja.
Izrađuje ih Ministarstvo u saradnji sa strukovnim udruženjima, akademskim institucijama, nevladinim organizacijama i organom uprave nadležnim za zaštitu kulturnih dobara.
donosi ih Vlada,za period od deset godina.
Notes: <number>

## Slide 11: GLAVNI DRŽAVNI ARHITEKTA
Imenuje ga Vlada, na predlog ministra nadležnog za poslove izgradnje
Uslovi:
  diplomirani inženjer arhitekture (najmanje kvalifikacija VII1 podnivoa okvira kvalifikacija)
  najmanje deset godina radnog iskustva u oblasti urbanizma i arhitektonske prakse.
može imati stručnu službu
Osnovni cilj sprovođenje Državnih smjernica arhitekture
Osnovni zadaci su preneseni na jedinicu lokalne samouprave (glavni gradski arhitekta),osim:
  daje saglasnost na urbanistički projekat;
Notes: Urbanistički projekat donosi se za prostor definisan planom generalne regulacije Crne Gore, i to: prostor na kome predstoji značajnija i složenija izgradnja odnosno koji predstavlja posebno karakterističnu cjelinu, prostor devastiran bespravnom gradnjom, kao i za naselja i djelove naselja koji predstavljaju nepokretna kulturna dobra od međunarodnog i nacionalnog značaja.
Urbanistički projekat sadrži urbanističko rješenje kojim se definiše prostorni raspored objekata, dimenzije objekata, uređenje terena i osnovna infrastruktura, u skladu sa smjernicama definisanim planom generalne regulacije Crne Gore, kao i vizuelizacija objekata, odnosno naselja.
Donošenje urbanističkog projekta za naselja i djelove naselja koji predstavljaju nepokretna kulturna dobra od međunarodnog i nacionalnog značaja je obavezno.
Glavni državni arhitekta saglasnost daje rješenjem, na zahtjev investitora, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.
Ministarstvo je dužno da zahtjev investitora za davanje saglasnosti i saglasnosti glavnog državnog arhitekte objavi na internet stranici, u roku od jednog dana od dana podnošenja zahtjeva odnosno davanja saglasnosti.
<number>

## Slide 12: GLAVNI GRADSKI ARHITEKTA
imenuje ga izvršni organ jedinice lokalne samouprave (Više jedinica lokalne samouprave može imenovati jednog glavnog gradskog arhitektu)
može imati stručnu službu
uslovi (kao za glavnog državnog arhitektu)
  diplomirani inženjer arhitekture (najmanje kvalifikacija VII1 podnivoa okvira kvalifikacija)
  najmanje deset godina radnog iskustva u oblasti urbanizma i arhitektonske prakse.
obavlja poslove glavnog državnog arhitekte koji su mu zakonom preneseni:
  daje saglasnost na idejno rješenje zgrade, trga i ostalih javnih prostora u naseljima;
  provjerava usaglašenost idejnog rješenja sa urbanističkim projektom;
  propisuje smjernice za usklađivanje spoljnog izgleda bespravnog objekta koji se legalizuje,
  daje saglasnost u pogledu spoljnog izgleda privremenog objekta;
  izrađuje projektni zadatak za urbanistički projekat.
dostavlja glavnom državnom arhitekti u roku od jednog dana:
  idejno rješenje,
  zahtjev investitora za davanje saglasnosti
  saglasnosti
Notes: Poslovi glavnog državnog arhitekte, odnosno izdavanje saglasnost na idejno rješenje zgrade zavise od površine i namjene:
zgrade do 3000 m2 bruto građevinske površine, izuzev hotela odnosno turističkog naselja sa četiri ili pet zvjezdica i turističkog rizorta PRENOSE SE na jedinicu lokalne samouprave.
zgrade bruto građevinske površine 3000 m2 i više, hotel odnosno turističko naselje sa četiri ili pet zvjezdica i turistički rizort, MOGU SE POVJERITI jedinici lokalne samouprave
Po žalbi na rješenje glavnog gradskog arhitekte odlučuje Ministarstvo
<number>

## Slide 13: USLOV GRAĐENJA prijava građenja i dokumentacija
Investitor podnosi prijavu građenja nadležnom inspekcijskom organu, u roku od 15 dana prije početka građenja uz dokumentaciju:
  glavni projekat ovjeren od strane projektanta i revidenta, štambiljom na kojem je upisan broj, datum i potpis i pečatom na svakom listu glavnog projekta;
  izvještaj o pozitivnoj reviziji glavnog projekta;
  dokaz o osiguranju od odgovornosti projektanta koji je izradio odnosno revidenta koji je revidovao glavni projekat;
  ugovor o angažovanju izvođača radova;
  ugovor o angažovanju stručnog nadzora, i
  dokaz o pravu svojine na zemljištu, odnosno drugom pravu na građenje na zemljištu ili dokaz o pravu svojine na objektu, odnosno drugom pravu na građenje, ako se radi o rekonstrukciji objekta;
  može da sadrži i prijavu uklanjanja postojećeg objekta u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima
  saglasnost državnog odnosno glavnog gradskog arhitekte (za zakonom definisane slučajeve) (ovo se podrazumijeva da se nalazi u dokumentaciji kod inspekcisjkog organa)
Prijava građenja se objavljuje na internet stranici nadležnog inspekcijskog organa
ako se promijeni investitor, novi investitor je dužan prijavi promjenu nadležnom inspekcijskom organu, ali ne podnosi svu dokumentaciju nego dokaz o pravu svojine na zemljištu, odnosno drugom pravu na građenje na zemljištu ili dokaz o pravu svojine na objektu, odnosno drugom pravu na građenje, ako se radi o rekonstrukciji objekta.
Notes: <number>
Ako se podnosi prijava građenja za rekonstrukciju objekta u kojem je, shodno propisima o turizmu, dozvoljena prodaja djelova objekta, dokaz o pravu svojine na objektu, odnosno drugom pravu na građenje, podnosi pravno lice koje upravlja objektom.
Promjena investitora
Ako se u toku građenja objekta promijeni investitor, novi investitor dužan je da u roku od 30 dana od dana nastanka promjene prijavi promjenu nadležnom inspekcijskom organu.
Uz prijavu novi investitor je dužan da podnese i dokaz o pravu svojine na zemljištu, odnosno drugom pravu na građenje na zemljištu ili dokaz o pravu svojine na objektu, odnosno drugom pravu na građenje, ako se radi o rekonstrukciji objekta.
Promjena investitora može se vršiti do dana stavljanja objekta u upotrebu.

## Slide 14: PRIJAVA RADOVA ADAPTACIJE
podnosi je nadležnom inspekcijskom organu vlasnik ili nosilac drugog prava na postojećem objektu ili dijelu objekta,
uz prijavu se podnosi opis planiranih radova I pregled tehničkih specifikacija za materijale koje namjerava da ugradi.
nadležni inspekcisjki organ pregleda prijavu i objavljuje je na sajtu
ako utvrdi da se radovi u prijavi smatraju rekonstrukcijom objekta upozorava podnosioca prijave da :
  upozna lokalnu javnost sa građenjem (isticanjem table)
  prijavi građenje i podnese dokumentaciju za prijavu građenja nadležnom inspekcijskom organu
adaptacija -izvođenje radova na postojećem objektu, kojima se: vrši promjena organizacije prostora u objektu, vrši zamjena uređaja, postrojenja, opreme i instalacija, a kojima se ne utiče na stabilnost i sigurnost objekta, ne mijenjaju konstruktivni elementi, ne mijenja spoljni izgled i ne utiče na bezbjednost susjednih objekata, saobraćaja, zaštite od požara i životne sredineVlasnik ili nosilac drugog prava na postojećem objektu ili dijelu objekta, dužan je da o radovima adaptacije podnese prijavu nadležnom inspekcijskom organu.
rekonstrukcija je izvođenje radova na postojećem objektu, kojima se vrši: nadogradnja; dogradnja; sanacija oštećenog objekta; ojačanje konstrukcije; zamjena instalacija, uređaja, postrojenja i opreme, izmjena tehnološkog procesa i drugi radovi kojima se utiče na stabilnost i sigurnost objekta; mijenjaju konstruktivni elementi; mijenja spoljni izgled zgrade u odnosu na glavni projekat; utiče na životnu sredinu i na bezbjednost susjednih objekata i saobraćaja; mijenja režim voda; mijenjaju uslovi zaštite prirodne i nepokretne kulturne baštine, dobara koja uživaju prethodnu zaštitu i zaštitu njihove zaštićene okoline
Notes: <number>

## Slide 15: UPOZNAVANJE LOKALNE JAVNOSTI SA GRAĐENJEM
Investitor na mjestu izgradnje objekta postavlja tablu sa podacima o:
  investitoru,
  projektantu,
  revidentu,
  izvođaču radova,
  stručnom nadzoru,
  ovlašćenom inženjeru koji je rukovodio izradom tehničke dokumentacije,
  revizoru koji je rukovodio revizijom tehničke dokumentacije,
  ovlašćenom inženjeru koji rukovodi građenjem i
  revizoru koji rukovodi stručnim nadzorom,
  3D vizuelizaciju objekta, odnosno prikaz trase infrastrukture i dr.
investitor rekonstrukcije posebnog dijela stambene zgrade:
  upoznaje skupštinu stanara sa podacima o namjeravanim radovima, isticanjem obavještenja na oglasnoj tabli ulaza (obavještenje sadrži sve što i tabla)
Notes: U slučaju promjene podataka iz table, investitor je dužan da izvrši zamjenu table u roku od 15 dana od dana nastale promjene.
Oblik i izgled table propisuje Ministarstvo
<number>

## Slide 16: OBAVEZE INVESTITORA
Prije početka građenja objekta - izvođaču radova predaje ovjereni revidovani glavni projekat u elektronskoj i analognoj formi
  U slučaju građenja nove zgrade odnosno rekonstrukcije postojeće zgrade - da postavi neprozirni zastor na izgrađenoj konstrukciji zgrade sa izgledom fasade objekta u razmjeri 1:1 (u gradskim zonama određenim odlukom jedinice lokalne samouprave)
u toku građenja objekta (počev od dana izvođenja pripremnih radova na objektu do završetka svih radova i stavljanja objekta u upotrebu) – da obezbijedi vršenje stručnog nadzora.
Ako u toku građenja objekta dođe do promjene izvođača radova, odnosno stručnog nadzora - u roku od tri dana od dana nastanka promjene, pisanim putem obavijesti nadležni inspekcijski organ i dostavi ugovor u roku od 3 dana od potpisivanja
da završi građenje objekta u roku od pet godina od dana prijave građenja objekta (osim za složene inženjerske objekte)
ako ne završi građenje objekta u roku od pet godina od prijave, ili obustavi radove duže od 30 dana:
    zatvori i obezbijedi gradilište (tako da obezbijedi nesmetani saobraćaj, bezbjednost lica, susjednih objekata i okoline)
    postavi neprozirne zaštitne ograde oko gradilišta
    postavi neprozirni zastor na izgrađenoj konstrukciji zgrade sa izgledom fasade objekta u razmjeri 1:1 (u gradskim zonama određenim odlukom jedinice lokalne samouprave)
da u određenom roku vrši odgovarajuća osmatranja ponašanja tla i objekta i uticaja objekta na životnu sredinu (u zavisnosti od karakteristika tla i objekta) i da o rezultatima tih osmatranja i preduzetim mjerama obavještava nadležni inspekcijski organ
Notes: <number>

## Slide 17: OBAVEZE IZVOĐAČA
izvodi radove u skladu sa revidovanim glavnim projektom;
vrši obilježavanje regulacionih i građevinskih linija, nivelacionih kota objekta, odnosno trase na terenu, u skladu sa revidovanim glavnim projektom;
na gradilištu posjeduje primjerak glavnog projekta u analognoj formi ovjeren od strane projektanta i revidenta, štambiljom na kojem je upisan broj, datum i potpis i pečatom na svakom listu glavnog projekta;
organizuje gradilište na način kojim će se obezbijediti pristup lokaciji, nesmetani saobraćaj i zaštita okoline za vrijeme trajanja građenja;
zaštiti stabla, živu ogradu i ostale zasade, koji se na osnovu posebnih propisa moraju čuvati i zaštititi tokom izvođenja građevinskih radova;
obezbijedi sigurnost objekta, zaštitu i zdravlje na radu zaposlenih i zaštitu okoline (susjednih objekata i infrastrukture);
obezbijedi dokaz o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugrađenih građevinskih proizvoda, instalacija i opreme, izdat od strane ovlašćenog lica;
vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu;
obezbijedi mjerenja i geodetsko osmatranje ponašanja tla i objekta u toku građenja;
Notes: <number>

## Slide 18: OBAVEZE IZVOĐAČA nastavak
obrađuje građevinski otpad nastao tokom građenja na gradilištu u skladu sa planom upravljanja građevinskim otpadom, sačinjenim u skladu sa posebnim propisima, i
ukloni objekte privremenog karaktera koji su služili za izvođenje radova na gradilištu u roku od 30 dana od dana završetka radova
čuva na gradilištu svu gradilišnu dokumentaciju (iz člana 96 Zakona)
obavijesti nadležni inspekcijski organ u slučaju nailaska na arheološka nalazišta, fosile, aktivna klizišta, podzemne vode i sl. i obustavi radove koji ih mogu ugroziti
upozori stručni nadzor u slučaju da u revidovanom glavnom projektu uoči nedostatke koji ne utiču na promjenu horizontalnih i vertikalnih gabarita objekta, kao ni promjenu fasade zgrade (ako se radi o zgradi)
da po nalogu stručnog nadzora obustavi radove, u slučaju da uočeni nedostaci u glavnom projektu ugrožavaju život i zdravlje ljudi, sigurnost objekta, okolinu, saobraćaj i/ili susjedne objekte
obavijesti stručni nadzor ako zbog nedostataka prouzrokovanih nepredviđenim okolnostima (nedovoljna nosivost tla, visoki nivo podzemnih voda, promjene djelova elemenata i opreme koja je fabrički proizvedena i instalacije i sl.), ne može da izvodi radove po revidovanom glavnom projektu
Notes: <number>

## Slide 19: GRADILIŠNA DOKUMENTACIJA čuva je izvođač
licenca izvođača radova za obavljanje djelatnosti iz člana 122 ovog zakona;
rješenje o imenovanju ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini;
licenca ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini;
licenca stručnog nadzora za obavljanje djelatnosti iz člana 124 ovog zakona;
rješenje o imenovanju revizora koji rukovodi vršenjem stručnog nadzora nad građenjem objekta u cjelini;
licenca revizora koji rukovodi vršenjem stručnog nadzora nad građenjem objekta u cjelini;
dokaz o osiguranju od odgovornosti izvođača radova i stručnog nadzora;
građevinski dnevnik i građevinsku knjigu;
prijava građenja;
ovjereni revidovani glavni projekat u elektronskoj i analognoj formi;
elaborat o uređenju gradilišta;
elaborat o obilježavanju lokacije i iskolčavanju objekta;
zapisnici nadležnih inspekcijskih organa, i
druga dokumentaciju koju je dužan da prikuplja i čuva tokom građenja Izvođač
Notes: Ako je za građenje objekta tehničkom dokumentacijom predviđeno ugrađivanje djelova, elemenata i opreme koja je fabrički proizvedena, na gradilištu, uz dokumentaciju iz stava 1 ovog člana, izvođač radova dužan je da ima i prateću dokumentaciju u skladu sa zakonom.
<number>

## Slide 20: STRUČNI NADZOR obuhvata
kontrolu izvođenja radova prema revidovanom glavnom projektu, ovom zakonu i posebnim propisima;
kontrolu usklađenosti radova;
provjeru kvaliteta izvođenja radova;
kontrolu kvaliteta materijala, instalacija i uređaja koji se ugrađuju;
provjeru da li materijali, instalacije i uređaji koji se ugrađuju imaju propisanu dokumentaciju neophodnu za njihovo stavljanje u upotrebu;
redovno praćenje dinamike izvođenja radova i poštovanje ugovorenih rokova;
kontrolu primjene mjera koje je naložio izvođaču radova da preduzme u cilju otklanjanja nedostataka pri izvođenju radova;
kontrolu radova koji se nakon zatvaranja, odnosno pokrivanja ne mogu kontrolisati;
kontrolu primjene mjera za zaštitu životne sredine;
definisanje faza za koje je neophodno sačiniti izvještaj o stručnom nadzoru;
davanje tehnoloških i organizacionih upustava izvođaču radova i rješavanje drugih pitanja u vezi građenja objekta;
saradnju sa projektantom radi obezbjeđenja detalja za nesmetano izvođenje radova i rješavanje drugih pitanja u vezi građenja objekta
izdaje naloge izvođaču i investitoru u slučaju potrebe izmjene projekta, a u nekim slučajevima o tome obavještava i nadležni inspekcijski organ (prema članu 97 i 98)
Notes: <number>

## Slide 21: VRŠENJE STRUČNOG NADZORA postupak
stručni nadzor svoja zapažanja upisuje u građevinski dnevnik.
ako se radovi ne izvode prema revidovanom glavnom projektu, ovom zakonu i posebnim propisima:
  obavještava o tome investitora u pisanoj formi (bez odlaganja), i/ili
  nalaže izvođaču radova da otkloni utvrđene nedostatke u roku koji mu odredi,
  prijavi nadležnom inspekcijskom organu ako izvođač ne otkloni utvrđene nedostatke u određenom mu roku (kao građenje objekta suprotno revidovanom glavnom projektu, ovom zakonu i posebnim propisima)
Na objektima finansiranim u cjelosti ili djelimično iz donacija ili kredita međunarodnih finansijskih institucija ili iz sredstava drugih država kroz projekte međudržavne saradnje i pomoći, nadzor se vrši kao i na složenim inženjerskim objektima.
Notes: <number>

## Slide 22: IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOM STRUČNOM NADZORU
stručni nadzor sačinjava :
  izvještaje po fazama građenja objekta i
  konačan izvještaj.
Izvještaji po fazama građenja - Način vršenja stručnog nadzora, obavezne faze u toku građenja za koje se radi izvještaj i način izrade i bližu sadržinu izvještaja o stručnom nadzoru propisuje Ministarstvo
  stručni nadzor obavještava nadležni inspekcijski organ tri radna dana prije početka prijema radova određene faze građenja
  nadležni inspekcijski organ može da prisustvuje prijemu pojedinačne faze građenja objekta
  stručni nadzor dostavlja izvještaj nadležnom inspekcijskom organu u roku od tri dana od dana prijema radova određene faze građenja.
Notes: <number>

## Slide 23: IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOM STRUČNOM NADZORU nastavak
Konačni izvještaj o izvršenom stručnom nadzoru sadrži:
  tačne konstatacije stručnog nadzora o izvedenim radovima na građenju objekta
  pisanu izjavu stručnog nadzora da je objekat građen u skladu sa revidovanim glavnim projektom odnosno izgrađen u skladu sa revidovanim projektom izvedenog stanja, zakonom i drugim propisima
  izjavu stručnog nadzora da je objekat podoban za upotrebu i da se može namjenski koristiti
  elaborat originalnih terenskih podataka izvedenog stanja ovjeren od strane licencirane geodetske organizacije
  zapisnik organa uprave nadležnog za zaštitu kulturnih dobara u slučaju gradnje na ili u neposrednoj blizini objekta koji je zaštićeno kulturno dobro, u kojem je konstatovano da je objekat građen u skladu sa revidovanim glavnim projektom, odnosno projektom izvedenog objekta
  u zavisnosti od karakteristika tla i objekta, može da sadrži i obavezu investitora da u određenom roku vrši odgovarajuća osmatranja ponašanja tla i objekta i uticaja objekta na životnu sredinu i da o rezultatima tih osmatranja i preduzetim mjerama obavještava nadležni inspekcijski organ.
Konačni izvještaj o izvršenom stručnom nadzoru dostavlja se istovremeno:
  investitoru,
  izvođaču radova,
  Ministarstvu,
  nadležnom inspekcijskom organu.
  organu uprave nadležnom za zaštitu kulturnih dobara, u slučaju gradnje na ili u neposrednoj blizini objekta koji je zaštićeno kulturno dobro
Notes: <number>

## Slide 24: IZMJENA REVIDOVANOG GLAVNOG PROJEKTA
Izmjena može nastupiti usljed:
  nedostataka u projektu koje uoči izvođač
    koji ne utiču na promjenu horizontalnih i vertikalnih gabarita objekta, kao ni promjenu fasade zgrade, ili
    koji ugrožavaju život i zdravlje ljudi, sigurnost objekta, okolinu, saobraćaj i/ili susjedne objekte
  usljed nepredviđenih okolnosti na koje ukazuje izvođač radova (nedovoljna nosivost tla, visoki nivo podzemnih voda, promjene djelova elemenata i opreme koja je fabrički proizvedena i instalacije i sl.), zbog kojih nije moguće izvoditi radove po projektu
  radi poboljšanja funkcionalnosti objekta, bolje organizacije prostora i sl.
Izmjenu može inicirati:
  izvođač (ako uoči nedostatke ili dođe do nepredviđenih okolnosti)
  Stručni nadzor (ako uoči nedostatke u projektu)
  investitor (posebno u slučaju poboljšanja funkcionalnosti objekta)
Notes: Izmjena revidovanog glavnog projekta usljed nedostataka i nepredviđenih okolnosti (Član 97)
Ako izvođač radova primijeti nedostatke u revidovanom glavnom projektu, koji ne utiču na promjenu horizontalnih i vertikalnih gabarita objekta, kao ni promjenu fasade zgrade, ako je objekat koji se gradi zgrada, dužan je pisanim putem, u roku od jednog dana od dana kada je primijetio nedostatke, da upozori stručni nadzor.
Ako stručni nadzor primijeti nedostatke u revidovanom glavnom projektu, odnosno ocijeni da su primjedbe izvođača radova iz stava 1 ovog člana opravdane, naložiće investitoru da bez odlaganja izvrši izmjenu glavnog projekta i njegovu reviziju i obavijestiće o tome nadležni inspekcijski organ
Investitor odnosno projektant koji je izradio glavni projekat, dužan je da bez odlaganja otkloni nedostatke iz st. 1 i 2 ovog člana, na koje je bio upozoren.
U slučaju da investitor odnosno projektant koji je izradio glavni projekat ne postupi u skladu sa stavom 3 ovog člana, stručni nadzor je dužan da u roku od sedam dana od dana prijema upozorenja, o tome obavijesti nadležni inspekcijski organ.
Nedostacima iz stava 1 ovog člana smatra se i neispunjavanje uslova iz člana 71 ovog zakona.
Ako nedostaci iz stava 1 ovog člana, ugrožavaju život i zdravlje ljudi, sigurnost objekta, okolinu, saobraćaj i/ili susjedne objekte, izvođač radova dužan je da, po nalogu stručnog nadzora, obustavi izvođenje radova.
U slučaju iz stava 6 ovog člana, stručni nadzor dužan je da obavijesti investitora i nadležni inspekcijski organ i izda nalog izvođaču radova da preduzme radove u skladu sa članom 111 ovog zakona.
Ako izvođač radova zbog nedostataka prouzrokovanih nepredviđenim okolnostima (nedovoljna nosivost tla, visoki nivo podzemnih voda, promjene djelova elemenata i opreme koja je fabrički proizvedena i instalacije i sl.), ne može da izvodi radove po revidovanom glavnom projektu dužan je da o tome obavijesti stručni nadzor koji o tome obavještava nadležni inspekcijski organ.
Izmjenu glavnog projekta u slučaju iz stava 8 ovog člana, investitor odnosno projektant koji je izradio glavni projekat, vrši nakon prijema zapisnika nadležnog inspekcijskog organa kojim se potvrđuje postojanje nepredviđenih okolnosti.
Revizija projekta iz stava 9 ovog člana je obavezna.
Izvođač radova dužan je da obavijesti nadležni inspekcijski organ u slučaju nailaska na arheološka nalazišta, fosile, aktivna klizišta, podzemne vode i sl. i obustavi radove koji ih mogu ugroziti.
<number>

## Slide 25: IZMJENA REVIDOVANOG GLAVNOG PROJEKTA (nastavak)
izmjena mora biti revidovana i prijavljena nadležnom inspekcijskom organu, a u slučaju nepredviđenih okolnosti, može se preduzeti tek nakon prijema zapisnika nadležnog inspekcijskog organa kojim se potvrđuje postojanje nepredviđenih okolnosti
izmjene moraju biti u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima
izmjena se može vršiti do podnošenja zahtjeva za upis objekta u katastar nepokretnosti
ako se izmjena odnosi na elemente idejnog rješenja na osnovu kojih je data saglasnost glavnog državnog odnosno glavnog gradskog arhitekte, onda se na novo idejno rješenje mora ponovo pribaviti saglasnost
investitor je dužan da inspekcijskom organu podnese prijavu sa revidovanim izmijenjenim glavnim projektom (i saglasnošću glavnog državnog odnosno glavnog gradskog arhitekte)
Notes: Izmjena revidovanog glavnog projekta usljed drugih okolnosti (Član 98)
Nakon podnesene prijave građenja revidovani glavni projekat može se mijenjati samo pod uslovom da je izmjena u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima.
Glavni projekat se može mijenjati, u smislu stava 1 ovog člana i radi poboljšanja funkcionalnosti objekta, bolje organizacije prostora i sl.
Izmjena iz stava 1 ovog člana može se vršiti najdalje do podnošenja zahtjeva za upis objekta u katastar nepokretnosti iz člana 104 ovog zakona.
U slučaju iz stava 1 ovog člana, investitor je dužan da inspekcijskom organu podnese prijavu sa revidovanim izmijenjenim glavnim projektom.
U slučaju da se izmjena iz stava 1 ovog člana odnosi na izmjenu elemenata idejnog rješenja na osnovu kojih je data saglasnost iz člana 87 ovog zakona, investitor je dužan da pribavi novu saglasnost glavnog državnog odnosno glavnog gradskog arhitekte na novo idejno rješenje.
U slučaju iz stava 5 ovog člana investitor je dužan da inspekcijskom organu, osim dokumentacije iz stava 4 ovog člana, podnese i saglasnost glavnog državnog odnosno glavnog gradskog arhitekte.
Prijavu iz st. 4 i 6 ovog člana nadležni inspekcijski organ objavljuje na internet stranici u roku od jednog dana od dana prijema prijave.
<number>

## Slide 26: IZMJENA REVIDOVANOG GLAVNOG PROJEKTA (usljed nedostataka projekta i nepredviđenih okolnosti)
Izvođač ukazuje stručnom nadzoru na nedostatke i potrebu izmjene projekta
Stručni nadzor
  cijeni opravdanost primjedbi izvođača o nedostacima koje je uočio u glavnom projektu, pa
    ako su opravdane:
      nalaže investitoru da izvrši izmjenu glavnog projekta i njegovu reviziju i obavijesti nadležni inspekcijski organ.
      ako Investitor ne postupi po tom nalogu, obavještava nadležni inspekcijski organ
    ako su nedostaci na koje je ukazao izvođač takvi da ugrožavaju život i zdravlje ljudi, sigurnost objekta, okolinu, saobraćaj i/ili susjedne objekte
      nalaže izvođaču da obustavi izvođenje radova
      obavještava investitora i nadležni inspekcijski organ
      nalaže izvođaču da preduzme radove kojima bi se spriječilo negativno djelovanje ili osigurala zaštita i sanirale njihove neposredne štetne posljedice
  na osnovu obavještenja od strane izvođača obavještava nadležni inspekcijski organ o nepredviđenim okolnostima (nedovoljna nosivost tla, visoki nivo podzemnih voda, promjene djelova elemenata i opreme koja je fabrički proizvedena i instalacije i sl.), zbog kojih nije moguće izvoditi radove po revidovanom glavnom projektu
  Može samostalno primijetiti nedostatke u revidovanom glavnom projektu i naložiti investitoru da izvrši izmjenu i reviziju i obavještava nadležni inspekcijski organ o tome
Nadležni inspekcijski organ obilazi lokaciju i pravi zapisnik kojim se potvrđuje postojanje nepredviđenih okolnosti
Notes: <number>

## Slide 27: UPOTREBA OBJEKTA, PROBNI RAD I FUNKCIONALNO ISPITIVANJE
Uslov upotrebe objekta:
  upotreba objekta nije dozvoljena prije upisa objekta u katastar nepokretnosti.
Upis u katastar nepokretnosti:
  zahtjev za upis podnosi Investitor
  u roku od 15 dana od dana prijema konačnog izvještaja stručnog nadzora,
  podnosi dokaze predviđene zakonom kojim se uređuje upis prava na nepokretnosti
  podnosi i konačni izvještaj stručnog nadzora.
Probni rad i funkcionalno ispitivanje (probni rad) ispituje funkcionisanje ugrađenih instalacija, opreme i postrojenja, utvrđuje kvalitet izvedenih radova, ugrađenog materijala i ispunjavanje projektom predviđenih parametara tehnološkog procesa
  uslovi i trajanje probnog rada utvrđuju se glavnim projektom
  sprovodi se po završetku montaže
  Rješenje o probnom radu izdaje inspektor nadležan za oblast na koju se odnosi probni rad
Notes: <number>

## Slide 28: PRIMOPREDAJA IZGRAĐENOG OBJEKTA
Primopredaja izgrađenog objekta (u prethodnom zakonu „preliminarna primopredaja“) nakon završetka građenja:
  radi se između izvođača i investitora (izvođač predaje objekat Investitoru)
  obuhvata primopredaju objekta i konačan obračun vrijednosti izvedenih radova
  u roku od 60 dana od dana prijema konačnog izvještaja stručnog nadzora (osim ako ugovorom nije drukčije određeno),
  ako investitor stavi u funkciju objekat ili dio objekta prije primopredaje, smatra se da je primopredaja izvršena
Konačna primopredaja objekta (nakon isteka garantnog roka)
  radi se između izvođača i investitora
  u roku od 30 dana od dana isteka garantnog roka za završne radove, osim ako ugovorom nije drukčije određeno.
Notes: bliži postupci su definisani modelima ugovora (FIDIC) ili Posebnim uzansama u građenju
<number>

## Slide 29: ODRŽAVANJE OBJEKTA I ELABORAT ODRŽAVANJA OBJEKTA
dužnost vlasnika objekta da održava objekat u stanju kojim se obezbjeđuje ispunjenje osnovnih zahtjeva za objekat iz zakona, tokom njegovog vijeka trajanja, u skladu sa glavnim projektom
vrši se na osnovu elaborata održavanja objekta, kojim se posebno određuje preduzimanje mjera neophodnih za očuvanje stabilnosti objekta, zaštitu životne sredine, zaštitu od požara, energetsku efikasnost objekta, kao i ostale mjere potrebne za upotrebu objekta (za ispunjenje osnovnih zajteva za objekat)
sadržaj elaborata održavanja propisan Zakonom:
  uputstvo za upotrebu i održavanje objekta;
  obavezne redovne preglede i obim tih pregleda;
  rokove i obim vanrednih pregleda;
  vrstu i obim neophodnih radova na održavanju kako bi se osiguralo da objekat tokom njegove upotrebe ispunjava osnovne zahtjeve za objekat;
  način, metodologiju i vremenski plan osmatranja tla i objekta u toku eksploatacije, kao i način obrade mjerenja, prikazivanja rezultata i formiranja dokumentacije o osmatranjima, kriterijume za upoređivanje rezultata mjerenja sa dozvoljenim vrijednostima i način praćenja i interpretacije rezultata osmatranja;
  dokumenta koja prate ugrađene građevinske proizvode, uređaje i opremu nabavljenu na tržištu (šema vezivanja, djelovanja, katalog opreme, garancije);
  izvještaje o kontrolama izvršenim tokom izvođenja radova i probnog rada (geološka i geotehnička istraživanja, utvrđivanje kvaliteta ugrađenog materijala, opreme, probna opterećenja, kontrolni nivelman i dr.)
  odgovarajuću foto-dokumentaciju.
Notes: Sadržina elaborata održavanja objekta
Član 109
Elaboratom održavanja objekta posebno se određuje preduzimanje mjera neophodnih za očuvanje stabilnosti objekta, zaštitu životne sredine, zaštitu od požara, energetsku efikasnost objekta, kao i ostale mjere potrebne za upotrebu objekta.
Elaborat održavanja objekta sadrži: uputstvo za upotrebu i održavanje objekta; obavezne redovne preglede i obim tih pregleda; rokove i obim vanrednih pregleda; vrstu i obim neophodnih radova na održavanju kako bi se osiguralo da objekat tokom njegove upotrebe ispunjava osnovne zahtjeve za objekat iz člana 68 ovog zakona; način, metodologiju i vremenski plan osmatranja tla i objekta u toku eksploatacije, kao i način obrade mjerenja, prikazivanja rezultata i formiranja dokumentacije o osmatranjima, kriterijume za upoređivanje rezultata mjerenja sa dozvoljenim vrijednostima i način praćenja i interpretacije rezultata osmatranja; dokumenta koja prate ugrađene građevinske proizvode, uređaje i opremu nabavljenu na tržištu (šema vezivanja, djelovanja, katalog opreme, garancije); izvještaje o kontrolama izvršenim tokom izvođenja radova i probnog rada (geološka i geotehnička istraživanja, utvrđivanje kvaliteta ugrađenog materijala, opreme, probna opterećenja, kontrolni nivelman i dr.) i odgovarajuću foto-dokumentaciju.
<number>

## Slide 30: UKLANJANJE OBJEKATA
Uklanjanje se odnosi na:
  Uklanjanje dotrajalih objekata za koje se utvrdi da je usljed dotrajalosti, nedostataka ili većih oštećenja ugrožena stabilnost, predstavlja neposrednu opasnost za život i zdravlje ljudi, za susjedne objekte i za bezbjednost saobraćaja
    Rješenje o uklanjanju objekta donosi nadležni inspekcijski organ:
      po službenoj dužnosti ili
      na zahtjev zainteresovanog lica (u roku od 15 dana)
  Uklanjanje objekta po prijavi vlasnika
    Vlasnik podnosi prijavu nadležnom inspekcijskom organu
    prilaže dokaz o svojini nad objektom i elaborat o uklanjanju
    Uklanjanje objekta vrši se na osnovu elaborata o uklanjanju
    objekat uklanja privredno društvo koje ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja
    Troškove uklanjanja objekta snosi vlasnik objekta
Elaboratom o uklanjanju objekta ili njegovog dijela tehnički se razrađuju rješenja, odnosno postupak i način uklanjanja objekta i stvari koje se nalaze u objektu, prethodno rješavanje pitanja odvajanja priključaka objekta sa energetske i/ili druge infrastrukture i sigurnosne mjere.
Notes: Elaborat o uklanjanju objekta
Član 114
Elaboratom o uklanjanju objekta ili njegovog dijela tehnički se razrađuju rješenja, odnosno postupak i način uklanjanja objekta i stvari koje se nalaze u objektu, prethodno rješavanje pitanja odvajanja priključaka objekta sa energetske i/ili druge infrastrukture i sigurnosne mjere.
Elaborat o uklanjanju objekta ili njegovog dijela sadrži:
1) nacrte, proračune i/ili druge inženjerske dokaze da tokom uklanjanja neće doći do gubitka stabilnosti konstrukcije kojim bi se ugrozio život i zdravlje ljudi ili okolina;
2) tehnički opis uklanjanja objekta ili njegovog dijela i način upravljanja građevinskim materijalom i građevinskim otpadom, odnosno obuhvata zahvata u prostoru nakon uklanjanja objekta ili njegovog dijela;
3) proračun stabilnosti susjednog i drugog zemljišta i/ili susjednih i drugih objekata ako uklanjanje objekta ili način njegovog uklanjanja utiče na stabilnost tog zemljišta i/ili ispunjavanje osnovnih zahtjeva za objekat.
Elaborat o uklanjanju objekta ili njegovog dijela podliježe reviziji.
Elaborat o uklanjanju objekta ili njegovog dijela može da izrađuje privredno društvo koje ispunjava uslove iz člana 122 ovog zakona.
Troškove izrade elaborata o uklanjanju snosi vlasnik objekta.
<number>

## Slide 31: PRIVREMENI OBJEKTI
Privremeni objekti
  objekti, uređaji i oprema čije se postavljanje odnosno građenje ne definiše planskim dokumentom
  postavljaju se odnosno grade u skladu sa Programom privremenih objekata
  zabrana postavljanja ako ugrožavaju komunalne funkcije, infrastrukturu i zelene površine, kulturna dobra sa zaštićenom okolinom, životnu sredinu itd
Program privremenih objekata:
  donosi se za period od pet godina,
  donosi jedinica lokalne samouprave, (u pojedinim slučajevima Ministarstvo), a po prethodno pribavljenoj saglasnosti Ministarstva i organa državne uprave nadležnih za zaštitu kulturnih dobara i zaštitu životne sredine, turizam i saobraćaj
Procedura izgradnje (kao i za ostale objekte neinženjerske objekte)
  Investitor traži UTU,
  UTU izdaje Ministarstvo odnosno jedinica lokalne samouprave, a tehničke uslove izdaje organ za tehničke uslove
  investitor obezbjeđuje tehničku dokumentaciju (radi je projektant)
  Investitor podnosi prijavu nadležnom inspekcijskom organu lokalne uprave (u roku od 15 dana prije početka postavljanja odnosno građenja) uz dokumentaciju:
    dokaz o pravu svojine odnosno drugom pravu na zemljištu;
    dokaz o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja lokalne komunalne takse, za korišćenje javnih površina
    tehničku dokumentaciju izrađenu u skladu sa urbanističkim uslovima iz Programa i tehničkim uslovima pribavljenim od organa za tehničke uslove, i
    saglasnost glavnog gradskog arhitekte u pogledu spoljnog izgleda privremenog objekta.
Notes: Pojam (Član 115)
Privremeni objekti su objekti, uređaji i oprema čije se postavljanje odnosno građenje ne definiše planskim dokumentom.(Bliže uslove za vrstu objekata, uređaja i opreme propisuje Ministarstvo)
Privremeni objekti ne mogu se postavljati, odnosno graditi ako svojim postavljanjem odnosno građenjem narušavaju komunalne funkcije, ugrožavaju infrastrukturu i zelene površine, narušavaju integritet kulturnih dobara sa zaštićenom okolinom, ugrožavaju životnu sredinu, kao ni na lokacijama u neposrednoj blizini primarnih ugostiteljskih objekata definisanim programom privremenih objekata (u daljem tekstu: Program), bez obzira na kategoriju objekta, osim ako su u funkciji primarnog ugostiteljskog objekta.
Program (Član 116)
Privremeni objekti postavljaju se odnosno grade u skladu sa Programom.
Program iz stava 1 ovog člana sadrži, naročito: zone i smjernice sa urbanističkim uslovima za postavljanje privremenih objekata, kao i vrste, oblik i dimenzije privremenih objekata.
Program donosi jedinica lokalne samouprave, za period od pet godina, a po prethodno pribavljenoj saglasnosti Ministarstva i organa državne uprave nadležnog za turizam i organa uprave nadležnih za zaštitu kulturnih dobara i zaštitu životne sredine u odnosu na zaštićena područja, kao i organa uprave nadležnog za saobraćaj u odnosu na privremene objekte uz državni put i organa lokalne uprave nadležnog za saobraćaj u odnosu na privremene objekte uz opštinski put
Izuzetno od stava 3 ovog člana, za područja morskog dobra, odnosno nacionalnog parka, Program donosi Ministarstvo, po prethodno pribavljenom mišljenju jedinice lokalne samouprave, organa državne uprave nadležnog za turizam i organa uprave nadležnih za zaštitu kulturnih dobara i zaštitu životne sredine, kao i organa uprave nadležnog za saobraćaj u odnosu na privremene objekte uz državni put i organa lokalne uprave nadležnog za saobraćaj u odnosu na privremene objekte uz opštinski put
Program se objavljuje na internet stranici Ministarstva odnosno jedinice lokalne samouprave u roku od tri dana od dana donošenja.
Urbanističke uslove za privremene objekte izdaje Ministarstvo odnosno jedinica lokalne samouprave, a tehničke uslove izdaje organ za tehničke uslove.
Na izdavanje urbanističkih odnosno tehničkih uslova shodno se primjenjuju odredbe člana 74 ovog zakona.
Za izdavanje uslova iz stava 6 ovog člana plaća se naknada čiju visinu određuje Vlada.
Uslov postavljanja, odnosno građenja privremenog objekta (Član 117)
Privremeni objekat investitor može da postavi, odnosno gradi na osnovu prijave i dokumentacije propisane ovim zakonom.
Dokumentacija iz stava 1 ovog člana sadrži:
1) dokaz o pravu svojine odnosno drugom pravu na zemljištu;
2) tehničku dokumentaciju izrađenu u skladu sa urbanističkim uslovima iz Programa i tehničkim uslovima pribavljenim od organa za tehničke uslove, i
3) saglasnost glavnog gradskog arhitekte u pogledu spoljnog izgleda privremenog objekta.
Dokumentacija iz stava 2 tačka 2 ovog člana, u zavisnosti od vrste i namjene privremenog objekta, može biti tipski projekat, odnosno druga vrsta projekta.
Prijavu iz stava 1 ovog člana i dokumentaciju iz stava 2 ovog člana, investitor je dužan da podnese nadležnom inspekcijskom organu lokalne uprave u roku od 15 dana prije početka postavljanja odnosno građenja.
Saglasnost iz stava 2 tačka 3 ovog člana ne odnosi se na uređaje i opremu, kao što su stacionarne stanice u okviru državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha, antene mobilne telefonije i sl.
<number>

## Slide 32: POMOĆNI OBJEKTI
Pomoćni objekti
  smatraju se objekti koji čine funkcionalnu cjelinu sa stambenim, poslovnim i stambeno-poslovnim objektom, kao i objekti koji su u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti (garaže van osnovnog objekta, bazeni, ostave, septičke jame, bunari, ograde, međe, podzide, potporni zidovi pristupne rampe, liftovi i slični objekti za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, štale...); pomoćni objekti u funkciji zaštite i valorizacije nepokretnih kulturnih dobara (zaštitne konstrukcije, centri za posjetioce, info-pultovi, prostori za prezentacije); foto-naponski paneli za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, snage do 10 kW, na krovu osnovnog odnosno drugog pomoćnog objekta.
  Uslovi za postavljanje odnosno građenje pomoćnih objekata definišu se planskim dokumentom.
Procedura izgradnje (kao i za ostale objekte neinženjerske objekte)
  Investitor traži UTU,
  UTU izdaje Ministarstvo odnosno jedinica lokalne samouprave, a tehničke uslove izdaje organ za tehničke uslove
  investitor obezbjeđuje tehničku dokumentaciju (radi je projektant)
  Investitor podnosi prijavu nadležnom inspekcijskom organu lokalne uprave (u roku od 15 dana prije početka postavljanja odnosno građenja) uz dokumentaciju:
    dokaz o pravu svojine odnosno drugom pravu na zemljištu;
    tehničku dokumentaciju izrađenu u skladu sa urbanističkim uslovima
Notes:   Pomoćni objekti
Pojam
Član 118
Pomoćnim objektima smatraju se objekti koji čine funkcionalnu cjelinu sa stambenim, poslovnim i stambeno-poslovnim objektom, kao i objekti koji su u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti.
Uslovi za postavljanje odnosno građenje pomoćnih objekata definišu se planskim dokumentom.
Vrste pomoćnih objekata
Član 119
Pomoćnim objektima smatraju se:
1) pomoćni objekti koji služe korišćenju stambenog odnosno poslovnog objekta (garaže koje nijesu u sklopu osnovnog objekta, bazeni, ostave, septičke jame, bunari, ograde, međe, podzide, potporni zidovi i sl.);
2) pristupne rampe, liftovi i slični objekti za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, i
3) ekonomski objekti na poljoprivrednom gazdinstvu (objekti za gajenje životinja, prateći objekti za gajenje životinja, objekti za skladištenje stočne hrane, objekti za smještaj poljoprivredne mehanizacije, alata i oruđa, objekti za skladištenje poljoprivrednih proizvoda i drugi slični objekti).
4) pomoćni objekti u funkciji zaštite i valorizacije nepokretnih kulturnih dobara (zaštitne konstrukcije, centri za posjetioce, info-pultovi, prostori za prezentacije); i
5) foto-naponski paneli za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, snage do 10 kW, na krovu osnovnog odnosno drugog pomoćnog objekta
Uslov postavljanja odnosno građenja pomoćnog objekta
Član 120
Pomoćni objekat investitor može da postavi odnosno gradi na osnovu prijave i dokumentacije propisane ovim zakonom.
Dokumentacija iz stava 1 ovog člana sadrži:
1) dokaz o pravu svojine odnosno drugom pravu na zemljištu i
2) tehničku dokumentaciju izrađenu u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima.
Dokumentacija iz stava 2 tačka 2 ovog člana, u zavisnosti od vrste i namjene pomoćnog objekta, može biti tipski projekat, odnosno druga vrsta projekta.
Prijavu iz stava 1 ovog člana i dokumentaciju iz stava 2 ovog člana, investitor je dužan da podnese nadležnom inspekcijskom organu lokalne uprave u roku od 15 dana prije početka postavljanja odnosno građenja.
<number>