## Slide 1: OSNOVE MEHANIKE TLA I STIJENA
UVODNO PREDAVANJE

## Slide 2: osnovne informacije
Ciljevi izučavanja predmeta:
Sticanje znanja o svojstvima materijala koji čine tlo i stene.
Ishodi učenja
Studenti će biti u stanju da: Kategorišu tla prema jedinstvenoj klasifikaciji , odrede granice konzistencije , definišu zbijenost nasipa po Proktoru, odrede filtracione karakteristike tla u laboratoriji, mjere stišljivost tla u laboratoriji, Proračunaju slijeganje za temelje plitkog fundiranja, odrede smičuću čvrstoću tla iz direktnog opita i opita triaksijalne kompresije , prepoznaju osnovne oblike nestabilnosti terena – klizišta, prepoznaju razliku između stijene i tla.
Nastavnik: Slobodan Živaljević
slobodanz@ucg.ac.me / kabinet 126
Saradnik: Borko Miladinović
Literatura:
Mehanika Tla - Prof.dr. M. Maksimović, Izdanje Gros knjiga Beograd
Mehanika tla u inženjerskoj praksi.-R.Obradović, N.Najdanović- Izdanje Rudarski Institut Beograd
Osnove mehanike stena.Prof.B.Kujundžić. Gradjevinski kalendar 1977, 1979.

## Slide 3: osnovne informacije
Konsultacije – online
Zoom / viber +382 69 388 355
Domaći zadaci – maksimalno 10 poena
Kolokvijum maksimalno 40 poena (kolokvijum se smatra položenim ukoliko se osvoji min 20 poena). U okviru kolokvijuma se rade dominantno zadaci -proračuni.
Završni ispit – maksimalno 50 poena (ispit se smatra položenim ukoliko se osvoji min 25 poena). Završni ispit se sastoji od: ispitnih pitanja koja se odgovaraju usmeno i/ili testa. Pitanja za usmeni dio ispita su prilog ovoj informaciji (pitanja na ispitu ne moraju u potpunosti biti indentična onim sa spiska, već mogu biti kombinovana ili ograničena samo na jedan dio pitanja). U okviru završnog ispita se odgovara dominantno teoretski dio ispita.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

## Slide 4: DEF. PREDMETA MEHANIKE TLA OBLICI INTERAKCIJE TLA I OBJEKATA, TLO KAO GRAĐ. MATERIJAL, DEF. NASTANKA TLA. TLO KAO TROFAZNI SISTEM, POKAZATELJI STANJA TLA: POROZNOST, VLAŽNOST, JED. TEŽINA, STEPEN ZASIĆENJA.

## Slide 5: POSTANAK TLA
Sa građevinske tačke gledišta, tlo je prirodna mešavina mineralnih zrna, koja se mogu razdvojiti mehaničkim postupkom. Tlo je, najčešće, necementirani skup granularnog (zrnastog) materijala mineralnog i organskog porekla. Cementne veze između zrna mogu u izvesnoj meri uticati na mehaničko ponašanje mase tla ali se podrazumeva da su cementne veze između zrna relativno slabe. Ukoliko su cementne veze znatne čvrstoće, tada se najčešće može govoriti o steni, a ne o tlu.
Tlo nastaje kao proizvod mnogih hemijskih i fizičkih procesa raspadanja površinskih delova stena koji su izloženi spoljnim uticajima. Zrna tla nastaju u cikličnom procesu raspadanja čvrstih stena usled uticaja temperaturnih promena, sunca, vode i hemijskih procesa
Transportovana i rezidualna tla
Transportovana tla su nastala na jednom mjestu, a zatim su transportovana i deponovana na drugo, dok su rezidualna tla ostala na mjestu gdje su nastala raspadanjem stijene.

## Slide 6: fizički procesi
Izazivaju raspadanje osnovne stene na fragmente, komade stena različitih veličina
Zamrznuta voda u prslinama, ciklično mržnjenje i kravljenje može izazvati degradaciju do znatne dubine
U drugim ekstremnim uslovima visokog zagrevanja površine u pustinjama kamen se zagreje do relativno visoke temperature u toku dana, a posle se u toku noći ponovo relativno brzo hladi.
Fizički procesi pri nastanku tla nakon degradacije osnovne stene mogu se opisati erozijom usled dejstva vjetra, vode ili glečera.
Rezultat fizičkog raspadanja su čestice koje imaju isti sastav kao i stijena od koje su nastale

## Slide 7: HEMIJSKI procesi
Izazivaju promenu tipa minerala osnovne stene usled dejstva vode.
Hemijsko raspadanje proizvodi nove minerale, mehanički slabije i veće zapemine od minerala u zdravoj steni.
Krupnija zrna su čvršća i mineral je najčešće kvarc.
Manja zrna su verovatno slabija. Gline čine tla sastavljena od mekih sitnih čestica da se optičkim mikroskopom ne mogu jasno videti. Ove pokazuje da se može očekivati izvesna razlika u mehaničkom ponašanju.

## Slide 8: TRANSPORTOVANA TLA
Transportovana tla su nastala na jednom mjestu, a zatim su transportovana i deponovana na drugo.
Gravitacija
Voda
Vjetar
Glečeri

## Slide 9: SIPAR
LES

## Slide 10
Glacijalni sediment
Drobina, valuci, pijesak i prašina glacijalnog porijekla (Dr,Vl,P,Pr) – morene (geotehnička sredina „C“); transport ovog materijala je vršen lednicima i taložene posle otapanja lednika, veće debljine i preko 10m. Litološki su izgrađeni od različitog materijala: krečnjaka, dolomita, pješčara, rožnjaca, breča, konglomerata i sl. sa pjeskovito prašinastim vezivom i lokalno cementovani karbonatnim vezivom. Tkođe granulometriski su heterogeni, naginju dobro granulisanom tlu. Drobina i valuci-šljunkovi su cm-dm (do 1m) veličine odlomaka, poluzaobljenih do zaobljenih formi.

## Slide 11: identifikacija i klasifikacija
Inženjerske osobine tla:
čvrstoća
kompresibilnost
vodopropusnost
ugradljivost
Biraju se kriterijumi za klasifikaciju koji omogućuju klasifikovanje uz minimalni napor i trošak, tako da se nakon završene klasifikacije može dobiti orijentaciona predstava o mogućem ponašanju i svojstvima tla.
Osnovni klasifikacioni pokazatelji:
veličina zrna tla
plastičnost („lepljivost“) tla

## Slide 12: identifikacija i klasifikacija
Kao generalna osnova za klasifikaciju normalnog, pretežno neorganskog tla, usvojena je podela na dvije glavne klase sa graničnom vrijednošću veličina zrna od 0,075 mm, a u nekim zemljama za granicu se usvaja veličina zrna od 0,074 ili 0,06 mm, tako da:
krupnozrna tla sadrže preko 50% zrna većih od 0,075 mm (ili 0,06 mm)
sitnozrna tla sadrže preko 50% zrna manjih od 0,075 mm (ili 0,06 mm)
Granulometrijski sastav – granulometrijska kriva
„prečnik“ koji se pripisuje zrnu, je prečnik najveće kuglice, koja može da prođe kroz kvadratni otvor sita iste veličine kroz koji prolazi zrno

## Slide 13: identifikacija i klasifikacija
KRUPNOZRNA TLA variraju sa veličinama zrna od komada stene do šljunka i peska.
Kvarc, zbog svoje tvrdoće i postojanosti, je mineral koji preovladava u sadržaju mnogih šljunkova i pjeskova, ali se pojavljuju i drugi minerali sa različitim relativnim učešćem. Terenska identifikacija je relativno jednostavna
SITNOZRNA TLA se najvećim delom sastoje od zrna prašine i gline.
Ne mogu se sva zrna videti golim okom, menjaju konzistentno stanje sa promjenom sadržaja vode. Za ovu osobinu, koju nemaju krupnozrni materijali, koristi se u Mehanici tla izraz plastičnost.
ORGANSKA TLA u našem podneblju uvek sadrže organske materije, koje se najvećim delom pojavljuju u delimično raspadnutim oblicima vegetacije uz humus

## Slide 14: GRANULOMETRIJSKI SASTAV TLA – opit prosijavanja
ostaje na situ % =

## Slide 15: GRANULOMETRIJSKI SASTAV TLA
ŠLJUNAK
PIJESAK
prašinasta glina?

## Slide 16: GRANULOMETRIJSKI SASTAV TLA
d10
d30
d60
d10 - efektivna veličina zrna
Koeficijent jednoličnosti ili koeficijent uniformnosti
Cu=d60/d10
Koeficijent zakrivljenosti

## Slide 17: GRANULOMETRIJSKI SASTAV TLA
dobra graduiranost
slaba graduiranost
jednolična graduiranost

## Slide 18: oblik zrna: kompaktan, pločast i igličast (izdužen)
Sferičnost X=D/L
Pljosnatost F=B/H
Izduženost E=L/B
Angularnost ili zaobljenost R je mjera oštrine rogljeva i ivica zrna i opisuje se sa:
R=rug/rup
rup – poluprečnik maksimalne upisane sfere
rug – prosječan poluprečnik uglova i ivica
Pljosnata i izdužena zrna imaju tendenciju da se paralelno orjentišu, formirajući niz ravni po kojima je smanjena smičuća čvrstoća.
Igličasta zrna su veoma izduženog oblika E>100, savitljiva su, ali se lako lome pod opterećenjem. Karakteristični mineral atapulgit.
Pločasta zrna imaju malu sferičnost ( <0.01). Tipično, minerali glina. Ako se zrna međusobno paralelno orjentišu mogu se suprostaviti pomjeranjima upravno na njihove ravni, ali se relativno lako pomjeraju pararleno ravnima.

## Slide 19: ODNOSI FAZA I POKAZATELJI FIZIČKOG STANJA TLA
SPECIFIČNA TEŽINA Gs
Ws - težina suvog uzorka tla Vs - zapremina čvrstih čestica
Gs=2.6  2.8
JEDINIČNA TEŽINA ČVRSTIH ČESTICA
JEDINIČNA TEŽINA VODE
gw = 9.807 kN/m3

## Slide 20: ODNOSI FAZA I POKAZATELJI FIZIČKOG STANJA TLA
POROZNOST
KOEFICIJENT POROZNOSTI
SADRŽAJ VODE - VLAŽNOST
Sr=0% suvo tlo
0 < Sr < 100% nezasićeno ili delimično zasićeno tlo,
Sr = 100% zasićeno tlo
STEPEN ZASIĆENJA
SADRŽAJ VAZDUHA

## Slide 21: ODNOSI FAZA I POKAZATELJI FIZIČKOG STANJA TLA
JEDINIČNA TEŽINA TLA
( ZAPREMINSKA TEŽINA)
JEDINIČNA TEŽINA TLA U SUVOM STANJU
JEDINIČNA TEŽINA U ZASIĆENOM STANJU
Sr=100%
EFEKTIVNA ZAPREMINSKA TEŽINA
gz
gw
g’
Sr=0%
1 m3
Sr=100%
Sr=0%
VLAŽNOST PRI ZASIĆENJU