## Slide 1: OSNOVE PROJEKTOVANJA KONSTRUKCIJA PREMA EVROKODU EN 1997: GEOTEHNIČKO PROJEKTOVANJE
Struktura EC7, osnovni pojmovi i projektni pristupi

## Slide 2
STRUKTURA EVROKODA 7
EN 1997- 1 (2017) Geotehničko projektovanje – Dio 1: Opšta pravila
EN 1997-2 (2018) Geotehničko projektovanje – Dio 2: Istraživanje i ispitivanje gradjevinskog tla
Građevinsko tlo
Tlo, stijena ili nasip koji se nalaze na lokaciji prije izvođenja građevinskih radova.
Uporedivo iskustvo
Dokumetovana ili na drugi način jasno utvrđena informacija koja se odnosi na građevinsko tlo
koje se razmatra u projektu, i koja uklučuje iste vrste tla i stijena za koje se slično geotehničko
ponašanje očekuje, u interakciji sa sličnim konstrukcijama. Informacije koje potiču iz
lokaliteta konstrukcije se smatraju posebno značajnim.

## Slide 3
Sadržaj EN 1997-1 Geotehničko projektovanje – Dio 1: Opšta pravila:
Odjeljak 1: Opšte
Odjeljak 2: Osnove geotehničkog projektovanja i proračuna
Odjeljak 3: Geotehnički podaci
Odjeljak 4: Nadzor na izvođenju, osmatranje i održavanje
Odjeljak 5: Nasipanje, odvodnjavanje, poboljšanje i ojačanje tla
Odjeljak 6: Plitko temeljenje
Odjeljak 7: Temeljenje na šipovima
Odjeljak 8: Sidra
Odjeljak 9: Potporne konstrukcije
Odjeljak 10: Hidraulički lom
Odjeljak 11: Opšta stabilnost
Odjeljak 12: Nasipi
+ 9 Priloga
Stabilnost kosina

## Slide 4
STRUKTURA EVROKODA 7
Ankesi (1 normativan+8 informativnih)
A Parcijalni i korelacijski koeficijenti za granična stanja
B Dodatne informacije za projektne pristupe 1, 2, 3
C Primjeri određivanja graničnih zemljanih pritisaka na vertikalne zidove
D Analitički postupak proračuna nosivosti tla
E Poluempirijski postupak proračuna nosivosti tla
F Primjer proračuna sleganja
G Procjena nosivosti plitikih temelja na stijeni
H Granične vrednosti deformacija konstrukcija i pomeranja temelja
J Popis provere za nadzor i monitoring ponašanja

## Slide 5
STRUKTURA EVROKODA 7
Norme za izvođenje specijalnih geotehničkih radova
EN 1536:1999 Bušeni šipovi
EN 1537:1999 Ankeri
EN 12063:1999 Priboji
EN 12699:2000 Utisnuti šipovi
EN 14199:2001 Mikrošipovi
EN ISO 13793:2001 Toplotno projektovanje temelja u cilju sprečavanja mržnjenja

## Slide 6
GEOTEHNIČKE KATEGORIJE
Zavisno od nivoa rizika i mogućih štetnih posledica u slučaju loma, Evrokod definiše tri geotehničke kategorije
Od kategorije direktno zavisi obim i program istražnih radova, proračunski model, parcijalni faktori sigurnosti, nadzor i monitoring
Geotehnička kategorija 1 (Male i jednostavne konstrukcije)
  Lagani objekti sa centričnom silom po stubu manjom od 250kN ili ispod zida manjom od 100 kN/m’
  Potporni zidovi niži od 2m
  Nasipi niži od 3m ispod prometnih površina odnosno 1m ispod temelja
  Jednospratne ili dvospratne stambene zgrade na plitkim temeljima ili šipovima
  Mali iskopi za drenaže

## Slide 7
GEOTEHNIČKE KATEGORIJE
Geotehnička kategorija 2 (pokriva Evrokod)
  Pojedinačni plitki temelji (samci)
  Roštilji
  Šipovi
  Potporni zidovi
  Iskopi
  Oporci i stubovi mosta
  Nasipi i zemljani radovi > 3m
  Geotehnički ankeri

## Slide 8
GEOTEHNIČKE KATEGORIJE
Geotehnička kategorija 3
  Zgrade sa izuzetnim opterećenjem, višespratni podrumi
  Brane, veliki mostovi i tuneli u lošem tlu i sa prisustvom vode
  Temelji mašina sa velikim dinamičkim opterećenjem
  Priobalne konstrukcije
  Nuklearne centrale
  Industrijski objekti koji koriste opasne hemikalije
  Zgrade jače osetljive na seizmička opterećenja
  Iskopi u složenim uslovima (uglavnom u urbanim sredinama)
  Konstrukcije na kolapsibilnom tlu

## Slide 9
GEOTEHNIČKE KATEGORIJE

## Slide 10
GEOTEHNIČKE KATEGORIJE
GK Rizik Obim i vrsta istražnih radova
1 zanemarljiv minimalni zahtevi
2 uobičajen uobičajeni, odredbe Evrokoda 1997-2
3 veliki Najmanje kao za GK2. Često potrebni dopunski istražni radovi i kompleksniji in-situ i lab. opiti

## Slide 11
EVROKOD - oznake
Osnovne oznake
Geometrijski podaci – a
Dejstva – F,∆
Uticaji od dejstva – E
Materijalni parametri – X
Otpornost(nosivost) – R
Oznake u indeksu
k – karakteristična vrednost
rep – reprezentativna vrednost
d – proračunska(projektna vrednost)

## Slide 12
GRANIČNA STANJA
Proračun konstrukcija se zasniva na konceptu dokaza graničnih stanja nosivosti
upotrebljivosti i trajnosti, primenom metode parcijalnih koeficijenata sigurnosti
odnosno proračunskih vrednosti za sve proračunske situacije
Tradicionalni pristup
DOPUŠTENI NAPONI
(Pravilnik o Tehnickim Normativima Za Temeljenje Gradjevinskih Objekata)
Savremeni pristup
GRANIČNA STANJA
(Evrokod)
GLOBALNI FAKTOR SIGURNOSTI Fs
PARCIJALNI KOEFICIJENTI SIGURNOSTI γ
SLIČNO KONAČNO REŠENJE

## Slide 13
EN 1997-2 (2018) Geotehničko projektovanje – Dio 2: Istraživanje i ispitivanje gradjevinskog tla
Građevinsko tlo
Tlo, stijena ili nasip koji se nalaze na lokaciji prije izvođenja građevinskih radova.
2.4 Proračun geotehničke konstrukcije
2.4.1 Opšte
(2) U građevinskoj geotehnici poznavanje uslova tla zavisi od obima i kvaliteta geotehnickih istraživanja.
To poznavanje i kontrola izvođenja tih radova značajniji su za ispunjenje osnovnih zahtjeva od postignute preciznosti u proračunskim modelima i parcijalnim koeficijentima.
EN 1997- 1 (2017) Geotehničko projektovanje – Dio 1: Opšta pravila

## Slide 14
EN 1997-2 (2018) Geotehničko projektovanje – Dio 2: Istraživanje i ispitivanje gradjevinskog tla:
Odjeljak 1: Opšte
Odjeljak 2: Osnove za projektovanje geotehničkih konstrukcija
Odjeljak 3: Uzorkovanje tla i stijene i mjerenja podzemne vode
Odjeljak 4: Terenska ispitivanja tla i stijene
Odjeljak 5: Laboratorijska ispitivanja tla i stijene
Odjeljak 6: Izvještaj o istraživanju građevinskog tla
+ 24 Priloga
1.1.2 Predmet i područje primjene EN 1997-2
(1) EN 1997-2 je predviđen za upotrebu zajedno sa EN 1997-1 i daje dodatna pravila u odnosu na EN 1997-1 koja se odnose na:
- planiranje i izvještavanje o istraživanju građevinskog tla;
- opšte zahtjeve za niz uobičajenih laboratorijskih i terenskih ispitivanja;
- interpretacija i vrednovanje rezultata ispitivanja;
- određivanje vrijednosti geotehničkih parametara i koeficijenata.
Dodatno su dati primjeri primjene rezultata terenskih ispitivanja za projektovanje.
NAPOMENA Uspostavljanje karakterističnih vrijednosti je obuhvaćeno u EN 1997-1.

## Slide 15
EN ISO 22476
Geotehničko istraživanje i ispitivanje - Ispitivanje na terenu
Djelovi 1-13
EN ISO 14688,14689
Geotehničko istraživanje i ispitivanje - Identifikacija i klasifikacija tla i stijena
EN ISO 22475-1
Geotehničko istraživanje i ispitivanje - Metode uzorkovanja i mjerenja nivoa podzemnih voda - Dio 1: Tehnički principi za izvođenje
EN 1997-2 (2018) Geotehničko projektovanje – Dio 2: Istraživanje i ispitivanje gradjevinskog tla:
CEN ISO/TS 17892
Laboratorijski testovi
Djelovi 1-12

## Slide 16
U slučaju parametara tla ili stijena, kada se ne raspolaže sa dovoljno statističkih podataka (ograničen broj ispitivanja) za određivanje karakterističnih vrijednosti, izboru karakteristične vrijednosti Evrokod 7 posvećuje posebnu pažnju te umesto statističke obrade upućuje na opreznu procenu (“cautious estimate’’) vrijednosti parametra koji utiče na pojavu graničnog stanja (statistički slično kao srednja vrijednost umanjena za pola standardne devijacije parametra)
Evrokod ne daje precizne smernice za opreznu procenu vrednosti geotehničkih parametara
Uticajni faktori (oblik mehanizma loma, relevantna zona tla)
SVOJSTVA MATERIJALA– karakteristična vrijednost

## Slide 17
T1 T2 L1 L2
N1 Iz1 Iz2 N2
Terenski (T) i laboratorijski (L) opiti
Korelacije (K)
Neposredne (N)
Izvedene (Iz)
velicine parametara
K1
K1
Oprezna procjena
Karakteristična vrijednost Xk
Projektna vrijednost Xd=Xk/gm
Podaci iz drugih izvora
geologija
susjedna gradilišta
iskustvo
EN 1997-2

## Slide 18
SVOJSTVA MATERIJALA– karakteristična vrednost
Parametar tla (X ) simbol Xk/Xsrednje
Tangens efektivnog ugla trenja tanφ' 0.95
Efektivna kohezija c' 0.80
Nedrenirana čvrstoća cu 0.85
Modul stišljivosti Ms(Eoed) 0.80
Zapreminska težina γ 1.00
Preporuka za opreznu procenu karakterističnih vrednosti parametra tla iz njihove srednje vrijednosti (Orr&Farrell 1999)

## Slide 19
PRORAČUNSKE VREDNOSTI – svojstva materijala, nosivosti
Proračunske vrednosti svojstava materijala Xd određuju se deljenjem karakteristične vrednosti svojstva parcijalnim koeficijentom sigurnosti za svojstva. Za proračunske vrednosti nosivosti, kao kod proračunskih vrednosti uticaja od dejstava, u većini slučajeva može se uvesti uprošćenje
γM,i - koeficijent sigurnosti za materijale - obuhvata nepouzdanosti karakterističnih vrednosti svojstava materijala i nepouzdanosti modeliranja nosivosti

## Slide 20
GRANIČNA STANJA NOSIVOSTI - ULS
  EQU - gubitak ravnoteže konstrukcije ili tla tretiranih kao kruto telo
  STR - lom ili neprihvatljivo velike deformacije konstrukcije ili njenog dela uključujući temelje, šipove, potporne zidove
  GEO - lom ili neprihvatljivo velike deformacije tla
  UPL - gubitak ravnoteže konstrukcije ili tla usled delovanja pornog pritiska (izdizanje) ili druga vertikalna delovanja zatežuće sile (EN7)
  HYD - hidraulički slom used prevelikog hidrauličkog gradijenta (EN7)

## Slide 21
GRANIČNA STANJA NOSIVOSTI
NPV-2
NPV-1
STENA
STENA
Unutrašnja erozija
Ključanje tla

## Slide 22
GRANIČNA STANJA NOSIVOSTI
  PROVERA GRANIČNIH STANJA NOSIVOSTI
  Propisanim merama - usvajanjem “recepata” ili “prepisivanjem” (jednostavnije konstrukcije, uporedivo iskustvo)
  Analitičkim (numeričkim) proračunom
  Ispitivanjem (modelska ispitivanja, probna opterećenja)
  Metodom opažanja (zasniva se na pretpostavkama o tlu i praćenju ponašanja konstrukcije tokom izvođenja – u slučaju odstupanja od predviđenog vrši se korekcija osnovnog rešenja; zahteva poseban oprez, organizaciju izvođenja i obučeni nadzor; nije uvijek primenjivo)

## Slide 23
GRANIČNA STANJA NOSIVOSTI
  PROVERA PRORAČUNOM
  Za granična stanja STR i GEO, potrebno je dokazati da proračunske vrednosti uticaja Ed, usled najnepovoljnije kombinacije dejstava u svim relevantnim proračunskim situacijama, nisu veće od odgovarajućih proračunskih vrednosti nosivosti Rd
  Za granična stanja gubitka ravnoteže konstrukcije kao krutog tela, na primer usled preturanja EQU, potrebno je dokazati

## Slide 24
PRORAČUNSKI PRISTUPI ZA (GEO)
Proračunski pristup (PP) | Mesto primene parcijalnih koeficijenata | Broj kombinacija proračuna
1 | Na izvoru: primena na dejstva i na parametre tla (osim za šipove i ankere) | 2 (dve kombinacije parcijalnih koeficijenata za dejstva i otpornosti; u jednoj kombinaciji parcijalni koeficijenti za dejstva su jednaki 1, a u drugoj tu vrednost imaju parcijalni koeficijenti za parametre tla)
2 | Na mestu uticaja od dejstva:primena na dejstva ili uticaje od dejstva i na otpornost | 1
3 | Na izvoru: primena na dejstva i na parametre tla | 1

## Slide 25
PRORAČUNSKI PRISTUPI ZA (GEO)
Proračunski pristup (PP) | Kombinacije
1 | A1+M1+R1 A2+M2+R1
2 | A1+M1+R2
3 | A1 ili A2+M2+R3
Proračunski pristup (PP) | Kombinacije | Dejstva na konstrukciju | Geotehnička dejstva | Otpornost tla
1 | Kombinacija 1 Kombinacija 2 | A1 A2 | M1+A1 M2+A2 | M1+R1 M1+R4
2 |  | A1 | M1+A1 | M1+R2
3 |  | A1 | M2+A2 | M2+R3

## Slide 26
PARCIJALNI KOEFICIJENTI ZA DEJSTVA
Proračunski pristup (PP) | Kombinacije
1 | A1+M1+R1 A2+M2+R1
2 | A1+M1+R2
3 | A1 ili A2+M2+R3
Granično stanje | Dejstvo | Povoljnost | Simbol | Vrednost | 
 |  |  |  | A1 | A2
STR/GEO | Stalno | Nepovoljno | γG;sup | 1.35 | 1.00
 |  | Povoljno | γG;inf | 1.00 | 1.00
 | Povremeno | Nepovoljno | γG;sup | 1.50 | 1.30
 |  | Povoljno | γG;inf | 0.00 | 0.00
EQU/UPL | Stalno | Nepovoljno | γG;dst | 1.10 | 
 |  | Povoljno | γG;stb | 0.90 | 
 | Povremeno | Nepovoljno | γG;dst | 1.50 | 
 |  | Povoljno | γG;stb | 0.00 | 
HYD | Stalno | Nepovoljno | γG;dst | 1.35 | 
 |  | Povoljno | γG;stb | 0.90 | 
 | Povremeno | Nepovoljno | γG;dst | 1.50 | 
 |  | Povoljno | γG;stb | 0.00 | 

## Slide 27
Proračunski pristup (PP) | Kombinacije
1 | A1+M1+R1 A2+M2+R1
2 | A1+M1+R2
3 | A1 ili A2+M2+R3
Granično stanje | Parametar tla | Simbol | Vrednost | 
 |  |  | M1 | M2
EQU/GEO/ STR/UPL | Ugao unutrašnjeg trenja | γϕ’ | 1.00 | 1.25
 | Efektivna kohezija | γc’ | 1.00 | 1.25
 | Nedrenirana čvrstoća | γcu | 1.00 | 1.40
 | Jednoaksijalna čvrstoća | γqu | 1.00 | 1.40
 | Zapreminska težina | γγ | 1.00 | 1.00
 | Čvrstoća betona | γc | 1.50 | 
 | Čvrstoća čelika | γs | 1.15 | 
PARCIJALNI KOEFICIJENTI ZA MATERIJALNE PARAMETRE

## Slide 28
Proračunski pristup (PP) | Kombinacije
1 | A1+M1+R1 A2+M2+R1
2 | A1+M1+R2
3 | A1 ili A2+M2+R3
PARCIJALNI KOEFICIJENTI ZA OTPORNOSTI
Granično stanje | Geotehnički problem | Otpor | Simbol | Vrednost |  |  | 
 |  |  |  | R1 | R2 | R3 | R4
GEO/STR | Plitki temelji | Nosivost | γR;v | 1.00 | 1.40 | 1.00 | 1.00
 |  | Klizanje | γR;h | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 1.00
 | Šipovi | Nosivost baze | γB | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 1.30
 |  | Nosivost omotača | γS | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 1.30
 |  | Ukupna nosivost | γt | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 1.30
 |  | Nosivost omotača na zatezanje | γS;t | 1.25 | 1.15 | 1.10 | 1.60
 | Ankeri | Privremeni | γa;t | 1.10 | 1.10 | 1.00 | 1.10
 |  | Trajni | γa;p | 1.10 | 1.10 | 1.00 | 1.10
 | Potporne konstrukcije | Nosivost | γR;v | 1.00 | 1.40 | 1.00 | 1.00
 |  | Klizanje | γR;h | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 1.00
 |  | Otpornost tla | γR;e | 1.00 | 1.40 | 1.00 | 1.00
 | Kosine i globalna stabilnost | Otpornost tla | γR;e | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 1.00

## Slide 30
GRANIČNA STANJA UPOTREBLJIVOSTI
  Dokaz graničnih stanja upotrebljivosti (SLS) za cilj ima da obezbedi normalno funkcionisanje objekta (da služi svojoj nameni), komfort ljudi i izgled konstrukcije
  Potrebno je dokazati, da proračunska vrednost uticaja Ed, koja je propisana u kriterijumu upotrebljivosti, usled najnepovoljnije kombinacije dejstava u svim relevantnim proračunskim situacijama, nije veća od granične proračunske vrednosti relevantnog kriterijuma upotrebljivosti Cd

## Slide 31
GRANIČNA STANJA UPOTREBLJIVOSTI-EN 7
  Neprihvatljivo velika sleganja
  Prekomerne deformacije
  Neprihvatljive vibracije
  Preterana buka
  Izdizanje temelja usljed bubrenja ili smrzavanja tla
  Preterani dotok vode I zagađivača