## Slide 1: OSNOVE MEHANIKE TLA I STIJENA
nosivost šipova (pile bearing capacity)

## Slide 2
  Način prenošenja vertikalnog opterećenja kod šipova
  Stojeći šip
  Lebdeći šip
  Kombinovani prenos i bazom i omotačem
Qb=Q
Qs=Q
  ts
Q=Qb+Qs
Baza
šipa
Qb- dio sile koji prihvata baza
Qs- dio sile koji prihvata omotač stabla trenjem, smičućim silama po omotaču
  Animacija izvođenje bušenog šipa (bored pile)
DL
ts
dio omotača šipa-površina kontakta između šipa i tla

## Slide 3
  nosivost baze
  Ab- površina baze šipa
  Granična nosivost šipa
  nosivost omotača
  qb.f – granična nosivost tla u oblasti baze šipa
  DL- dužina dijela šipa
  as- površina omotača stabla šipa po jedinici dužine
  ts,f – smičuća čvrstoća, granični napon smicanja na kontaktu omotača i tla
  Nosivost baze šipa
  Granična nosivost tla u oblasti baze šipa
  relativno mala veličina,
  pa se zanemaruje
  Šip se može posmatrati kao dubok temelj kružnog
  ili kvadratnog oblika:
  Pretpostavljeni mehanizmi loma
  Nc*-faktor nosivosti sa faktorima oblika i dubine Nc sc dc
  Nq*-faktor nosivosti sa faktorima oblika i dubine Nq sq dq
  Vertikalni napon u nivou baze šipa q0=gDf
  Oblik mehanizma loma tla u području baze šipa je
  manje poznat nego u slučaju plitkog temelja.
  Faktori nosivosti Nq* za dubok temelj dobijeni
  teorijskim postupcima ili predloženi poluempirijski

## Slide 4
  Granična nosivost omotača šipa
  ca – adhezija tj. kohezija na kontaktu omotača stabla šipa i tla
  Granični smičući napon na kontaktu omotača i tla:
  sh – horizontalni napon na kontaktu omotača stabla šipa i tla
  d – ugao trenja između tla i omotača šipa koji zavisi od vrste materijala od kojeg je izrađen šip: za betonske i drvene šipove
  d=f a za čelične d= f/2.
sh=K0sv
DL
ts
  Sile na kontaktu
  površine šipa-omotača i tla