## Slide 1: Fundiranje 2020
IV predavanje. Ukršteni temeljni nosači. Pločasti temelji.
Ukršteni temeljni nosači, temelji oblika roštilja.
Temelji oblika ploča, pločasti temelji.
Uobičajeni načini proračuna i osnovni principi proračuna plitkih temelja.

## Slide 2: Ukršteni temeljni nosači, temelji oblika roštilja.
Međusobno povezana dva unakrsna niza temeljnih nosača
-AB temelji više nizova stubova - primjenjuju se kada treba prenijeti velika opterećenja na podlogu male otpornosti - kada se zahtijevaju što manja diferencijalna slijeganja stubova objekta
-Visinu temelja bi trebalo usvojiti tako da je koeficijent opšte krutosti K  0,40. -Usvojiti širine Bi temeljnih nosača tako da se težište ukupne naležuće površine tem.konstrukcije poklopi sa napadnom tačkom rezultante R svih elemenata konstrukcije nad temeljnom.
Približan proračun ukrštenih temeljnih nosača se svodi na proračun pojedinih, izdvojenih temeljnih nosača, kao da su nezavisni od ostalih.

## Slide 3: Temelji oblika ploča, pločasti temelji.
1. opterećen sa više nizova stubova, ili i zidova 2. Odnos strana osnove pločastog temelja L<2B velika opterećenja na podlogu male otpornosti 3. savitljivost mu je istog reda veličine u oba pravca.
kada treba veliko opterećenje prenijeti na malu osnovu ili kada je otpornost podloge mala.
kada je tlo heterogeno a ima i stišljivih proslojaka. Žele se što manja diferencijalna slijeganja.
kada je ploča dio elementa konstrukcije objekta koji se fundira ( dio rezervoara za neku tečnost, donja ploča podrumskog prostora i sl.)
Pločasti temelj ispod zidova je temeljni nosač. Računa se na 1.0 m’.
pn
V
proboj

## Slide 4: Temelji oblika ploča, pločasti temelji
Povećanje krutosti ploče – ploča sa ukrštenim podvlakama
Ploča sa pečurkama
pečurkasto
ojačanje
Ovakvi temelji se manje povijaju,
a reaktivni pritisci su ravnomjerniji.

## Slide 5: Temelji oblika ploča, pločasti temelji
Ukoliko su potrebne još kruće temeljne ploče koje se praktično ne savijaju
već se translatorno sležu onda i gradimo i sa gornjom pločom.
Tačniji proračuni posmatraju ploču kao cjelinu – ploča je površinski nosač.
Sandučaste ploče
U račun se uvodi savitljivost betonske konstrukcije temelja,
a tlu se pripisuju elastična svojstva.
Ploča se posmatra kao cjelina,a reaktivni pritisci tla su reljefnog oblika.
Povećavaju se pod stubovima, a smanjuju u poljima.
Temelji na elastičnoj podlozi ( Knjiga Fundiranje 2)
Običan, klasični proračun isjeca ploču u osnovi u unakrsne trake.
Ploča se sječe u polovinama raspona između stubova. Svaka od isječenih traka
računa se kao temeljni nosač sa pravolinijskim reaktivnim opterećenjem.
Proračun pločastih temelja

## Slide 6: Uobičajeni načini proračuna i osnovni principi proračuna plitkih temelja
Klasičnim postupkom proračuna usvaja se da je raspodjela reaktivnog opterećenja pravolinijskog oblika,dobivena na bazi ravnoteže sila u ravni
Na osnovu ovakvog reaktivnog opterećenja izračunavaju se statički uticaji u mjerodavnim presjecima
Određuje se visina, armatura i kvalitet betona temeljne konstrukcije
Rezultati ovakvih proračuna su približne vrijednosti stvarnih. Međuti, proračuni su izuzetno prosti i jednostavni, a dobivene dimenzije temelja konstrukcijski i ekonomski uglavnom zadovoljavaju.
Proračun temelja na elastičnoj podlozi
Vinklerov model tla – najprostiji oblik ovih proračuna
Proračun duži od klasičnog, međutim tačniji je, jednostavan je i dosta se koristi.
Treća grupa proračuna plitkih temelja, elastična svojstva tla prikazuje ranim reološkim modelima.
Proračuni se svode na iznalaženje pritisaka tla koji zadovoljavaju deformaciju podloge i savijanje temeljne kontrukcije
elastoplastična svojstva tla, granični pritisci

## Slide 7: Uobičajeni proračun temeljne ploče
( primjer iz knjige Fundiranje 2)
Kontrola ploče na proboj
Mjerodavan stub B2
V=2392kN

## Slide 8: Uobičajeni proračun temeljne ploče
Provjera koeficijenta apsolutne krutosti
Statički uticaji
Traka 2

## Slide 9: Klasični postupak proračuna temeljnih nosača
Reaktivno opterećenje temelja – pritisak tla pravolinijski
Statički određen nosač
Statički neodređen nosač
Dijagram za dimenzionisanje
Q1l+Q1d=V1
Q1l+Q1dV1
usvaja se
ht=max {hQ, hM}
Mjerodavna transverzalna sila
Qmax
Mjerodavni moment savijana
pravougaoni presjek max M
T presjek max M pod stubom
K>0.40 ?
pn

## Slide 10: Proračun temeljnog nosača sa 3 stuba – uobičajeni postupak
1/ Određivanje dužine temeljnog nosača
2/ Reaktivno opterećenje temelja

## Slide 11: Proračun temeljnog nosača sa 3 stuba – uobičajeni postupak
Momenti savijanja ispod stubova
Transverzalne sile
3,2
3,7
Statički određen nosač

## Slide 12: Proračun temeljnog nosača sa 3 stuba – uobičajeni postupak
Statički neodređen nosač
Jednačina tri momenta

## Slide 13: Proračun temeljnog nosača sa 3 stuba – uobičajeni postupak
Dimenzionisanje
Aa

## Slide 14: Proračun temeljnog nosača sa 3 stuba – uobičajeni postupak
Donja ploča
6253 kN
Kontrola usvojene visine d

## Slide 15: Fundiranje 2020
Nastavnik: Slobodan Živaljević
slobodanz@ucg.ac.me / kabinet 126
Konsultacije: srijeda 14-16h / petak 14-16h
(Click the arrow when in Slide Show mode)
Notes: In Slide Show mode, click the arrow to enter the PowerPoint Getting Started Center.