## Slide 1: Fundiranje 2020
IX predavanje. Šipovi u temeljima. Proračun sila u šipovima.
Šipovi u temeljima
Proračun sila u šipovima
Analitički proračun
Grafički proračun

## Slide 2: Šipovi u temeljima
AB naglavnica
Osni razmak između šipova
Ukoliko su osni razmaci između šipova mali, uticajne zone, zone angažovanja tla, se preklapaju, dolazi do peopterećenja tla i temelj se sleže. Temelj na šipovima se pretvara u duboki masivan temelj i kao takav se i ispituje.
uticajne zone
uticajne zone

## Slide 3: Šipovi u temeljima
min 10cm
zategnut šip
lebdeći šipovi
dozvoljena sila Sdoz šipa u grupi
Dozvoljena sila šipa u grupi jednaka je dozvoljenoj sili pojedinačnog šipa, pod uslovom ako je šip izrazito stojeći, i kada je bazom ugrađen u tlo velike otpornosti ako je: ep>3d (a)
Ako su šipovi u temelju lebdeći ili izrazito lebdeći, dozvoljena sila šipa u grupi jednaka je dozvoljenoj sili pojedinačnog šipa, kada je osni razmak šipova: emin>1/10 l
B
emin=1/10 l

## Slide 4: Kontrola temelja na šipovima kao cjeline (kao masivan temelj)
Temelji na šipovima moraju se kontrolisati i kao cjelinu, kao masivan temelj: kontrola računskih pritisaka na dubini baze šipova i sleganje masivnog temelja.
Dimenzije masivnog temelja uzimamo da odgovaraju zbiru valjkastih zona tla, koje šipovi angažuju za prenošenje opterećenja u tlo.
Prema drugim preporukama usvajaju se nešto veće dimenzije temelja. Osnova se dobija kao donja baza zarubljene piramide. Gornja baza odgovara konturi kontakta šipova i naglavnice. Bočne strane piramide zaklapaju ugao f0 sa vertikalom. Ovakve oblike je opravdanije usvajati kada u temelju imamo i kosih šipova.
Sleganje šipa samca
Kada je šip izrazito ili pretežno stojeći, njegovo sleganje izračunavamo sa računskim pritiscima tla stvarne površine baze šipa.
Ukoliko je šip pretežno lebdeći njegovo sleganje izračunavamo sa pritiscima tla na površini osnove 2 do 3 prečnika šipa.
Kada je šip izrazito lebdeći računske pritiske tla za izračunavanje njegovog sleganja nalazimo na osnovi prečnika e=1/10 l, gdje je l dužina šipa u tlu.

## Slide 5: Proračun sila u šipovima
Postupak izračunavanja sila u šipovima sastoji se u tome, što treba rezultantu R sveg opterećenja razložiti u podužne pravce šipova.
Dimenzije temelja na šipovima, broj i raspored šipova u temelju, određuje se probama. Provjeravamo temelj poznatih dimenzija, Tražimo računske sile (Srač) u šipovima i upoređujemo ih sa dozvoljenim (Sdoz).
Ovo razlaganje je u nekim slučajevima veoma komplikovano. Zbog toga već kod usvajanja rasporeda šipova, vodimo računa o mogućnosti korišćenja što prostijeg i tačnijeg proračuna.
Svi šipovi u temelju istih dimenzija
da su svi vertikalni
ukoliko ima i kosih, da su svi istog nagiba
ravanski problem
najbolji raspored je onaj kod koga su svi šipovi opterećeni istom računskom silom
naglavnica je kruta
šipovi su zglobno vezani za naglavnicu ( realnije očekivati kod šipova manjih nego kod šipova većih poluprečnika )
sve opterećenje u tlo prenose samo šipovi
naglavnica ne prenosi na tlo nikakvo opterećenje, pa ni sopstvenu težinu.
Kruta naglavnica
Fleksibilna naglavnica
Grafički
Analitiči
grede temeljače

## Slide 6: Analitički postupak izračunavanja sila u šipovima
Računska sila u bilo kom šipu
moment inercije grupe šipova u osnovi, u odgovarajućem težišnom pravcu
odstojanje do šipa i mjereno od odgovarajuće težišne ose
n – broj šipova u temelju W1, W2- otporni momenti šipa u kome se traži računska sila

## Slide 7: Analitički postupak izračunavanja sila u šipovima
Ukupna sila u nekom šipu
U temelju najmanje 3 šipa

## Slide 8: Grafički postupak izračunavanja sila u šipovima
dvije grupe šipova čiji se težišni pravci sijeku baš na rezultanti R ( već prikazano)
u ravni temelja tri grupe šipova koje nisu paralelne i težišni pravci im se ne sijeku jednoj tački
Pravac rezultante R se produži do presjeka sa težišnim pravcem bilo koje grupe šipova
Zatim se presječna tačka spaja kulmanovim pravcem K, sa presječnom tačkom 2,3 drugih dvaju težišnih pravaca
planom sila se rezultanta R razlaže u grupu šipova S1 i kulmanov pravac K.
Kulmanov pravac K, u planu sila je sila, i ona se razlaže u grupe šipova S2 i S3.
Ukoliko u nekom težišnom pravcu ima više šipova, sila tog težišnog pravca dijeli se podjednako u pojedine šipove

## Slide 9: Postupak usvajanja kosih šipova u temelju
Kada je horizontalna komponenta (RH) rezultante (R) tolika, da se vertikalnim šipovima ne može primiti, tada u temelj ugrađujemo i kose šipove.
Izbor broja i nagiba kosih šipova kao i izračunavanje sila u šipovima:
usvojimo nagibe kosih šipova tako da im se presječna tačka nalazi na težišnom pravcu vertikalnih šipova
u tu presječnu tačku prenosimo rezultantu R i posmatramo njene komponente RV, RH, i M
to je slučaj triju pravaca šipova koji se sijeku u jednoj tački
Konačna vrijednost sile u nekom šipu dobija se sabiranjem uticaja od komponenata RV, RH, i M.
Ukoliko tako dobivena sila ne zadovoljava mijenja se nagib ili broj šipova.

## Slide 10: Slučaj kada u temelju imamo više od 3 pravca šipova
Slučaj je statički neodređen a sile u šipovima izračunavamo po principima građevinske statike:
uvodimo u račun deformacije temelja
naglavnica je nesavitljiva
šipovi su zglobno oslonjeni i u tlo
pod opterećenjem rezultante R dolazi do pomjeranja temelja
iz poznatih dimenzija i elastičnih karakteristika šipova, dolazi se do elastičnih izduženja, odnosno do sila u šipovima.
U temeljima na šipovima nije nosivost svih šipova iskorišćena. Obično izračunavamo dimenzije ugaonih šipova, koji su najviše opterećeni, a ostale šipove u temelju usvajamo istih dimenzija. Poslije ugaonih, manjim silama su opterećeni šipovi duž ivica temelja, a najmanjim oni koji su u području težišta osnove temelja.
Računska dužina (l’) šipova
Ako u temelju imamo i šipova velikog prečnika onda moramo u proračun uvesti i uklještenje šipova u naglavnicu i tlo.

## Slide 11: Računski primjer – fundiranje kejskog zida

## Slide 12: Računski primjer – fundiranje kejskog zida
2.40

## Slide 13: Fundiranje 2020
Nastavnik: Slobodan Živaljević
slobodanz@ucg.ac.me / kabinet 126
Konsultacije: srijeda 14-16h / petak 14-16h
(Click the arrow when in Slide Show mode)
Notes: In Slide Show mode, click the arrow to enter the PowerPoint Getting Started Center.