## Slide 1: MAŠINE ZA PRENOS I DIZANJE
Osnovna literatura:
B. Trbojević, Ž. Praščević: Građevinske mašine; Građevinska knjiga, Beograd, 1991 (korišćeno je izdanje 1991. godine, a mogu se koristiti i druga izdanja) str. 197-231

## Slide 2: MAŠINE ZA PRENOS I DIZANJE
Mašine namijenjene unutrašnjem (gradilišnom) transportu (horizontalni i vertikalni)
  Toranjske dizalice
  Kranovi
    Portalni kranovi
    Mosni kranovi
    Kabl kranovi
    Derik kranovi
  Autodizalice
  Pumpe za beton

## Slide 3: TORANJSKE DIZALICE
Mašina sa cikličnim dejstvom
Sastoji se od čeličnog rešetkastog tornja na kome se nalazi katarka
  Katarka može da bude vertikalno pokretna ili nepokretna
    ako je katarka vertikalno nepokretna, na sebi ima vođice, po kojima se kreće “mačka”
    ako je katarka vertikalno pokretna, sajle su fiksno pričvršćene na njoj
Horizontalno okretanje se postiže ili okretanjem samo vrha krana sa krakom (kod težih dizalica) ili cijelog krana (kod lakših)
Horizontalno kretanje
  na šinama
  pneumaticima
  gusjenicama
  postoje i stacionarne dizalice bez kretanja, vrlo četso za montažu u liftovskim oknima
Pogon
  električni motori, ako je na šinama
  dizel motori ako je na pneumaticima ili gusjenicama

## Slide 4: Toranjske dizalice
Relativno dug i skup proces montaže
Jednom montirana je veoma ekonomična
Montira se uz pomoć autodizalice
Postoje i toranjske dizalice koje se same montiraju
Horizontalni dohvat je od 25 do 65 m
Visina je do 100 m
Nosivost se mjeri u [KNm] od 250 kNm (lake) do 6000 kNm (teške)
Na većoj udaljenosti od tornja se može podići manji teret
Stabilnost se postiže balastom i kontrategovima
Širina oslanjanja za nepokretne i širina kolosjeka za pokretne direktno su proporcionalne nosivosti (od 3,5 m do 8m i više)

## Slide 5: Toranjske dizalice
HC
Osnovni tipovi K, A, HC, HC-K, HB, C, L
K= lake, samomontaž.; obrtanje tornja pri postolju, strijela hor.
A= krak-igla pomjerljiva u vertikalnoj ravni
HC= obrtanje vrha tornja skupa sa strijelom, koja je horizontalna
HC-K= krak se 'lomi' (preklapa), za visoke građevine,
HB= krak-igla pomjerljiva u vertikalnoj ravni
C= kran sa teleskopskim-puzajućim tornjem

## Slide 6: Toranjske dizalice
HB
HC-K
Notes: animacije samomontirajucih kranova
http://www.youtube.com/watch?v=wb4dmXzlaLs
http://www.youtube.com/watch?v=un77-iGFsCY
http://www.youtube.com/watch?v=hJSYD0G8wyc
http://www.youtube.com/watch?v=-KJ9ujeNZTM
animacije montaže toranjskih dizalica sa teleskopiranjem
http://www.youtube.com/watch?v=RB91Sm-kGJ8
http://www.youtube.com/watch?v=L50pDS9OGjw
http://www.youtube.com/watch?v=5eEV0_9lVU4

## Slide 7: Vrijeme ciklusa
Operacije opterećenog krana
  zahvatanje tereta
  dizanje
  okretanje tornja
  horizontalno pomeranje tereta
  kretanje dizalice
  spuštanje tereta
Operacije neopterećenog krana
  istovar
  dizanje praznog suda
  okretanje tornja
  horizontalno pomeranje tereta
  spustanje praznog suda
  kretanje dizalice
neke operacije se mogu obavljati istovremeno, pa to treba uzeti u obzir pri proracunu Tc
Tc=tm+t1+t2+max(ti+tj)+....tn
tm – vrijeme manipulacije koje obuhvata vrijeme zahvatanja tereta (utovara) , istovara i vrijeme usporavanja i ubrzavanja

## Slide 8: Praktični učinak toranjske dizalice
Radni organ je korpa u koju se smešta teret ili radna platforma
Radni organ može biti i kuka na koju se veša teret
Tada se q izražava u KN i učinak se dobija u [KN/h]
Vrijeme ciklusa se kreće od 90 do 240 sekundi
Vrijeme ciklusa zavisi i od daljine prenosa i brzine transporta tereta i minipulacije toranjske dizalice

## Slide 9: Prenos betona toranjskom dizalicom
PRENOS BETONA SUDOVIMA
(KIBLAMA) I JAPANERIMA

## Slide 10: Portalni kranovi
Sastoje se od portala (rama) rešetkaste ili sandučaste konstrukcije
  nepokretan
  na kolosjeku (češće)
po gredi rama se kreće motorno vitlo “mačka”
Nosivost 3 – 15t, visina 3-9m, a u novije vrijeme od 5- 175 t, visine do 40m, i raspona do 25 m
Mašina sa cikličnim dejstvom
Koristi se kod prefabrikacija, radi u prostoru staze po kojoj se kreće

## Slide 11: PORTALNI KRANOVI

## Slide 12: Mosni kranovi
Slični portalnim, ali bez stubova i sa većim rasponima
Kreću se po šinama na kranskim nosačima (gredama) montiranim na određenoj visini od poda
Imaju 3 (elektro) motora:
  za kretanje mačke,
  za dizanje mačke
  za vožnju krana po šinama
Služe za manipulaciju po radionici i pokrivaju cijelu osnovu hale

## Slide 13: MOSNI KRANOVI

## Slide 14: Kabl kranovi
Mašina sa cikličnim dejstvom. Koristi se:
  samo za rad na velikim objektima zbog visoke cijene montaže
  na objektima na kojima se ne mogu koristiti druga sredstva
Sastoji se od dva tornja između kojih je razapeta sajla po kojoj ide “mačka” (rasponi do 1100 m, a nosivost do 250m), korpa za beton zapremine od 1,5 do 6,25 m3)
U zavisnosti od pokretljivosti tornjeva (brzina kretanja 0,2 do 0,3 m/h), imamo
  nepokretan kabl kran
  kabl kran sa paralelnim stazama
  radijalno pokretan kabl kran
  kabl kran sa naginjanjem tornjeva (pendel kabl kran)
Period montaže i probnog rada od 2 do 6 mjeseci
Obavezan proračun ugiba
Notes: Kabl kran je korišćen na iugradnji brane Mratinje.
Zatvarač na dnu korpe konstruisan je tako da omogućava postupno pražnjenje korpe. Korpa se prilikom punjenja ne otkačuje od krana, već se puni automikserima na posebnoj stazi.
Važna je signalizacija kod rada sa kabel kranovima, zato što se vepma često radi o velikim razdaljinama, pa se u novije vrijeme rade kranovi sa ekranom na kojima se u svakom trenuktku može vidjeti položaj korpe.

## Slide 15: Kabl kranovi http://www.lcs-cablecranes.com/frontend/scripts/index.php?groupId=202&setMainAreaTemplatePath=mainarea_productlist.html&setLanguageId=2

## Slide 16: KABL KRANOVI
Radial Travelling Cable Cranes
Leibis Lichte, Germany - Two Cable Cranes, Radial Travelling on a Spherical Track - Lifting Capacity 20 tonnes - Span 614 meters
Parallel Travelling Cable Cranes
High Capacity Cable Cranes for Deriner Dam, Turkey - Type: Parallel Travelling with Machine Car and Counter Carriage - Lifting Capacity: 28 tonnes, Span 740 meters
Cable Cranes on the site of the Kölnbreinsperre, Malta Dam, Austria - Payload 26 tonnes each - Span 780 m
Two Luffing Tower Type Cable Cranes for Three Gorges Dam, China - Lifting Capacity 20 / 25 tonnes - Span 1416 meters
Notes: Three Gorges Dam is the world's largest power station in terms of installed capacity(22,500 MW).
Composition and dimensions
Model of the Three Gorges Dam looking upstream, showing the dam body (middle left), the spillway (middle of the dam body) and the ship lift (to the right).
Model of the Three Gorges Dam showing the ship lift and the ship lock. The ship lift is to the right of the dam body with its own designated waterway. The ship locks are to the right (northeast) of the ship lift.
Earthfill south dam in foreground with view along main dam. The wall beyond is to separate spillway and turbine flows from the lock and ship lift upstream approach channel. A similar separation is used on the downstream side, seen partially in the preceding image.
Made of concrete and steel, the dam is 2,335 m (7,661 ft) long and the top of the dam is 185 metres (607 ft) above sea level. The project used 27.2 million cubic metres (35.6×106 cu yd) of concrete (mainly for the dam wall), 463,000 tonnes of steel (enough to build 63 Eiffel Towers) and moved about 102.6 million cubic metres (134.2×106 cu yd) of earth.[25] The concrete dam wall is 181 metres (594 ft) high above the rock basis.
When the water level is at its maximum of 175 metres (574 ft) above sea level, which is 110 metres (361 ft) higher than the river level downstream, the dam reservoir is on average about 660 kilometres (410 mi) in length and 1.12 kilometres (3,700 ft) in width. It contains 39.3 km3 (31,900,000 acre·ft) of water and has a total surface area of 1,045 square kilometres (403 sq mi). On completion, the reservoir flooded a total area of 632 square kilometres (244 sq mi) of land, compared to the 1,350 square kilometres (520 sq mi) of reservoir created by the Itaipu Dam.[

## Slide 17: Derik kranovi
Mašina sa cikličnim dejstvom
Konstrukcija uglavnom čelična:
  vertikalni jarbol na ležaju sa zglobom koji mu omogućuje okretanje oko svoje osovine
  ankeri ili krakovi za podupiranje jarbola
  katarka povezana u donjem dijelu sa jarbolom
  uže koje vezuje vrh katarke sa vrhom jarbola preko koturača
Mogućnost pokreta:
  obrtanje jarbola oko svoje ose (zajedno sa katarkom)
  spuštanje i dizanje katarke
  spuštanje i dizanje tereta
Nosivost do 30t domet 80 m
Primjena kod izgradnje vitkih lučnih brana, montaže mostova, montaže čeličnih hala ili montažne gradnje sa prefabrikovanim elementima

## Slide 18: DERIK KRAN

## Slide 19: Autodizalice
Mašina sa cikličnim dejstvom
Koristi se za podizanje velikih tereta i za male obime posla
Sastoji se od kamionske šasije na kojoj je montirana dizalica velike nosivosti
Zbog dobre pokretljivosti, dohvat može biti manji nego kod toranjske dizalice
Nosivosti od 30 do 4000 KN
Krak za podizanje je po pravilu teleskopski
Da bi se sprečilo preturanje, imaju stabilizatore koji povećavaju širinu oslanjanja
Mogu se kretati brzinom od 40 do 80 [km/h]

## Slide 20: Autodizalice
Notes: http://grading.ba/dizalice.html

## Slide 21: Autodizalice
Pogon je dizalice je obično kombinovan - hidraulički i mehanički
Za zaštitu od preoterećenja postoje posebni osigurači
Postoje i posebni terenski modeli
Dizalice se ne mogu pomerati tokom podizanja tereta
Ako je potrebno pomeranje pod teretom, koriste se specijalni modeli sa gusenicama

## Slide 22: Vrijeme ciklusa
Operacije
  zahvatanje tereta
  dizanje
  izduženje kraka
  okretanje kraka
  kretanje dizalice
  spuštanje tereta
  istovar
  dizanje praznog suda
  okretanje kraka
  kretanje dizalice
  skraćenje kraka
  spustanje praznog suda
Često se dizalica tako postavlja da nije neophodno skraćenje i izduženje kraka tokom svakog ciklusa
Vrijeme ciklusa se kreće od 50 do 400 sekundi
Vrijeme ciklusa zavisi i od daljine prenosa i vrste tereta koji se prenosi i brzine rada autodizalice

## Slide 23: Praktični učinak autodizalice
Radni organ je korpa u koju se smiješta teret
Radni organ može biti i kuka na koju se vješa teret
Tada se q izražava u KN i učinak se dobija u [KN/h]

## Slide 24: Dizalice na gusjenicama
Prvobitno nastale kao jedna varijanta univerzalnog bagera
Mašine se cikličnim dejstvom
Primjena za montažu u pokretu
Nosivost od 20 do 1000 t, domet u daljinu od 30 do 120 m, i u visinu od 50 do 200 m
Notes: Ovakva dizalica primjijenjena je na izgradnji Distributivnog centra u Podgorici.

## Slide 25: Dizalice na gusjenicama
Notes: http://www.manitowoccranes.com/en/cranes/manitowoc/crawler-cranes/lattice-boom-crawlers/MLC650

## Slide 26: Pumpe za beton
Koristi se za transport betona cijevnim vodovima
Potreban je posebno pripremljen, “plastičan” beton
Mogu biti :
  stabilne,
  prenosne i
  samohodne
Stabilne pumpe pokreće električni motor a prenosne i pokretne dizel motor
Maksimalni dometi su 300 m u daljinu i 80 m u visinu, sa stalnom tendencijom povećanja i brzina kretanja do 80 km/h
Najčešće se koriste pumpe na šasiji kamiona, na dizel pogon, koje imaju znatno manji domet, ali su veoma pokretne
Notes: Pogodan je za primjenu beton sa visokim vodocementnim faktorom, visokom dozažom cementa i zaobljenim zrnima agregata. Uz pomoć aditiva, praktično svi betoni su pogodni za transport pumpom za beton. ako je beton previše krut smanjuje se učinak i domet pumpi
Ako je previše tečan može doći do segregacije ztna šljunka i do začepljena

## Slide 27: Prenosne pumpe za beton
Notes: Vrlo često se za ove pumpe koje nemaju sopstveni pogon za kretanje, ali imaju pneumatike kaže da su stabilne pumpe, za razliku od onih montiranih na šasiji kamiona koje se zovu autopumpe

## Slide 28: Osnovni djelovi pumpe za beton
LIJEVAK ZA PRIHVAT SVJEŽEG BETONA
POGONSKI SKLOP
POGON ZA POTISKIVANJE BETONA
PRIKLJUČAK NA CJEVOVOD

## Slide 29: Autopumpe – mobilne pumpe na šasiji kamiona

## Slide 30: Autopumpe – mobilne pumpe na šasiji kamiona
Mobilna Schwing pumpa za beton s granom dugom 55 metara
Notes: Ove pumpe se rade uvijek sa kranom za raspodjelu betona kako bi se izbjeglo angažovanje toranjske dizalice. Dometi ovih kranmova montiranih na šasiji kamiona uz pumpu su sve veći.

## Slide 31: Klipna pumpa za beton

## Slide 32: Pumpe za beton – princip rada
Prečnik cijevnog voda je od 80 do 200 mm, ali se najčešće primjenjuje 125 mm.
Na kraju cijevnog voda je savitljiva gumena cijev kako bi se olakšalo sipanje betona u konstrukciju
Pumpanje se obavlja putem dva klipa ili posebnim mehaniznom za “gnječenje”
  klipne pumpe- Agitator podiže beton direktno ispred otvora cilindara. Dva jaka klipa koji se brzo izmjenjuju u radu usisavaju beton u cijev, a zatim ga guraju dalje kroz cjevovod
    sa tablastim zatvaračem
    sa segmentnim zatvaračem
    sa cijevnom skretnicom
  rotacione pumpe
Veoma je bitno kvalitetno održavanje
  podmazivanje pre upotrebe
  čišćenje posle upotrebe

## Slide 33: Pumpe za beton – princip rada klipne pumpe sa cijevnom skretnicom (Transfer Tube, S Valve)
POMIČNI REGULATOR
PROPUŠTANJA
BETONA U CIJEVI
S- valve
C- valve
Notes: http://schwing.com/technology/valves/
http://en.wikipedia.org/wiki/High-density_solids_pump

## Slide 34: Pumpe sa segmentnim zatvaračem
Rock Valve
Rock Valve

## Slide 35: Pumpe sa kugličnim zatvaračima

## Slide 36: Pumpe sa sedlastim zatvaračem (seat valves)
Notes: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Sitzventilpumpe_Animation.ogg

## Slide 37: Rotaciona pumpa za beton
GUMENA CIJEV KOJU GNJEČE VALJCI
I TAKO GURAJU BETON KROZ CIJEV

## Slide 38: Učinak pumpe za beton
Ut se određuje mjerenjem ili na osnovu podataka proizvođača:
  V – zapremina radnog cilindra pumpe (m3)
  n – broj hodova klipa u minuti
Kv – koeficijent vremena od 0,5 do 0,7
Notes: Postoji i obaveza dimenzionisanja cijevnih vodova, odnosno proračuna potrebnog pritiska koji treba da ima pumpa kako bi transportovala beton na određenu daljinu i visinu. U Proračun se mora uzeti i broj skretnica “koljena”.
Grubi proračun za utvrđivanje dometa pumpe je:
L+5H+10K1+5K2<=300 (m),
gdje su:
  L - ukupna horizontalna dužina cijevnog voda (m)
  H - ukupna vertikalna dužina cijevnog voda (m)
  K1 broj koljena sa lukom od 90 stepeni
  K2 broj koljena sa lukom od 135 stepeni

## Slide 39: Specijalni uređaji za prenos i dizanje
Fuler – pumpe -Konstrukcija: vreteno sa pužem koje se obrće i ubacivanje vazduha pod pritiskom; primjena: za transport cementa u rasutom stanju, istovar iz vozila i kod utovara cementa u silose
Arhimedov puž (pužni transporteri)- Konstrukcija: spiralan navojnica od čeličnog lima prečnika od 125 do 500mm- primjena: za transport materijala u rasutom stanju; doziranje cementa i pijeska i ostvarivanje veze između mjesta istovara i utovara; za odvajanje finih frakcija agregata od vode kod separisanja agregata
Aeracioni žljebovi -Konstrukcija: sandučasti presjek po sredini podijeljen tkaninom ili poroznim keramičkim pločama sa podužnim nagibom oko 4%. Ispod tkanine struji vazduh pod pritiskom i cement teče ;Primjena: za transport cementa u rasutom stanju
Viljuškari- Konstrukcija: motorna kolica sa sopstvenim pogonom i krakom po kojem klizi uređaj za dizanje terete; Primjena: za rad u fabrikama betonskih proizvoda, u skladištima i radionicama, za utovar i istovar

## Slide 40: Specijalni uređaji za dizanje tereta
Kolske i hidraulične dizalice: moć nošenja -kolske do 40 t a hidraulične i do 300 i 500 t uz mogućnost simultanog rada više hidrauličnih dizalica
Pužne koturače: ručno dizanje tereta i do 10 t
Čekrci (vitla) ručni i motorni
Skip dizalice - dizanje korpe ili sanduka po vođicama uz pomoć motornog vitla; za isbacivanje iskopa iz temeljnih jama i kod betonskih mješalica za utovar agregata u bubanj
Elevatori – kofice na gumenoj traci koje se kreću oko pogonskog točka i točka za zatezanje trake – primjena kod uređaja za proizvodnju materijala
Lift – dizalice sa vođicama i platformom, jednom ili više
Uspinjače i svoznice – sa jednim kolosjekom (ređe dva) i platformom za podizanje (čak i težina do 60 t)
Viseće korpe (hengeban) – korpa koja se kreće po šinama na otvorenom ili u halama, proizvodnim pogonima