## Slide 1
KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU
predavanja 2017/18
V11
METODE OPTIMIZACIJE I NJIHOVA PRIMJENA U GRAĐEVINARSTVU
  Operaciona istraživanja
  Linearno programiranje
    grafička metoda (prikazano u prethodnom predavanju)
    simpleks metoda (Jordanove eliminacije)
    transportni problemi- (u narednom predavanju)
materijal predavanja prof. Ž. Praščevića (2013/14 st. godina) na Građevinskom fakultetu u Podgorici
(koncipirano na osnovu knjige: Ž. Praščević, N. Praščević- Operaciona istraživanja u građevinarstvu, Beograd 2009)

## Slide 2: Primjer: U jednom preduzeću postoje dva pogona za proizvodnju betonske galanterije. Prvi pogon proizvodi betonske ivičnjake, a drugi betonske blokove za zidanje. Tržište u određenom vremenskom periodu može da primi najviše 8000 komada betonskih blokova, a ugovorena je isporuka najmanje 2000 kom betonskih ivičnjaka. Za proizvodnju ivičnjaka se troši 0,02 m3 betona po jednom komadu, a za blokove se troši 0,01 m3 betona po komadu. Oba pogona se snabdijevaju iz jedne fabrike betona čiji je kapacitet za ovaj vremenski period 150 m3 betona. Prodajom ivičnjaka preduzeće ostvaruje dobit 1,5 €/kom, a prodajom blokova 0,5 €/kom. Odrediti plan proizvodnje koji će donijeti najveću dobit.
MATEMATIČKI MODEL
  USLOVI OGRANICENJA
    0,02X1+0,01X2≤150
    X1≥2000
    X2≤8000
  prirodni uslovi nenegativnosti
    x1≥0
    x2≥0
  FUNKCIJA CILJA
    max Z=1,5X1+0,5X2
 | POTROSNJA BETONA (M3/kom) |  | OGRANICENJE RESURSA (ogranicena proizvodnja/potrosnja betona m3 na sat, smjenu ili dan..) | FUNKCIJA CILJA
POGONI | IVICNJACI | BLOKOVI |  | 
P1 | 0,02 |  | ≤150 | 
P2 |  | 0,01 |  | 
POTREBAN BROJ PROIZVODA (kom/h, ili smjenu,dan....) | X1≥2000 | ≤8000 |  | 
PROMJENLJIVE= BROJ PROIZVODA | X1 | X2 |  | 
DOBIT (u novcanim jedinicama) | 1,5 | 0,5 |  | max Z=1,5X1+0,5X2
x1
2000
6000
10000
2000
4000
6000
8000
14000
12000
10000
A
B
C
D
(15000;5000)
Zmax
gradijent funkcije cilja
p0
rješenje dobijeno grafičkom metodom

## Slide 3: Primjer za simpleks metodu sa Jordanovim koeficijentima
sve uslove ograničenja svesti na oblik nejednačina sa znakom ≤ (one koji imaju oblik nejednakosti ≥, pomnožiti sa -1, ovdje smo to uradili sa ograničenjem br. 2)
uslove ograničenja svesti na oblik jednačina uvođenjem dopunskih promjenljivih ui (uvode se i kod ograničenja koja su već imala oblik jednačina, kako bi se i iz tih ograničenja najjednostavnije izračunale bazične promjenljive)
dopunske promjenljive izabrati za bazične i preko njih izraziti sve jednačine
  funkciju cilja napisati u obliku
formirati početnu simpleks tabelu
  USLOVI OGRANICENJA
    0,02X1+0,01X2≤150
    X1≥2000
    X2≤8000
  prirodni uslovi nenegativnosti
    x1≥0
    x2≥0
  FUNKCIJA CILJA
    max Z=1,5X1+0,5X2
pocetna | -X1 | -X2 | bi
u1 | 0,02 | 0,01 | 150
u2 | -1 |  | -2000
u3 |  | 1 | 8000
-Z | 1,5 | 0,5 | 0

## Slide 4: Primjer za simpleks metodu sa Jordanovim koeficijentima
izabrati ključni red, odnosno kolonu:
  ako u tabeli postoji član bi<0,
    onda je i-ti red ključni red
    ključnu kolonu izabrati na osnovu vrijednosti aij u ključnom redu i to tako da treba izabrati najmanju negativnu vrijednost aij<0.
izvršiti transformaciju koeficijenata u simpleks tabeli , prema formulama:
  Provjeriti da li su zadovoljeni uslovi optimalnosti: , (i=1,2....m; j=1,2,....n)
  nisu, jer je cij>0, pa se iteracije nastavljaju od koraka 6 nadalje
pocetna | -X1 | -X2 | bi
u1 | 0,02 | 0,01 | 150
u2 | -1 |  | -2000
u3 |  | 1 | 8000
-Z | 1,5 | 0,5 | 0
prva | -U2 | -X2 | bi
u1 | 0,02 | 0,01 | 110
x1 | -1 | 0 | 2000
u3 | 0 | 1 | 8000
-z | 1,5 | 0,5 | -3000

## Slide 5: Primjer za simpleks metodu sa Jordanovim koeficijentima
izabrati ključni red, odnosno kolonu:
  ako su u tabeli svi bi≥0, birati najprije ključnu kolonu:
    ako nijesu postojali uslovi ogranicenja sa znakom jednakosti
      ključna kolona odgovara najvećoj pozitivnoj vrijednosti cj
      ključni red biramo na osnovu θi gdje je tako da biramo red koji ima najmanju nenegativnu vrijednost θi
      napomena za manji broj iteracija: ključni red i ključna kolona se mogu izabrati simultano ako se rukovodimo prirastom funkcije cilja koji zavisi od kolone j i reda i, a koji je određen izrazom:
    , odnosno:
        za svaku kolonu j kod koje je u datoj iteraciji , treba sračunati
        treba sračunati i prirast funkcije cilja ako bi kolona j bila izabrana za ključnu kolonu
        od svih sračunatih , naći najveću pozitivnu vrijednost, a kolona j kojoj odgovara to će biti ključna kolona
        ključni red će biti red u kojem za tu kolonu imamo
prva | -U2 | -X2 | bi | θ1 | θ2
u1 | 0,02 | 0,01 | 110 | 5500 | 11000
x1 | -1 | 0 | 2000 | / | /
u3 | 0 | 1 | 8000 | / | 8000
-z | 1,5 | 0,5 | -3000 | 8250 | 4000

## Slide 6: Primjer za simpleks metodu sa Jordanovim koeficijentima
izvršiti transformaciju koeficijenata u simpleks tabeli , prema formulama:
  Provjeriti da li su zadovoljeni uslovi optimalnosti: , (i=1,2....m; j=1,2,....n)
  jesu, jer je cij>0 i bi>0, pa rešenje predstavlja optimalno rješenje:
  bazične promjenljive: nebazične promjenljive
  u2=5500 u1=0
  x1=7500 x2=0
  u3=8000
  funkcija cilja ima maksimalnu vrijednost z=11250 novčanih jedinica
  šta su u1, u2 i u3????
druga | ‚-u1 | -x2 | bi
u2 | 50 | 0,5 | 5500
x1 | 50 | 0,5 | 7500
u3 | 0 | 1 | 8000
-Z | -75 | -0,25 | -11250

## Slide 7: Literatura
Ž. Praščević, N. Praščević: Operaciona istraživanja u građevinarstvu, Čugura print, Beograd, 2009,
On line program za resavanje
  http://www.zweigmedia.com/RealWorld/simplex.html