## Slide 1
KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU
predavanja 2017/18
V10
METODE OPTIMIZACIJE I NJIHOVA PRIMJENA U GRAĐEVINARSTVU
  Operaciona istraživanja
  Linearno programiranje
    grafička metoda
    simpleks metoda (u narednom predavanju)
    transportni problemi- (u narednom predavanju)
materijal predavanja prof. Ž. Praščevića (2013/14 st. godina) na Građevinskom fakultetu u Podgorici
(koncipirano na osnovu knjige: Ž. Praščević, N. Praščević- Operaciona istraživanja u građevinarstvu, Beograd 2009)

## Slide 2: Primjer: U jednom preduzeću postoje dva pogona za proizvodnju betonske galanterije. Prvi pogon proizvodi betonske ivičnjake, a drugi betonske blokove za zidanje. Tržište u određenom vremenskom periodu može da primi najviše 8000 komada betonskih blokova, a ugovorena je isporuka najmanje 2000 kom betonskih ivičnjaka. Za proizvodnju ivičnjaka se troši 0,02 m3 betona po jednom komadu, a za blokove se troši 0,01 m3 betona po komadu. Oba pogona se snabdijevaju iz jedne fabrike betona čiji je kapacitet za ovaj vremenski period 150 m3 betona. Prodajom ivičnjaka preduzeće ostvaruje dobit 1,5 €/kom, a prodajom blokova 0,5 €/kom. Odrediti plan proizvodnje koji će donijeti najveću dobit.
MATEMATIČKI MODEL
  USLOVI OGRANICENJA
    0,02X1+0,01X2≤150
    X1≥2000
    X2≤8000
  prirodni uslovi nenegativnosti
    x1≥0
    x2≥0
  FUNKCIJA CILJA
    max Z=1,5X1+0,5X2
Ako postoje samo dvije, odnosno tri promjenljive, onda se skup dopustivih rješenja D u dvodimenzionalnom E2 i trodimenzionalnom prostoru E3, može prikazati grafički.
Svaki od uslova ograničenja (1) do (3) predstavljaju po jednu poluravan, a presjeci ovih poluravni čine skup dopustivih rešenja D, koji je u ovom slučaju poligon ABCD.
 | POTROSNJA BETONA (M3/kom) |  | OGRANICENJE RESURSA (ogranicena proizvodnja/potrosnja betona m3 na sat, smjenu ili dan..) | FUNKCIJA CILJA
POGONI | IVICNJACI | BLOKOVI |  | 
P1 | 0,02 |  | ≤150 | 
P2 |  | 0,01 |  | 
POTREBAN BROJ PROIZVODA (kom/h, ili smjenu,dan....) | X1≥2000 | ≤8000 |  | 
PROMJENLJIVE= BROJ PROIZVODA | X1 | X2 |  | 
DOBIT (u novcanim jedinicama) | 1,5 | 0,5 |  | max Z=1,5X1+0,5X2

## Slide 3: Postupak grafičkog rješavanja problema
Nacrta se skup (oblast) dopustivih rešenja D u Descartes-ovom koordinatnom sistemu (0, x1 x2) ,
Nacrta se vektor najbržeg priraštaja c funkcije cilja z,
Nacrta se prava (p0 : c1 x1 + c2 x2 = 0),
ako se traži maksimum funkcije cilja:
  Ova prava se pomjera paralelno samoj sebi idući u smjeru vektora c do najudaljenije tačke na konturi skupa D (u kojoj „tangira“ oblast D)
  Koordinate te tačke predstavljaju optimalna rješenja problema za koja funkcija cilja ima maksimalnu vrijednost. Prava p1koja prolazi kroz ovu tačku, a paralelna je pravoj p0 ima jednačinu c1x1+c2x2=Zmax
ako se traži minimum funkcije cilja:
  Ako prava p0 ne siječe oblast dopustivih rešenja D
    treba je pomjerati paralelno samoj sebi u smjeru vektora c do najbliže tačke na konturi ove oblasti mogućih rešenja (u kojoj „tangira“ oblast D).
    Koordinate te tačke predstavljaju optimalna rješenja problema za koja funkcija cilja ima minimalnu vrijednost. Prava p1 koja prolazi kroz ovu tačku, a paralelna je pravoj p0 ima jednačinu c1x1+c2x2=Zmin
  Ako prava p0 siječe oblast dopustivih rešenja D,
    treba je pomijerati paralelno samoj sebi idući u smjeru suprotno od smjera vektora c (smjer najbržeg opadanja funkcije cilja z), do najudaljenije tačke na konturi oblasti D (u kojoj „tangira“ oblast D).
    Koordinate te tačke predstavljaju optimalna rješenja problema za koja funkcija cilja ima minimalnu vrijednost. Prava p1 koja prolazi kroz ovu tačku, a paralelna je pravoj p0 ima jednačinu c1x1+c2x2=Zmin

## Slide 4: Konstrukcija:
USLOVI OGRANICENJA
  0,02X1+0,01X2≤150, poluravan kao dio ravni x10x2
    granica ove poluravni je prava 0,02X1+0,01X2=150, koja se može napisati u kanonskom obliku
  X1≥2000
  X2≤8000
prirodni uslovi nenegativnosti ograničavaju oblast dopustivih rješenja na prvi kvadrant
  x1≥0, x2≥0
FUNKCIJA CILJA
  max Z=1,5X1+0,5X2
  gradijent funkcije cilja=vektor najbržeg prirasta funkcije cilja ima poćetak u koordinatnom početku a vrh u tački (1,5; 0,5)- nije bitna njegova duzina nego pravac! zato ga mozemo nacrtati omnozenog sa nekim brojem
Rješenje zadatka je ekstremna tačka D, presjek pravih 1 i apscise, pa se odatle mogu sračunati njene koordinate koje predstavljaju broj komada proizvoda X1 i X2 koji će dati najveći profit):
  X2=0
  0,02X1+0,01X2=150
  X1=(150-0,01*0)/0,02= 7500
U ovoj tački funkcija Z ima najveću vrijednost.
    max Z=1,5X1+0,5X2=1,5*7500+0,5*0=11250
Optimalni plan proizvodnje sastojao bi se od x1 = 7500 komada ivičnjaka i x2 = 0 komada blokova , kojem bi odgovarala maksimalna vrijednost ostvarenog profita max z = 11250

## Slide 5: Konstrukcija:
x2
x1
2000
6000
10000
2000
4000
6000
8000
14000
12000
10000
A
B
C
D
(15000;5000)
Zmax
gradijent funkcije cilja
p0
MATEMATIČKI MODEL
  USLOVI OGRANICENJA
    0,02X1+0,01X2≤150
    X1≥2000
    X2≤8000
  prirodni uslovi nenegativnosti
    x1≥0
    x2≥0
  FUNKCIJA CILJA
    max Z=1,5X1+0,5X2

## Slide 6: Literatura
Ž. Praščević, N. Praščević: Operaciona istraživanja u građevinarstvu, Čugura print, Beograd, 2009,
On line program za resavanje http://www.zweigmedia.com/utilities/lpg/index.html?lang=en