## Slide 1
KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU
predavanja 2017/18
V8
PLANOVI KONTROLE PRIJEMA
  Kontrola prijema na osnovu atributa

## Slide 2: Primjer 1. Pretpostavimo sledeću šemu kontrole. Iz pošiljke se uzima jedan uzorak od n = 20 proizvoda i pošiljka se prima ako je broj neispravnih djelova, c u njoj manji od 2. a) Nacrtati O-C krivu b) odrediti rizike proizvođača i kupca pri p1 = 5 % i p2 = 15%.
b) rizici proizvođača i kupca
Rizik proizvođača za p1 = 5% , tj. vjerovatnoća da će pošiljka sa 5% neispravnih proizvoda biti vraćena proizvođaču je :
α=1− L(0,05)= 1− 0,7358 = 26,42%
Rizik kup za p2=15%, tj. vjerovatnoća da će biti prihvaćena pošiljka sa 15% neispravnih proizvoda je :
β= L(0,15)= 0,1991 =19,91%
Notes: http://www.tf.uns.ac.rs/~omorr/radovan_omorjan_003_is/Osnovi%20inzenjerske%20statistike.pdf

## Slide 3: Primjer 2. Iz pošiljke se uzima uzorak od 20 proizvoda i ako se nađe manje od 2 neispravna ona se prima, a ako se nađe više od 4 neispravna, vraća proizvođaču. Ako je pak nadeno 2, 3, ili 4 neispravna komada uzima se nov uzorak od 40 proizvoda i ako se u tom uzorku nađe najviše 4 neispravna proizvoda, pošiljka se konačno prima, a u suprotnom vraća proizvođaću. a)formirati O-C krivu b) odrediti rizike proizvođača i kupca pri p1 = 5 % i p2 = 15%.
p | Lp | x1<2 | 2≤x1≤4 | x2≤4
0,00 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000
0,01 | 1,0000 | 0,9825 | 0,0175 | 0,9999
0,02 | 0,9998 | 0,9384 | 0,0615 | 0,9986
0,05 | 0,9827 | 0,7358 | 0,2606 | 0,9473
0,08 | 0,8773 | 0,5249 | 0,4514 | 0,7806
0,10 | 0,7464 | 0,4060 | 0,5413 | 0,6288
0,13 | 0,5151 | 0,2674 | 0,6100 | 0,4061
0,15 | 0,3748 | 0,1991 | 0,6161 | 0,2851
0,20 | 0,1451 | 0,0916 | 0,5373 | 0,0996
0,25 | 0,0521 | 0,0404 | 0,4001 | 0,0293
0,30 | 0,0194 | 0,0174 | 0,2677 | 0,0076
0,40 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0966 | 0,0004
Notes: http://www.tf.uns.ac.rs/~omorr/radovan_omorjan_003_is/Osnovi%20inzenjerske%20statistike.pdf

## Slide 4: Primjer 3. Za primjer 1. sračunati izlazni kvalitet (Pretpostavimo sledeću šemu kontrole. Iz velike pošiljke se uzima jedan uzorak od n = 20 proizvoda i pošiljka se prima ako je broj neispravnih djelova, c u njoj manji od 2. -Riješeno u prvom primjeru. Ako se pretpostavi da je broj neispravnih proizvoda u partiji P=5%, sračunati izlazni kvalitet
Rješenje:
Na osnovu tabele i krive iz prethodnog primjera:
Dakle , može se očekivati da u prihvaćenim partijama bude oko 3,68% neispravnih proizvoda
Notes: http://www.tf.uns.ac.rs/~o
Flašar:
Operaciona kriva je stvar dogovora proizvođača i kupca, a konstruiše se na osnovu jedne od raspojela:
  binomne, (primjenljivo ako je n≤0,1N)
  Puasonove, (primjenljivo ako je n/c≥30
  hipergeometrijske raspodjele (primjenljivo za n>0,1N
morr/radovan_omorjan_003_is/Osnovi%20inzenjerske%20statistike.pdf

## Slide 5: Primjer 4. U partiji od N=500 vrata treba kontrolisati kvalitet, s tim da je prihvatljivi nivo kvaliteta 1,5%. Kontrolom uzorka (jednostepenim uzorkovanjem) utvđeno je da je 2 vrata bilo neispravno. Da li partiju treba prihvatiti, ili ne?:
Rješenje:
najprije se odredi potreban broj uzoraka (na osnovu tabele 1. iz ISO 2859-1)
  uobičajeno se bira II opšti nivo kontrole
  u partiji ima 500 vrata, što odgovara lot size 281 do 500
  u presjeku kolone i reda se vidi da veličina uzorka odgovara slovnoj oznaci H (broj uzoraka na osnovu slovne oznake dat je u tabeli 2)
Notes: http://www.tf.uns.ac.rs/~omorr/radovan_omorjan_003_is/Osnovi%20inzenjerske%20statistike.pdf

## Slide 6: Primjer 4. U partiji od N=500 vrata treba kontrolisati kvalitet, s tim da je prihvatljivi nivo kvaliteta 1,5%. Kontrolom uzorka (jednostepenim uzorkovanjem) utvđeno je da je 2 vrata bilo neispravno. Da li partiju treba prihvatiti, ili ne?:
Rješenje:
odabere se režim kontrole (normalni, pooštreni, redukovani) – ako nije posebno naglašeno biramo normalni- pod određenim uslovima se mora preći na pooštreni ili redukovani)
koriste se tabele za jednostepeno uzokovanje:
  nađemo odgovarajuću veličinu uzorka, koju smo dobili iz prethodne tabele (u ovom slučaju H)
  nađemo procenat koji odgovara prihvatljivom nivou kvaliteta (Pa, odnosno AQL=1,5%)
  u presjeku odgovarajćeg reda i kolone nalaze se podaci o broju prihvatanja c (ili Ac) i Rc broj za odbacivanje (u ovom slučaju Ac=2 i Rc=3).
Zaključak: partija se može prihvatiti, jer je h=2 (broj neispravnih proizvoda pronađenih u uzorku) i Ac=2 i konačno, h=Ac
Notes: http://www.tf.uns.ac.rs/~omorr/radovan_omorjan_003_is/Osnovi%20inzenjerske%20statistike.pdf

## Slide 7: Literatura
Flašar, A. Kontrola kvaliteta u građevinarstvu, Novi Sad 1984
Mudronja, V.: Kontrola kvalitete, https://www.fsb.unizg.hr/atlantis/upload/newsboard/01_01_2012__9063_Kontrola_kvalitete.pdf
http://www.dpm.ftn.uns.ac.rs/dokumenti/katedra0155/Merenje i kvalitet/PLANOVI PRIJEMA.pdf
Paunović, R., Omorjan, R. Osnovi inženjerske statistike, Tehnološki fakultet u Novom Sadu, http://www.tf.uns.ac.rs/~omorr/radovan_omorjan_003_is/Osnovi inzenjerske statistike.pdf
ISO 28591:1999 http://bayanbox.ir/view/9209880109389627687/ISO-2859.pdf