## Slide 1
KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU
predavanja 2017/18
V9
KORELACIJA I LINEARNA REGRESIJA
  Teorija korelacije; kovarijansa, koeficijent korelacije
  Regresija; linearna regresija

## Slide 2: Primjer 1. Sproveden je eksperiment u kojem su ispitivane čvrstoće betona koji su spravljeni od portland kompozitnih cementa klase cvstoce 32,5 (količina cementa je 300 kg/m3) . Za sve betone korišćen je isti granulometrijski sastav mješavina rečnog agregata za beton, a variran je vodocementni faktor v/c. Za rezultate eksperimenta koji su dati u tabeli: 1) nacrtati dijagram rasturanja (rasipanja) 2) sračunati koeficijent korelacije rxy i zaključiti kakva je korelacija između ovih promjenljivih 3) definisati regresionu pravu koja će pokazati u kakvoj su vezi promjenljive 4) sračunati standardnu grešku regresije 5) sracunati koeficijent determinacije 6) predvidjeti na osnovu linije regresije kolika se može očekivati cvrstoća betona za v/c=0,65?
Redni br. | vodocementni faktor V/C | eksperimentalne vrijednosti fb (Mpa)
1 | 0,583 | 31,40
2 | 0,617 | 23,20
3 | 0,433 | 38,60
4 | 0,487 | 32,00
5 | 0,650 | 25,00
6 | 0,717 | 21,50
7 | 0,517 | 39,00
8 | 0,550 | 37,40
Rješenje
Dijagram rasturanja – na osnovu tačaka iz tabele nacrta se dijagram (apscica=v/c, a ordinata =fb)- ovdje apscisa nije prikazana od 0, nego od priblizno najmanjeg v/c, da bi bilo jasnije na dijagramu (linija koja je nacrtana redstavlja regresionu pravu koja je nadjena pod tačkom 3 zadatka)
koeficijent korelacije se racuna prema formuli (nije bitno koja ce promjenljiva biti X, a koja Y.), pa treba napraviti tabelu ispod
Chart: eksperimentalne vrijednosti fb (Mpa)
| 0.58299999999999996 | 0.61699999999999999 | 0.433 | 0.48699999999999999 | 0.65 | 0.71699999999999997 | 0.51700000000000002 | 0.55000000000000004
eksperimentalne vrijednosti fb (Mpa) | 31.4 | 23.2 | 38.6 | 32 | 25 | 21.5 | 39 | 37.4
Redni br. | X | Y | XY | X2 | Y2
1 | 0,58 | 31,40 | 18,31 | 0,34 | 985,96
2 | 0,62 | 23,20 | 14,31 | 0,38 | 538,24
3 | 0,43 | 38,60 | 16,71 | 0,19 | 1489,96
4 | 0,49 | 32,00 | 15,58 | 0,24 | 1024,00
5 | 0,65 | 25,00 | 16,25 | 0,42 | 625,00
6 | 0,72 | 21,50 | 15,42 | 0,51 | 462,25
7 | 0,52 | 39,00 | 20,16 | 0,27 | 1521,00
8 | 0,55 | 37,40 | 20,57 | 0,30 | 1398,76
SUMA | 4,55 | 248,10 | 137,32 | 2,65 | 8.045,17
Kako je r=-0,8564, zaključujemo da postoji jaka (jer je između -0,8 i -0,9) inverzna (jer je r<0) veza između ove dvije promjenljive

## Slide 3: Primjer 1. Sproveden je eksperiment u kojem su ispitivane čvrstoće betona koji su spravljeni od portland kompozitnih cementa klase cvstoce 32,5 (količina cementa je 300 kg/m3) . Za sve betone korišćen je isti granulometrijski sastav mješavina rečnog agregata za beton, a variran je vodocementni faktor v/c. Za rezultate eksperimenta koji su dati u tabeli: 1) nacrtati dijagram rasturanja (rasipanja) 2) sračunati koeficijent korelacije rxy i zaključiti kakva je korelacija između ovih promjenljivih 3) definisati regresionu pravu koja će pokazati u kakvoj su vezi promjenljive- (i nacrtati) 4) sračunati standardnu grešku regresije 5) sracunati koeficijent determinacije 6) predvidjeti na osnovu linije regresije kolika se može očekivati cvrstoća betona za v/c=0,65?
  v/c, (nezavisna), a fb (zavisna promjenljiva) i opsti oblik prave
  proracun koeficijenata
  jednačina regresije y od x (koristi se za estimaciju y za date vrijednosti x )
  fb, (nezavisna), a v/c (zavisna promjenljiva) i opsti oblik prave:
  proracun koeficijenata
  jednačina regresije x od y (koristi se za estimaciju x za date vrijednosti y )
  poslednju jednačinu možemo izaziti po y, pa se dobija
Za rješenje pod a) | X | Y | XY | X2 | Y2
1 | 0,58 | 31,40 | 18,31 | 0,34 | 985,96
2 | 0,62 | 23,20 | 14,31 | 0,38 | 538,24
3 | 0,43 | 38,60 | 16,71 | 0,19 | 1489,96
4 | 0,49 | 32,00 | 15,58 | 0,24 | 1024,00
5 | 0,65 | 25,00 | 16,25 | 0,42 | 625,00
6 | 0,72 | 21,50 | 15,42 | 0,51 | 462,25
7 | 0,52 | 39,00 | 20,16 | 0,27 | 1521,00
8 | 0,55 | 37,40 | 20,57 | 0,30 | 1398,76
SUMA | 4,55 | 248,10 | 137,32 | 2,65 | 8.045,17
Rješenje
proracun koeficijenata regresione prave:
najprije treba izabrati koja će promjenljiva biti objašnjavajuća (nezavisna) X, a koja zavisna Y, jer od ovoga zavisi oblik prave. Ilustracije radi urađene su obje varijante;
=-66,6170
=68,9342
2

## Slide 4: Primjer 1. Sproveden je eksperiment u kojem su ispitivane čvrstoće betona koji su spravljeni od portland kompozitnih cementa klase cvstoce 32,5 (količina cementa je 300 kg/m3) . Za sve betone korišćen je isti granulometrijski sastav mješavina rečnog agregata za beton, a variran je vodocementni faktor v/c. Za rezultate eksperimenta koji su dati u tabeli: 1) nacrtati dijagram rasturanja (rasipanja) 2) sračunati koeficijent korelacije rxy i zaključiti kakva je korelacija između ovih promjenljivih 3) definisati regresionu pravu koja će pokazati u kakvoj su vezi promjenljive- (i nacrtati) 4) sračunati standardnu grešku regresije 5) sracunati koeficijent determinacije 6) predvidjeti na osnovu linije regresije kolika se može očekivati cvrstoća betona za v/c=0,65?
Rješenje
proracun koeficijenata regresione prave:
najprije treba izabrati koja će promjenljiva biti objašnjavajuća (nezavisna) X, a koja zavisna Y, jer od ovoga zavisi oblik prave. Ilustracije radi urađene su obje varijante;
Chart: v/c
| 0.58299999999999996 | 0.61699999999999999 | 0.433 | 0.48699999999999999 | 0.65 | 0.71699999999999997 | 0.51700000000000002 | 0.55000000000000004
eksperimentalne vrijednosti fb (Mpa) | 31.4 | 23.2 | 38.6 | 32 | 25 | 21.5 | 39 | 37.4
y=b0+b1x | 30.0965 | 27.8315 | 40.089 | 36.4917 | 25.6331 | 21.1698 | 34.4932 | 32.2948
x=a0+a1x | 31.4 | 23.2 | 38.6 | 32 | 25 | 21.5 | 39 | 37.4
pretpostavi se xi i sracuna se yi, po ovim formulama regresije (najmanje za po dvije tacke) i nacrta se prava (ovdje smo nacrtali oba oblika regresije i y od x i x od y

## Slide 5: Primjer 1. Sproveden je eksperiment u kojem su ispitivane čvrstoće betona koji su spravljeni od portland kompozitnih cementa klase cvstoce 32,5 (količina cementa je 300 kg/m3) . Za sve betone korišćen je isti granulometrijski sastav mješavina rečnog agregata za beton, a variran je vodocementni faktor v/c. Za rezultate eksperimenta koji su dati u tabeli: 1) nacrtati dijagram rasturanja (rasipanja) 2) sračunati koeficijent korelacije rxy i zaključiti kakva je korelacija između ovih promjenljivih 3) definisati regresionu pravu koja će pokazati u kakvoj su vezi promjenljive 4) sračunati standardnu grešku regresije 5) sracunati koeficijent determinacije 6) predvidjeti na osnovu linije regresije kolika se može očekivati cvrstoća betona za v/c=0,65?
koeficijent determinacije prikazuje odnos
r2 (sračunat na osnovu koeficijenta korelacije)=−0,85642=0,7334=73,34% ovoliko varijabiliteta je objašnjeno regresionom vezom vodocementnog faktora i cvrstoce betona
u jednačinu regresije se stavi x=0,65, pa je onda
Rješenje
Standardna greška regresije računa se po formuli (a koriste se podaci iz proširene tabele) prikazana je za regresionu pravu y=b0+b1x
  bolja je regresija kod koje je s manje
ovdje bi se moglo posmatrati i koliko se rezultata nalazi unutar prostora ogranicenih sa dvije paralelene prave koje su dobijene na osnovu y-s i y+s . Za te potrebe se dodaju jos dvije kolone u tabeli.
  yr – vrijednost y koja je dobijena na osnovu formule regresije
  ei=yi-yr – rezidual=razlika između stvarne (eksperimentalne) i procijenjene vrijednosti
iz poslednje kolone se vidi da se 4 rezultata nalaze u granicama y-s do y+s
Redni br. | v/c | yi=fb | yr | Δ
1 | 0,58 | 31,40 | 30,10 | 1,30
2 | 0,62 | 23,20 | 27,83 | -4,63
3 | 0,43 | 38,60 | 40,09 | -1,49
4 | 0,49 | 32,00 | 36,49 | -4,49
5 | 0,65 | 25,00 | 25,63 | -0,63
6 | 0,72 | 21,50 | 21,17 | 0,33
7 | 0,52 | 39,00 | 34,49 | 4,51
8 | 0,55 | 37,40 | 32,29 | 5,11

## Slide 6: Literatura
PROSTA KORELACIONA I REGRESIONA ANALIZA http://www.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/nastava/Novi%20Studijski%20Programi/I%20godina/Osnovi%20statistike/Materijali/udzbenik/11_OS_Regresija_2009.pdf
Osnovi statistike http://www.ekfak.kg.ac.rs/OASOE_predmet_osnovi_statistike_materijali
Malešev M., Radonjanin V., Muravljov M. Analiza zavisnosti između cvrstoće betona pri pritisku i vodocementnog faktora , Materijali i konstrukcije 47 (2004) 1-2
scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0543-0798/2004/0543-07980402063M.pdf