## Slide 1
KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU
predavanja 2017/18
V5
RASPODJELE DISKRETNIH PROMJENLJIVIH
  Binomna raspodjela
  Puasonova raspodjela

## Slide 2: Zadatak 1. U proizvodnji prefabrikovanih betonskih ivičnjaka nalazi se 6 % neispravnih. a) Ako ispitujemo uzorak od 5 proizvoda, kolika je vjerovatnoća da se među njima nađu tri neispravna proizvoda? b) Koliko se može očekivati neispravnih proizvoda u uzorku od 5? c)Koliki treba da je uzorak da vjerovatnoća pojave najmanje jednog neispravnog proizvoda u uzorku bude najmanje 0,01?
RJEŠENJE
X- slučajna promjenljiva= broj neispravnih proizvoda u uzorku od 5; Xϵ={0,1,2,3,4,5}
n- broj elemenata =5
p=6%=0,06
X~B(5;0,06),
a) kolika je vjerovatnoća da se među 5 proizvoda iz uzorka nađu tri neispravna proizvoda
Mogli smo sračunati preko rekurentne formule:

## Slide 3: Zadatak 1. - nastavak U proizvodnji prefabrikovanih betonskih ivičnjaka nalazi se 6 % neispravnih. a) Ako ispitujemo uzorak od 5 proizvoda, kolika je vjerovatnoća da se među njima nađu tri neispravna proizvoda? b) Koliko se može očekivati neispravnih proizvoda u uzorku od 5? c)Koliki treba da je uzorak da vjerovatnoća pojave najmanje jednog neispravnog proizvoda u uzorku bude najmanje 0,1?
RJEŠENJE
b) Koliko se može očekivati neispravnih proizvoda u uzorku od 5?
treba naći matematičko očekivanje:
b)Koliki treba da je uzorak da vjerovatnoća pojave najmanje jednog neispravnog proizvoda u uzorku bude najmanje 0,1?
Treba odrediti n, tako da p(X≥1)≥0,01

## Slide 4: Zadatak 2 Uzorci od po 8 proizvoda formirani su na slučajan način iz velike partije u kojoj je 20% neispravnih proizvoda. Naći: a) očekivani broj neispravnih proizvoda u svakom od uzoraka b) vjerovatnoću da se u uzorku pojavi manje od očekivanog broja škartova; c) za 100 uzoraka po 8 proizvoda sračunati broj uzoraka u kojima se očekuju najviše dva neispravna proizvoda
RJEŠENJE
X- slučajna promjenljiva= broj neispravnih proizvoda u uzorku od 8; Xϵ={0,1,2,3,4,5,6,7,8}
n- broj elemenata =8
p=20%=0,2
X~B(8;0,2),
a) očekivani broj neispravnih proizvoda u uzorku od 8?
treba naći matematičko očekivanje:
b) naći vjerovatnoću da se u uzorku pojavi manje od očekivanog broja neispravnih proizvoda (manje od onog koliko je sračunato pod a))
Treba odrediti p(X<1,6)=p(X=0)+p(X=1)

## Slide 5: Zadatak 2- nastavak Uzorci od po 8 proizvoda formirani su na slučajan način iz velike partije u kojoj je 20% neispravnih proizvoda. Naći: a) očekivani broj neispravnih proizvoda u svakom od uzoraka b) vjerovatnoću da se u uzorku pojavi manje od očekivanog broja škartova; c) za 100 uzoraka po 8 proizvoda sračunati broj uzoraka u kojima se očekuju najviše dva neispravna proizvoda
RJEŠENJE
,
  u prethodnom dijelu zadatka sracunato p(0) i p(1)

## Slide 6: Zadatak 3 Složeni mehanizam sastoji se od 2000 podjednako pouzdanih elemenata. Vjerovatnoća zastoja za svaki dio iznosi 0,0005. a) Koliko se može očekivati elemenata koji su otkazali? b)Naći vjerovatnoću da mehanizam otkaže u radu, ako zastoj mehanizma nastane kada otkaže bar jedan element.
RJEŠENJE
X- slučajna promjenljiva= broj elemenata koji su otkazali od 2000; Xϵ={0,1,2,3...2000}
n- broj elemenata =2000 vjerovatnoća otkaza 1 elementa : p=0,0005 n→∞ i p→0
  X~Po(λ), λ=n∙p=2000*0,0005=1
a) očekivani broj elemenata koji su otkazali
treba naći matematičko očekivanje:
b) naći vjerovatnoću da mehanizam otkaže u radu, ako zastoj mehanizma nastane kada otkaže bar jedan element
Treba odrediti p(X≥1)

## Slide 7: Zadatak 4 Partija proizvoda sadrži 5% škartova. Uzima se slučajan uzorak od n=60 proizvoda. Izračunati vjerovatnoću da se u uzorku ne nadje ni jedan škart.
RJEŠENJE
X- slučajna promjenljiva= broj škartova u uzorku od 60; Xϵ={0,1,2,3...60}
n- broj elemenata =60 vjerovatnoća škarta u partiji 5% n→∞ i p→0
  praktično se Puasonova raspodjela može koristiti za n≥50, i p≤0,1
  X~Po(λ), λ=n∙p=60*0,05=3
pretpostavljamo da se radi o Puasonovoj raspodjeli:
Vjerovatnoća da se u uzorku ne nadje ni jedan škart je p(X=0)

## Slide 8: Zadatak 5 Proizvodi jedne velike serije, koja sadrži 0,7% škarta, pakuju se u kutije od 100 komada. a) Koliki će procenat kutija biti bez ijednog škarata; b) koliki će procenat kutija biti sa dva ili više škartova?.
RJEŠENJE
X- slučajna promjenljiva= broj škartova u uzorku od 100; Xϵ={0,1,2,3...100}
n- broj elemenata =100 vjerovatnoća škarta u partiji 0,7% n→∞ i p→0
  praktično se Puasonova raspodjela može koristiti za n≥50, i p≤0,1
  X~Po(λ), λ=n∙p=100*0,007=0,7
pretpostavljamo da se radi o Puasonovoj raspodjeli:
Vjerovatnoća da se u uzorku ne nadje ni jedan škart je p(X=0)
  % kutija bez škarta:
Vjerovatnoća da se u uzorku nadju 2 ili više škartova je p(X≥2)
, ili se može koristiti rekurentni obrazac:-1), pa je za X=1, P(x=1)=λ/1*P(X=0)
  % kutija sa 2 ili više škarta: