## Slide 1
KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU
vježbe 2017/18
V4
MATEMATIČKA STATISTIKA
  Prikupljanje i prikaz podataka (vrijednosti obilježja, frekvencije: apsolutne i relativne; kumulativne frekvencije: apsolutne i relativne)
  Karakteristike empirijske raspodjele: mjere srednjih vrijednosti i odstupanja (aritmetička sredina, standardna devijacija, koeficijent varijacije)

## Slide 2: Zadatak 1. Na osnovu skupa od 90 izmjerenih vrijednosti dobijenih ispitivanjem čvrstoće betona pri pritisku odrediti: a) grupisati dobijene podatke i prikazati u odgovarajućoj statističkoj tabeli sa prikazom fi (apsolutnih frekv.) i fri (relativnih frekvencija) b) nacrtati histogram i poligon apsolutne i relativne frekvencije c) nacrtati funkciju empirijske raspodjele (funkciju raspodjele kumulativne relativne frekvencije) F(x) d) sračunati aritmetičku sredinu, modu i medijanu empirijske raspodjela e) sračunati varijansu i standardno odstupanje za empirijsku raspodjelu slučajne promjenljive X
RJEŠENJE
grupisati dobijene podatke i prikazati u odgovarajućoj statističkoj tabeli sa prikazom fi i fri
  grupisati podatke u intervale (n intervala)
    n=√N - broj intervala (klasa, grupa), n≥8
    usvojeno n=8
  usvojiti širinu intervala (klase, grupe) d
xmax= 61,5 xmin=32,0
55,0 | 55,0 | 55,0 | 32,0 | 38,5 | 33,7 | 40,5 | 40,0 | 42,0 | 41,5
52,0 | 51,0 | 51,2 | 45,0 | 45,0 | 56,0 | 48,3 | 53,9 | 44,5 | 45,0
43,5 | 52,5 | 47,5 | 48,8 | 45,5 | 45,0 | 43,5 | 49,5 | 41,3 | 52,8
47,0 | 47,9 | 46,5 | 38,3 | 43,3 | 40,1 | 48,3 | 48,7 | 50,0 | 53,2
50,5 | 52,5 | 53,0 | 52,0 | 52,5 | 51,2 | 52,5 | 47,5 | 51,5 | 61,5
49,3 | 53,0 | 48,5 | 40,0 | 36,0 | 40,7 | 52,5 | 44,2 | 48,5 | 51,5
54,3 | 53,5 | 50,0 | 46,2 | 42,5 | 42,5 | 50,0 | 52,5 | 51,2 | 40,0
40,8 | 42,5 | 53,0 | 55,3 | 53,5 | 45,8 | 44,0 | 45,0 | 50,2 | 51,2
52,2 | 48,8 | 50,0 | 46,5 | 53,0 | 55,0 | 56,2 | 60,0 | 51,2 | 57,0

## Slide 3: Zadatak 1. Nastavak
RJEŠENJE
  statistička tabela sa grupisanim podacima i fi, fri
  tabela 1
granice intervala ui≤xj≤ui+1 |  | sredina grupnog intervala xj=1/2*(uj-1+u j), |  | apsolutne frekvencije | kumulativne apsolutne frekvencije | relativne frekvencije | kumulativne relativne frekvencije
ui | ui+1 | xj |  | fj | Σfj | frj=fj/N | F(x)=Σfrj j=1,N
32,0 | 35,7 | 33,85 |  | 2 | 2 | 0,0222 | 0,0222
35,8 | 39,5 | 37,65 |  | 3 | 5 | 0,0333 | 0,0555
39,6 | 43,3 | 41,45 |  | 14 | 19 | 0,1556 | 0,2111
43,4 | 47,1 | 45,25 |  | 16 | 35 | 0,1778 | 0,3889
47,2 | 50,9 | 49,05 |  | 18 | 53 | 0,2000 | 0,5889
51,0 | 54,7 | 52,85 |  | 27 | 80 | 0,3000 | 0,8889
54,8 | 58,5 | 56,65 |  | 8 | 88 | 0,0889 | 0,9778
58,6 | 62,3 | 60,45 |  | 2 | 90 | 0,0222 | 1,0000
 |  |  | Σ= | 90 |  | 1,0000 | 
55,0 | 55,0 | 55,0 | 32,0 | 38,5 | 33,7 | 40,5 | 40,0 | 42,0 | 41,5
52,0 | 51,0 | 51,2 | 45,0 | 45,0 | 56,0 | 48,3 | 53,9 | 44,5 | 45,0
43,5 | 52,5 | 47,5 | 48,8 | 45,5 | 45,0 | 43,5 | 49,5 | 41,3 | 52,8
47,0 | 47,9 | 46,5 | 38,3 | 43,3 | 40,1 | 48,3 | 48,7 | 50,0 | 53,2
50,5 | 52,5 | 53,0 | 52,0 | 52,5 | 51,2 | 52,5 | 47,5 | 51,5 | 61,5
49,3 | 53,0 | 48,5 | 40,0 | 36,0 | 40,7 | 52,5 | 44,2 | 48,5 | 51,5
54,3 | 53,5 | 50,0 | 46,2 | 42,5 | 42,5 | 50,0 | 52,5 | 51,2 | 40,0
40,8 | 42,5 | 53,0 | 55,3 | 53,5 | 45,8 | 44,0 | 45,0 | 50,2 | 51,2
52,2 | 48,8 | 50,0 | 46,5 | 53,0 | 55,0 | 56,2 | 60,0 | 51,2 | 57,0

## Slide 4: Zadatak 1. nastavak
nacrtati histogram i poligon apsolutne i relativne frekvencije (nacrtano na osnovu tabele 1)
nacrtati funkciju empirijske raspodjele (funkciju raspodjele kumulativne relativne frekvencije) F(x) (nacrtano na osnovu tabele 1)

## Slide 5: Zadatak 1. nastavak
sračunati aritmetičku sredinu, modu i medijanu empirijske raspodjela
  aritmetička sredina na osnovu izvornih podataka (90)
  aritmetička sredina na osnovu grupisanih podataka u n klasa (grupa) – sracunato na osnovu tabele 2.
  medijana – vrijednost xi za koju je kumulativna relativna frekvencija F(xi) =0,5 (oznaceno u tabeli 1)
    medijana se nalazi u intervalu sa granicama (47,2;50,9)
  L=lijeva granica klase (k+1)=5 u kojoj se nalazi medijana
sredina grupnog intervala xj=1/2*(uj-1+u j), | apsolutne frekvencije | proizvod sredine grupnog intervala i apsolutne frekvencije
xj | fj | xj*fj
33,85 | 2 | 67,700
37,65 | 3 | 112,950
41,45 | 14 | 580,300
45,25 | 16 | 724,000
49,05 | 18 | 882,900
52,85 | 27 | 1.426,950
56,65 | 8 | 453,200
60,45 | 2 | 120,900
Σ= | 90 | 4368,9
Tabela 2

## Slide 6: Zadatak 1. nastavak
sračunati aritmetičku sredinu, modu i medijanu empirijske raspodjela
  moda- vrijednost za koju je najveća frekvencija
    –na osnovu grupisanih podataka u n grupa (klasa) (iz tabele 1):
  –gdje su:
  L=lijeva granica klase (k+1)=6 u kojoj se nalazi moda L=51
  d=širina grupnog intervala, d=3,7
  Δ1- razlika modalne frekvencije i susjedne prethodne Δ1=27-18=9
  Δ2- razlika modalne frekvencije i susjedne naredne Δ2=27-8=19

## Slide 7: Zadatak 1. nastavak
sračunati varijansu i standardno odstupanje za empirijsku raspodjelu slučajne promjenljive
  varijansa (obracun za grupisane podatke), obavlja se u tabeli dodatnim proracunom kolone xi2fj , prema formuli
  standardno odstupanje
sredina grupnog intervala xj=1/2*(uj-1+u j), | apsolutne frekvencije | proizvod sredine grupnog intervala i apsolutne frekvencije | proizvod kvadrata sredine grupnog intervala i apsolutne frekvencije
xj | fj | xj*fj | xj2*fj
33,85 | 2 | 67,700 | 2.291,645
37,65 | 3 | 112,950 | 4.252,568
41,45 | 14 | 580,300 | 24.053,435
45,25 | 16 | 724,000 | 32.761,000
49,05 | 18 | 882,900 | 43.306,245
52,85 | 27 | 1.426,950 | 75.414,308
56,65 | 8 | 453,200 | 25.673,780
60,45 | 2 | 120,900 | 7.308,405
Σ= | 90 | 4368,9 | 215061,385