## Slide 1: Donji stroj saobraćajnica
UVODNO PREDAVANJE

## Slide 2: Osnovne informacije
Ciljevi izučavanja predmeta:
Ishodi učenja
Nakon polaganja ovog ispita student će biti u stanju da: učestvuje u projektovanju kosina usjeka i nasipa saobraćajnica ( stabilnost, zaštita kosina, nasipi na dobro i loše nosivom tlu),projektovanju potpornih konstrukcija pri saobraćajnicama, drenažnih sistema, projektovanju stabilizacije posteljice i ojačanju djelova saobraćajnice primjenom geosintetika.
Nastavnik: Slobodan Živaljević
slobodanz@ucg.ac.me / kabinet 126
Saradnik: Miodrag Bujišić
Literatura:
Zdravko Joksić, “Donji stroj saobraćajnica“, Naučna knjiga Beograd, 1984.
Dragan Č. Lukić, Petar V. Anagnosti, „Geotehnika saobraćajnica“, Građevinski fakultet Subotica i Časopis „Izgradnja“ Beograd, 2010.
Predmet ima za cilj sticanje znanja o elementima donjeg stroja saobraćajnica, projektovanju i tehnologiji izvođenja usjeka, nasipa, drenaža, potpornih i obložnih konstrukcija koje prate saobraćajnice, stabilizaciji posteljice i primjeni geosintetika pri izgradnji saobraćajnica.

## Slide 3: Osnovne informacije
Konsultacije – online
Zoom / viber +382 69 388 355
Domaći zadaci – max 15 poena ( 10 x 1.50)
Kolokvijum - računski zadaci max 35 poena (kolokvijum se smatra položenim ukoliko se osvoji min 15 poena)
Završni ispit – max 50 poena (ispit se smatra položenim ukoliko se osvoji min 20 poena)
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

## Slide 4: UVOD
Donji stroj ili trup saobraćajnice predstavlja osnovu na koju se postavlja gornji stroj (kolovozna konstrukcija) puta ili aerodromske piste, odnosno gornji stroj i kolovosečni zastor željeznica a služi za savlađivanje raznih prepreka i neravnina na terenu i za prenošenje opterećenja gornjeg stroja i vozila koja po njemu saobraćaju na prirodno tlo.
Zbog toga donji stroj mora biti stabilan i postojan na dejstva spoljašnjih sila izazvanih staičkim i dinamičkim dejstvom vozila kao i svih drugih spoljašnjih uticaja – klimatskih, atmosferskih, seizmičkih, hidroloških i dr.
Donji stroj čine:
geotehnički objekti izgrađeni u prirodnom tlu: usjeci, tuneli, galerije....ili od prirodnih materijala nasipi.
objekti za premošćenje prirodnih i vještačkih prepreka: mostovi, propusti, vijadukti, nadvožnjaci, podvožnjaci
objekti za osiguranje trupa saobraćajnice: potporni i obložni zidovi, zaštitne konstrukcije, galerije, snjegobrani itd.

## Slide 5: Geotehnički radovi ( “zemljani radovi”)
radovi se obavljaju u materijalima različitih geotehničkih karakteristika, od nevezanih materijala do čvrstih stijenskih masa
potrebno je pouzdano utvrditi svojstva ovih materijala, stepen upotrebljivosti i osjetljivosti na razne radne postupke
Izvršenjem geotehničkih radova remeti se postojeća ravnoteža u tlu. Moguće pojave: sleganje nasipa, i pojava nestabilnosti kosina i klizišta.
zaštita na radu
završene geotehničke objekte potrebno je zaštititi od nepovoljnih spoljašnjih uticaja: padavine, temperaturne promjene, prosušivanje i provlažavanje materijala, dejstvo mraza, dejstvo erozije i podzemnih odnosno površinskih tokova.

## Slide 6: Elementi donjeg stroja saobraćajnica
Nasipi
Planum železničke pruge
Posteljica
(Planum donjeg stroja)

## Slide 7: Elementi donjeg stroja saobraćajnica
Usjeci (puni profil) koji su potpuno u tereenu, a sa obije strane imaju kosine odgovarajućeh nagiba, prilagođene visini usjeka i vrsti materijala u kome su izgrađeni.

## Slide 8: Elementi donjeg stroja saobraćajnica
Zasjeci ( puni profil) koji su u cjelini usječeni u terene ali su sa jedne strane ( niža strana ili ona prema dolini) otvoreni.

## Slide 9: Elementi donjeg stroja saobraćajnica
Zasjeci ( poluzasjeci) koji su jednim dijelom u usjeku, a drugim u nasipu.

## Slide 10
Galerija je specijalna vrsta zasijeka u stijeni, izgrađena na strmoj padini, čija je spoljnja strana blizu linije terena, a karakteristike stijene su takve da se kosina može držati u nagibima strmijim od vertikalnog.

## Slide 11: Elementi poprečnog profila puta u nasipu
nožica nasipa
podtlo
Posteljica (planum donjeg stroja) je pripremljena površina završnog sloja donjeg stroja u nasipu ili usjeku preko koje se polaže kolovozna konstrukcija.
planum puta
odvodni kanal
(jarak)

## Slide 12: Elementi poprečnog profila puta u zasjeku
potporni zid
podtlo
Posteljica ( planum donjeg stroja)
planum puta
barbakana
plitka podužna
drenaža

## Slide 13: Objekti za premošćenje prirodnih i vještačkih prepreka
Mostovi su vještački objekti koji služe za premošćavanje vodenih tokova ili stajaćih voda, sa otvorom većim od 5m.
Vijadukti su vještački objekti koji služe:
za prelaz saobraćajnice preko dubokih dolina ako je ekonomskim dokazano da je njegova izgradnja jeftinija i tehnički opravdanija od izgradnje nasipa sa dugačkim propustom i eksproprijacijom terena.
za prelaz saobraćajnice preko stišljivog ili nestabilnog terena, ukoliko je drugačije rješenje nestabilno
na vrlo strmim terenima umjesto izgradnje potpornih zidova
pri prelasku pruge ili gradske saobraćajncie višeg ranga
Objekti za ukrštanje sa drugim saobraćajnicama – putevima ( potputnjaci i naptputnjaci) ili željeznicama ( podvožnjaci i nadvožnjaci ).
Propusti su najbrojniji i najčešće korišćeni objekti u donjem stroju saobraćajnice a služe za propuštanje manjih vodenih tokova, atmosferskih voda prikupljenih sa površine saobraćajnice i kosina, poljskih puteva i u druge svrhe. Otvori propusta su od 0,5 do 5.0m.
-pločasti
-zasvedeni
-cjevasti

## Slide 14: Sandučasti propust

## Slide 15: Zasvedeni propust

## Slide 16: Cjevasti propust

## Slide 17: Izbor elemenata donjeg stroja saobraćajnica
Donji stroj saobraćajnice, a prije svega širina planuma projektuje se na osnovu elemenata koji su definisani odgovarajućim propisima za projektovanje, projektnim zadatkom ili važećim tehničkim uslovima i standardima za projektovanje puteva i željeznica. Pri tome su neki elementi unaprijed određeni prema rangu saobraćajnice i kategoriji terena adrugi se moraju odrediti ili sračunati.
Elementi donjeg stroja puta
Elementi donjeg stroja su određeni prije svega širinom planuma puta, koja se sastoji od širine kolovoza. ivičnih traka i bankina (u nasipu), odnosno širinom rigola i bermi (u usjeku).
Rang saobraćajnice, kategorija terena, projektovana računska brzina
posteljica
planum puta
zeleni-razdjelni pojas
traka za zaustavljanje vozila u nuždi
Poprečni nagib posteljice zavisi od poprečnog nagiba planuma puta, a može biti jednostran ili dvostran (u pravcu), a u krivinama samo jednostran (min 2.5%).
Podužni nagib posteljice najčešće je isti kao podužni nagib nivelete kolovoza.
Minimalni podužni nagib se ne propisuje, ali se kod dužih usjeka i zasjeka preporučuje minimalni podužni pad 0.3 do 0.5% neophodan za odvodnjavanje rigolom ili kanalom.
Maksimalni podužni nagib puta

## Slide 18
Elementi gornjeg stroja: broj i širina kolosjeka, veličine nadvišenja i proširenja u krivinama, veličina slobodnog profila, površina za smještaj signalne i sigurnosne opreme.
Elementi donjeg stroja želježničkih pruga
Poprečni nagib planuma donjeg stroja mora da se odabere tako da omogućava efikasno odvodnjavanje, što zavisi od geotehničkih karakteristika tla i preduzetih mjera za zaštitu planuma, budući da je on direktno izložen dejstvu atmosferilija, odnosno utiskivanju materijala iz kolovoznog zastora.

## Slide 19
visok nasip ili vijadukt ?
dubok usjek ili tunel ?
optimalni odnos između položaja nivelete i okolnog terena, naročito na strmim padinama
uslov stabilnosti objekta i padine
zaštita životne sredine – opravdani su samo oni zahvati u terenu koji se mogu uklopiti u okolinu.
prednost imaju tuneli i vijadukti jer se pored očuvanja prirodne ravnoteže ne remeti stabilnost padine
Izbor vrste poprečnog profila saobraćajnice
Izbor: nasip ili vijadukt
vijadukt predstavlja strano tijelo u okolini ( pejzažu)
nasip predstavlja prepreku koja može sprečavati prirodno strujanje pa može uticati i na promjenu mikroklime, ali se prirodnije uklapa u teren
Estetski kriterijum
vijadukt ili most je skuplji od nasipa, koštanje im se izjednačuje pri visinama nasipa od 25-30m.
koštanje nasipa obuhvata izgradnju plus cijenu viška eksproprisanog zemljišta
Ekonomski kriterijum
težina nasipa može izazvati probleme u vezi sa stabilnošću terena ( deformacije kosine, nestabilnost padine)
gdje god je tehnički izvodljivo, pretpostaviti izgradnju nasipa, naročito u ravnicama, dok na strmim dolinskim padinama treba projektovati vijadukt.
Inženjerski kriterijum

## Slide 20
Izbor: usjek ili tunel
usjeci ekonomičniji do dubine od 12 do 15m ( u stijeni i do 20m), a iznad tih dubina projektovati tunel.
Ekonomski kriterijum
usjek stavar probleme u vezi stabilnosti kosina, hidrogeološkim uslovima, zaštitom od zavejavanja, zaštitnim objektima, povećanjem troškova eksproprijacije.
tunel stvara probleme u vezi sa podgrađivanjem, odvodnjavanjem, osvjetljavanjem i provjetravanjem.
Inženjerski kriterijum

## Slide 21
Prednost ima rješenje sa vijaduktom, ukoliko je padina strma, a zasjek dubok tako da bi sa obije strane bili neophodni potporni zidovi
Izbor: usjek ili vijadukt
Pri rješavanju položaja ose saobraćajnice ili njene nivelete i prirodnog terena, ukoliko je poprečni nagib terena vrlo strm, postoje dvije mogućnosti:
Fiksirana osa saobraćajnice, a moguće pomjeranje nivelete u vertikalnom smislu
Fiksirana niveleta planuma saobraćajnice, a moguće pomjeranje ose u poprečnom profil
Potreba za izravnjavanjem masa ( višak ili manjak materijala pri iskopu)
Kvalitet tla i zemljanih materijala ( upotrebljivost za izgradnju nasipa, stabilnost prirodnog terena, stabilnost izgrađenog nasipa i sl.)
nužnost primjene potpornih zidova
3