## Slide 1: DONJI STROJ SAOBRAĆAJNICA
III predavanje - Klasifikacioni sistem za identifikaciju i klasifikaciju tla.
Klasifikacioni pokazatelji, terenski i laboratorijski načini njihovog odredjivanja.

## Slide 2
Glacijalni sediment
Drobina, valuci, pijesak i prašina glacijalnog porijekla (Dr,Vl,P,Pr) – morene (geotehnička sredina „C“); transport ovog materijala je vršen lednicima i taložene posle otapanja lednika, veće debljine i preko 10m. Litološki su izgrađeni od različitog materijala: krečnjaka, dolomita, pješčara, rožnjaca, breča, konglomerata i sl. sa pjeskovito prašinastim vezivom i lokalno cementovani karbonatnim vezivom. Tkođe granulometriski su heterogeni, naginju dobro granulisanom tlu. Drobina i valuci-šljunkovi su cm-dm (do 1m) veličine odlomaka, poluzaobljenih do zaobljenih formi.

## Slide 3
Za izvođače geotehničkih radova najvažniji su podaci na osnovu kojih se ocjenjuju teškoće iskopa
Klasifikacijama se tla grupišu prema sličnim osobinama a svaka od njih je prilagođena posebnoj namjeni ( mehanika tla, izgradnja saobraćajnica, hidrotehnički radovi itd.)
Zbog toga nijedan klasifikacioni sistem nije jednodušno prihvaćen za širu primjenu jer svaki ima određene prednosti/nedostatke za određenu namjenu
Klasifikacija tla potrebe saobraćajnica ( JUS U.E1.010)
podobnost tla kao materijala za izvršenje zemljanih radova
podobnost za izvršenje iskopa, utovara, prevoza, ugrađivanja i zbijanja
Zemljana tla
Kamenita tla
Specijalna
Humusno tlo
Sitnozrna vezana, kohezivna tla
Krupnozrna, nevezana, nekohezivna tla
Polučvrsta kamenita tla (iskop bez eksploziva: lapori,pješčari, slabovezani konglomerati, raspadnuti škriljci)
Čvrsta kamenita tla – mora se koristiti eksploziv za iskop, dolomiti, krečnjaci, druge metaformne, sedimentne i eruptivne stijene srednje čvrstoće i ispucalosti.
Veoma čvrsta kamenita tla
vodom zasićena tla male nosivosti i velike stišljivosti koja sadrže organske i neorganske sastojke.
Muljevi, treset, barske zemlje.
ova tla se ne mogu upotrijebiti za izgradnju objekata donjeg stroja
posebni radovi

## Slide 4
Klasifikacija prema privremenim tehničkim propisima za zemljane radove u građevinarstvu ( GN 200)
sedam kategorija prema geotehničkim karakteristikama i alatima koji omogućavaju njihov otkop
I, II, III – tlo
IV prelaz ka stijenama, trošne stijene
V meka stijena ( srednje čvrstoće)
VI čvrsta stijena
VII vrlo čvrsta i žilava stijena
I kategorija
rastresita, laka (meka) zemlja, čist pijeska, nevezan šljunak, jumus, rastresiti les i slično zemljište bez unutrašnje veze
lopata, ašov
IV kategorija
zemljišta koja čine prelaz ka stijenama, kamenita drobina, suva glina, glinci, glineni škriljci, laporci, meki vulkasnki tufovi.
Trošne stijene, laporoviti škriljci, meki i raspadnuti krečnjaci, mek pješčar, konglomerati i breče sa slabijim vezivom.
ćuskija ( poluga), klin i pijuk, rijetko eksploziv
VII kategorija
granit, porfir, bazalt, kvarcit, dijabaz, gabrovi
samo eksploziv
Nedostatak klasifikacija GN 200 i po JUS U.E1.010 je što ne omogućuju detaljnije razvrstavanje materijala s obzirom na savremena oruđa za geotehničke radove.
Ne daju kvantitativne već opisne pokazatelje za ocjenu materijala, a oni su opet podložni subjektivnoj procjeni ili zloupotrebi ( s obzirom da se na osnovu klasifikacije vrši plaćanje radova: iskop, prevoz, zbijanje)

## Slide 6: identifikacija i klasifikacija
Inženjerske osobine tla:
čvrstoća
kompresibilnost
vodopropusnost
ugradljivost
Biraju se kriterijumi za klasifikaciju koji omogućuju klasifikovanje uz minimalni napor i trošak, tako da se nakon završene klasifikacije može dobiti orijentaciona predstava o mogućem ponašanju i svojstvima tla.
Osnovni klasifikacioni pokazatelji:
veličina zrna tla
plastičnost („lepljivost“) tla

## Slide 7: identifikacija i klasifikacija
Kao generalna osnova za klasifikaciju normalnog, pretežno neorganskog tla, usvojena je podela na dvije glavne klase sa graničnom vrijednošću veličina zrna od 0,075 mm, a u nekim zemljama za granicu se usvaja veličina zrna od 0,074 ili 0,06 mm, tako da:
krupnozrna tla sadrže preko 50% zrna većih od 0,075 mm (ili 0,06 mm)
sitnozrna tla sadrže preko 50% zrna manjih od 0,075 mm (ili 0,06 mm)
Granulometrijski sastav – granulometrijska kriva
„prečnik“ koji se pripisuje zrnu, je prečnik najveće kuglice, koja može da prođe kroz kvadratni otvor sita iste veličine kroz koji prolazi zrno

## Slide 8: identifikacija i klasifikacija
KRUPNOZRNA TLA variraju sa veličinama zrna od komada stene do šljunka i peska.
Kvarc, zbog svoje tvrdoće i postojanosti, je mineral koji preovladava u sadržaju mnogih šljunkova i pjeskova, ali se pojavljuju i drugi minerali sa različitim relativnim učešćem. Terenska identifikacija je relativno jednostavna
SITNOZRNA TLA se najvećim delom sastoje od zrna prašine i gline.
Ne mogu se sva zrna videti golim okom, menjaju konzistentno stanje sa promjenom sadržaja vode. Za ovu osobinu, koju nemaju krupnozrni materijali, koristi se u Mehanici tla izraz plastičnost.
ORGANSKA TLA u našem podneblju uvek sadrže organske materije, koje se najvećim delom pojavljuju u delimično raspadnutim oblicima vegetacije uz humus

## Slide 9: GRANULOMETRIJSKI SASTAV TLA – opit prosijavanja
ostaje na situ % =

## Slide 10: GRANULOMETRIJSKI SASTAV TLA
d10
d30
d60
d10 - efektivna veličina zrna
Koeficijent jednoličnosti ili koeficijent uniformnosti
Cu=d60/d10
Koeficijent zakrivljenosti

## Slide 11: granice konzistentnih stanja
Aterbergove granice konzistencije
ove granice se odnose isključivo na sitnozrna tla
“krem supa” t=0 kN/m2
“pasta za zube” t=2 kN/m2
granica tečenja, wL , LL ( liqud limit)
granica plastičnosti , wP , PL ( plastic limit)
t=170-200 kN/m2
Indeks plastičnosti Ip=wL-wp
“margarin”
granica skupljanja, wS , SL ( shrinkage limit)
“tvrdi sir””
“tvrda bombona”

## Slide 12: ODREĐIVANJE granicE teČenja ll
Standardizovani opit u Kasagrandeovoj treskalici
opit se izvodi na uzorcima različite vlažnosti
2 udarca / sekundi

## Slide 13: INDEKS PLASTIČNOSTI Ip
Najveći dio mehanike sitnozrnog tla bavi se područjem u granicama vlažnosti tla u rasponu od LL do PL.
Nedrenirana smičuća čvrstoća prerađenog uzorka se mijenja za oko 100 puta u ovom intervalu vlažnosti.
INDEKS konzistencije Ic
INDEKS TEČENJA IL

## Slide 14: GRANICA SKUPLJANJA ws , SL
Vlažnost koja je dovoljna da vodom popuni sve pore kada je sitnozrno tlo neopterećeno spoljnjim naponima, dostiglo minimalnu zapreminu pri sušenju. Odnosno, to je najmanja vlažnost pri kojoj s eneopterećeno tlo može zasititi vodom.
Pri vlažnostima manjim od granice skupljanja, ne dolazi do promjene zapremine pri daljem isušivanju.
Laboratorijski opit za određivanje granice skupljanja se sastoji u mjerenju težine uzorka i njegove zapremine prije i poslije sušenja uzorka.
koloidalna aktivnost gline a ( aktivnost)
Indirektna mjera specifične površine izražena empirijskim pokazateljom koji je definisao Skempton (1953) u obliku:
CF – procenat zrna gline,
tj. zrna manjih od 2 mikrona (0.002mm)
Tla sa većom aktivnošću imaju veću tendenciju da mijenjaju zapreminu pri promjeni vlažnosti i bez znatnije promjene napona
Ukoliko je npr. A>0.90 tada u glini postoji mineral montmorijonit

## Slide 15: jedinstvena klasifikacija
U prirodi postoje veoma raznolike vrste tla, zbog toga postoji potreba da se pojedine vrste tla svrstaju u grupe, klase ili kategorije, sa sli;nim osobinama.
“jedinstvena klasifikacija” prema predlogu Kasagrandea ( Casagrande,1948), AC klasifikacija ( airfield clasification).
U pojedinim zemljama primjenjuju se različite varijacije ovog sistema, ali princip je veoma sličan ili identičan.
Svaki tip tla se može opisati sa dva slova, dvije oznake
Krupnozrna tla - Granulometrijski sastav – granulometrijska kriva
Sitnozrna tla - plastičnost

## Slide 20: GRANULOMETRIJSKI SASTAV TLA
dobra graduiranost
slaba graduiranost
jednolična
graduiranost
GP
GW
SU
SF
CH
CL

## Slide 21: “A” klasifikacija
sedam grupa tla, podgrupe
pogodna za klasifikaciju zemljanih materijala u trupu i posteljici puta
za ocjenu kvaliteta tla kao materijala ya posteljicu, pored ostalog, služi i grupni indeks GI

## Slide 23
Grupni indeks GI
prolaz korz otvor 0.074mm

## Slide 24: postupci klasifikacije prema osjetljivosti na mraz
Klasifikacija po Kasagrandeu
Na mraz su osjetljivi:
jednolična tla (U) ako sadrže više od 10%, od ukupne mase, zrna sitnijih od 0,02mm
dobro graduirana tla (W) ako sadrže više od 3%, od ukupne mase, zrna sitnijih od 0.02mm
Klasifikacija po USCS metodi:
4 kategorije od G1 do G4, zavisno od procenta finih frakcija tj. zrna sitnijih od 0,02mm
G1 neosjetljivi na mraz su: šljunkoviti materijali koji sadrže od 10 do 20% finih frakcija
G2 slabo osjetljivi na mraz su: šljunkoviti materijali koji sadrže 10 do 20% finih frakcija i pjeskovi koji sadrže 3 do 15% finih frakcija
G3 osrednje osjetljivi na mraz su: šljunkoviti materijali koji sadrže više od 20% finih frakcija, pjeskovi koji sadrže više od 15% i gline sa indeksom plastičnosti IP>12
G4 jako osjetljivi na mraz su svi prašinasti materijali, vrlo finozrni prašinasti pjeskovi sa više od 15% finih frakcija, prašinovite gline sa IP<12 i ostali sedimentni materijali finozrnog granulometrijskog sastava.
Zamrzavanje vode je praćeno povećavanjem zapremine od oko 9% pri prelasku u led. Ukupno povećanje zapremine tla, zavisno od poroznosti, može biti približno između 2.5% i 5 %, što bi u našim klimatskim uslovima izazvalo izdizanje površine tla od 2 do 4 cm, a u krupnozrnom tlu, šljunku ili pesku može biti i manje jer se pri zamrzavanju izvesna količina vode može istisnuti iz pora.
Da bi došlo do ove pojave treba da budu zadovoljeni sledeći uslovi:
Tlo mora biti zasićeno ili blisko zasićenom stanju.
Tlo mora da bude sitnozrno. U pogledu uticaja mraza najopasnija su ona tla koja imaju relativno visok sadržaj prašinastih frakcija. Takva tla sadrže sistem malih pora, ali istovremeno i vodopropus­nost nije sasvim mala.