## Slide 1: Donji stroj saobraćajnica
VI Zaštita od dejstva vode. Drenažni sistemi.

## Slide 2: Zaštita od dejstva voda
U toku građenja: teškoće pri iskopu i ugrađivanju materijala, problemi prohodnosti – saobraćaja građevinske mehanizacije
u eksploataciji: u vezi sa erozijom, stabilnošću kosina usjeka, nasipa i padina terena, nosivosti i trajnosti izgrađenih geotehničkih objekata
Tekuća i mirujuća voda, naročito njene oscilacije mogu ugroziti stabilnost objekta zbog ispiranja i raskvašavanja materijala
talasi, abrazija obale i kosine nasipa
površinska voda rijeke/jezera može da utiče na režim podzemnih voda
uticaj na čvrstoću materijala

## Slide 3: Zaštita od dejstva voda
padavine ( kiša, snijeg) –erozija i ispiranje materijala stvaraju brazde u kosinama koje mogu ugroziti stabilnost kosine
voda u zoni smrzavanja, usled dejstva smrzavanja i odmrzavanja, razara planum saobraćajnice, smanjuje nosivost i izaziva deformacije gornjeg stroja pod dejstvom saobraćaja
podzemne vode ( nastale infiltracijom ili kapilarnim penjanjem) – stabilnost kosina
Odvodnjavanje površinske i dreniranje podzemne vode
Zaštita kosina
Podupiranje potpornim konstrukcijama

## Slide 4: Odvodnjavanje površinske i dreniranje podzemne vode
površinsko odvodnjavanje, sakupljanjem i odvođenjem površinskih voda
podpovršinsko odvodnjavanje sakupljanjem i odvođenjem podzemnih voda i voda dospjelih u trup saobraćajnice ili na posteljicu.
trapezasti se koriste za veće količine vode i usjecima puteva manjeg značaja, zbog manje bezbijednosti u vožnji
na važnijim saobraćajnicama se primjenjuju segmentni kanali
suviše mali podužni pad – taloženje materijala i zamuljivanje
suviše veliki podužni pad – erozija dna i kosine zbog velike brzine proticanja vode
Kanali
Površinskim odvodnjavanjem se prihvata atmosferska voda i odvodi sa površine objekta ili kolovoza otvorenim kanalima različitog presjeka čiji oblik i dimenzije zavise od količine vode koje primaju, podužnog nagiba i namjene.

## Slide 5
Za podužne padove kanala ili rigola manje od 0.2% ili veće od 4%, ako su izgrađeni u rastresitom ili nevezanom sitnozrnom materijalu, potrebno oblaganje dna i ksoina kanala betonskim pločama, kamenom u suvo, cementnim malterom ili betonom.
< 0.2% oblaganje betonom da se obezbijedi normalno oticanje vodom
>4% da se spriječi erozija i odnošenje materijala
za padove 2% - 4% trapezastih/segmentnih kanala dovoljno je zatravljivanje
3% - 7% betonska obloga
>7% oblaganje kamenom kaldrmom uz izradu kaskada
izgradjena obloga mora se prilagoditi temperaturnim promjenama,a posebno štetnom dejstvu mraza
montažni elementi
u stijeni se primjenjuju trougaoni rigoli, a u trošnim i na vazduhu nepostojanim stijenama potrebna je kamena ili betonska obloga
Oblaganje kanala

## Slide 6: Zaštitni obodni kanali
Na visokim nasipima, izrađenim od nevezanih ili slabovezanih sitnozrnih materijala, a naročito u oblastima sa većim padavinama, paralelno sa ivicom kolovoza radi se rigol za prikupljanje vode koja se na određenim razmacima pomoću otvorenih kanala spušta niz kosinu nasipa do prihvatnog kanala.
Projektuju se za prihvatanje vode sa terena, radi sprečavanja njenog prodiranja u nasip i tlo pod nasipom odnosno radi zaštite usjeka od erozije i ispiranja vodom koja bi se slivala po kosini usjeka.
Neophodno je da se voda iz kanala najkraćim putem odvede do vodotoka ili na bezbjedno odstojanje van objekta, a ako to nije moguće može se primijeniti sistem skupljajućih bunara – ukoliko je nivo podzemne vode dovoljno udaljen od površine.

## Slide 7: Upijajući ( upojni, skupljajući) bunari ili bušotine
Neophodno je da u terenu postoji porozan sloj znatne moćnosti i vodopropustljivosti, ne na velikoj dubini, kao i da je nivo pozdemne vode u njemu dovoljno nizak i da se terene ne koristi za vodosnabdjevanje naselja
mogućnosti upijanja vode se moraju provjeriti terenskim opitima upumpavanja vode. Upojni bunari se projektuju sa 50 do 70% tako dobijenog kapaciteta upijanja vode.
voda se mroa prečistiti prije upuštanja u upojni bunar, primjenom taložnika u kome će se sakupljati organske materije i mulj. Za to se koristi poseban šaht sa taložnikom, a vrijeme zadržavanja vode u njemu mora biti najmanje 5min.
prefabrikovani betonski elementi unutrašnjeg prelnika 1,5 do 2,0m.
Koriste se za odvođenje vode u porozne slojeve ispod površine terena ( u tzv. hidrogeološke kolektore ) u ravnicama gdje nije moguće površinsko odvođenje vode u obližnji vodotok.
Upijajuća bušotina odvodi vodu poslije filtriranja u porozne slojeve na većoj dubini pomoću perforirane cijevi koja mora ući u porozni sloj min 4,0m
Upijajući rovovi su u građevinskom smislu isti kao i drenažni rovovi, samo moraju biti povezani sa jednim šahtom za taloženje. Dužina upijajućeg rova treba da je veća od 10m, a na njegovom kraju se mora izgraditi kontrolno okno.
donja ivica filtersko sloja min 1,0m iznad NPV
debljina filterskog sloja min 30cm
filterski slojevi se moraju povremeno obnavljati, a istaloženi mulj uklanjati

## Slide 8: Podpovršinsko – podzemno odvodnjavanje
odvodnjavanje posteljice i tamponskog sloja drenažnim šlicevima ili plitkim drenažama
Spuštanje nivoa podzemne vode dubokim drenažama
Prihvataje vode iz vodonosnog sloja
Drenažni sistemi pri saniranju klizišta u zoni saobraćajnice.
da se odvede voda iz posteljice ili tamponskog sloja koja prodre sa strane, kroz bankinu ili kroz kolovoznu konstrukciju ukoliko je ona vodopropustljiva
da se snizi nivo podzemen vode ukoliko je on jako visok
da se prihvati podzemna voda iz kakvog vodonosnog sloja sa strane i spriječi njeno štetno dejstvo na kosine usjeka ili trup puta ( osiguranje drenažama)
da se poboljša stabilnost objekta ili terena poremećene stabilnosti ( klizišta)
Odvodnjavanje posteljice i tamponskog sloja drenažnim šlicevima ili plitkim drenažama.
Drenaže se najčešće postavljaju ispod dna jarka ili rigola u usjeku, odnosno ispod zelenog pojasa na autoputevima
perforirana drenažna cijev prečnika 10,15 ili 20cm
drenažna ispuna i filter granulometrijskog sastava prema filterskim pravilima
vodonepropusna zaptivka od glinovitog materijala za sprečavanje prodiranja površinske vode u drenažu
umjesto filterskog sloja može se koritsiti geotekstil (filc)

## Slide 9
Prihvatanje vode iz vodonosnog sloja i obezbjeđenje saobraćajnice drenažama ukoliko se izgradnjom usjeka presječe vodonosni sloj
podužne drenaže – paralelno sa osom usjeka
kose i poprečne drenaže
drenažni sistem projektovan tako da se istovremeno obezbijedi stabilnost terena/objekta i efikasno odvodnjavanje
dno drenaže niže od dubine dejstva mraza
dno drenaže ukopano min 0,5m u vodonepropusni sloj
bočna strana drenaže – vodonepropusna obloga
Ispravnost funkcionsanja drenaža mora se redovno kontrolisati i ako se uoče nedostati blagovremeno intervenisati. U tu svrhu se obavljaju stalne revizije i pregledi isousta, revizionih šahti i drugih elem. sistema za odvodnjavanje.

## Slide 10: Projektovanje i izgradnja drenaža
podužne i poprečne drenaže
otvorene (površinske) drenaže
zatvorene ( vertikalne ili horizontalne drenaže) različite dubine
min dubina 0,8-1,0m zbog mraza
dubina min 60cm ispod klizne površi odnosno vodonosnog sloja
zavisno od funkcije mogu se projektovati isključivo radi odvodnjavanja, radi obezbeđenja stabilnosti kosina ili kombinovano
Vertikalne dubinske drenaže
vertikalni drenažni rovovi ili potkopi različite dubine i širine, ispunjeni vodopropustljivim kamenim materijalom odgovarajućeg granulometrijskog sastava, na čijem dnu je postavljena drenažna cijev ili betonski kanal kroz koji se voda prikuplja i odvodi do ispusnih organa
procjedno tijelo ( filterski sloj i ispuna)
zaptivni dio
odvodni dio (odvodna cijev, skupljajući kanali, ispusni organi i reviziona okna)
iskop drenažnog rova sa ili bez podgrađivanja ( ili drenažnog potkopa )
uređenje dna drenažnog rova – tajače ( izrada vodonepropusnog sloja ili osnove od mršavog betona)
postavljanje drenažne cijevi ili betonskog kanala za odvodnjavanje
ugrađivanje procjednog tijela ( sa pješčanim filtrom i/ili geotekstilom )
ugrađivanje zaptivnog dijela ili pokrivke
Plitki drenažni rovovi se rade bez podgrađivanja – sa nagnutim stranama, a kada je to moguće iskop se radi rovokopačem. Najmanja širina dna rova je 40-60cm, ako se polaže samo drenažna cijev.
Podgrada – pobijanje drvenih/čeličnih talpi. Minimalna širina 80cm.

## Slide 11: Horizontalne bušene drenaže
izrada bušotina prečnika 7.5 do 8,4cm dužine od 10 do 50m, najčešće 20-35m, sa odgovarajućim podužnim padom
rade se na rastojanju od najčešće 3m ( 3 do 10 zavisno od vrste tla i njegove vlažnosti, odnosno količine podzemne vode u nestabilnoj padini)
u bušotine se ubacuju perforirane cijevi sa filtrima.
cijevi mogu biti pocinkovane, PE ili poliesterske, prečnika oko 5cm, a oblažu se zaštitnom filtarskom mrežom
Projektuju se sa podužnim nagibom od najčešće 3%

## Slide 12: Filterska pravila
izlazno područje filtracije vode se ne može ostaviti nezaštićeno jer može doći do odnošenja čestica tla i progresivne erozije, deformacija terena i rušenja kosina nasipa.
Zbog navedenog se za drenažni materijal bira tlo sa takvim granulometrijskim sastavom koji onemogućava iznošenje čestica, a da se pri tome i gradijenti filtracije svedu na minimalnu mjeru.
DRENAŽNI SISTEMI
Veličine pora filtera moraju biti dovoljno male kako bi spriječile iznošenje materijala iz susjedne, branjene zone.
Vodopropusnost mora biti dovoljno velika kako bi se omogućila brza evakuacija vode koja u filter utiče sa relativno malim gradijentima.
FILTERSKA PRAVILA
drenažni materijal oko 25x više vodopropustan od osnovnog materijala
D - veličina zrna filtera
d - veličina zrna branjenog tla
15% zrna d85 branjenog materijala veće od efektivne veličine pora filtera ( D15/5)

## Slide 13
U nekim slučajevima sa raspoloživim materijalima, nije moguće zadovoljiti filterska pravila sa jednim slojem filtera. Onda se predviđaju višeslojni filteri.
Kod dvoslojnog filtera, filterski sloj u kontaktu sa branjenim materijalom zadovoljava uslov kojim se sprečava ispiranje zrna, dok sledeći, krupniji filter, mora zadovoljiti oba uslova, tj. uslov sigurnosti protiv ispiranja čestica iz filtera sa sitnijim frakcijama, kao i uslov vodopropusnosti.

## Slide 14
drenažna rebra upravna na osu saobraćajnice
pojedinačna rebra na ratsojanju od 6-12m u zavisnosti od vodoprousnosti tla i projektovane depresije NVP
sistemi u obliku slova Y, krovaste i zasvedene drenaže, u lsučajevima kada je pored odvodnjavanja potrebno kaptirati i neki izvor odnosno obezbijediti stabilnost kosine ili padine na većoj površini terena raznolike konfiguracije.
proučiti lokalne geološke i hidro-geološke uslove da bi se onemogućilo kasnije rušenje drenaža ili njihovo deformisanje zbog pritisaka tla i promjena u sistemu odvodnjavanja
Funkcija dreniranja i stabilizacije – učvršćenja terena postiže se višestrukim efektima drenaža i to:
povećanje otpornosti na smicanje tla zahvaljujući smanjenju njegove vlažnosti
usmjeravanjem strujnog pritiska
zamjenom raskvašenog ili lošeg materijala u drenažnom rovu kvalitetnim materijalom ( kameni ili šljunkoviti )
razbijanje mase zemljanog materijala sklone klizanju na manje djelove
stvaranjem sistema trenja na kontaktu između ispune i prirodnog tla čime se obezbjeđuje podupiranje kosine