## Slide 1: Посебне технике фундирања 2021
II предавање.Прорачун зидова загата.

## Slide 2: Zagati
Zagat je zaštita od slobodne vode, vode iznad dna.
To je prostor suvog dna u kome se gradi objekat
Zagat ima zid koji štiti temeljnu jamu od slobodne vode. Iz zidom zagata zatvorenog prostora crpi se voda i radi se u suvom
Zid zagata je šljunčani nasip, čije su bočne strane zaštićene talpama. Talpe štite nasip, ispunu zida zagata, da ga voda ne odnese.
Zagati su privremene građevine. Poslije završenog građenja u zagatu, zidovi zagata se uklanjaju, ruše.
Zidovi zagata su autostabilne građevine, ne zahtijevaju razupiranje i rijetko kad se podupiru sa strane branjenog područja.
Talpe zagata su uglavnom čelične profilisane ( rijetko drvene / betonske)
Talpe zida zagata se pobijaju u rječno dno. Kad god je to moguće talpe pobijamo kroz rječni nanos do dubljih, vodonepropusnih slojeva, do stijene ili gline
Koritaste talpe – rade na savijanje
Ravne talpe – rade na zatezanje, kidanje brava talpi
Zagat II faze građenja objekta. Zidovi zagata se vezuju za vezne elemente sagrađene na dijelu već gotovog objekta. Voda se propušta kroz otvore objekta koji je sagrađen u I fazi građenja.

## Slide 3: Zid zagata od koritastih talpi
Dva paralelna zida priboja koji obuhvataju nasip
Pobijanje talpi
Montiranje podvlaka i zatega od čelika
Nasipanje ispune zida, crpljenje vode
Rušenje zagata ide obrnutim redom
U ovakvoj konstrukciji čelične talpe rade na savijanje
Za slučaj veće visine vodenog stuba, moraju imati više redova zatega. Građenje i proračuni ovakvih konstrukcija je komplikovano, pa se u takvim slučajevima koriste zidovi zagata sastavljeni od niza ćelija koje se grade od ravnih čeličnih talpi
pobijanje talpi do vodonepropusne podloge
uz talpe se u branjenom prostoru gradi nasip
sa spoljnje strane se takođe gradi nasip, kameni nabačaj. Njabolje da su to gabioni. Kameni nabačaj štiti dno u području talpi od odnošenja vode.
crpljenje vode iz zagata, branjenog područja i početak gradnje u zagatu
H=3-4m
zid priboja
H=6-7m
Zid zagata sa paralelnim talpama
mokri zid
suvi zid
ispuna zida
podvlaka
zatega

## Slide 4: Zid zagata od ravnih talpi
Niz nezavisnih kružnih ćelija se vezuje lučnim vezama, koje se takođe grade od ravnih talpi.
Dobra osobina ovakvih zidova je što je svaka kružna ćelija za sebe stabilna – nezavisno može da se puni ili prazni ispunom.
Lučni, vezni djelovi zida pune se ispunom poslije punjenja kružnih ćelija. Pražnjenje ide obrnutim redom.
kružni ćelijski zidovi
segmentni ćelijski zidovi
krstasti ćelijski zidovi
Bsr=10 do 15m 15m7m
Brave ovih talpi su tako konstruisane da mogu da prime opterećenje sile zatezanja
Ovakve brave dozvoljavaju odstupanje susjednih talpi za neki ugao a, što omogućuje građenje zakrivljenih, kružnih zidova
Od veličine poluprečnika r, kružne krivine zida ćelije, zavisi i veličina sile (Z kN/m’) u talpi.
r7.50m
HB
H10 do 15m vodenog stuba

## Slide 5: Zid zagata od ravnih talpi
Zid zagata od segmentnih ćelija sastoji se od kružnih djelova koji se spajaju pravim zidovima, zidovima zategama, dijafragmama.
Ovakvim oblikom konstrukcije zida zagata dobija se, za nepromijenjenu silu zatezanja (Z=const) u talpama, veća širina zida.
Z=2r+DB
Zid kao cjelina je stabilan, međutim jedna ćelija nije sama za sebe stabilna. Prema tome, ćelije ovakvog zida zagata moraju se postepeno puniti odnosno prazniti.
Bsr=15 do 20m
HB
H15 do 20m vodenog stuba
Bsr=20 do 25m
Niz nezavisnih krstastih ćelija
Ovakve ćelije se međusobno vezuju lučnim vezama
Svaka krstatsta ćelija je sama za sebe stabilna. Međutim, njeni djelovi su pojedinačno nestabilni

## Slide 6: Proračun zidova zagata
Hidrualički proračun
Proračun stabilnosti zida
Proračun elemenata, djelova konstrukcije zida.
talpa
oblik provirne linije
nivo vode za proračun
otvori za drenažu ispune
objekat u zagatu
vodonepropusna podloga
Uvijek težimo da baze talpi pobijemo u vodonepropusnu podlogu, stijenu ili glinu.
Želja nam je da provirna linija bude što niža, da bi ispuna zida bila što teža – stabilnost.
Oblik provirne linije se određuje laboratorijskim putem, ipsitivanjem modela zida u hidrolaboratoriji.
U nedostatku ovakvih podataka za proračune zidova zagata usvajamo da je nivo vode u nasipu zida horizontalan i zavisi od vodopropusnosti podloge.
Za zagatne zidove čije su talpe pobijene u stijenu, usvaja se: Hw  ¾ H
Za zagatne zidove čije su baze talpi u vodopropusnom sloju: Hw  ( ½ -2/3 ) H

## Slide 7: Proračun zidova zagata
Kada bazama talpi ne možemo da siđemo do vodonepropusne podloge tada se dubina talpi hs ispod nivoa snižene vode u branjenom području određuje iz uslova sigurnosti protiv unutrašnje erozije tla.
U momentu labilne ravnoteže tlo lebdi u vodi koja dotiče odozdo:
Da bi imali potrebnu sigurnost protiv unutrašnje erozije tla usvajamo:
Dubinu hs izračunavamo iz puta vode L:

## Slide 8: Proračun zidova zagata– proračun stabilnosti
Proračunom stabilnosti ispituje se 1.0m dužine zida. Kod ćelijskih zidova u račun se unosi srednja širina zida Bsr
Stabilnost zida zagata se ispituje kao što se ispituje zid bilo koga dugog masivnog objekta istih dimenzija.
Ispitujemo stabilnost na kliženje i izračunavamo napone na koti donje ivice zida, baza talpi. Ako se u ovoj spojnici jave naponi zatezanja, treba ispitati i sigurnost na preturanje zida.
Pritisci vode hidrostatičkog oblika
Rankinovi pritisci tla
Koristi se puna vrijednost pasivnog pritiska pp

## Slide 9: Proračun zidova zagata proračun elemenata, djelova zida
Suvi zid (1) je zid priboja sa jednim razupiranjem pomjerljivog oslonca (zatege) i obično elastičnog ukleštenja u tlo
mokri zid
suvi zid
Mokri zid (2) je opterećen i otporom tla ispune, Krejovim otporom smicanja u tlu.
Dijagrami pritisaka ispune na talpe zavise i od širine B zida. Pri pojavi aktivnog pritiska tla dolazi do otkidanja zemljanog klina. Ako je širina zida mala, ne može se formirati puna vrijednost zemljanog klina na visini tj. dužini talpe t+f zbog postojanja suprotnog zida.

## Slide 10: Proračun zidova zagata proračun elemenata, djelova zida
Prvo se izračunaju statički uticaji za dimenzionisanje suvog zida, a zatim se računa mokri zid.
Kod mokrog zida su poznata opterećenja sa obije strane zida.
Sa spoljnje strane na mokri zid djeluje: Pa, Pw i Z (kN/m’).
Sa unutarnje strane na mokri zid djeluje: Pa i Pcr.
Od ovih ukupnih opterećenja treba usvajati onaj dio otpora koji zadovoljava uslove ravnoteže u ravni. Naime, Krejovi otpori tla su maksimalni mogući i u račun unosimo onaj dio, mobilisani dio koji za poznato Z, pa i pw zadovoljava uslove ravnoteže.
M
T

## Slide 11: Proračun zidova zagata Ćelijski zid zagata
Stabilnost ćelijskog zida zagata, kako je već rečeno, izračunava se sa srednjom širinom zida Bsr
Talpe zidova ćelija rade na zatezanje. Ispituje se horizontalni prsten ćelije, visine 1,0m.
Z=p  r (kN/m’)
Z=1500 do 3000 (kN/m’)