## Slide 1: Посебне технике фундирања 2021
IV предавање.
Темељна јама без заштите бочних страна ископа
Заштита бочних страна темељне јаме послије ископа.
Заштита бочних страна темељне јаме паралелно са копањем.
Рударска подграда.
Вертикални носачи и хоризонтална оплата.

## Slide 2: Zaštita temeljnih jama
podgrada
razupirač
razupirač
Vezano ili nevezano tlo
Podzemna voda:
-ispod kote fundiranja
-iznad kote terena ( korito rijeke)
Tehnička sredstva na raspolaganju

## Slide 3: Zaštita temeljnih jama
Korišćenje vodonepropusnog zida
Bok iskopa se štiti od zarušavanja
Mogućnost unutrašnje erozije tla smanjena
Dubinom hs se štiti dno jame od izdizanja

## Slide 4: Temeljna jama bez zaštite bočnih strana iskopa
Темељна јама без заштите бочних страна ископа
Заштита бочних страна темељне јаме послије ископа.
Заштита бочних страна темељне јаме паралелно са копањем.
Заштита са претходно у тло побијеним заштитним зидовима
Заштита са претходно у тло уграђеним заштитним зидовима
Загат
Проблеми грађења темеља у отвореном ископу
Под ископом се подразумијева одстрањивање земље и воде из тла, да би се добио простор за темељ, објекат и сл.
Без подземне воде
Подземна вода се јавља у току ископа
Над тереном има и слободне воде, воде изнад дна
Црпљење воде
Унутрашња ерозија тла

## Slide 5: Temeljna jama bez zaštite bočnih strana iskopa
Temeljna jama bez zaštite bočnih strana može opstati samo ako se gradi sa kosinama
U blizini jame nema objekata
Nema podzemne vode ili je na neki način odstranjena
Iskop mašinski, višak iskopanog tla se vraća u jamu tj. koristi za zasipanje prostora oko objekta
Dubina temeljne jame prkatično nije ograničena

## Slide 6: Temeljna jama bez zaštite bočnih strana iskopa
Obavezno je građenje jaraka, na koti terena, bankinama i na dnu jame. Oni služe za prikupljanje i kontrolisano evakuisanje površinskih i eventualnih podzemnih voda
Bankine služe za povećanje stabilnosti zasjeka i za lakše održavanje škarpi
Potreban nagib škarpi se određuje po principa proračuna stabilnosti kosina
informativno se preporučuje nagib β od 45° za nevezano tlo odnosno 60 ° za vezano tlo
Ukoliko temeljna jama mora biti dugo otvorena, potrebno je obezbijediti kosine od uticaja atmosferilija ( sune, kiša, snijeg i sl.)
Preporučuje se presvlačenje površine kosina zaštitnim košuljicama. Kod nevezanog tla to je prskanje cementnim mlijekom, bitumenom i torkretiranje cementnim malterom (najskuplje)
Ako je iskop u vezanom tlu preporučuje se prekrivanje škarpi vododrživim prekrivačima, najlonskim folijama i sl.

## Slide 7: Zaštita bočnih strana temeljne jame poslije iskopa
U nekim slučajevima može se temeljna jama iskopati, pa joj tek tada obezbjeđujemo bokove od zarušavanja.
Iskop je plići t=2,0 -4,0m
nema podzemne vode, ili je nivo podzemne vode vještački spušten
Ovo je moguće kod tvrđeg vezanog tla i kod zbijenijeg nevezanog tla.
Uobičajeno je da se u vezanom tlu kopa bez podupiranja do dubine t 2.0m

## Slide 8: Zaštita bočnih strana temeljne jame poslije iskopa
U bokovima ovako nepoduprte jame javiće se poslije nekog vemena pukotine u tlu, kao posledica napona zatezanja u tlu. Pukotine se mogu javiti poslije nekoliko sati, ili poslije nekoliko dana po završenom iskopu.
Zbog navedenog, a da bi obezbijedili siguran rad u temeljnoj jami, obavezno je osiguranje od odrona bokova jame, koje se gradi odmah poslije iskopa.
Minimalno, obavezno osiguranje temeljne jame

## Slide 9: Zaštita bočnih strana temeljne jame poslije iskopa
Ukoliko se konstatuje da je tlo, u kome se kopa temeljna jama, sklono zarušavanju, tada se odmah nakon iskopa podgrađuje kao na skici.
Najdonji dio jame ostaje nepoduprt, čime se dobija radni prostor u iskopu.
Ako je širina B iskopa veća, onda se odmah poslije iskopa do dubine t,ivicom dna jame ukopajavaju mjestimični stubovi.
Iza stubova se ugrađuju horizontalne talpe i sve se podupire kosnicima
Kosnici se oslanjaju gore o podužnu gredu a dolje u gredu ukopanu u dno jame.
Ukoliko nije obezbijeđeno nalijeganje na bok iskopa, iza oplate se zasipa šljunak. Podgrada se klinovima priteže po potrebi uz bok iskopa.

## Slide 10: Zaštita bočnih strana temeljne jame poslije iskopa
metalana montažno-demontažna podgrada
Metalne table i cjevasti razupirači
Odmah poslije iskopa, ili po potrebi paralelno sa iskopom, utiskuju se u rov, pritiskom kašike rovokopača metalne table podgrade
Zglobne veze tabli i razupirača omogućuju kinematiku ugrađivanja podgrade u iskop
Poslije završenog građenja u rovu table se vade, a rov zasipa.

## Slide 11: Zaštita bočnih strana iskopa paralelno sa kopanjem
U tlu sa malom kohezijom, kada se tlo osipa
U tlu nema podzemne vode, ili je priliv podzemne vode neynatan, a dotok ne izaziva unutrašnju eroziju okolnog tla.
Odmah poslije djelimičnog iskopa štiti se otkopani dio od zarušavanja. Ovo je moguće zato što u prirodi nema izrazito sipkog tla. Čak i tlo bez kohezije, zbog svoje prirodne vlažnosti i zbog svoje zbijenosti, može izvjesno kraće vrijeme da stoji u obliku plitkog vertikalnog zasjeka.
Materijal zaštite bočnih strana iskopa je najčešće drvo, kombinacija čelika i drveta, čelika i betona ili samo armirani beton.
Tlo sa malom kohezijom
dubina do 4m
Kopa se do dubine t1 (1 do 1.5m)
postavlja se horizontalna podužna oplata koja s se preko pomoćnih vertikala i pomoćnih razupirača priteže klinovima. Oplata može biti i razmaknuta
Nastavlja se kopanje do dubine t2
po cijeloj dubini iskopa se montiraju glavne vertikale, koje se razupiru konačnim razupiračima
pomoćni razupirači i pomoćne vertikale se demontiraju
Ovakvim načinom rada sprečava se veće pomjeranje tla ka iskopu.
Horizontalna drvena oplata

## Slide 12: Zaštita bočnih strana iskopa paralelno sa kopanjem
sipko tlo
dubina od 4 do 6m
Paralelno sa kopanjem pobijaju se pojedine drvene talpe oplate. Vertikalne talpe su međusobno nezavisne. Mogu biti i razmaknute.Talpe se preko klinova oslanjaju o ramove.
Talpa koja se pobija oslobađa se od klinova – rasklinjava se. Ukoliko se pri pobijanju talpi naiđe na proslojak tla veće otpornosti, isti se kopanjem razara da bi se talpa lakše pobila.Pritisak tla rasklinjene talpe primaju susjedne talpe.
Poslije djelimičnog pobijanja rasklinjene talpe ona se ponovo zaklinjava i prelazi se na pobijanje susjedne talpe.
Vertikalna drvena oplata
Paralelno sa pobijanjem talpi u jami se kopa i iznosi tlo, uz građenje podgrade, ramova razupirača.
Uvijek težimo da su vertikalne talpe za dubinu Df dublje od iskopa, čime obezbjeđujemo oslonac talpe u tlu.

## Slide 13: Rudarska podgrada
drveni horizontalni ramovi od oble građe i drvene vertikalna oplata od strugane građe.
Vertikalna oplata se sastoji od niza međusobno nezavisnih kratkih talpi. Svakom vertikalnom ratsojanju dvaju susjednih ramova odgovaraju nezavisne vertikalne talpe.
postupak je primjenjiv u tlu u kome se može kopati, a u kome je teško pobijati talpe. Nem a podzemne vode ili priliv neznatan, i lako s e može savladati površinskim crpljenjem.
temeljne jame dimenzija osnove 2x2, pa i preko 10x10m. Dubina iskopa je praktično neograničena
Tlo se kopa uz paralelno potkovanje i pobijanje talpi. Oplata prima potiske tla i preko klinova prenosi opterećenje u ramove.
Kada se iskopom stigne do potrebne dubine, gradi se temelj, ili neki drugi objekat u iskopu. Podgrada se postepeno vadi, a međuprostor između objekta i okolnog tla, zasipa se zemljom

## Slide 14: Vertikalni nosači i horizontalna oplata
Po obimu buduće temeljne jame u tlo se ugrađujju na izvjesnom rastojanju, vertikalni nosači.
Zatim se kopa tlo uz paralelno građenje ispune između ovih nosača
Postupak je moguć u tlu u koga s emogu ugraditi vertikalni nosači, u kome se može kopati i u kome praktično nema podzemne vode.
Oplata, odnosno ispuna između nosača prima pritiske tla i prenosi ih na vertikalne nosače.
Vertikalni nosači rade kao konzolasti nosači uklješteni u tlo, a češće im se u toku iskopa grade oslonci: razupirači, podupirači ili zatege.
Tlo se kopa uz paralelno potkovanje i pobijanje talpi. Oplata prima potiske tla i preko klinova prenosi opterećenje u ramove.
A