## Slide 1: Posebne tehnike fundiranja 2021
XI predavanje -Fundiranje na nasutom tlu, jalovištima i sanitarnim deponijama

## Slide 2
Sve veća urbanizacija, razvoj tehničkih dostignuća u građevinarstvu, ekološki i ekonomski aspekti, uslovili su trend građenja objekata na nasutom tlu i deponijama čvrstog otpada.
Kada se govori o nasutom tlu, misli se na tlo koje je deponovano od strane čovjeka prije nego uslijed uticaja prirode. Kako su ovo podloge koje se ponašaju drugačije nego tipično tlo, potrebno je fundiranju objekata na ovim površinama pristupiti sa posebnom pažnjom i suštinskim razumijevanjem problematike.
Adekvatno razumijevanje ponašanja nasutog tla i rehabilitovanih deponija kao i načina kako oni mogu biti ekonomski i ekološki održivi je faktor od presudnog značaja za dalje razvijanje održivog razvoja i zaštite životne sredine.
Naselje izgrađeno na nasipu, gdje je nekada bio rudnik
Market sagrađen na rehabilitovanoj deponiji
Golf teren na rehabilitovanoj deponiji
Deponija predstavlja mjesto, lokalitet, za odlaganje otpadnih materijala pri čemu se, nekada, može vršiti selekcija i reciklaža otpada.
Deponije mogu biti savremeno inženjerski osmišljene i pripremljene tako da se iskorišćavaju tečni produkti ili gasovi putem raspadanja organskog otpada.

## Slide 3
Odlagališta jalovine (engl. Tailings) su građevine koje služe odlaganju i zbrinjavanju jalovine koja nastaje kao nusprodukt procesa pročišćavanja i prerade rude ili drugih baznih materijala u rudarskim i/ili industrijskim pogonima.
To su neinženjerski nasipi, odnosno, jalovina nije zbijena.
Zadatak odlagališta jalovine između ostalog je i zadržavanje (kontaminirane) vode kao nusproizvoda industrijskog ili rudarskog procesa te vode (površinska, podzemna, oborinska) koja dotiče u prostor za odlaganje jalovine i postaje kontaminirana u kontaktu s jalovinom.
Klasifikaciju odlagališta moguće je izvršiti po određenim elementima, koji se odnose na lokaciju, vrstu mehanizacije itd.
Odlagališta se dele prema položaju u odnosu na kop, prema nivou odlaganja, prema načinu odlaganja, prema principima formiranja odlagališta, prema karakteru materijala za odlaganje, prema broju etaža na odlagalištu i prema načinu pomjeranja fronta odlaganja.
Homogena nasuta brana ili homogeni hidrotehnički nasip za usporavanje vode, sastoji se u potpunosti ili gotovo u potpunosti od jedne vrste materijala koji mora biti toliko vodonepropustan da procjeđivanje vode kroz tijelo brane bude u tehnički prihvatljivim granicama. Nasute brane su kratki visoki nasipi kojima se pregrađuju vodni tokovi i doline u cilju akumuliranja voda za različite potrebe.
Nasipi za saobraćajnice su jednostavnije nasute građevine, koje u osnovi treba da zadovolje uslove naknadnog slijeganja koje treba biti što manje a planum na kojem se gradi kolovoz treba da bude stabilan i dovoljne nosivosti.
Hidraulički nasipi se formiraju tako što se tlo moćnom mehanizacijom isisava iz dubine morskog ili jezerskog dna i nabacuje na površinu od interesa koja se takođe, najčešće, nalazi u vodi.
Jedinica pluta na površini vode i za nju je prikačen jedan kraj pupme dok je drugi kraj potopljen u pijesak, ispod nivoa vode. Pumpa čini dio podvodnog mehanizma, koja funkcijom podsjeća na skreper, koji razara strukturu pijeska da bi se lakše ispumpao i odložio na samoj plutajućoj jedinici.
Dalje se taj iskopani material transportuje posebnim gumenim cijevima na željeno mjesto ili se direktno izbacuje, sa jedinice, jakim pumpama.
Dimenzije ovakvih nasipa variraju a sve češće se primjenjuju za gradnju turističkih naselja na priobalnom području ili za vojno - strategijske potrebe na otvorenom moru.

## Slide 4: Deponija pepela i šljake Maljevac

## Slide 5: Jalovište ,Mojkovac

## Slide 6: Deponija crvenog mulja, KAP

## Slide 7: Karakteristike nanešenog materijala
Površina i dubina
Granice nasutog područja se moraju utvrditi pouzdano.
Dubina nanosa je vrlo bitan podatak jer direktno utiče na njegovo ponašanje, na izbor metode koja bi se koristila za njegovo zbijanje, vrstu fundiranja ali i na sam iskop odakle se materijal eksploatiše.
Ukoliko nemamo iste uslove po dubini nanosa, vrlo lako se mogu javiti diferencijalna slijeganja. Prema dubini razlikujemo:
• Plitak nasip (<3m)
• Nasip srednje dubine (3-10m)
• Duboki nasip (>10m)
Izbor fundiranja, mehanizacija koja će se koristiti i drugi faktori direktno zavise od karakteristika nasipa, odnosno nasutog materijala.
Ove karakteristike direktno utiču na stišljivost, graničnu nosivost nasutog i osnovnog tla, vlažnost i druge parametre stoga je njihovo poznavanje i razumijevanje njihovog uticaja od suštinske važnosti za adekvatno fundiranje objekata.
površina i dubina, starost, metode ugradnje i njegovanja nasutog materijala, nivo podzemne vode i istorija opterećenja
Starost
Starost nasipa može imati nekoliko različitih uticaja na njegovo inženjersko ponašanje. Kako vrijeme prolazi, depozit može biti podvrgnut različitim uticajima iz spoljašnje sredine koje će uticati na njegovo ponašanje.
Stari nasip je već mogao biti podvrgnut mnogim oscilacijama u koncentraciji vlage, u nivou vode i opterećenju što ga može učiniti manje ranjivim za velika pomjeranja u budućnosti. Između ostalog, tokom vremena je, vrlo vjerovatno, pretrpio određeno slijeganje.
Drugi fenomeni koji su povezani sa vremenom a utiču na depozit nasipa uključuju isušivanje i atmosfersko djelovanje koje formiraju površinsku koru nasipa.
Šmertman (Schmertmann, 1991) je razmatrao kako starenje tla samo po sebi utiče na njegove karakteristike i došao do zaključka da ono utiče na gotovo sve vrste tla i da ono može biti odgovorno za povećavanje mehaničkih karakteristika. Jačanje tla sa godinama, nema toliko veze sa hemijskim reakcijama ili sa kohezijom koliko sa nekim drugim mehaničkim procesima kao što je klizanje zrna (engl. grain slippage) i uklještenje zrna (engl. interlocking).
Vrijeme koje je prošlo od postavljanja nasipa je od velike važnosti za nasipe koji u sebi sadrže biorazgradive materijale kao što su deponije i neka jalovišta jer se njihov sastav, tokom vrijemena, mijenja

## Slide 8: Karakteristike nasutog materijala
Nivo podzemne vode
Nivo podzemne vode se kontroliše kombinacijom sledećeg niza faktora:
Poznavanjem hidrologije okružujućeg prirodnog tla.
Formacija nepropusne zaštitne ˝kore˝ ili sloja ( engl. impermeable crust) na površini nasipa kao zaštita od uticaja atmosferilija.
Nepropustljivost samog depozita.
Drenažni slojevi ili cijevi koji su instalirani unutar samog nasipa ili u bazi istoga.
Značajan porast nivoa podzemne vode kod depozita koji nije dovoljno zbijen može izazvati kolaps nasipa dok spuštanje nivoa podzemne vode direktno utiče na porast efektivnih napona koja povećava smičuću čvrstoća koja je presudna za stabilnost kosine nasipa uz napomenu da se spuštanjem nivoa vode izaziva slijeganje što ukazuje na značajan uticaj kolebanja nivoa vode na ponašanje nasipa.
Metode ugradnje i njegovanja nasutog materijala
Model formiranja nasipa će imati veliki uticaj na njegovo kasnije ponašanje. On utiče na homogenost depozita kao i na njegovu gustinu. Tlo se može nanositi u tankim slojevima gdje se poslije sabija.ili se može samo nabacati u suvim uslovima ili u otvorenoj vodi kao što je to slučaj kod hidraulličkih nasipa.
U zavisnosti od odabrane metode i od kontrole tokom samog procesa varira i homogenost materijala, gustina i njegova starost. Mnogi postupci poboljšanja tla direktno tretiraju ovu problematiku.
Što je nasip zbijeniji to će depozit imati bolje fizičko-mehaničke karakteristike što utiče i na izbor fundiranja. Ponekad se neke od metoda poboljšanja tla kao što je dinamičko zbijanje tla primjenjuje ne u toku već nakon izvođenja samog nasipa kada se taj nasip koristi kao podloga na kojem će se graditi buduće naselje. Cilj, u ovom slučaju, je da se karakteristike tla, u dovoljnoj mjeri, poboljšaju i omogući izvođenje plitkog fundiranja objekta.
Sem pomenutog dinamičkog zbijanja tla, za poboljšanje tla u vidu povećanja njegove zbijenosti, koriste se vibroflotacija, dubinsko dinamičko zbijanje, ubrzana konsolidacija predopterećenjem i/ili vertikalni drenovi), vibroflotacija i zbijanje površinskih slojeva mašinama za zbijanje.
Istorija opterećenja nasutog tla obično nije komplikovana i u velikoj mjeri zavisi od sledećih faktora:
Uslovi postavljanja slojeva nasipa.
Intezitet opterećenja po visini nasipa.
Promjene opterećenja po visini nasipa.
Kolebanje podzemne vode.
Sva ona opterećenja koja su postojala prije formiranja krune nasipa

## Slide 9: Fundiranje na nasutom tlu
Ukoliko se male konstrukcije grade na tlu slabog kvaliteta, takve zgrade će najvjerovantije imati krute fundamente. Korisno je reći da se takvi fundamenti mogu obezbijediti uz relativno male ekonomske troškove.
U ovoj situaciji, može se pretpostaviti da su temelji dovoljno kruti tako da se ne dozvoli deformisanje izvan dozvoljenih granica ali se može desiti eventualno naginjanje konstrukcije.
Kao posledica navedenog, odgovarajuća mjera deformacije kod ovih objekata je dopušteni nagib αT (engl. tolerable tilt) To je vrijednost ugla naginjanja konstrukcije u odnosu na horizontalu.
Diferencijalna slijeganja
Rotacija
Nagib (engl. tilt)
Relativno izvijanje (engl. Relative deflection)
Distorzija zida ( engl. deflection ratio of the fall)
Za prizemne kuće vrijednosti nagiba αT:
Konstruktivni kolaps 1/20
Opasno za bezbjednost konstrukcije 1/50
Primjetan nagib 1/200
Imajući ovo u vidu, preporučuje se, za potrebe projektovanja, u tipičnim situacijama, da dozvoljeni limit za prihvatljive nagibe konstrukcije bude 1/500. Nagib ove magnitude ne bi trebao da bude uočljiv.

## Slide 10: Klasifikacija nasutog tla prema potencijalnom pomijeranju
Vjerovatno najkorisniji tip klasifikacije, za praktične potrebe, se odnosi na hazard indukovan potencijalnim pomijeranjem u nasutom tlu pod dejstvom izvjesnog opterećenja. Imajući to u vidu, (Charles and Burland, 1982) predložena je sledeća klasifikaciju nasipa:
Kategorija A, mala pomijeranja
Kategorija B, značajna pomjeranja
Kategorija C, veoma velika pomjeranja
Sistem je baziran na osnovu potencijalne maksimalne potencijalne vertikalne deformacije εv,max) (engl. maximum vertical compression) u nasutom tlu ispod konstrukcije koja se gradi i one koja je izgrađena.
Vertikalna deformacija za vrijeme gradnje | Vertikalna deformacija nakon izgradnje konstrukcije |  | 
 | <0.5% | 0.5% - 2.0 % | >2.0%
<1.0% | A | B | C
1.0% - 4.0% | B | B | C
>4.0% | C | C | C
A kategorija: Odnosi se na situacije gdje je maksimalna potencijalna vertikalna deformacija nanešenog tla na bilo kojoj lokaciji u blizini objekta kao i ispod objekta nije veća od 0.5% nakon završetka građenja, odnosno 1% tokom građenja. Ovakav tip situacije se javlja kod inženjerskih nanosa i nasipa (na primjer dobro graduirana nasuta tla koji su podvrgnuti kontrolisanim uslovima i adekvatnom zbijanju). Takvi materijali formiraju dobre fundamente i pomjeranja su najčešće isuviše mala da bi prouzrokovale veće probleme.
B kategorija:
Ova kategorija se odnosi na one sitacije gdje je maksimalna vertikalna deformacija nasutog tla veća nego u situacijama kategorije A. Potencijalna vertikalna deformacija na bilo kojoj lokaciji nakon konstrukcije nije veća od 2%, odnosno 4 % tokom izgradnje.
Mnogi neinženjerski nasipispadaju pod ovu kategoriju. Nanos je relativno loše graduiran i pomjeranja na nivou temelja će najvjerovatnije imati ozbiljne posledice za najveći broj objekata koji se fundira na ovakvom tlu. Nevezani depozit koji je postavljen bez prethodne ozbiljne i sistemske kompakcije, tla sa malim procentom organskog tla koji već neko vrijeme (okvirno nekoliko godina) leži na određenoj lokaciji bi moglo spasti pod ovu kategoriju.
U ovakvim situacijama, posebna pažnja mora da se posveti načinu fundiranja. Ukoliko se šipovi pokažu kao neekonomični, najčešća alternativa jeste da se primjene neke metode poboljšanja tla a sve u cilju povećavanja sposobnosti tla da prihvati spoljno opterećenje, ili da se primjene takvi način fundiranja tako da dobijemo podlogu koja spada u A kategoriju. Praksa je pokazala da je dobro rješenje primjena šljunčanih šipova ili zamjena tla na prostoru predviđenom za gradnju objekta.
Preporučuje se duboko fundiranje i primjena šipova ali ukoliko to nije moguće, ojačane temeljne ploče (engl. Reinforced concrete rafts) sa gredama na ivicama je standardno rješenje za stambene dvospratne zgrade. Međutim, treba napomenuti da, kako se mogu pojaviti znatna diferencijalna slijeganja, se zahtijevaju kruti i jaki fundamenti kako bi se takav scenario izbjegao. Objekti bi trebalo biti manjih dimenzija i jednostavnijih osnova kako bi se izbjegli velike dimenzije betonskih ploča.
C kategorija: Odnosi se na situacije gdje je maksimalna vertikalna deformacija tako velika da se ne može klasifikovati niti u A, niti u B kategoriju. Potencijalna vertikalna deformacija na bilo kojoj lokaciji je veća od 2% nakon završetka konstrukcije, odnosno veća od 4% tokom same gradnje. U ovog kategoriji slijeganja tla predstavljaju takav veliki problem da neki tipovi objekata tehnički i ekonomski uopšte ne mogu biti isplativi. Metode poboljšanja tla mogu imati ograničen uspjeh.
Potencijalne uzroci opasnosti koje se mogu javiti nakon završetka građenja su sledeće:
Nedovoljna kompakcija djelimično zasićenog depozita.
Redukcija zapremine depozita uzrokovana propadanjem i dekompozicijom biorazgradivog otpada.
Ekspanzija tla uslijed hemijskih reakcija unutar nasutog tla.
Slijeganje uslijed likvefakcije tla.
Visoka kompresibilnost nanosa od finozrnog tla.
Na kraju treba dodati i to da se velika diferencijalna slijeganja mogu očekivati na mjestima gdje postoji velika heterogenost u samom tlu nasipa kao i na njegovim ivicama.
Međutim, treba napomenuti da, kako se mogu pojaviti znatna diferencijalna slijeganja, zahtijevaju se kruti fundamenti kako bi se takav scenario izbjegao. Objekti bi trebalo biti manjih dimenzija i jednostavnijih osnova kako bi se izbjegli velike dimenzije betonskih ploča.

## Slide 11: Duboko fundiranje
Metode ugradnje i njegovanja nasutog materijala
Kada se veća konstrukcija gradi na plitkom ili na nasipu srednje dubine, loše fizičko-mehaničke karakteristike tla se mogu zaobići korišćenjem šipova i visećeg ili izdignutog poda (engl. suspended floor).
Viseći pod je postupak u kom se konstrukcija fundira na šipovima pri čemu se sam objekat izdiže iznad terena u visini raspona 0.2-1.0 m kako bi se izbjegao sam kontakt objekta sa tlom.
Ponekad se, ukoliko je to neophodno, vrši ventilacija prostora između tla i objekta kao što je to slučaj sa rehabilitovanim deponijama koje u sebi sadrže visoke koncentracije gasova a postoji mogućnost njihovog oslobađanja u spoljašnju sredinu.
Šipovi bi trebalo da budu stojeći, odnosno da opterećenje konstrukcije i korisno opterećenje se prenese šipovima, kroz nasip na osnovnu stijenu, odnosno dobro noseće tlo.
Kod pobijenih šipova se mogu pojaviti izvjesni problemi kada se naiđe na prepreku pri pobijanju. Ukoliko se ne zna sa tačnošću kolika je dubina nasipa, onda se može desiti situacija gdje se pojavljuje netačna pretpostavka gdje je šip prošao kroz dobro noseće tlo, što se i dešavalo u praksi.
Da bi se ovakav scenario izbjegao, primjenjuju se SPT i CPT opiti, na mjestima izvođenja tih šipova ( rijeđe i opit krilnom sondom), gdje se na direktan način dobijaju podaci o graničnoj nosivosti i fizičko-mehaničkim karakteristikama ispitanog tla.

## Slide 12: Negativno trenje
Poseban oblik vertikalnog opterećenja šipa može nastati ukoliko se tlo u području šipa sleže u odnosu na šip u procesu konsolidacije.
Dovoljna su i sasvim mala sleganja tla da izazovu dopunsko vertikalno opterećenje šipa. Pri tome u gornjem delu šipa, a često i u intervalu koji zahvata veći deo njegove ukupne dužine, smičući naponi po omotaču menjaju znak tako da se povećava opterećenje na bazu šipa, uz pojavu uvećanog sleganja.
Ova pojava se naziva "negativnim trenjem"
Treba imati u vidu da se negativno trenje i pozitivni otpor na kontaktu omotača šipa i tla ne mogu istovremeno pojaviti na istom delu šipa.
Ako se na vrh šipa, koji je opterećen negativnim trenjem, nanese neko privremeno ili pokretno opterećenje, elastične deformacije šipa su dovoljne da mobilišu pozitivno trenje, smanjujući na taj način ukupan uticaj negativnog trenja. Kada se pokretno opterećenje ukloni, ponovo se pojavi negativno trenje jer je elastična deformacija šipa pri rasterećenju, uz odgovarajuće pomeranje naviše rasterećenog dela stabla šipa dovoljno da promeni smer napona smicanja po stablu šipa. To znači da se negativno trenje i priraštaj smičućih napona usled pokretnog opterećenja ne superponiraju, tako da se posebno provode analize za oba slučaja.
Korisno dopušteno vertikalno opterećenje šipa sa umanjenjem za veličinu uticaja rezultante negativnog trenja Qnf:
Q_a – dopušteno vertikalno opterećenje šipa
Qs,f - graničnu nosivost omotača
Qb,f - granična nosivost baze šipa
Qnf - uticaja rezultante negativnog
Fs – fakor sigurnosti
W – težina šipa
Faktor 1,5 uz Qnf je ovdje uslovno uveden da se pokrije relativna nepouzdanost izračunate sile negativnog trenja i zbog činjenice da je nosivost baze šipa umanjena zbog redukcije vertikalnog efektivnog napona na nivou baze šipa usled pojave vertikalnih smičućih napona negativnog trenja.
Šipovi bi trebalo biti projektovani i provjereni na negativno trenje uzrokovano slijeganjem nasipa. Takvo trenje se može izračunati u dreniranim uslovima. (Burland, 1973):
T= osovinsko trenje
σv'= Vertikalni efektivni napon
K = koeficijent pritiska tla
δ= ugao trenja između nasipa i površine šipa
Adekvatna vrijednost izraza Ktan δ zavisi od vrste šipa kao i od tipa nasipa. Atkinson (1993) je dao izvjesne podatke u vezi toga.
Za rastresite depozite, Ktan δ = 0.2-0.3 bi trebalo da bude adekvatna vrijednost za prvu procjenu za gline, dok se za pjeskove preporučuje interval 0.3-0.5.
Za grupu šipova, gornja vrijednost negativnog trenja se može izračunati na osnovu efektivne težine depozita koje uzrokuje slijeganje.
U nekim situacijama, negativno trenje može biti toliko veliko da može prevazići čvrstoću šipova, pod takvim okolnostima preporučuje se izvršiti premazivanje šipova mazivima od bitumena ili nekim drugim, pogodnim mazivom.

## Slide 13: Deponije komunalnog čvrstog otpada
Prema porijeklu, čvrsti otpad ( solid waste ) se dijeli na komunalni, komercijalni i bezopasni industrijski otpad. Uobičajeno je da se otpad urbanih sredina i komercijalni otpad jednim imenom naziva komunalni (opštinski) čvrsti otpad.
Komunalni čvrsti otpad po definiciji uključuje otpad iz domaćinstva, kao i drugi otpad koji je zbog svoje prirode i sastava sličan otpadu iz domaćinstva: neopasni otpad iz industrijskih, komercijalnih ustanova (uključujući i bolnice) i institucija, administrativnih ustanova, zanatskih radnji, građevinski otpad (šut, zemlja, mešoviti otpad sa gradilišta)...
Upravljanje komunalnim otpadom obuhvata funkcije sakupljanja, transporta, reciklaže, ponovne upotrebe, tretmana i odlaganja komunalnog čvrstog otpada
Oborinska voda dolazi u kontakt sa otpadom, miješa se sa organskim i neorganskim materijama iz otpada i dolazi do stvaranja filtrata (leachate) koji izlazi iz otpada i počinje da se kreće ka slojevima tla ispod tijela deponije.
Da ne bi došlo do prolaska filtrata u podzemne slojeve, donji slojevi deponije trebaju se isprojektovati tako da funkciju vodonepropusnosti zadrze onoliko vremena koliko se predviđa za vijek trajanja deponije. Tradicionalno se za ovu funkciju upotrebljavala obloga od gline ili CCL (compacted clay liner) .
sistem za prikupljanje filtrata ( filterski sloj, drenažna cijev).
sistem za prikupljanje deponijskih gasova ( metan, ugljen dioksid)
geosintetici ( geomembrane, geotekstili, GCL)

## Slide 14: Zatvaranje deponije komunalnog čvrstog otpada
Površina deponije ili jedan njen dio zatvara se kada su ispunjeni uslovi navedeni u dozvoli i glavnom projektu za zatvaranje cijele deponije ili jednog njenog dijela.
Pri zatvaranju deponije obezbeđuje se nesmetano funkcionisanje sistema za otplinjavanje sve dok za tim postoji potreba.
Po zatvaranju deponije obezbeđuje se:
održavanje i zaštita zatvorene deponije;
kontrola i monitoring zatvorene deponije.
Postupak zatvaranja sanitarne deponije obuhvata:
izradu pokrivke deponije uključujući i nanošenje završnog sloja zemlje u debljini i do 2m predstavlja jedan vid rekultivacije.
Izgradnja obodnih kanala za odvod površinskih voda,
drenažne mreže za odvodnjavanje nastalog filtrata,
sistema za sakupljanje deponijskih gasova koji nastaju tokom biološke degradacije otpada,
sistema za monitoring deponijskog gasa i filtrata.

## Slide 15: Pokrivka deponije ( landfill cover )
Pri zatvaranju deponije komunalnog otpada moraju biti zadovoljeni određeni zahtjevi.
Završni slojevi deponije treba da ima takve funkcije koje će da smanje infiltraciju tečnosti i eroziju tla.
Kao završni sloj postavlja se sloj zemlje u debljini od 1 m koji uključuje površinski sloj humusa minimalne debljine 10-30 cm a može se obezbijediti sa prostora lokacije.

## Slide 16: Rekultivacija deponije
Pod rekultivacijom sanitarnih deponija smatra se dovođenje zatvorene deponije u stanje koje je prihvatljivo sa stanovišta zaštite životne sredine.
To podrazumijeva da moraju da se ispoštuju bezbjedonosni i estetski kriterijumi prilikom zatvaranja sanitarne deponije, kako bi se što bolje ostvarila funkcija zaštite i predio funkcionalno i vizuelno uklopio u okruženje.
Estetski faktor uključuje i mogućnost eventualne komercijalizacije lokaliteta na kome se deponija nalazi.
U pogledu uređenja prostora i namene površina, rekultivisana površina sanitarne deponije kategoriše se kao zelena površina.
Postupak rekultivacije sanitarne deponije podijeljen je na tehničku i biološku fazu.
U fazi tehničke rekultivacije se na prethodno formirani teren nanosi sloj odgovarajućeg supstrata, sa ciljem da se obezbijede preduslovi za razvoj vegetacije.
U biološkoj fazi se zasniva vegetacioni pokrivač, uz primjenu neophodnih mjera koje treba da olakšaju i ubrzaju pokretanje pedoloških procesa.

## Slide 17: Prenamjena deponija ( landfill redevelopment )
Parkovi, golf tereni ( redevelopment for soft use )
Objekti ( redevelopment for hard use )
Fundiranje (Slijeganje i diferencijalno slijeganje)
Gasovi ( metan)
Bezbijednost radnika pri izvođenju radova
Fundiranje na deponijama
Gdje je otpad ( lokacija, debljina)
Karakteristike otpada
Koliko je star otpad ( istorija sleganja )
Ukupno slijeganje u toku vremena 10-30%
Sleganje u toku vremena – diferencijalno sleganje
Upravljanje slijeganjem
Poboljšanje tla ( predopterećenje, dubinska dinamička kompakcija)
Uklanjanje i zamjena otpada kvalitetnim nasipom ( djelimično ili u potpunosti)
Ojačanje ( armiranje geomrežama)
plitki fundamenti
duboki fundamenti

## Slide 18: Slijeganje čvrstog otpada
Deponije čvrstog otpada često zahtijevaju poseban tretman i analiziranje zbog diferencijalnog slijeganja, zagađenih procjednih voda i emisije gasova iz unutrašnjosti deponije.
Ipak, za potrebe građenja objekata na rehabilitivanim deponijama, slijeganje se smatra najznačajnijim problemom. Slijeganje čvrstog gradskog otpada potiče ne samo od smanjenja zapremine čvrstog otpada već i uslijed biorazgradivosti organskih komponenti.
1. Inicijalno slijeganje uslijed sopstvene težine otpada i težine gornjih slojeva
2. Inicijalna, rezidualna faza slijeganja koja potiče od otpada manje čvrstoće i veće deformabilnosti.
3. Sekundarno slijeganje koje potiče od nerazgradivog organskog čvrstog materijala (engl. UDOS) i razgradivog organskog čvrstog materijala (engl. DOS)
4. Faza u kojoj je dekompozicija organskog čvrstog materijala usporava jer je gotovo kompletirana.
5. Finalno rezidualno slijeganje uslijed slijeganja nerazgardivog organskog čvrstog materijala koje se nastavlja dugi vremenski period.

## Slide 19: Slijeganje čvrstog otpada
Vrijednosti za indekse kompresije CC i Cα za gradski čvrsti otpad ( engl. Municipal solid waste) se kreću u rasponu 0.163-0.205 i 0.015 – 0.350 , respektivno ( Sowers, 1973 ).
– slijeganje uslijed primarne i sekundarne konsolidacije.
– početna debljina otpada.
- primarni indeks kompresije.
– postojeći napon koji djeluje na sredini sloja otpada.
– priraštaj napona uslijed konstrukcije i/ili novog sloja tla iznad otpada.
– sekundarni indeks kompresije
– vrijeme trajanja inicijalne kompresije
– završetak vremenskog perioda u kojem se očekuje dugoročno slijeganje
Sowers (1968, 1973)
Da bi se redukovala slijeganja nakon izgradnje konstrukcije, mogu se koristiti neke od metode poboljšanja tla pri čemu preporučuju sledeće (Dunn, 1993) :
Uopšte ne graditi na ovakvom tlu ili sačekati da se process raspadanja i dekompozicije zaustavi
Prethodno zbijanje tla, odnosno otpada
Dinamička kompakcija
Injektiranje tla ili nanošenje letećeg pepela/kreča
Pri slijeganju, nerazgrađen otpad i razgrađen otpad ne ponašaju se isto. Iako u početku, imaju slične vrijednosti inicijalnog slijeganja, razgrađen otpad se sliježe brže prvenstveno zbog gubitka čvrstoće i kompaktnosti koju je izgubio raspadanjem, te je stoga i deformabilniji

## Slide 20: Fundiranje na deponijama
velika ukupna i diferencijalna slijeganja
za lake konstrukcije su poželjni plitki temelji
teže konstrukcije zahtijevaju duboke temelje. Ipak primjena dubokog fundiranja je ograničena na stare deponije koje su građene bez donjih izolacionih slojeva
nosivost temelja
debljina i čvrstoća prekrivača
procjena čvrstoće otpada
totalna slijeganja važnna za instalacije
diferencijalna slijeganja bitna za konstrukciju
najčešće se primjenuju temeljne ploče
pobijeni šipovi ( stare deponije)
negativno trenje
opterećenje od sleganja otpada 10-20% od projektne nosivosti šipa

## Slide 21: Fundiranje na deponijama

## Slide 22: Zaštita konstrukcije od uticaja gasa
Gasovi kao što su metan (CH4) i karbon dioksid (CO2) se generišu uunutrašnjosti većine deponija. Ovi gasovi mogu da migriraju u same objekte i akumulirati se u tolikoj količini da budu zapaljivi i/ili toksični za ljude.
Metan je eksplozivan u vazduhu pri koncentraciji 5 do 15%, retrosektivno ovo je gornja i donja granica njegove eksplozivnosti. Dakle, ako je koncentracija metana manja od 15% onda nije eksplozivan, mada ukoliko gas migrira iz jedne prostorije u drugu, koncentracija metana može postati takva da on može eksplodirati.
Između ostalog, gasovi iz deponija mogu u sebi sadržati niske koncentracije nemetanogenih organskih jedinjenja pri čemu, neka od njih mogu biti kancerogena u malim koncentracijama.
U stambenim objektima neophodna je primjena visećeg poda.
Konstrukcija se brani membranom ali, ukoliko gasovi probiju barijeru aktivira se alarm koji direktno aktivira sekundarni sistem preusmjeravanja i isisavanja otrovnog vazduha kroz namjenske cijevi. Za to vrijeme, alarm upozorava sve korisnike zgrade ili postrojenja o mogućoj opasnosti i obavještava evakuaciju.
Vjerovatno najvažniji segment sistema jeste njegovo redovno održavanja i servisiranje sve dok deponija generiše gasove u opasnim koncentracijama.

## Slide 23: Zaštita konstrukcije od uticaja gasa
Koncentracija metana (C) (% od zapremine) | Koncentracija ugljen-dioksida (C(% od zapremine) | Stambeni objekat | Poslovni / distributivni / industrijski objekat
<0,1 | <0,1 | Nijesu potrebne mjere zaštite | Nijesu potrebne mjere zaštite
<1,0 | <1,5 | Dobro zbijeno tlo ili primjena visećeg poda, geomembrane ma mjestima šupljina u tlu ili oblastima veće poroznosti. | Djelovi objekta u kontaktu sa tlom se štite stiroporom. Preporučuje se geomembrane i tampon sloj ispod konstrukcije. Svi otvori za cijevu u konstruckijama hermetički zatvoreni.
<5,0 | <5,0 | Dobro konstruisan viseći pod, upotreba geomembrane otporne na gasove i ventilacija podrumskih prostorija | Svi otvori za cijevu u konstruckijama hermetički zatvoreni. Veći zaštitni sloj betona na nosećim elementima. Preporučuje se ventilacija podrumskih prostorija i upotreba otpornih geomembrana
<20 | <20 | Geomembrana otporna na gasove, konstrukcija odvojena od zemlje pri čemu se taj međuprostor provjetrava, kao i podrumske prostorije | Svi otvori za cijevu u konstruckijama hermetički zatvoreni. Veći zaštitni sloj betona na nosećim elementima. Ventilacija podzemnih prostorija i upotreba otpornih membrane. Preporučuje se upotreba upotreba ventilacionih bunara
<20 | <20 | Ne preporučuje se gradnja sem ako se koncentracija gasova ne smanji i primjene preventivne i zaštitne mjere koji su prethodno opisani. | Svi otvori za cijevi u konstruckijama hermetički zatvoreni. Veći zaštitni sloj betona na nosećim elementima. Aktivna i nadgledana. Ventilacija podzemnih prostorija i upotreba otpornih membrane. Obavezna upotreba upotreba ventilacionih bunara. (engl. venting wells)
 |  | Stambeni objekat | Poslovni / distributivni / industrijski objekat
<0,1 | <0,1 | Nijesu potrebne mjere zaštite | Nijesu potrebne mjere zaštite
<1,0 | <1,5 | Dobro zbijeno tlo ili primjena visećeg poda, geomembrane ma mjestima šupljina u tlu ili oblastima veće poroznosti. | Djelovi objekta u kontaktu sa tlom se štite stiroporom. Preporučuje se geomembrane i tampon sloj ispod konstrukcije. Svi otvori za cijevu u konstruckijama hermetički zatvoreni.
<5,0 | <5,0 | Dobro konstruisan viseći pod, upotreba geomembrane otporne na gasove i ventilacija podrumskih prostorija | Svi otvori za cijevu u konstruckijama hermetički zatvoreni. Veći zaštitni sloj betona na nosećim elementima. Preporučuje se ventilacija podrumskih prostorija i upotreba otpornih geomembrana
<20 | <20 | Geomembrana otporna na gasove, konstrukcija odvojena od zemlje pri čemu se taj međuprostor provjetrava, kao i podrumske prostorije | Svi otvori za cijevu u konstruckijama hermetički zatvoreni. Veći zaštitni sloj betona na nosećim elementima. Ventilacija podzemnih prostorija i upotreba otpornih membrane. Preporučuje se upotreba upotreba ventilacionih bunara
<20 | <20 | Ne preporučuje se gradnja sem ako se koncentracija gasova ne smanji i primjene preventivne i zaštitne mjere koji su prethodno opisani. | Svi otvori za cijevi u konstruckijama hermetički zatvoreni. Veći zaštitni sloj betona na nosećim elementima. Aktivna i nadgledana. Ventilacija podzemnih prostorija i upotreba otpornih membrane. Obavezna upotreba upotreba ventilacionih bunara. (engl. venting wells)

## Slide 24: Literatura
Bouazza, A. and E. Kavazanjian. “Construction on former landfills.” (2001).
Ken Watts and Andrew Charles: Building on fill: geotechnical aspects, 2nd Edition
Sowers, G. F. Settlement of waste disposal fills, ˝Proceeding of the international conference on soil mechanics and foundation engineering, Moscow, Vol. 2, pp. 207-210
Sowers G F (1968). Foundation problems in sanitary landfills. ASCE Journal of Sanitary Engineering Division, vol 94, no SA1, pp 103–116.
Ćorović, A., Upravljanje komunalnim čvrstim otpadom ,Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet,Podgorica, 2008