## Slide 1: ГЕОТЕХНИЧКA СИДРА
Предавач: Др Слободан Живаљевић, дипл. инж. грађ. sloboz@hotmail.com
Рачунски примјер. Потпорни зид са сидром према EC7.
Адхезиона сидра.Носивост.
SN анкери
Самобушећи анкери (SDA, IBO)
Претходнонапрегнута сидра

## Slide 2
Proračunske vrijednosti svojstava tla
Tabela A.4 EN 1997-1 preporučene vrijednosti
Vrijednosti parcijalnih faktora sigurnosti
γc = 1,0 γφ = 1,0
Kohezija
= 7,0 kPa
Ugao unutrašnjeg trenja
= 27°
Wk,1 = 1,800,8025,0 = 36,00 kN/m’
x1 = 1,80/2 = 0,90 m
Wk,2 = 0,407,7025,0 = 77,00 kN/m’
x2 = 1,80 – 0,20 = 1,60 m
Wk,3 = 0,307,700,525,0 = 28,88 kN/m’
x3 = 1,10 + 302/3 = 1,30 m
Wk,uk = 141,88 kN/m’
xg = 1,36 m
Karakteristične vrijednosti sopstvene težine zida

## Slide 3
Karakteristične vrijednosti pritisaka tla i sopstvene težine
Karakteristične vrijednosti pritiska tla
Koeficijent aktivnog pritiska tla
Površina tla iza zida pod nagibom – Kulonova teorija
α = 90°, β = 10°, δ = 0, φd = 27°
 ka = 0,425
Karakteristična vrijednost aktivnog pritiska tla iza zida
σh,k,0 = γ h0 ka – 2 cd = 19,000,425 - 27,0 = - 9,13 kN/m2
σh,k,1 = γ h1 ka – 2 cd = 19,08,500,425 - 27,0 = 59,51 kN/m2
Dubina pukotine usljed zatezanja u tlu iza potpornog zida
σh,k,(z) = γ z ka – 2 cd = 0
 z = 1,13 m
Karakteristična vrijednost sile aktivnog pritiska tla
Pa,k,1 = σh,k,1 (8,50 – 1,13)0,5 = 219,29 kN/m'
za = 2,46 m

## Slide 4
Karakteristična nosivost sidra
a – koeficijent redukcije
a = 0,85
Tk = 0.85∙67,19∙0,30∙3,14∙8,00 = 430,39 kN
Tk
tf
Tk = S=A τf D π Ls [kN]
D =30cm
Ls - dužina sidrenja
τf = A=cd+σn tanφd [kN/m2]
Kako bi se mogla aktivirati puna nosivost geotehničkog sidra neophodno je da sidrišna dionica sidra (dužina sidrenja) se nalazi izvan aktivnog kliznog klina.
θ = 45 + φd/2 = 58,5 °  uslov ispunjen
Vertikalno rastojanje do težišta sidrišne dionice
z = 2,50 + L(tanα + tanβ) = 2,50 + 10(tan15 + tan10) = 6,94 m
Vertikalni napon u tlu u osi sidrišne dionice
σn = γ z = 196,94 = 131,86 kN/m2
 τf = 131,86tan27 = 67,19 kN/m2
Smičuća čvrstoća na kontaktu tlo -sidreno tijelo
sn
tf
tf
tf
Tk

## Slide 5
Provjera stabilnosti zida na preturanje
Proračunske vrijednosti uticaja od dejstava Ed
Ed = γG,dst Pa,k,1 h/3
 Ed = 1,35219,297,37/3 = 727,28 kNm/m'
Rd = (γG,stb (Wk,uk xg + Td,H' (8,50 - 2,50) + Td,V' 1,80)/γR
Rd = (1,0 (141,88∙1,36 + 103,93∙6,00 + 27,85∙1,80)/1,0
= 866,67 kNm/m’
Provjera nosivosti
727,28 866,67 → kontrola zadovoljena
(stepen iskorišćenja 83,92 %)
Ed
Rd
Tk’
Proračunska vrijednost sile u geotehničkom sidru
Td' = γG,stb Tk' = 1,0107,60 = 107,60 kN/m'
Td,H' = cosα Td' = 103,93 kN/m'
Td,V' = sinα Td' = 27,85 kN/m'
Pripadajuća sila u geotehničkom sidru po m' potpornog zida
= = 107,60 kN/m'
103,93 kN/m’
219,29 kN/m'
27,85 kN/m’

## Slide 6
Provjera stabilnosti zida na klizanje
Proračunska vrijednost horizontalne sile
Hd = 1,35219,29 = 296,04 kN/m’
Proračunska vrijednost sile trenja na temeljnoj spojnici
Vd = γG,stb (Wk,uk + Td,V')
Vd = 1,0 (141,88 + 27,85) = 169,73 kN/m’
Koeficijent trenja
Za temelje livene na licu mjesta
δ = Tačka 6.5.3 (10)
Rd = 169,73tan27 / 1,0 + Td,H'/1,0 = 190,41 kN/m’
Provjera nosivosti
 296,04 190,41 → kontrola nije zadovoljena (stepen iskorišćenja 155,48 %)
Ed
Rd
Vd
Ed = Hd = γG,dst Pa,k,1
Rd = Vd tanδ / γR
Td,H’
Td,V’

## Slide 7
Proračun napona u tlu ispod temelja potpornog zida
Ukupna proračunska vertikalna sila na temeljnoj spojnici
Vd = γG,dst (Wk,uk + Td,V')
Vd = 1,35 (14,88 + 27,85) = 229,14 kN/m’
Ukupni proračunski moment savijanja u odnosu na težište temeljne spojnice
Md = γG,dst (Wk,uk (xg – B/2)+Td,V'B/2 + Td,H' 6,00 - Pa,k,12,46)
 Md = - 174,46 kNm/m' (smjer momenta suprotan od smjera kretanja kazaljke na satu)
Proračunske vrijednosti napona u tlu
 = 127,30 323,07
σ1d = 450,37 kN/m2
 σ2d = - 195,77 kN/m2

## Slide 8
Proračun napona u tlu ispod temelja potpornog zida
Ekscentrično opterećenje temelja – potrebno sračunati efektivnu površinu A’
 = 0,761 m > B/6 = 0,30 m (U dijelu tla ispod temelja javlja se zatezanje)
B' = B – 2eb = 1,8 - 20,761 = 0,28 m
A' = B' 1,0 = 0,28 m2
Proračunska nosivost tla
Zadato da je qRd = 250,00 kN/m2
Provjera nosivosti
Vd qRd A’ odnosno qRd
 250,00
818,36 350,00 → kontrola nije zadovoljena
(POTREBNO POVEĆATI DIMENZIJE TEMELJA I PONOVITI PRORAČUN)

## Slide 9
Ls - dužina sidrenja
A
Tk
Adheziona sidra
  SN ankeri
  Samobušeći ankeri (SDA, IBO)
  Prethodnonapregnuta sidra
S, Tk, N – ukupna sila koju sidro preko zone sidrenja (kotvljenja) prenosi na stijensku masu u njenoj unutrašnjosti
A - sila prijanjanja (adhezije) između zone sidrenja i stijenske mase po jedinici površine
D – prečnik bušotine na dijelu ukotvljenja (sidrenja)
l – dužina sidrenja (kotvljenja)
d – prečnik tijela sidra
N
Tk = S=A τf D π Ls [kN]
GEOTEHNIČKA SIDRA
B
B
N
Tk
B - adhezija na kontaktu tijelo sidra-malter
A

## Slide 10
d
SN ankeri (Store-Norfors-Anchors)
D
d, f
N
N
A
A
Pasivno sidro

## Slide 11
Proračun SN ankera nosivosti N=200kN
Nosivost tijela ankera f32 od BSt 500/560
Prečnik tijela ankera f32 =>Aa1=8,0cm2
sdop=50/1.50=33.00 kN/cm2
Površina presjeka na mjestu navoja:
Navrtka M28=> Aa2=6,15 cm2
Maksimalna sila tijela ankera
N=33x6,15=203 kN
Kontak injekciona masa – krečnjak
MB30 => tr=1.10 MPa = 0.110 kN/cm2
Anker - f32 D=44mm N=200kN
ls=N/(D p tr)= 200kN /(4.4x3.14x0.11)= 145 cm
Kontak čelik-injekciona masa
MB30 => tp=0.76 MPa = 0.076 kN/cm2
Adhezija injekcione mase i tijela ankera
  Anker - f32 d=f=3.2cm
  N=200kN
  ls=N/(n f p tp)= 200 kN /(3.2 x 3.14 x 0.076)=262 cm
Smičuća nosivost ankera
doz=50/1.73/1.5 = 25,64 kN/cm2
Ukupna dozvoljena sila smicanja:
T= 25,64 x 8,0 cm2=205kN
Maksimalna kubatura krečnjačkog bloka (g=26 kN/m3) koju smicanjem prenosi jedan anker: V=T/ g= 205/26 =7,88m3
=> anker nosivosti 200 kN može da obezbjedi stabilnost bloka krečnjaka dimezija cca 2.0x2.0x2.0m

## Slide 12
Samobušeći ankeri (SDA, IBO )

## Slide 13
Samobušeći ankeri (SDA, IBO )
  Dužine jedne šipke ankera 3 iili 4m
  Antikoroziona zaštita prema EN 1461
  Kvalitet čelika prema EN 10083-1

## Slide 14
Samobušeći ankeri (SDA, IBO )
  Količina injekcione mase

## Slide 15
Prednapregnuta sidra
  Izrada bušotine
  Ispitivanje vodopropustljivosti
  Izrada sidara
  Ugrađivanje sidara
  Primarno injektiranje
  Postavljanje sidrenih ploča i obrazovanje glave sidra
  Prednaprezanje
  Sekundarno injektiranje
  Kontrola sila u sidrima
  Zaštita sidara od korozije
Aktivna sidra

## Slide 16
Prednapregnuta sidra
  Primarno inektiranje
  Injekciona masa puni bušotinu odozgo na gore
  Prvo bez pritiska, preko kraćeg PE crijeva, dok iz centralnog injekcionog crijeva ne počne da izlazi injek. masa
  Zatvara se kraće injekcionog crijevo, i kroz centralno inj. crijevo se pod pritiskom 1 do 1.5 Mpa vrši injektiranje

## Slide 17
Prednapregnuta sidra
  Primarno inektiranje
  Injektiranje kroz centralno injekciono crijevo, vazduh izlazi kroz kraće PE crijevo, sve do njega ne počne da izlazi inj.masa.
  Zatvara se kraće injekcionog crijevo, i kroz centralno inj. crijevo se pod pritiskom 1 do 1.5 Mpa vrši injektiranje

## Slide 18
Prednapregnuta sidra
  Ispitivanje geotehničkih sidara
Ispitivanje geotehničkih sidara se mogu sprovesti prema MEST EN 1997-1: 2017 (8.6 Ispitivanja na sidrima) i standardu EN ISO 22477-5 koji daju specifikacije za dvije vrste ispitivanja:
Istražni ili testovi podobnosti
Kontrolni testovi (testovi prihvatljivosti)

## Slide 19
Prednapregnuta sidra
Predviđeno je korišćenje sistema sidara BBR_VT_CONA_ CMG_606-150
Zatezna čvrstoća fpk=1860 N/mm2
Sila kidanja Fpkidanja=1674 kN
Dozvoljena sila Ndoz=0.80Fpkidanja=1339 kN
Prečnik injekcionog tijela Dmin=200mm.
Sila u sidru N=1200 kN
Minimalna dužina sidrenja se dobija prema izrazu:
min Ls=N/(Dmin p ta)
gdje je ta - dopuštena adhezija između injekcionog tijela i stijenske mase ( Tabela )
Kontak čelik-injekciona masa
MB30 => tp=0.76 MPa = 0.076 kN/cm2
Sila u sidru N=1200 kN
Prečnik užeta f=1.56cm
Broj užadi n=6
Ls=N/(n f p tp)=1200/(6 1.56.076)=537 cm
Stijenska masa | ta (kN/m2) | min Ls (m) | min slobodna dužina L0 (m) | min ukupna dužina L (m)
fliš.Fg | 150 | 12.73 | 7.0 | 19.73
breče Fbr | 230 | 8.30 | 7.0 | 15.30
Krečnjak K | 500 | 3.82 | 7.0 | 10.82

## Slide 20
PTI (1996). Recommendations for Prestressed Rock and Soil Anchors, 3rd ed. Post-Tensioning Institute, Phoenix, Arizona.
Stijena |  | Sitnozrno tlo |  | Krupnozrno tlo | 
Tip stijene | Prosječna granična adhezija (MPa) | Tip sidra | Prosječna granična adhezija (MPa) | Tip sidra | Prosječna granična adhezija (MPa)
Granit i bazalt | 1.7 - 3.1 | Gravitaciono injektirana sidra | 0.03-0.07 | Gravitaciono injektirana sidra | 0.07-0.14
Dolomitični krečnjaci | 1.4 - 2.1 | Sidra injektirana pod pritiskom |  | Sidra injektirana pod pritiskom | 
Meki krečnjaci | 1.0 - 1.4 | Meka prašinasta glina | 0.03-0.07 | Fini do srednjezrni pijesak, srednje zbijen do zbijen | 0.08-0.38
Škriljci i tvrdi škriljci | 0.8 - 1.4 | Prašinasta glina | 0.03-0.07 | Srednjezrni do krupni pijesak ( šljunak), srednje zbijen | 0.11-0.66
Meki škriljci | 0.2 - 0.8 | Tvrda glina, srednje do visoke plastičnosti | 0.03-0.10 | Srednjezrni do krupni pijesak ( šljunak), zbijen do veoma zbijen | 0.25-0.97
Pješčari | 0.8 - 1.7 | Vrlo tvrda glina, srednje do visoke plastičnosti | 0.07-0.17 | Prašinasti pijesak | 0.17-0.41
Degradirani pješčari | 0.7 - 0.8 | Tvrda glina, srednje plastičnosti | 0.10-0.25 | Zbijeni glacijalni nanos | 0.30-0.52
Kreda | 0.2 - 1.1 | Vrlo tvrda glina, srednje plastičnosti | 0.14-0.35 | Pjeskoviti šljunak, srednje zbijen do zbijen | 0.21-1.38
Degradirani lapor | 0.15 - 0.25 | Vrlo tvrda pjeskovita prašina, srednje plastičnosti. | 0.25-0.38 | Pjeskoviti šljunak, zbijen do veoma zbijen | 0.28-1.38
Beton | 1.4- 2.8 |  |  |  |