## Slide 1: Programiranje I
Strukture Unije Polja bitova Liste - uvodno

## Slide 2: Strukture i pokazivači
Kao i na svaki drugi podatak, može se deklarisati pokazivač na podatak strukturnog tipa:
struct str *s;
Preko ovog pokazivača možemo da zauzmemo memoriju:
s = (struct str *) malloc(sizeof(struct str));
Podacima članovima strukture se, preko pokazivača, može pristupati kao:
(*s).i = 4;
(*s).ch = 'A';
Kod ovog načina pristupanja *s je sama struktura.
Pokazivač na strukturu pokazuje na prvi bajt u memoriji koji je zauzet za podatke te strukture.
2/27

## Slide 3: Operator -> Struktura u strukturi
Za pristupanje članovima strukture preko pokazivača, često se koristi operator ->.
s->i = 32; s->ch = 'A';
Unutar strukture se može naći druga struktura:
struct prva { int i; int b; }; struct druga { struct prva x; char c; };
Neka je deklarisana promjenljiva strukturnog tipa: struct druga t;
Članovima unutrašnje strukture, tipa prva, se pristupa na sljedeći način: t.x.i = 7;
3/27

## Slide 4: Struktura u strukturi
Iako dozvoljen i često korišćen koncept struktura u strukturi (eng. nested structure) ne treba koristiti preduboko, odnosno ne bi trebalo da u strukturi koja je članica strukture opet bude struktura i tako u nedogled.
Strukturu ne moramo imenovati. Ako se ime strukture ne navede, moraju se odmah deklarisati promjenljive tog strukturnog tipa:
struct {int a; float b;} s1, *s2;
Ovakve neimenovane strukture su najčešće članice drugih struktura.
4/27

## Slide 5: Struktura u strukturi
Struktura ne može sadržati istu strukturu za podatak član!
struct mojaStruktura { int a; struct mojaStruktura b; };
Naime, alokacija promjenljive ovog strukturnog tipa bi podrazumijevala alokaciju cijelog broja i strukture mojaStruktura, u kojoj se nalazi cijeli broj i struktura mojaStruktura, ... Da skratimo, zahtjevala bi se beskonačna alokacija memorije, a to nije dozvoljeno.
5/27

## Slide 6: Struktura u strukturi
Takođe, nije dozvoljeno ni da član strukture bude promjenljiva drugog strukturnog tipa koja se u svojoj realizaciji poziva na prvu strukturu:
struct prva { struct druga a; int b; };
Ponovo bi imali pokušaj nedozvoljene beskonačne alokacije memorije.
struct druga { struct prva c; int d; };
6/27

## Slide 7: Pokazivači kao članovi strukture
Pokazivač na promjenljivu može biti član strukture:
struct str { int *a; char b; };
Struktura može sadržati i pokazivač na strukturu istog tipa, čime se dobija tzv. samoreferentna struktura.
struct str { struct str *p; char b; };
Pokazivač p zauzima memoriju samo za jednu adresu promjenljive strukturnog tipa, pa ne može da dođe do beskonačne alokacije!
Ovo je veoma korisno i upotrebljivo za kreiranje lista i drugih linkovanih tipova podataka.
7/27

## Slide 8: Referenciranje unaprijed
Dozvoljeno je deklarisati pokazivač na strukturu prije definicije same strukture:
struct str *p;
struct str { int a; char b; };
Ova tehnika se naziva referenciranje unaprijed (eng. forward referencing).
8/27

## Slide 9: Unije
Unija je tip podatka veoma sličan strukturi. Na primjer: union abc { int i; char c; } unija;
Na prvi pogled, razlika je u upotrebi ključne riječi union umjesto struct.
Postoji, ipak, krupna razlika. Unija zauzima memoriju koja je jednaka memoriji potrebnoj za smještaj najvećeg podatka člana (u ovom slučaju najviše memorije je potrebno da bi se smjestio int), a ne koliko je memorije potrebno za smještaj svih promjenljivih članica (kao kod strukture).
9/27

## Slide 10: Unije
U primjeru ispod, pojedinačni bajtovi odgovaraju elementima char niza a, dok se sva 4 bajta (pretpostavka je da int zauzima 4 bajta) mogu mijenjati pomoću cjelobrojne promjenljive i.
union cde { char a[4]; int i; };
Unije se koriste tamo gdje je potrebno voditi računa o svakom bajtu memorije (obično kod mikrokontrolera).
prvi bajt je a[0], …, četvrti a[3], a sva 4 bajta čine i.
10/27

## Slide 11: Polja bitova
Polja bitova se u C-u deklarišu ključnom riječju struct.
struct { unsigned int x:1; unsigned int y:2; unsigned int z:3; } pb;
Ovim je deklarisana promjenljiva pb koja ima podatke članove x, y i z, koji zauzimaju 1, 2 i 3 bita, respektivno, a ne memoriju potrebnu za podatak tipa unsigned int.
Polje bitova se koristi kod mikrokontrolera i u nekim drugim specifičnim situacijama koje uključuju rad sa registrima procesora. U ovom kursu je od male upotrebne vrijednosti.
11/27

## Slide 12: Motiv za uvođenje lista
Više istih tipova podataka se smiješta u niz.
Raznorodni tipovi podataka se mogu koristiti da modeluju neke pojmove iz realnog svijeta (radnika, studenta, itd.).
Naravno, postoji i potreba za nizom podataka strukturnog tipa.
Problem koji postoji je modelovanje spiska.
Pretpostavimo da u firmi imamo radnike sortirane po nekom kriterijumu.
Kakav problem nam stvara dodavanje novog radnika u spisak?
12/27

## Slide 13: Spisak – Problem
Postoji više problema kod dodavanja radnika u sortirani spisak.
Prvi problem je alokacija memorije. Alokacija za prethodni skup radnika je već obavljena, a mi želimo obaviti alokaciju za samo jednog radnika. Biblioteka stdlib.h nudi samo funkciju realloc da realocira kompletnu memoriju za čitav niz. Radnika može biti nekoliko hiljada i sama realokacija memorije može da traje izvjesno vrijeme i da ima neizvjesan ishod.
Drugi problem je sortiranje radnika. Da li sve sortirati odjednom ili samo dodati novog radnika u već sortirani spisak? Složenost dodavanja se može umanjiti insertion sort algoritmom, ali problem predstavlja to što za svako pomjeranje radnika moramo izvršiti mnoštvo zamjena, a to vodi do operacija sa velikom količinom memorije.
13/27

## Slide 14: Spisak – Problem
Sličan problem predstavlja i brisanje radnika iz spiska – opet je potrebno vršiti realokaciju memorije i pomjeranje radnika.
Bilo kakva reorganizacija spiska podrazumijeva pomjeranje radnika.
Problemi sa spiskom, a ujedno važnost ovog pojma, su motivisali uvođenje sasvim novog tipa podatka u programersku praksu – liste.
Lista je specijalni tip podatka u kojem svaki član liste (još se zove i čvor liste) pamti član koji mu slijedi.
14/27

## Slide 15: Lista – Osnovni pojmovi
Prvi čvor liste (koga ne pamti nijedan drugi čvor) se naziva glavom liste.
Čvor liste koji ne pamti nijedan drugi čvor liste naziva se repom liste.
Postoji nekoliko tipova listi. Za sada ćemo se upoznati samo sa jednostruko povezanom listom, kod koje svaki čvor, osim poslednjeg, pokazuje samo na naredni čvor liste.
15/27

## Slide 16: Lista – Realizacija
U čvorovima liste su upisani neki podaci.
Podaci su po pravilu strukturnog tipa.
Ostaje problem da se realizuje metodologija za “pamćenje” narednog elementa liste.
Postoje dva načina za ovo:
  preko niza pozicija članova liste i
  preko samoreferentnih struktura.
Radi jednostavnosti, obije realizacije ćemo ilustrovati preko liste cijelih brojeva.
16/27

## Slide 17: Lista preko niza pozicija
Pretpostavimo da imamo niz u kojem bi brojevi trebali biti sortirani u rastući redosljed. Umjesto da vršimo premještanje članova niza pretpostavimo da je neko već formirao niz pozicija u kom se pamte naredni elementi niza. Primjer:
Niz | 5 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2
Pozicije | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 5
glava liste od koje sve počinje
Glava liste preko svoje pozicije pamti da je naredni element na poziciji 6 - to je broj 2, taj element pamti da je naredni na poziciji 5 - to je broj 3, ovaj element pamti da je naredni na poziciji 1 - to je broj 5, ovaj pamti narednog na poziciji 4, a ovaj narednog na poziciji 2. Konačno, element na poziciji 2 je rep liste, koji sa 0 indicira da nema narednog elementa.
17/27

## Slide 18: Dodavanje elementa u listu
Pošto indeksiranje u C-u započinje sa 0, to znači da rep liste treba da pokaže na, recimo, –1.
U prethodnu listu sad treba dodati broj 4.
Algoritam polazi od glave. Kako je novi element veći od onoga koji se nalazi “u glavi”, to znači da se dati element mora postaviti nakon njega. Gleda se, dakle, naredni element u listi. Njegov indeks je sačuvan na poziciji upisanoj u članu niza ispod glave. Element na toj poziciji je 2, a to znači da novododati element treba dalje pomjerati. Naredni u listi je 3, a to znači da idemo dalje. Kako je nakon 3 broj 5, to znači da između 3 i 5 treba dodati novi element (broj 4).
18/27

## Slide 19: Dodavanje elementa u listu
Niz | 5 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2
Pozicije | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 5
Polazna lista
Niz | 5 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4
Pozicije | 4 | 0 | 6 | 2 | 7 | 5 | 1
U prethodnom stanju liste samo je promjenjena pozicija narednog elementa nakon elementa 3. Kod novododatog elementa 4, naredni element je na poziciji gdje je u prethodnom slučaju pokazivao element 3.
Novodobijena lista
19/27

## Slide 20: Lista preko niza pozicija
Za memorisanje liste preko nizova je, pored niza podataka, potrebno pamtiti dodatni niz indeksa, istih dimenzija.
Na prvi pogled, ovo predstavlja problem (više nego duplo memorijskog prostora u odnosu na slučaj prostog sortiranog niza).
Međutim, kako su po pravilu elementi liste složeniji podaci (recimo, strukture) dodatak od jednog niza indeksa cijelih brojeva nije prevelik.
Osnovni problem zbog kojeg se liste zapisane preko nizova ne koriste često je činjenica da su elementi ove liste ipak nizovi čije dimenzije na početku treba maksimizovati ili realocirati svaki put kada se dodaje novi član liste.
Stoga se morao osmisliti drugačiji način za memorisanje liste.
20/27

## Slide 21: Lista preko samoreferentne strukture
Mnogo češće se liste kreiraju preko strukture koja za član ima pokazivač na strukturu istog tipa, tj. preko samoreferentne strukture.
Naša struktura će pokazivati na naredni element u listi ako ima tog elementa, odnosno na NULL ako ga nema (ako je u pitanju rep).
Da konkretizujemo, posmatraćemo strukturu koju ćemo zvati lista i koja će sadržati samo jednu cjelobrojnu promjenljivu (u praksi obično sadrži mnogo toga) i pokazivač na naredni element liste.
21/27

## Slide 22: Struktura lista
Deklaracija ovakve strukture: struct lista { int i; struct lista *next; //pokazivač na naredni element };
Listu ćemo formirati na dinamički način - na početku ne postoji nijedan element liste, elemente kreiramo jedan za drugim koristeći dinamičku alokaciju memorije.
Za dinamičku alokaciju, potrebno je da deklarišemo pokazivač
struct lista *p;
Programi koji rade sa listama moraju da pamte pokazivač na glavu liste!
22/27

## Slide 23: Alokacija glave liste
Alokacija glave liste se vrši na jednostavan način:
p = (struct lista *) malloc(sizeof(struct lista)); // provjeriti da li je alokacija uspjela
p->i = 4; // upis broja u listu preko pokazivača
p->next = NULL; // sada je p glava, a ujedno i rep liste,
// jer postoji samo jedan čvor liste
Pošto moramo pamtiti pokazivač liste, uradimo sljedeće:
struct lista *glava = p;
Postoje standardni problemi koje kod listi treba riješiti: dodati rep liste, izbrisati rep liste, dodati element u unutrašnjost liste, izbrisati element iz unutrašnjosti liste, spojiti dvije liste.
23/27

## Slide 24: Dodavanje elementa na kraj liste
Pretpostavimo da imamo nepraznu listu prikazanu na slici. Polazimo od glave liste. Ako taj element nije rep (što se provjerava poređenjem pokazivača next tog elementu sa NULL), posmatramo naredni element liste. Proceduru ponavljamo dok ne dođemo do repa. Tada alociramo memoriju za novi element liste (ako to ranije nije urađeno), upišemo podatke u taj element liste i naredimo repu iz prethodne liste da pokaže na novi element. Novi element (tj. novi rep) treba da pokaže na NULL.
24/27

## Slide 25: Dodavanje elementa na kraj liste
Prikažimo sada programsku realizaciju (jednu moguću):
void dodajRep(struct lista *glava, int k)
{
struct lista *q;
while(glava->next != NULL)
glava = glava->next;
q = (struct lista *)malloc(sizeof(struct lista));
if(q == NULL)
exit(1);
glava->next = q;
q->next = NULL;
q->i = k;
}
Funkcija se poziva sa argumentom glavom i sa cijelim brojem koji treba da bude upisan u novi rep liste koji još uvijek ne postoji.
Sve dok ne dođemo do repa liste, krećimo se unapred.
Alokacija memorije za čvor koji će biti novi rep.
Prvo rep pokaže na novi element (čime je postao dio liste), zatim taj element pokaže na NULL (to je novi rep) i na kraju upiši cijeli broj u novi rep.
25/27

## Slide 26: Brisanje repa liste
Neka je naš zadatak da napišemo funkciju koja briše posljednji element liste (rep). Moguće su dvije situacije. Jedna je da lista ima više od jednog elementa. Ta funkcija vraća pokazivač na glavu (staru glavu koja se nije promjenila). Moguća je i situacija da lista ima samo glavu koju, naravno, treba izbrisati, a tada funkcija vraća NULL pokazivač.
26/27

## Slide 27: Brisanje repa liste
struct lista *brisiRep(struct lista *glava)
{
struct lista *p = glava;
if(glava->next == NULL)
{
free(glava);
return NULL;
}
while(p->next->next != NULL)
p = p->next;
free(p->next);
p->next = NULL;
return glava;
}
Dolazimo do pretposljednjeg elementa liste, tj. nakon ove petlje će p pokazivati na element liste ispred repa liste.
Glava je ujedno i rep (specijalan slučaj) – dealociramo je i vraćamo NULL.
Oslobađamo memoriju za rep liste, a pretposljednji element postaje rep liste.
Funkcija vraća pokazivač na listu, koja je će biti ista, osim u slučaju da početna lista ima samo jedan čvor, kad se vraća NULL (gornji slučaj).
27/27