## Slide 1
Funkcije
Programiranje

## Slide 2: Pojam funkcije
Funkcija predstavlja programsku celinu koja izvršava određeni zadatak.
Funkcija može da ima ulazne podatke, i može da vrati rezultat svog izvršavanja onoj funkciji koja ju je pozvala.
Pomoću funkcija se složeni programski zadaci razbijaju na jednostavnije celine. Time se postiže veća jasnoća programa i olakšava se njegova modifikacija.
Dobro osmišljena funkcija obavlja jedan jasno definisan zadatak.
Korisnik dobro osmišljene funkcije ne mora poznavati detalje njene implementacije da bi je koristio.

## Slide 3: Pojam funkcije
int main()
{
naredbe1
naredbaX
naredbaY
naredbaZ
naredbe2
naredbaX
naredbaY
naredbaZ
naredbe3
naredbaX
naredbaY
naredbaZ
naredbe4
}
Kada se u programu ponavlja više linija koda, dobra praksa je grupisati te linije u obliku funkcije.
Na ovaj način se pojednostavljuje održavanje i modifikacija programa.
int main()
{
naredbe1
fun(promenljive)
naredbe2
fun(promenljive)
naredbe3
fun(promenljive)
naredbe4
}
fun(promenljive){
naredbaX
naredbaY
naredbaZ
}

## Slide 4: Definicija funkcije
Definicija funkcija ima oblik:
tip_podatka ime_funkcije(tip_1 arg_1, ..., tip_n arg_n) {
telo funkcije
}
gde:
tip_podatka predstavlja tip podatka koji će funkcija vratiti kao rezultat svog izvršavanja;
ime_funkcije predstavlja ime funkcije, koje mora biti pravilan identifikator (može sadržati mala i velika slova, cifre, donja crta, i ne može početi cifrom);
tip_1 arg_1, ... , tip_n arg_n predstavlja listu ulaznih parametara funkcije. Deklaracije pojedinih parametara se odvajaju zarezima.
Unutar vitičastih zagrada se navodi telo funkcije koje se sastoji od deklaracije promenljivih i izvršnih naredbi, isto kao kod funkcije main.

## Slide 5: Vraćanje rezultata funkcije
Funkcija može da vrati rezultat svog izvršavanja, što se postiže pomoću ključne reči return na sledeći način:
return izraz;
gde izraz može biti proizvoljan izraz.
Tip izraza treba da odgovara tipu podatka koji funkcija vraća.
Naredba return predstavlja tačku izlaska iz funkcije, tj. ako ima naredbi nakon return, one se neće izvršiti!
Ukoliko funkcija ne vraća rezultat, onda se ona deklariše kao void:
void ime_funkcije(tip_1 arg_1, ..., tip_n arg_n) {
telo funkcije
}

## Slide 6: Primer funkcije
Dajmo primer funkcije koja vraća rezultat sledeće operacije:
F(a,b,c,d) = (a+b)(a+c) – bcd + ad2
gde su a, b, c i d celi brojevi.
Funkciji ćemo dati ime izraz.
int izraz(int a, int b, int c, int d)
{
int rezultat;
rezultat = (a+b)*(a+c) – b*c*d + a*d*d;
return rezultat;
}

## Slide 7: Primer funkcije
Funkcija izraz se mogla realizovati i bez uvođenja pomoćne promenljive rezultat na sledeći način:
Nakon ključne reči return, može doći proizvoljan izraz.
int izraz(int a, int b, int c, int d)
{
return (a+b)*(a+c) – b*c*d + a*d*d;
}

## Slide 8: Pozivanje funkcije
Napisana funkcija se može pozvati iz funkcije main, ili iz bilo koje druge funkcije našeg programa.
#include <stdio.h>
int izraz(int, int, int, int);
int main()
{
int x, y, z, w, rez;
printf("Uneti cetiri cela broja: ");
scanf("%d%d%d%d", &x, &y, &z, &w);
rez = izraz(x, y, z, w);
printf("Vrednost izraza je %d", rez);
}
int izraz(int a, int b, int c, int d)
{
return (a+b)*(a+c) - b*c*d + a*d*d;
}
Štampa
Uneti cetiri cela broja: 3
4
1
7
Vrednost izraza je 147

## Slide 9: Pozivanje funkcije
#include <stdio.h>
int izraz(int, int, int, int);
int main()
{
int x, y, z, w, rez;
printf("Uneti cetiri cela broja: ");
scanf("%d%d%d%d", &x, &y, &z, &w);
rez = izraz(x, y, z, w);
printf("Vrednost izraza je %d", rez);
}
int izraz(int a, int b, int c, int d)
{
return (a+b)*(a+c) - b*c*d + a*d*d;
}
Prototip funkcije. Slično što i zaglavlje, samo što se ne moraju navoditi imena argumenata, već samo njihovi tipovi.
Poziv funkcije. x, y, z i w su argumenti funkcije.
Zaglavlje funkcije. a, b, c i d su parametri funkcije. Pri pozivu funkcije, ovi parametri dobijaju vrednost argumenata funkcije, tj. a dobija vrednost promenljive x, b vrednost promenljive y itd.

## Slide 10: Primer 1
#include <stdio.h>
float maks(float, float);
int main()
{
float x, y;
printf("Uneti dva realna broja: ");
scanf("%f%f", &x, &y);
printf("Veci broj je %f", maks(x,y));
}
float maks(float a, float b)
{
if(a > b)
return a;
else
return b;
}
Napisati C program koji učitava dva realna broja i određuje i štampa veći od ta dva broja. Za određivanje većeg broja kreirati funkciju maks.
Štampa
Uneti dva realna broja: 4.5
6.7
Veci broj je 6.700000
Poziv funkcije maks se može naći u funkciji printf.

## Slide 11: Primer 2
#include <stdio.h>
int suma(int);
int main()
{
int N;
printf("Uneti prirodan broj: ");
scanf("%d", &N);
printf("Suma prvih %d prirodnih brojeva je %d", N, suma(N));
}
int suma(int N)
{
int suma = 0, i;
for(i = 0; i < N; i++)
suma += i;
return suma;
}
Napisati C program koji učitava ceo broj N i određuje i štampa sumu prvih N prirodnih brojeva. Za određivanje sume kreirati funkciju suma.
Štampa
Uneti prirodan broj: 34
Suma prvih 34 prirodnih brojeva je 561

## Slide 12: Funkcija i niz
Kad se niz (celih ili realnih brojeva) prosleđuje funkciji, potrebno je proslediti adresu niza (ime niza) i dužinu niza. Funkcija ne može da odredi dužinu, pa se mora proslediti i taj podatak.
Na primer, zaglavlje celobrojne funkcije fun koja za argumente ima celobrojni niz X i njegovu dužinu N, treba da izgleda:
int fun(int X[], int N)
U funkciji se niz obrađuje na standardni način.
Pri pozivu ove funkcije, unutar zagrada se, kao argumenti, navode ime niza i njegova dužina:
fun(X,N)

## Slide 13: Primer 3
#include <stdio.h>
int parni(int [], int);
int main() {
int X[30], N, i;
printf("Uneti duzinu i elemente niza: ");
scanf("%d",&N);
for(i = 0; i < N; i++)
scanf("%d", &X[i]);
printf("Ima %d parnih elemenata.", parni(X,N));
}
int parni(int X[], int N) {
int brPr = 0, i;
for(i = 0; i < N; i++)
if(X[i]%2 == 0)
brPr++;
return brPr;
}
Napisati C program koji učitava celobrojni niz X, dužine N, i određuje i štampa broj parnih elemenata niza. Broj parnih elemenata odrediti pomoću funkcije parni.
Štampa
Uneti duzinu i elemente niza: 5
3
4
6
8
22
Ima 4 parnih elemenata.

## Slide 14: Primer 3
int parni(int [], int);
int main() {
int X[30], N, i;
printf("Uneti duzinu i elemente niza: ");
scanf("%d", &N);
for(i = 0; i < N; i++)
scanf("%d", &X[i]);
printf("Ima %d parnih elemenata.", parni(X,N));
}
int parni(int X[], int N) {
int brPr = 0, i;
for(i = 0; i < N; i++)
if(X[i]%2 == 0)
brPr++;
return brPr;
}
U prototipu funkcije, navodimo samo zagrade.
U pozivu funkcije, navodimo samo ime niza (bez zagrada!) i dužinu.
Promenljiva i se našla u funkcijama main i parni. Ovde ne dolazi do konflikta imena jer u datom trenutku samo jedna od ove dve funkcije može da se izvršava.
Iako se isto zovu, ove dve promenljive nemaju nikakve veze jedna sa drugom.

## Slide 15: Primer 4
#include <stdio.h>
void dupliraj(int [], int);
void stampaj(int [], int);
int main()
{
int X[30], N, i;
printf("Uneti duzinu i elemente niza: ");
scanf("%d", &N);
for(i = 0; i < N; i++)
scanf("%d", &X[i]);
dupliraj(X,N);
printf("Izmenjeni niz je:\n");
stampaj(X,N);
}
Napisati C program koji učitava celobrojni niz X, dužine N. Pomoću funkcije dupliraj duplirati svaki element niza, a nakon toga pomoću funkcije stampaj štampati izmenjeni niz.
Štampa
Uneti duzinu i elemente niza: 4
4 1 2 7
Izmenjeni niz je:
8 2 4 14
void dupliraj(int X[], int N)
{
int i;
for(i = 0; i < N; i++)
X[i] *= 2;
}
void stampaj(int X[], int N)
{
int i;
for(i = 0; i < N; i++)
printf("%d ", X[i]);
}

## Slide 16: Primer 4
int main()
{
int X[30], N, i;
printf("Uneti duzinu i elemente niza: ");
scanf("%d",&N);
for(i=0;i<N;i++)
scanf("%d",&X[i]);
dupliraj(X,N);
printf("Izmenjeni niz je:\n");
stampaj(X,N);
}
void dupliraj(int X[], int N)
{
int i;
for(i = 0; i < N; i++)
X[i] *= 2;
}
void stampaj(int X[], int N)
{
int i;
for(i = 0; i < N; i++)
printf("%d ", X[i]);
}
Pozivanje void funkcije, bez vraćenog rezultata i znaka =
void funkcije ne vraćaju rezultat, pa nema naredbe return.
Ipak, moguće je na kraju void funkcije staviti samo return, bez izraza.

## Slide 17: Funkcija i string
Kad se string prosleđuje funkciji, dovoljno je proslediti samo adresu stringa (ime stringa). Funkcija može da odredi kraj stringa na osnovu terminacionog karaktera.
Na primer, zaglavlje celobrojne funkcije fun koja za argumente ima string S, treba da izgleda:
int fun(char S[])
U funkciji se string obrađuje na standardni način.
Pri pozivu ove funkcije, unutar zagrada se navodi ime stringa:
fun(S)

## Slide 18: Primer 5
#include <stdio.h>
int malaSlova(char []);
int main() {
char S[50];
printf("Uneti string: ");
scanf("%s", S);
printf("U stringu ima %d malih slova", malaSlova(S));
}
int malaSlova(char T[]) {
int i, broj = 0;
for(i = 0; T[i] != '\0'; i++)
if(T[i]>='a' && T[i]<='z')
broj++;
return broj;
}
Napisati C program koji učitava string S i koji određuje i štampa koliko taj string ima malih slova. Za određivanje broja malih slova kreirati funkciju malaSlova.
Štampa
Uneti string: abc123de5
U stringu ima 5 malih slova

## Slide 19: Primer 6
#include <stdio.h>
void uVelika(char []);
int main() {
char S[50];
printf("Uneti string: ");
scanf("%s", S);
uVelika(S);
printf("Izmenjeni string je %s", S);
}
void uVelika(char T[]) {
int i;
for(i = 0; T[i] != '\0'; i++)
if(T[i]>='a' && T[i]<='z')
T[i] += 'A' - 'a';
}
Napisati C program koji učitava string S i koji, koristeći funkciju uVelika, svako malo slovo u stringu menja odgovarajućim velikim slovom. Odštampati izmenjeni string.
Štampa
Uneti string: Trebinje2013
Izmenjeni string je TREBINJE2013

## Slide 20: Primer 7
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int vrednost(char []);
int main() {
char S[50];
printf("Uneti string: ");
scanf("%s", S);
printf("Vrednost je %d", vrednost(S));
}
int vrednost(char T[]) {
int i, broj = 0, duzina, stepen10 = 1;
duzina = strlen(T);
for(i = duzina-1; i >= 0; i--) {
broj += (T[i]-'0')*stepen10;
stepen10 *= 10;
}
return broj;
}
Napisati C program koji učitava string S, koji predstavlja prirodan broj, i koji koristeći funkciju vrednost, određuje vrednost tog broja. Odštampati dobijenu vrednost.
Štampa
Uneti string: 41098
Vrednost je 41098

## Slide 21: Primer 7
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int vrednost(char []);
int main() {
char S[50];
printf("Uneti string: ");
scanf("%s", S);
printf("Vrednost je %d", vrednost(S));
}
int vrednost(char T[]) {
int i, broj = 0, duzina, stepen10 = 1;
duzina = strlen(T);
for(i = duzina-1; i >= 0; i--) {
broj += (T[i]-'0')*stepen10;
stepen10 *= 10;
}
return broj;
}
Biblioteka koja sadrže korisne funkcije za rad sa stringovima. Jedna od funkcija je strlen, koja vraća dužinu stringa.
i | T[i] | stepen10 | broj
4 | '8' | 1 | 8
3 | '9' | 10 | 98
2 | '0' | 100 | 98
1 | '1' | 1000 | 1098
0 | '4' | 10000 | 41098
T = "41098"

## Slide 22: Funkcije za rad sa stringovima
Biblioteka string.h sadrži korisne funkcije za rad sa stringovima.
Jedna on najčešće korišćenih je strlen, koja vraća dužinu stringa, tj. broj karaktera stringa bez terminacionog karaktera.
strcpy(str1,str2) kopira string str2 u string str1.
strcat(str1,str2) nadovezuje str2 na string str1.
strcmp(str1,str2) poredi stringove str1 i str2.
  ako je str1 > str2, strcmp vraća pozitivan broj;
  ako je str1 < str2, strcmp vraća negativan broj;
  ako je str1 = str2, strcmp vraća 0.

## Slide 23: Matematičke funkcije
Biblioteka math.h sadrži korisne matematičke funkcije.
sqrt(x) vraća kvadratni koren broja x.
sin(x) i cos(x) vraćaju sinus i kosinus broja x.
asin(x) i acos(x) vraćaju arkus sinus i arkus kosinus broja x.
tan(x) i atan(x) vraćaju tangens i arkus tangens broja x.
pow(x,y) vraća vrednost xy.
exp(x) i exp2(x) vraćaju vrednosti ex i 2x.
log(x), log2(x) i log10(x) vraćaju vrednosti ln(x), log2(x) i log10(x).
ceil(x) vraća prvi celi broj veći od x.
floor(x) vraća prvi celi broj manji od x.

## Slide 24: Zadaci za vežbu
Napisati C program koji učitava tri cela broja, A, B i C, i koji štampa najveći od unesenih brojeva. Najveći broj odrediti pomoću funkcije maks3.
Napisati C program koji učitava niz celih brojeva X, dužine N, i koji određuje i štampa maksimum tog niza. Maksimum niza odrediti pomoću funkcije maksNiza.
Napisati C program koji učitava string S i koji, koristeći funkciju zameni, svako malo slovo u stringu menja karakterom 'a', svako veliko slovo menja karakterom 'A' i svaku cifru menja karakterom '9'. Odštampati izmenjeni string u okviru funkcije main.