## Slide 1: Charge Injection
Projektovanje VLSI kola, ETR, Elektronika

## Slide 2: Charge Injection
U cilju ilustrovanja efekta charge injection kod n-kanalnog MOSFET-a kada se koristi kao prekidač, na gejt MOSFET-a M1 dovesti odgovarajuću tranziciju (sa VDD = 1.5 V na 0 V) i posmatrati izlaz. Kapacitivno opterećenje na izlazu CL uvesti kao parametar sa vrijednostima 10 fF, 20 fF, 50 fF i 100 fF. Na ulaz kola dovesti dovoljno nizak konstantan napon Vin = 500 mV. Objasniti.
Povećati dimenzije MOSFET-a i ponoviti prethodnu analizu. Objasniti.
U cilju eliminisanja navedene pojave, uvesti dummy MOSFET M2, čija širina kanala je dvostruko manja od širine kanala MOSFET-a M1, dok je napon na gejtu komplementaran naponu na gejtu MOSFET-a M1. Ponoviti prethodnu analizu.
Notes: Kada je MOSFET prekidač zatvoren i napon VDS ima malu vrijednost, naelektrisanje ispod oksida gejta kao rezultat invertovanog kanala je 𝑄_𝑐ℎ^′. Kada se prekidač otvori (MOSFET se zakoči), ovo naelektrisanje se “ubrizgava“ prema kondenzatoru CL na izlazu i prema ulaznom generatoru Vin (prema difuzijama na strani sorsa i na strani drejna). Naelektrisanje ubrizgano prema kondenzatoru CL dovodi do promjene napona na izlazu. Pokazuje se da se naelektrisanje distribuira ravnomjerno prema sorsu i prema drejnu. Dakle, polovina naelektrisanja je ubrizgana prema CL. Slijedi da je promjena izlaznog napona usljed ove pojave:
∆𝑉_𝑜𝑢𝑡=−(𝑊𝐿𝐶_𝑜𝑥^′)/(2𝐶_𝐿 ) (𝑉_𝐷𝐷−𝑉_𝑖𝑛−𝑉_𝑡𝑛 )
Najčešće korišćena metoda za redukciju opisanog efekta je upotreba dummy prekidača. Dummy prekidač čini MOSFET M2 čiji su sors i drejn kratko spojeni. On se vezuje redno MOSFET-u M1 iz osnovne konfiguracije. Takt koji upravlja dummy prekidačem je komplement takta koji kontroliše MOSFET iz osnovne konfiguracije.
Kada se MOSFET M1 isključi, polovina naelektrisnaja 𝑄_𝑐ℎ^′ će se ubrizgati prema dummy prekidaču, što znači da njegove dimenzije treba da budu duplo manje. Iako je M2 kratko spojen, kanal se može indukovati dovođenjem napona na gejt. Dakle, naelektrisanje ubrizgano od starane M1 prema M2 se poništava sa naelektrisanjem koje je indukovano ispod gejta M2. Kada se M2 isključi, ubrizgaće po pola svog naelektrisanja u oba smjera (prema sorsu i prema drejnu). Međutim, kako su mu sors i drejn kratko spojeni, dok je M1 aktivan, svo naelektrisanje će se usmjeriti prema ulazu (preko otpornosti kanala M1), što znači da charge injection MOSFET-a M2 neće uticati na izlazni napon.

## Slide 3: Charge Injection
Notes: Kada je MOSFET prekidač zatvoren i napon VDS ima malu vrijednost, naelektrisanje ispod oksida gejta kao rezultat invertovanog kanala je 𝑄_𝑐ℎ^′. Kada se prekidač otvori (MOSFET se zakoči), ovo naelektrisanje se “ubrizgava“ prema kondenzatoru CL na izlazu i prema ulaznom generatoru Vin (prema difuzijama na strani sorsa i na strani drejna). Naelektrisanje ubrizgano prema kondenzatoru CL dovodi do promjene napona na izlazu. Pokazuje se da se naelektrisanje distribuira ravnomjerno prema sorsu i prema drejnu. Dakle, polovina naelektrisanja je ubrizgana prema CL. Slijedi da je promjena izlaznog napona usljed ove pojave:
∆𝑉_𝑜𝑢𝑡=−(𝑊𝐿𝐶_𝑜𝑥^′)/(2𝐶_𝐿 ) (𝑉_𝐷𝐷−𝑉_𝑖𝑛−𝑉_𝑡𝑛 )
Najčešće korišćena metoda za redukciju opisanog efekta je upotreba dummy prekidača. Dummy prekidač čini MOSFET M2 čiji su sors i drejn kratko spojeni. On se vezuje redno MOSFET-u M1 iz osnovne konfiguracije. Takt koji upravlja dummy prekidačem je komplement takta koji kontroliše MOSFET iz osnovne konfiguracije.
Kada se MOSFET M1 isključi, polovina naelektrisnaja 𝑄_𝑐ℎ^′ će se ubrizgati prema dummy prekidaču, što znači da njegove dimenzije treba da budu duplo manje. Iako je M2 kratko spojen, kanal se može indukovati dovođenjem napona na gejt. Dakle, naelektrisanje ubrizgano od starane M1 prema M2 se poništava sa naelektrisanjem koje je indukovano ispod gejta M2. Kada se M2 isključi, ubrizgaće po pola svog naelektrisanja u oba smjera (prema sorsu i prema drejnu). Međutim, kako su mu sors i drejn kratko spojeni, dok je M1 aktivan, svo naelektrisanje će se usmjeriti prema ulazu (preko otpornosti kanala M1), što znači da charge injection MOSFET-a M2 neće uticati na izlazni napon.